«ОАО НИИПГрадостроительства»

Открытое Акционерное Общество

Научно-исследовательский и проектный институт

по разработке генеральных планов и проектов застройки городов

Заказчик: Администрация МО

«Трубникоборское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области»

Шифр темы: муниципальный

контракт № 2 от 30.05.2012г

.

Проект

Генерального плана Трубникоборского сельского поселения Тосненского района

Ленинградской области

Пояснительная записка

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Том II

Книга 1

Анализ комплексного развития территории и

обоснование предложений по территориальному планированию

Генеральный директор, канд. техн. наук					А.Д. Лаппо

Директор по научной работе, канд. геогр. наук 				Э.А. Миленина

Начальник отдела градостроительного

прогнозирования, канд. геогр. наук						П.П. Спирин

ГАП, н. с.										М.И. Шацман

ГИП, рук. группы									Ю.С. Вязилова

Санкт-Петербург – Трубников Бор

2013

Состав авторского коллектива

Отдел градостроительного прогнозирования

Начальник отдела, канд. геогр. наук				П.П. Спирин

Руководитель группы, ГИП					Ю.С. Вязилова

Н.с.,  ГАП								М.И. Шацман

Руководитель группы, архитектор					М.В. Ксенофонтова

Инженер-экономист 						Д.В. Омельченко

Инженер – эколог							Е.А. Соколов

Инженер-эколог							А.Э. Буевич

Инженер 								Т. Фёдорова

Специалист по ГИС технологиям					Т.Л. Гончарова

Состав проекта

| Номер тома | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| I | Пояснительная записка Положения о территориальном планировании |  |
| II | Пояснительная записка Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Трубникоборского сельского поселения |  |
|  | Книга 1 Анализ комплексного развития территории и обоснование предложений по территориальному планированию |  |
|  | Книга 2 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. | ДСП |
|  | Книга 3 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |
| III | Исходно-разрешительная документация |  |

Графические материалы

| Материалы | Масштаб | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Карты к положению о территориальном планировании |
| 1.Проектный план (основной чертеж) | 1:10 000 |  |
| 2. Карта планируемого размещения объектов местного значения Трубникоборского сельского поселения | 1:10 000 |  |
| 3. Карта планируемого размещения объектов местного значения в области водоснабжения и водоотведения | 1:10 000 | ДСП |
| 4. Карта планируемого размещения объектов местного значения в области тепло-и газоснабжения | 1:10 000 | ДСП |
| 5. Карта планируемого размещения объектов местного значения в области электроснабжения | 1:10 000 | ДСП |
| 6. Карта границ населенных пунктов | 1:10 000 |  |
| 7. Карта функциональных зон д. Трубников Бор | 1:5 000 |  |
| 8. Карта функциональных зон населенных пунктов Александровка, Вороний Остров, Трубников Бор | 1:5 000 |  |
| 9. Карта функциональных зон населенных пунктов, Большая Кунесть, Дроздово, Большая Горка | 1:5 000 |  |
| 10. Карта функциональных зон населенных пунктов Померанье, Керамик | 1:5 000 |  |
| 11. Карта функциональных зон населенных пунктов Чудской Бор; Коколаврик, Черемная Гора; Апраксин Бор, Ручьи | 1:5 000 |  |
| 12. Карта функциональных зон населенных пунктов д. Бабино, пос. Бабино, д. Бабинская Лука | 1:5 000 |  |
| Карты к обоснованию проекта |
| 1.Ситуационная схема | 1:100 000 |  |
| 2. Карта современного использования территории (опорный план) | 1:10 000 |  |
| 3. Карта комплексной оценки территории | 1:10 000 |  |
| 4. Карта зон с особыми условиями использования территории | 1:10 000 |  |
| 5.Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | 1:10 000 | ДСП |
| 6.Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры | 1:10 000 |  |

Содержание

Введение	8

1.	Планы и программы комплексного социально-экономического развития Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области	11

2. Анализ современного состояния территории и предпосылки развития	15

2.1. Положение Трубникоборского сельского поселения в Тосненском муниципальном районе Ленинградской области	15

2.2. Анализ и оценка природно-ресурсного потенциала территории	17

2.2.1.  Информация об инженерных изысканиях, использованных в обосновании проекта Генерального плана Трубникоборского сельского поселения	17

2.2.2. Климат	21

2.2.3. Геологическое строение	23

2.2.4. Гидрогеологические условия	25

2.2.5. Рельеф	27

2.2.6. Оценка инженерно-геологических условий	28

2.2.7. Гидрография	29

2.2.8. Почвы	31

2.2.9. Ландшафты и растительность	33

2.2.10. Минерально-сырьевые ресурсы	34

2.2.11. Лесные ресурсы	38

2.2.12  Охотничьи ресурсы	43

2.2.13  Природно-рекреационные ресурсы	44

2.3	Структура земель по целевому назначению и их использование	46

2.4  Историко-культурный потенциал территории	51

2.4.1. Историческая справка	51

2.4.2. Объекты культурного наследия	58

2.5 Анализ и оценка экологической обстановки	62

2.5.1 Атмосферный воздух	62

2.5.2. Загрязнение почв	62

2.5.3. Загрязнение поверхностных и подземных вод	63

2.5.4. Акустическое загрязнение	64

2.5.5. Радиационная обстановка	65

2.6. Санитарная очистка территории	66

3.	Анализ комплексного развития Трубникоборского сельского поселения и основные направления развития территории	71

3.1 Современная функционально-планировочная организация территории и расселение	71

3.1.1. Функционально-планировочная организация территории	71

3.1.2. Расселение	76

3.2 	Социально-экономический потенциал	78

3.2.1	  Экономический потенциал территории и основные направления развития	78

3.2.2	Население и демография	84

3.2.3	 Прогноз перспективной численности населения	88

3.2.4	  Жилищный фонд	90

3.2.5	 Перспективное развитие  жилищного фонда	92

3.2.6 Характеристика объектов культурно-бытового обслуживания	96

3.3. Транспортная инфраструктура	101

4. Ограничения использования территории	109

4.1. Зоны с особыми условиями использования территории	109

4.1.1. Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	109

4.1.2. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового    водоснабжения	113

4.1.3. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры	114

4.1.4. Санитарно-защитные зоны	119

4.1.5. Зоны охраны объектов культурного наследия	121

4.2	 Инженерно-геологические ограничения	122

5	Обоснование выбранного варианта размещения  объектов местного значения поселения	123

5.1. Выбор варианта размещения объектов местного значения Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области	123

5.2 Обоснование функционально - планировочной организация территории. Параметры развития функциональных зон	127

5.2.1  Основные направления развития функционально-планировочной структуры        сельского поселения	127

5.2.2  Планируемое развитие функциональных зон населенных пунктов	128

5.2.3  Функциональное  зонирование  центральной группы населенных пунктов	130

5.2.4 Функциональное  зонирование  южной группы населенных пунктов	135

5.2.5	 Функциональное  зонирование  восточной группы населенных пунктов	138

5.2.6	 Функциональное  зонирование  северо-восточной  группы населенных пунктов	140

5.2.7	  Функциональное  зонирование  западной группы населенных пунктов	141

5.2.8	  Функциональное  зонирование северной  группы населенных пунктов	142

5.2.9	 Функциональные зоны сельского поселения вне границ населенных пунктов	144

5.3 Планируемые для размещения на территории сельского поселения объекты федерального значения в сфере автомобильного и железнодорожного транспорта	146

5.4 Планируемые для размещения на территории сельского поселения объекты регионального значения в сфере автомобильного транспорта	147

5.5 Планируемые для размещения на территории сельского поселения объекты местного значения в сфере автомобильного транспорта	148

5.6 	Обоснование планируемого размещения объектов местного значения в области социальной инфраструктуры	156

5.7.	 Обоснование  планируемого размещения  объектов  рекреационного назначения			162

5.8	Обоснование планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры			   163

5.8.1	 Водоснабжение	163

5.8.2	 Канализация	167

5.8.3	 Дождевая канализация	169

5.8.4	 Теплоснабжение	170

5.8.5	 Газоснабжение	172

5.8.6	Электроснабжение	175

5.8.7	Связь	177

5.9	Мероприятия по охране окружающей среды	178

5.9.1. Формирование экологического каркаса территории	179

5.9.2	Мероприятия по развитию особо охраняемых природных территорий	180

5.9.3. Обеспечение санитарного благополучия населения	181

5.10	Санитарная очистка территории	183

5.11	 Инженерная подготовка территории	185

5.12	 Мероприятия по сохранению историко-культурного наследия	188

5.13	Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории	189

5.14	Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения	191

5.15	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	193

5.15.1 	Техногенные пожары	193

5.15.2. 	Природные пожары	200

ПРИЛОЖЕНИЕ 1	202

ПРИЛОЖЕНИЕ 2	203

# Введение

Законодательной и методической основой для разработки проекта Генерального плана Трубникоборского сельского поселения является Градостроительный кодекс Российской Федерации, определяющий, что градостроительная деятельность должна осуществляться с учетом интересов граждан, общественных и государственных интересов, а также национальных, историко-культурных, экологических.

Содержание проекта Генерального плана определено ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Работа выполняется в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, других законодательных актов и нормативных правовых документов Российской Федерации, Ленинградской области, Тосненского муниципального района.

Генеральный план составляет градостроительную основу всех документов по градостроительному зонированию и планировке территории Трубникоборского сельского поселения и является основным градостроительным документом, определяющим направления градостроительного и социально-экономического развития, функционально-территориальное зонирование и архитектурно-планировочную структуру территории сельского поселения с учетом интересов населения.

В составе проекта разрабатываются мероприятия с разбивкой по последовательности их выполнения:

первая очередь – 2020 г.,

расчетный срок – 2030 г.

В генеральном плане используется официальное наименование муниципального образования – Трубникоборское сельское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области. Сокращенное наименование муниципального образования – Трубникоборское сельское поселение.

Основой для разработки мероприятий территориального планирования послужили следующие документы прогнозного и нормативно-правового характера:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 25.10.2001 № 136 ФЗ;

- Федеральный закон от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

- Федеральный закон от 6 февраля 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции Федерального закона от 22 августа 2004 г. №1222-ФЗ);

- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Областной закон от 22 декабря 2004 года № 116-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Тосненский муниципальный район и муниципальных образований в его составе»;

- Областной закон от 26 июня 2010 года № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения»;

- Устав Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области;

- Схема территориального планирования Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденная решением совета депутатов Тосненского муниципального района Ленинградской области от 24.05.2011 г. № 104.

Границы территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области приняты в соответствии с областным законом от 22 декабря 2004 года № 116-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Тосненский муниципальный район и муниципальных образований в его составе».

Проект Генерального плана Трубникоборского сельского поселения разрабатывается с учетом основных принципов и стратегических направлений развития, изложенных в базовой градостроительной документации и документах прогнозного социально-экономического развития территории.

Обоснование проекта генерального плана осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в Схеме территориального планирования Тосненского муниципального района Ленинградской области, региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области, результатов публичных слушаний по проекту генерального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Проект генерального плана Трубникоборского сельского поселения разработан на электронной подоснове с использованием программного комплекса Mapinfo Professional (версия 8.5) в масштабах 1:5000, 1:10000.

# Планы и программы комплексного социально-экономического развития Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

Подготовка проекта генерального плана Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области осуществлена с учетом утвержденных документов территориального планирования Ленинградской области и Тосненского муниципального района Ленинградской области, выполненных на основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, программ социально-экономического развития Ленинградской области, планов и программ комплексного социально-экономического развития Тосненского муниципального района Ленинградской области.

На территории Ленинградской области реализуются следующие базовые документы долгосрочного стратегического планирования Российской Федерации:

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года;

- Транспортная стратегия  Российской Федерации  на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Председателя Правительства России от 22 ноября 2008 года №  1734-р

- Стратегия развития железнодорожного транспорта Российской Федерации до 2030 года;

- Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 года с перспективой до 2030 года;

- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года;

- Стратегия развития железнодорожного транспорта Российской Федерации до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2008 года №  877-р.

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» и др.;

Среди федеральных целевых программ следует выделить следующие:

- Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы»;

- Программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы».

- Программа «Жилище на 2011-2015 годы», (в том числе подпрограммы: 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», «Обеспечение жильем молодых семей», «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством», «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации»).

- Программа «Социальное развитие села до 2013 года»;

- Программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы».

В Ленинградской области действуют следующие региональные программы перспективного планирования:

- Целевая комплексная программа «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области на 2009–2013 годы» (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 6 февраля 2009 года № 18);

- Долгосрочная целевая  программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009–2012 годы» (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области      от  2 марта 2009 года № 45);

- Программа социально-экономического развития Ленинградской области на 2012-2016 годы;

- Долгосрочная целевая программа "Культура Ленинградской области" на 2011-2013 годы

- Целевая комплексная программа «Социальное развитие села на 2009–2012 годы» (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 21 августа 2009 года № 272);

- Целевая комплексная программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов Ленинградской области на 2009–2012 годы» (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 16 ноября 2009 года № 344);

- Долгосрочная целевая программа «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ленинградской области в 2011-2015 годах»;

- Долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей среды и природопользование в Ленинградской области на 2011-2015 годы»;

-    Долгосрочная целевая программа «Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий Ленинградской области на 2011-2015 годы» (Постановление Правительства Ленинградской области от 17 июня 2011 года №  180);

- Долгосрочная целевая программа «Модернизация здравоохранения на территории Ленинградской области на 2011-2012 годы»;

- Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Ленинградской области на 2011-2013 годы»;

- Долгосрочная целевая программа «Развитие сферы туризма и рекреации Ленинградской области на 2010-2015 годы»;

- Долгосрочная целевая программа «Развитие дошкольного образования в Ленинградской области на 2011-2013 годы»;

- Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на 2011-2015 годы ( утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2011 года №  466).

Основные направления комплексного социально-экономического развития Тосненского муниципального района определены в «Стратегическом плане социально-экономического развития муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на период до 2020 года», принятые решением Совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 25.06.08  №  167.  В настоящее время в муниципальном районе действуют  такие программные документы как:

- Долгосрочная целевая программа «Приоритетные направления развития системы образования муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2011-2015 годы»;

- Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Тосненском муниципальном районе Ленинградской области в 2011-2013 г.» и др.

В соответствии со «Стратегическим планом социально-экономического развития муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на период до 2020 года» главной стратегической целью развития как Тосненского муниципального района, так и Трубникоборского сельского поселения в его составе, является - повышение качества жизни населения. Эта цель предполагает решение следующих задач:

- повышение уровня и качества жилищных условий;

- улучшение демографической ситуации и воспроизводство трудовых ресурсов;

- обеспечение наиболее полной занятости населения;

- повышение уровня доходов и улучшения структуры потребления;

- обеспечение возможности пользования гарантированными качественными услугами здравоохранения, получения качественного образования и повышения культурного уровня граждан;

- укрепление здоровья населения;

- обеспечение качества среды проживания.

Важной стратегической целью является формирование благоприятных условий для долгосрочного экономического развития. Для этого необходимо:

- поддержание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата;

- проведение инвестиционной стратегии размещения новых промышленных производств на своей территории;

- развитие традиционных и становление новых отраслей территориальной специализации (промышленность, транспорт и логистика, туризм и рекреация);

-содействие развитию малого бизнеса.

В «Прогнозе социально-экономического развития Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» для разработки местного бюджета выбран умеренно оптимистичный вариант прогноза, что  предполагает развитие поселения в условиях проводимой Правительством Ленинградской области политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности, поддержку реального сектора и стимулирование экономического роста, на повышение уровня и качества жизни населения.

В составе проекта генерального плана Трубникоборского сельского поселения стратегические направления получают отражение в решении задач комплексного формирования среды жизнедеятельности, включая перспективы развития населенных пунктов, прогнозируемую численность населения, функциональное зонирование, пространственную организацию территории, размещения объектов капитального строительства. На стадии генерального плана поселения обосновываются территории и зоны размещения объектов капитального строительства, связанных с реализацией полномочий органов местного самоуправления муниципального образования.  На первую очередь генеральным планом предусматривается размещение объектов местного значения в соответствии с документом «Перспективы развития Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области до 2017 года». В муниципальном образовании утверждена целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2013-2015 годы».

Учет федеральных и региональных интересов осуществляется при установлении функциональных зон и параметров их планируемого развития, а также при отображении мероприятий по территориальному планированию федерального, регионального и районного значения (на  основе утвержденных документов территориального планирования Ленинградской области, Тосненского муниципального района Ленинградской области).

# 2. Анализ современного состояния территории и предпосылки развития

## 2.1. Положение Трубникоборского сельского поселения в Тосненском муниципальном районе Ленинградской области

Трубникоборское сельское поселение расположено в юго-восточной части Тосненского муниципального района. Поселение находится в восточной части муниципального района: на севере граничит с Кировским муниципальным районом, на востоке – с Киришским муниципальным районом, на западе - с Любанским городским поселением Тосненского муниципального района; на юге, юго-востоке и востоке – с Новгородской областью. Площадь муниципального образования в установленных границах составляет 70803,8 га

Трубникоборское сельское поселение в соответствие областным законом от 22 декабря 2004 года № 116-ОЗ «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Тосненский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» входит в состав Тосненского муниципального района Ленинградской области. В состав поселения входят шестнадцать населенных пунктов: д. Трубников Бор, административный центр поселения, деревни Александровка, Апраксин Бор, Бабино, Бабинская Лука, Большая Горка, Большая Кунесть, Вороний Остров, Дроздово, Коколаврик, Померанье, Ручьи, Черемная Гора, Чудской Бор, поселки Керамик, Бабино. Численность населения Трубникоборского сельского поселения на 01.01.12  г. составляет 1610 чел.

Границы сельского поселения установлены законом от 22 декабря 2004 года № 116-ОЗ «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Тосненский муниципальный район и муниципальных образований в его составе».

Трубникоборское сельское поселение расположено вдоль основных железнодорожных и автомобильных магистралей Ленинградской области. По его территории проходят федеральные автомобильная дорога М-10 «Россия» и железнодорожная трасса Москва - Санкт-Петербург, находящиеся в створе международного транспортного коридора  № 9.

К факторам роста социально-экономического развития Трубникоборского сельского поселения следует отнести следующие:

- Расположение вдоль основных железнодорожных и автомобильных магистралей Российской Федерации и Ленинградской области. По территории поселения проходят федеральная автомобильная дорога М-10 «Россия» и железнодорожная трасса Москва - Санкт-Петербург, находящиеся в створе международного транспортного коридора № 9. Хельсинки – Санкт-Петербург – Москва. Расположение в створе международного транспортного коридора благоприятно для размещения промышленных и транспортно-логистических объектов.

- Наличие значительных лесных ресурсов, обуславливающих возможности развития деревообработки, экологического туризма, охоты, переработки грибов, ягод, лекарственных растений и т.д.

- Наличие на территории поселения крупных садоводческих массивов. В летний период население увеличивается в несколько раз, что обуславливает возможности развития малого предпринимательства в сфере производства мясомолочной и овощной продукции, переработки плодово-ягодной и иной продукции и оказания услуг садоводам по строительству и ремонту дачных домов, автосервиса и пр.

- Наличие значительного природного потенциала для развития туризма и рекреации, обусловленного нахождением на территории поселения живописных рек Тигода, Равань, лесных массивов, с богатой флорой и фауной.

К факторам, сдерживающим социально-экономическое развитие относятся:

1. Значительная удаленность поселения как от Санкт-Петербурга (94 км – 100 км), так и от районного центра – г. Тосно (44 км).

2. Значительная часть земель поселения относится к землям лесного фонда (90,9 %), являющимися федеральной собственностью и не может быть использована по усмотрению администрации сельского поселения.

3. Отсутствие привлекательных инвестиционных предложений и проектов.

4. Малочисленность постоянного населения

5. Высокий для малонаселенного поселения уровень маятниковой миграции (35,7 % от находящихся в трудоспособном возрасте жителей поселения).

Учитывая сложившиеся условия и наличие территориального потенциала, на сельскохозяйственных землях Трубникоборского сельского поселения перспективно развитие агропромышленного комплекса

## 2.2. Анализ и оценка природно-ресурсного потенциала территории

### 2.2.1.  Информация об инженерных изысканиях, использованных в обосновании проекта Генерального плана Трубникоборского сельского поселения

Подготовка проекта генерального плана осуществлена  с учетом следующих материалов:

- материалов инженерно-геологических изысканий прошлых лет, предоставленных Администрацией Тосненского муниципального района (фонд инженерных изысканий Ленинградской области). Перечень материалов представлен в таблице 2.2.1;

- материалов Государственной геологической карты, масштаба 1:200 000;

- материалов «Концепции развития, рационального использования и охраны минерально-сырьевых ресурсов Ленинградской области на основе геолого-экономической оценки минерально-сырьевого потенциала муниципальных образований, включая ревизионные работы по расчистке балансовых запасов твердых полезных ископаемых» 2003 год;

- материалов схемы территориального планирования Тосненского муниципального района Ленинградской области.

Таблица 2.2.1 - Перечень материалов инженерно-геологических изысканий

| № п/п | Наименование документа, материалов | Исполнитель | Отметка о принятии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заключение об инженерно-геологических условиях площадки АЗС 603 км автодорога М-10 «Россия» в районе д. Трубников Бор, 2006 г. | ПК «Универсал» | Инспекция по надзору за инженерными изысканиями Ленкомархитектуры 08.09.2006 г. |
| 2 | Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях на площадке проектируемой башни связи в д. Трубников Бор, 2007 г. | ОАО «Ленгражданпроект» | Инспекция по надзору за инженерными изысканиями Ленкомархитектуры 19.03.2007 г. |
| 3 | Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненных для проектирования строительства автозаправочного комплекса по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор автодорога «Россия», 2011 г. | ЗАО «ЛенТИСИЗ» | Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области 02.12.2011 г. |
| 4 | Технический отчет о инженерно-геодезических работах, выполненных на земельном участке для строительства водозаборной скважины на ул. Озёрная в д. Трубников Бор Тосненского района Ленинградской области, 2010 г. | Муниципальное унитарное топографо-геодезическое предприятие муниципального образования «Тосненский район Ленинградской области» | Комитет гос. строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области 20.08.2010 г. |
| 5 | Технический отчет по производству топографической съёмки М 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м и подземными коммуникациями, 2004 г. | ООО «Альфа-МОРИОН» | Инспекция по надзору за инженерными изысканиями Ленкомархитектуры 20.04.2004 г. |
| 6 | Технический отчет о топографо-геодезических работах, выполненных на земельном участке, предназначенном для размещения башни сотовой связи радиотелефонной сети БИ ЛАЙН GSM в д. Бабино Тосненского района Ленинградской области на землях фермерского хозяйства Усманова Р.Ю., 2005 г. | Муниципальное унитарное топографо-геодезическое предприятие муниципального образования «Тосненский район Ленинградской области» | Комитет по архитектуре и градостроительству МО «Тосненский район Ленинградской области» 10.03.2005 г. |
| 7 | Технический отчет о инженерно-геодезических работах, выполненных на земельном участке, предназначенном для размещения комплексной автозаправочной станции на км 603+400 автодороги «Россия» Москва – Санкт-Петербург (справа) в районе д. Трубников Бор Тосненского района Ленинградской области, 2006 г. | Муниципальное унитарное топографо-геодезическое предприятие муниципального образования «Тосненский район Ленинградской области» | Инспекция по надзору за инженерными изысканиями Ленкомархитектуры 23.06.2006 г. |
| 8 | Технический отчет о инженерно-геодезических работах, выполненных на земельном участке, предназначенном для размещения мачты базовой станции сотовой связи «Теле-2» и трассы подводящей ЛЭП 0,4 кв в д. Трубников Бор Тосненского района Ленинградской области, 2007 г. | Муниципальное унитарное топографо-геодезическое предприятие муниципального образования «Тосненский район Ленинградской области» | Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области 21.01.2011 г. |
| 9 | Технический отчет о выполненных инженерно-геодезических работах на земельном участке, предназначенном для строительства АЗС на автодороге «Россия» Москва – Санкт-Петербург км 601+800 (слева) Тосненском районе Ленинградской области, 2008 г. | Муниципальное унитарное топографо-геодезическое предприятие муниципального образования «Тосненский район Ленинградской области» | Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области 21.03.2008 г. |
| 10 | Технический отчет о выполненных инженерно-геодезических работах на земельном участке, предназначенном для строительства АЗС на автодороге «Россия» Москва – Санкт-Петербург км 601+100 (справа) в Тосненском районе Ленинградской области, 2008 г. | Муниципальное унитарное топографо-геодезическое предприятие муниципального образования «Тосненский район Ленинградской области» | Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области 16.05.2008 г. |
| 11 | Техотчет о топографо-геодезических работах, выполненных на территории Тосненского района Ленинградской области в пос. Бабино, на объекте «двухсторонний комплекс АЗС с объектами придорожного сервиса (2 очередь), автодорога «Россия», 595 км, 2008 г. | ООО «ГЕОИД» | Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области 11.06.2008 г. |
| 12 | Технический отчет о инженерно-геодезических работах, выполненных на земельном участке предназначенном для размещения блок-модульной котельной в д. Трубников Бор ул. Мира д. 1 б в Тосненском районе Ленинградской области, 2009 г. | Муниципальное унитарное топографо-геодезическое предприятие муниципального образования «Тосненский район Ленинградской области» | Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области 25.11.2009 г. |
| 13 | Технический отчет о инженерно-геодезических работах, выполненных на земельном участке предназначенном для проектирования трассы газопровода низкого давления в д. Трубников Бор Тосненского района Ленинградской области, 2009 г. | Муниципальное унитарное топографо-геодезическое предприятие муниципального образования «Тосненский район Ленинградской области» | Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области 18.12.2008 г. |
| 14 | Отчет по инженерным изысканиям для предпроектной проработки варианта размещения многотопливного автозаправочного комплекса в районе деревни Померанье, левая сторона автомобильной дороги «Россия» на км 607+750 в Тосненском районе Ленинградской области, 2006 г. | ООО «КАиС» | Комитет по градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 20.12.2011 г. |
| 15 | Дело по выполнению топографо-геодезических работ по адресу Ленинградская область Тосненский район п. Бабино ул. Школьная д. 14, 1995 г. | ЗАО «СТ» | Комитет по архитектуре и градостроительству Тосненского района 05.02.1996 г. |
| 16 | Техотчет о комплексных инженерно-строительных изысканиях, выполненных в пос. Трубников Бор Тосненского района Ленинградской области, для составления рабочего проекта под массив садоводческих товариществ Петроградского района, 1987 г. | Госстрой РСФСР Росглаворгпроект ПО «Стройизыскания» Ленинградский трест инженерно-строительных изысканий | Комиссия Северо-Западной территориальной инспекции государственного геодезического надзора ГУГК СССР 24.12.1987 г. |
| 17 | Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненных на площадке строительства секционных жилых домов, 1989 г. | Исполнительный комитет Ленинградского областного совета народных депутатов институт «ЛЕНГРАЖДАНПРОЕКТ» | Леноблисполком институт «ЛЕНГРАЖДАНПРОЕКТ» 14.02.1989 г. |
| 18 | Технический отчет о комплексных инженерно-строительных изысканиях, выполненных на площадках строительства жилых домов, 1987 г. | Исполнительный комитет Ленинградского областного совета народных депутатов институт «ЛЕНГРАЖДАНПРОЕКТ» | Леноблисполком институт «ЛЕНГРАЖДАНПРОЕКТ» 28.05.1987 г. |
| 19 | Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях под зерносушильный комплекс в отд. Трубников Бор с/з «Восход» Тосненского района Ленинградской области, 1989 г. | Госагропром РСФСР Республиканское объединение «РОСАГРОПРОМТЕХПРОЕКТ» ЛЕНАГРОПРОМТЕХПРОЕКТ |  |

Инженерно-геодезические изыскания

# Создание цифровых топографических материалов в системе координат в соответствии  кадастровым делением Трубникоборского сельского поселения  в Балтийской системе высот осуществлено ООО «ГЕО ИНТЕКС» в 2012 году по результатам цифрования и обновления топографических и картографических материалов. Заявление – разрешение на производство топографо-геодезических работ выдано Управлением Росреестра по Ленинградской области 04 сентября 2012 за № 11-12.

# Горизонтальная топографическая основа в масштабе М 1:5000 выполнена в МСК на территорию 16 населенных пунктов Трубникоборского сельского поселения (д. Трубников Бор, д. Александровка, д. Апраксин Бор, д. Бабино, пос. Бабино, д. Бабинская Лука, д. Большая Горка, д. Большая Кунесть, д. Вороний Остров, д. Дроздово, пос. Керамик, д. Коколаврик, д. Померанье, д. Ручьи, д. Черемная Гора, д. Чудской Бор)  общей  площадью 874,61 га.

# На территорию всего Трубникоборского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области создана картографическая  основа открытого пользования М 1:25 000.

# Цифровая информация предоставлена в программах Mapinfo в классификаторе и с соблюдением правил цифрового описания Федерального агентства геодезии и картографии российской Федерации, с учетом действующих ГОСТов на цифровые топографические планы и карты.

# Приемка топографо-геодезических работ, исполненных ООО «ГЕО ИНТЕКС»  на территории Трубникоборского сельского поселения осуществлена технической комиссией, образованной Управлением Росреестра  по Ленинградской области – акт приемки № 32/12 от 13 ноября  2012 года (документ представлен  в Томе III  «Исходно-разрешительная документация».

### 2.2.2. Климат

По строительно-климатическому районированию территория Трубникоборского сельского поселения относится к климатическому подрайону II В. Климат рассматриваемой территории умеренно холодный, переходный от слабо морского к слабо континентальному, с продолжительной мягкой зимой и коротким прохладным летом. Характерной чертой является поступление в течение всего года воздушных масс из Атлантики. Поступление арктических воздушных масс приводит к резким  похолоданиям.

Средние многолетние и экстремальные показатели основных метеорологических характеристик по данным метеостанций Тосно и Любань приведены в таблице 1.2.2.

Таблица 2.2.2- Характеристика климатических условий

| Наименование характеристики | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Температура воздуха среднегодовая | оС | 3,5 |
| Средняя температура самого теплого месяца, июля | оС | 16,7 |
| Абсолютный максимум температуры | оС | 35 |
| Средняя температура самого холодного месяца, января | оС | -8,6 |
| Абсолютный минимум температуры | оС | - 40 |
| Продолжительность безморозного периода | сут | 215 |
| Продолжительность вегетационного периода | сут | 115-118 |
| Сумма температур выше 10ºС | оС | 1700 |
| Средняя многолетняя годовая температура поверхности почвы | оС | 4 |
| Среднегодовое количество осадков | мм | 632 |
| Средняя продолжительность периода с устойчивым снежным покровом | сут. | 138 |
| Относительная влажность воздуха в среднем за год | % | 80 |
| Преобладающие направления ветров, среднегодовые |  | юго-западные, западные |
| Средняя годовая скорость ветра | м/с | 3,6 |
| Продолжительность комфортного периода с температурой воздуха более 15 ºС | сут. | 70 |

Из неблагоприятных атмосферных явлений следует отметить метели и туманы. Среднее число дней с метелями - около 20 за год.

В среднем за год наблюдается 4 дня с сильным ветром (V(15 м/с), в отдельные годы их количество достигает 8 дней. Наибольшие скорости ветра отмечаются при ветрах юго-западного направления.

Для рассматриваемой территории характерны конвективно-изотермические условия устойчивости атмосферы, температурные инверсии редки. Коэффициент стратификации А=160, что способствует рассеиванию загрязняющих веществ.

В целом климатические условия благоприятны для жилищного строительства, развития сельского хозяйства, рекреации и туризма.

### 2.2.3. Геологическое строение

Территория Трубникоборского сельского поселения расположена в северо-западной части Русской плиты Восточно-Европейской платформы. Основной особенностью геологической структуры этой области является пологое моноклинальное залегание слагающих ее образований. Территория поселения расположена на обширной девонской равнине (Главном девонском поле). В северной ее части на поверхности прослеживается полоса развития среднедевонских отложений, представленных красноцветными песками и песчаниками. Далее к югу распространяется обширная площадь развития весьма пестрых и не выдержанных по простиранию и в разрезе пород верхнего девона.

Основание территории сложено сероцветными глинистыми осадочными породами с песчаниками и гравелитами позднего протерозоя (рифей и венд). На них залегают пластичные синие глины нижнего кембрия. На них залегают пластичные синие глины нижнего кембрия. Выше расположены толщи ордовика из устойчивых к разрушению песчаников, сланцев и известняков. На ордовике залегают доломиты, мергели, песчаники и глины красноватого цвета среднего отдела девонской системы в северной части территории и верхнего отдела девонской системы в южной части.

На рассматриваемой территории с поверхности до глубины 200 м повсеместно залегают четвертичные отложения, отличающиеся литолого-генетической неоднородностью и содержащие водоносные, относительно водоупорные и водоупорные горизонты. Представлен комплекс осадочных пород четвертичного и нижнекембрийского возраста, среди которых преобладают глинистые водоупорные разности.

Четвертичные отложения характеризуются слабой водоносностью, не защищены от поверхностного загрязнения и не являются в связи с этим перспективными для организации водоснабжения. Воды могут быть использованы с помощью колодцев только для мелких индивидуальных хозяйств.

Четвертичные образования

Четвертичные отложения залегают первыми с поверхности земли и имеют сплошное распространение. В среднем общая мощность отложений от 1,2 до 12,0 м. На территории района они представлены преимущественно озерно-ледниковыми песками и суглинистой мореной лужской стадии оледенения, биогенными отложениями, а также ледниковыми отложениями.

Приповерхностные озерно-ледниковые песчаные отложения имеют мощность от 0,2 м до 1,8 м, которая увеличивается в северном направлении до 6,0 м, в восточном и западном до 2,6 м. Пески мелкие и средние пылеватые с редким гравием и валунами в основании слоя.

Большую часть территории района занимают отложения осташковского горизонта, а среди современных – основное развитие получили биогенные (болотные) отложения.

Ледниковые отложения (gIIIos) представлены в плане овальной формы в южной части поселения. Залегают они на более древних четвертичных отложениях и дочетвертичных породах. Мощность морены небольшая от 0,5 м до 3,0 м. Морена представлена в основном валунными суглинками и глинами серого и бурого цвета, со значительным количеством гравия, гальки и валунов кристаллических (граниты, гнейсы) и осадочных (известняки) пород, с гнездами, линзами и прослоями разнозернистых песков.

Ледниковыми отложениями сложены моренные равнины и единичные моренные холмы у д. Чудской Бор. Эти холмы имеют форму гряд и сложены мореной с линзами песков и глыбами глин, с гравием, галькой и валунами гранита, гнейса и известняка.

Озерно-ледниковые отложения (lgIIIos) Валдайского надгоризонта верхнего звена имеют наибольшее распространение, в сравнении с ледниковыми. Осадки встречаются на всей площади поселения и представлены отложениями внутриледниковых и приледниковых озер. Мощность их от 0,3 м до 30 м, представлены суглинками, глинами, реже супесями и песками.

Озерно-ледниковые пески водоносны, к ним приурочен грунтовый водоносный горизонт. Уровень воды подвержен значительным сезонным колебаниям. В весенне-осенние месяцы он устанавливается наравне с поверхностью земли, на отметках от 16,9 м до18,4 м абсолютной высоты. Таким образом, амплитуда сезонных колебаний подземных вод озерно-ледниковых песков находится в прямой зависимости от количества выпадающих атмосферных осадков, являющихся основным источником их питания, и достигает величины мощности водоносного горизонта 1,8 м.

Современные отложения развиты слабо и представлены аллювиальными и болотными осадками.

Аллювиальные отложения (аIV) имеют ограниченное развитие, слагая небольшие участки пойменных и надпойменных террас в долине реки Тигода. Мощность аллювия составляет от 0,5 до 4,5 м и для него характерна невыдержанность литологического состава. Представлены они в основном супесями от светло-серого до коричневато-бурого цвета, с гнездами тонкозернистого песка, с растительными остатками, либо серыми и желтыми кварцево-полевошпатовыми песками. Местами аллювий представлен суглинками от буровато-серого до темно-коричневого.

Биогенные (болотные) отложения (bIV) современного звена занимают небольшую площадь и расположены вкраплениями в северной части поселения. Торфяно-болотные отложения залегают на поверхности, подстилаются большей частью озерно-ледниковыми и ледниковыми осадками. Представлены они торфом различной степени разложения. Мощность их обычно 1,5-3,0 м и редко достигает 7 м. Горизонт содержит грунтовые воды, залегающие на небольшой глубине порядка 0,3-0,5 м.

Четвертичные отложения характеризуются слабой водоносностью, не защищены от поверхностного загрязнения и не являются в связи с этим перспективными для организации водоснабжения. Воды могут быть использованы с помощью колодцев только для мелких индивидуальных хозяйств.

### 2.2.4. Гидрогеологические условия

Пресные подземные воды. Гидрогеологические условия территории сельского поселения характеризуются наличием подземных вод в коренных отложениях и четвертичных породах.

К коренным отложениям приурочены следующие водоносные горизонты:

- старооскольский водоносный горизонт (D2st). Водовмещающими породами являются пески и песчаники. Водоносный горизонт повсеместно перекрыт четвертичными отложениями, образующими водоупорную кровлю. Глубина залегания кровли горизонта изменяется от 8 до 21 м, мощность от 30 до 45 м. Воды поровые и порово-трещинные слабо напорные, величина напора колеблется от 2,8 до 23 м. Удельный дебит скважин согласно результатам откачек составляет 0,45-1,2 л/сек. Коэффициент фильтрации песков и песчаников от 3 до 6,3 м/сут. Воды пресные с минерализацией 0,34-0,54 г/л, умеренно-жесткие, общая жесткость 5,3-7,0 мг-экв/л. По химическому составу гидрокарбонатные смешанные. Отмечается повышенное содержание железа – до 3мг/л.

- водоносность наровских отложений D2nr. Наровский горизонт повсеместно перекрыт отложениями старооскольского горизонта. Основной породой, слагающей горизонт являются мергели от глинистых до доломитизтрованных. Прослои глин и доломитов не выдержаны по простиранию. Водообильность наровских отложений чрезвычайно мала, они представляют собой относительный водоупор;

- ордовикский водоносный горизонт (O2). Водовмещающими породами горизонта являются доломиты и доломитизированные известняки. Горизонт повсеместно перекрыт девонскими и четвертичными отложениями. Глубина залегания горизонта от 64 до 77 м, вскрытая мощность – 38 м. Воды напорные, трещинно-пластовые, величина напора – 54-58 м. Удельные дебиты скважин – 1,0 – 2,0 л/сек. В верхней части разреза содержатся пресные воды с минерализацией 0,5 – 0,7 г/л, хлоридно-гидрокабонатные смешанные. Ниже по разрезу воды солоноватые с минерализацией 2,4 г/л, хлоридные натриевые.

В настоящее время водоснабжение населения  Трубникоборского сельского поселения осуществляется децентрализовано за счет подземных вод. На территории пробурено ряд скважин, эксплуатирующих подземные воды девонских отложений.

Основным водоносным горизонтом является старооскольский водоносный горизонт (D2st). Мощность горизонта составляет 30 - 45 м. Водовмещающими породами служат тонкие и мелкие пески и песчаники с прослоями глин. Удельные дебиты скважин составляют 0,45-1,2 л/сек. Глубина залегания горизонта от 8 до 21 м. Водоносн6ый горизонт напорный. Величина напора изменяется в пределах 3-23 м. От поверхностного загрязнения водоносный горизонт защищен толщей четвертичных отложений.

Воды горизонта пресные с минерализацией 0,37-0,54 г/л., умеренно-жесткие (5,3-7,0 мг-экв/л), гидрокарбонатные, смешанного состава. Отмечается повышенное содержание железа – 3,06 мг/л.

Почти повсеместно распространены водоносные горизонты в четвертичных отложениях; это источники питания колодцев и неглубоких скважин. Однако эти воды не защищены от поверхностного загрязнения и, как правило, не используются для централизованного водоснабжения. Грунтовые воды на рассматриваемой территории связаны с различными типами четвертичных отложений, а также с девонскими отложениями в местах их околоповерхностного залегания, при малой мощности перекрывающих четвертичных образований. Грунтовые воды, несмотря на их незащищенность от проникновения загрязняющих веществ с поверхности, широко используются в сельскохозяйственной местности для нецентрализованного водоснабжения и эксплуатируются в многочисленных колодцах и скважинах.

Мощность грунтового водоносного горизонта изменяется от 1-2 м до 10 м и более; воды безнапорно-субнапорные, уровень их залегания колеблется от 0 до 2-5м на равнинных участках и до 5-10 м на возвышенностях. Водообильность комплекса неравномерная, но, в основном, низкая. Воды пресные, с минерализацией до 0,5 г/л, гидрокарбонатные смешанного катионного состава.

В грунтовых водах на участках сельскохозяйственных угодий, животноводческих ферм, в районах населенных пунктов, как правило, повышается минерализация, содержание азотных соединений, прежде всего нитрат - иона, а также специфических компонентов. Обширное поле несколько повышенной концентрации в грунтовых водах нитрат - иона выявлено на юго-западе поселения - примерно между линией Радофинниково - Апраксин Двор - Бабино и границей с Новгородской областью. Концентрация нитрат - иона составляет здесь, в основном, 10-20 мг/л и достигает местами уровня ПДК (45 мг/л и более). Широко распространены в грунтовых водах района высокие концентрации железа и марганца, характерные для заболоченных территорий. Максимальная концентрация железа может достигать уровня 1000-3000 мг/л при ПДК 300 мг/л.

Минеральные подземные воды. В  Трубникоборском сельском поселении в д. Большая Кунесть имеется разведанное месторождение минеральных вод: скважина № 1964 (бальнеологическое заключение Российского научного центра восстановительной медицины и курортологии № 14/159 от 14.03.2001 г.).

Гидрокарбонатно-хлоридные и хлоридные натриевые воды с минерализацией 1-2 г/дм3, развитые в девонских, ордовикском и кембро-ордовикском водоносном комплексах,  пригодны для розлива в качестве лечебно-столовых вод. Воды того же состава, но с минерализацией до 11 г/дм3, которые распространены в ломоносовском и гдовском водоносном горизонте на значительных глубинах, могут быть использованы для курортного водолечения. На отдельных участках (д. Померанье) в хлоридных натриевых водах с минерализацией 5,3 г/дм3 (кембро-ордовикский ВК) отмечено повышенное содержание брома – до 18,4 мг/дм3.

### 2.2.5. Рельеф

Фундамент Русской платформы, в пределах которой находится Трубникоборское сельское поселение, залегает на глубине 800-1000 м. Состоит из кристаллических пород архейского и нижпепротерозойского времени (1000 - 2500 миллионов лет назад и более) - гранитов, гранитогнейсов, гнейсов, диоритов и диабазов. Территория сельского поселения расположена в западной части Ильмень-Волховской низменности, которая является тектонической депрессией, выполненной мореной. В позднеледниковое время была заполнена водами приледникового бассейна, ленточными глинами и песками. Рельеф территории Трубникоборского сельского поселения плоскоравнинный, местами плоский, в междуречьях рек встречаются отдельные невысокие холмы, вытянутой формы.

Плоский низменный рельеф способствует процессам заболачивания на всей территории Трубникоборского сельского поселения.

В северной части поселения развит сложный водно-ледниковый рельеф с камами. Камы чередуются с плоскими песчаными равнинами.

### 2.2.6. Оценка инженерно-геологических условий

Территория Трубникоборского сельского поселения представляет собой слабодренированную, преимущественно глинистую, озерно-ледниковую равнину.

На рассматриваемой территории широко распространены процессы заболачивания, подтопления, речная эрозия, карстовые процессы, пучение грунтов при промерзании.

Равнинный, местами плоский рельеф, развитие с поверхности слабопроницаемых грунтов, избыточное увлажнение способствуют широкому распространению на рассматриваемой территории процессов заболачивания и заторфовывания.  Мощность торфа  колеблется  от 2 м до 4 м, достигая на отдельных болотах 6-8 м.

Подземный карст встречается до глубины 30-35 м, но наиболее закарстована  верхняя часть разреза до глубины 15-20 м. Проявляется он, в основном, в образовании щебенистого грунта в кровле известняка. При неблагоприятных условиях (водонасыщении трещиноватых карбонатных пород, малой мощности перекрывающих их четвертичных отложений, загрязнении подземных вод) зона возможного развития карста может оказаться несколько шире зоны с поверхностными проявлениями карста.

Речная эрозия проявляется в подмыве и обрушении береговых уступов в период прохождения паводков.

Широкое распространение с поверхности суглинистых влажных и водонасыщенных грунтов способствует проявлению процессов пучения при их промерзании.

Затоплению подвержены пойменные террасы речных долин р. Тигода и ее притока р. Равань. Поймы преимущественно луговые, шириной 50-150  м. В весенний период ежегодно затопляется слоем воды от 0,2 м до 1,5 м. В большинстве случаев в бассейнах этих рек наивысшие уровни воды формируются в момент прохождения максимального стока весеннего половодья.

По данным Государственного гидрологического института и справочника «Ресурсы поверхностных вод СССР» значения уровней 1% наивысшего уровня воды над нулем графика поста на  р. Тигода у г. Любань составляет 609 см, у д. Большая Кунесть - 486 см; на р. Равань у д. Бабино – 373 см.  Абсолютные отметки на данных постах с учетом нуля графика составили в среднем течении р. Тигода 30 м, р. Равани – 14,7 м.

Развитию подтопления подвержены участки, сложенные слабопроницаемыми и набухающими при увлажнении грунтами, слабо развитой эрозионной сетью, неглубоким залеганием водоупорных слоев с неровной кровлей, затрудненным поверхностным и особенно подземным стоком. Строительное освоение таких территорий и эксплуатация зданий, сооружений и других объектов, расположенных на слабопроницаемых грунтах, практически всегда сопровождаются накоплением влаги в толще грунтов и подъемом уровня грунтовых вод, что требует на стадии разработки проектной документации для каждого объекта проведения  полного комплекса инженерных изысканий.

Таким образом, сложный рельеф, физико-геологические процессы, надежность грунтов оснований фундаментов, гидрогеологические условия осложняют освоение рассматриваемой территории. Перечисленные факторы вносят некоторые ограничения и удорожают строительство вследствие необходимости проведения мероприятий по инженерной подготовке.

Неблагоприятными для строительства являются:

- болотные отложения. Торфы являются грунтами особого состава и состояния и характеризуются специфическими свойствами: имеют высокую влажность, малую плотность большую влагоемкость и весьма значительную и неравномерную деформируемость; являются слабыми грунтами, неблагоприятиными для строительства;

- участки с близким залеганием уровня грунтовых вод в пределах озерно-ледниковой равнины, требующие мероприятий по его понижению, глубина залегания уровня 0,2- 2,0 м. Учитывая общую закономерность изменения годового цикла уровня грунтовых вод в условиях слабой дренированности территории можно ожидать максимальных уровней в апреле и ноябре, минимальных – в марте.

- участки месторождений полезных ископаемых;

- поймы рек, затопляемые паводком 1% обеспеченности.

Локально встречаются ленточные глины, естественна влажность которых высокая. Ленточные глины преимущестенно находятся в текучепластичном состоянии и легко переходят в текучее состояние при нарушении их естественного сложения, обладают слабыми прочностными свойствами.

### 2.2.7. Гидрография

Гидрографическая сеть Трубникоборского сельского поселения представлена реками бассейна р. Невы (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озер), озерами, водохранилищами, каналами мелиоративной сети и водоемами, образовавшимися в местах карьеров и выемок.

При составлении краткой характеристики водных объектов были использованы данные Государственного водного реестра.

Реки

Все реки на территории сельского поселения: принадлежат бассейну р. Волхов. Относятся к Балтийскому бассейновому округу. Речная сеть развита относительно равномерно, что объясняется однородностью рельефа, растительного покрова и почв, климатическими особенностями. Для большинства рек характерен слабо выработанный продольный профиль с одной или двумя надпойменными террасами, иногда только с поймой. Все это свидетельствует о молодости гидрографической сети.

Гидрографические характеристики основных рек приведены в таблице 2.2.3.

Таблица 2.2.3 - Гидрографическая характеристика основных рек района

| Наименование водотока | Куда впадает (с какого берега) | Длина, км | Площадь водосбора, км2 общая | Площадь водосбора в пределах района, км2 общая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тигода | р. Волхов (лев.) | 143/110 | 3290 | 1200 |
| Равань | р. Тигода (пр.) | 76 | 533,0 | - |
| Кородынька | р. Тигода (лев.) | 19 | 99,5 | - |
| Тверезна | р. Тигода (пр.) | 16 | 0 |  |
| Малый Хотунь | Р. Тверезна (лев.) | 11 | 0 |  |
| Тресна | Р. Тигода (пр.) | 10 | 0 |  |

Все реки принадлежат к равнинному типу. Питание рек происходит за счет талых и дождевых вод; высока доля подземной составляющей (15-20%). Основное питание реки получают от таяния снега (70–80 %), что определяет характер водного режима водотоков.

Водный режим рек характеризуется ярко выраженным весенним половодьем, составляющим 40-70 % стока всего года. Летняя межень прерывается дождевыми паводками. Короткая фаза осеннего повышенного стока сменяется зимней меженью.

Река Тигода

Тигода - левый приток р. Волхов, берет начало из болот северо-восточнее ст. Огорели ж/д линии Санкт-Петербург – Новгород и впадает в Волхов на 100-м км от устья. Длина ее 143 км, средний уклон – 0,32 м/км. Протекает в довольно высоких берегах, покрытых кустарником и смешанным лесом. Пойма двусторонняя, луговая, шириной до 50 м, а ниже устья р. Равань – 10-50 м, местами до 150 м. В весенний период ежегодно затопляется слоем воды до 0,2-1,5 м, продолжительность затопления 1-2 недели.

Водосборный бассейн реки Тигода имеет равнинный характер, ширина долины доходит до 300 м. От устья р. Равань Тигода течет в высоких берегах, покрытых молодым лиственным лесом.

Река Равань - правый приток р. Тигода, берет начало из озера Отлизино и впадает в р. Тигоду справа на 30-м километре от устья. Длина Равани - 76 км, уклон - 0,48 м/км. На ряде участков, начиная с июня, русло сильно зарастает. Берега крутые, обрывистые, поросшие кустарником - ива, ольха. Берега крутые, обрывистые, поросшие кустарником – ива, ольха. В прошлом по Равани шел сплав, и поэтому сейчас на протяжении 49 км от устья встречаются топляки.  Река очень извилиста, в русле встречаются одиночные камни.

Река Тверезна - правый приток р. Тигода. Устье реки находится в 39 км по правому берегу реки Тигода. Длина реки составляет 16 км. В 5,5 км от устья на территории сельского поселения, по левому берегу реки впадает река Малый Хотунь.

Река Кородынька – левый приток р. Тигода. Устье находится в 55 км по левому берегу р. Тигода. Относится к речному бассейну р. Нева, включая бассейны рек Ладожского и Онежского озера.

Озера

Более половины озер приурочены к болотным массивам и имеют небольшую площадь зеркал. На рассматриваемой территории нет крупных озер. Озера Долгое, Круглое, Ловецкое, Скатное наиболее крупные из имеющихся на территории поселения.

Питание озер смешанное, но с преобладанием ключевого или болотно-фильтрационного питания. В годовом ходе уровней отмечается два подъема: весенний в конце апреля – начале мая, и осенний в период с октября по ноябрь. Абсолютная величина подъема невелика и составляет 0,2-0,5 м.

Вода водных объектов по природным свойствам пригодна для хозяйственно-питьевого использования - относится к категории гидрокарбонатно-кальциевых, малой и слабой минерализации. В зимний период минерализация вод возрастает за счет перехода рек на подземное питание.

Искусственные водоемы. На территории поселения помимо природных искусственные водоемы – пруды и карьеры. В д. Трубников Бор расположено два крупных карьера: карьер с восточной стороны от главной дороги служит для рекреации, карьер с западной части – заболочен.

### 2.2.8. Почвы

Основным типом почв являются подзолистые, бедные перегноем и отличающиеся значительной кислотностью. При этом на суглинках, в низких местах с повышенным накоплением влаги, главным образом в еловых лесах, образуются сильноподзолистые почвы с мощным верхним слоем. В более высоких местах, менее благоприятных для накопления влаги, образуются среднеподзолистые почвы. На супесях и песках, плохо удерживающих влагу, в сосняках встречаются слабоподзолистые почвы. Там, где преобладает травяная растительность, — на лесных вырубках, в редких смешанных или лиственных лесах — образовались дерново-подзолистые почвы.

В низинах и на плоских участках местности, при слабом стоке (плохом дренаже) атмосферных вод, вызывающем их застой на поверхности, а иногда при высоком уровне стояния грунтовых вод образуются торфянистые и болотистые почвы.

В некоторых местах на луговых террасах (по рекам  Тигода, Равань и другим), заливаемых водой в половодье, из речных наносов образуются богатые перегноем аллювиальные почвы. Их площадь невелика.

Основными почвообразующими породами являются глины, суглинки, пески и торф.

На территории Трубникоборского сельского поселения широко распространены  болотно-подзолистые, торфяно-глеевые и торфянисто-глеевые почвы, подстилаемые глинами и суглинками, в южной части валунными суглинками.

Болотно-подзолистые почвы встречаются на слабодренированных элементах рельефа, которые характеризуются временным застоем атмосферных вод или высоким уровнем стояния мягких грунтовых вод. Относительно устойчивое сезонное переувлажнение почвенного профиля вызывает развитие в нем процессов оглеения, что обусловливает наличие ржаво-охристых примазок, сизых оглеенных прожилок, пятен и обособленных глеевых горизонтов в сочетании с отчетливой оподзоленностью почв.

Торфяно-глеевые почвы диагностируются по наличию торфяного горизонта (T), мощность которого составляет от 50 см. Торфяный горизонт подстилается глеевым (G). Распространены почвы этого типа в заболоченных лесах и занимают мезо- и микропонижения. У торфянисто-глеевых почв мощность торфяного горизонта меньше, чем у торфяно-глеевых.

Торфообразование происходит при накоплении неразложившихся или полуразложившихся растительных остатков в результате плохо выраженных процессов гумификации и минерализации растительности. Следствием торфообразования является консервация элементов зольного питания, которая заключается в том, что питательные вещества, поглощенные растениями, по причине слабой минерализации растительных остатков не переходят в доступные для других поколений растений формы.

Повышенная почвенная кислотность – основной фактор, ограничивающий продуктивность основных сельскохозяйственных культур. Главной причиной повышенной кислотности почв является климат, с преобладанием осадков над испарением и недостаточным количеством тепла. Процесс почвообразования протекает в условиях избыточного увлажнения. Сельскохозяйственное использование почв требует их искусственного улучшения.

### 2.2.9. Ландшафты и растительность

Территория Трубникоборского сельского поселения относится к Лужско-Волховскому округу южнотаежной подпровинции северо-западной провинции.

Большая часть территории поселения относится к Волховскому ландшафту, который принадлежит к типу ландшафтов озерно-ледниковых заболоченных равнин. Волховская низина (Волховский ландшафт) приурочена к долине р. Волхов и прилегающей к ней территориям. Придолинная часть дренирована и частично освоена. Остальная часть территории низины покрыта заболоченными березовыми, осиновыми и обширными верховыми болотами.

В северной части территории Трубникоборского сельского поселения развит Мгинский ланшафт, относящийся к типу камовых и камово-озерно-ледниковых ландшафтов. Мгинский ландшафт - небольшая территория с ярко выраженными группами и цепями камов среди озерно-ледниковой равнины. Вершины камов покрыты сухими сосняками, а склоны - брусничными и вересковыми борами. Между камами распространены долгомошные и сфагновые сосняки, а также небольшие болота и озера.

На всей территории равнинные озерно-ледниковые глинистые ландшафты со слабым естественным дренажем и избыточным естественным увлажнением. Преобладают вторичные осиново-березовые леса на болотно-подзолистых, торфяно-глеевых и торфянисто-глеевых почвах, подстилаемых глинами и суглинками. В северной части поселения находятся мезотрофные и олиготрофные болота, подстилаемые торфом. В южной части поселения - вторичные осиново-березовые леса на болотно-подзолистых почвах на валунных суглинках. Северную и западную части территории представляют коренные сосновые долгомошные и сфагновые заболоченные леса на болотно-подзолистых, торфяно-глеевых и торфянисто-глеевых почвах, подстилаемых глинами и суглинками.

Трубникоборское сельское поселение расположено на границе южной тайги и подтайги. В растительности Трубникоборского сельского поселения господствуют заболоченные сосново-мелколиственные и осиново-березовые леса. Местами сохранились заболоченные долгомошные и сфагновые сосновые боры. В северной и немного западной частях территории произрастают коренные сосновые долгомошные и сфагновыми заболоченными лесами, южные и восточные части территории заняты вторичными осиново-березовыми лесами на местах коренных, центральная часть и долина р. Тигода – лугами. На более низких местах распространены сосняки-долгомошники, а по окраинам болот - сфагновые сосняки. Луга почти исключительно суходольные, значительная часть их заболочена и заросла кустарником.

Значительная часть территории занята болотами. Преобладающая часть болот мезотрофные осоково-сфагновые. Наиболее крупные болота, частично или целиком входящие в границы рассматриваемой территории – Пятницкий Мох, Красный Мох, Гладкий Мох, Мох Палочник.

### 2.2.10.  Минерально-сырьевые ресурсы

Сохранение качества, повышение эффективности использования природных ресурсов и сокращение негативного воздействия на окружающую среду является основным направлением в сфере природопользования.

На территории Трубникоборского сельского поселения расположено 6 участков недр общераспространённых полезных ископаемых, учитываемые территориальным балансом (таблица 2.2.4, рис.1).

Таблица 2.2.4. - Участки недр общераспространенных полезных ископаемых, учитываемые территориальным балансом.

| №№ п/п | Название месторождения | Вид полезных ископаемых | Площадь, га | Утверждены | Объем | Лицензия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Апраксин Бор» (часть) | Песок | 49 | Протокол ТКЗ №1452 в 1994 г. | На 01.01.20012 г. 3857 тыс. м³,категория С1 | ЛОД 47019 ТЭ на ООО «Всеволожское СМП» |
| 2 | «Померанское» | Суглинки для производства гончарной посуды и изразцовой плитки | 20 | Протокол ТКЗ №588 в 1955 г. | На 01.01.20012 г. составляет 321,8 тыс. м³ по категориям А+В+С1 |  |
| 3 | «Пузырёвское» | песок | 12,3 | Приказ Агентства природопользования « 23/10-э в 2010 г. | На 01.01.20012 г. 523 тыс. м³ по категории С2 по лицензионному участку и 2936 тыс. м³ по категории С2 на участке гос. резерва | ЛОД 47016 ТЭ на ООО «Ленмелиорация-Т» |
| 4 | «Равань» (участки 1 и 2) | песок | 261 |  | Не утверждены, проводятся работы по геологическому изучению | ЛОД 02871 ТЭ на (артель) старателей Новая |
| 5 | «Журавель» | торф | 148 | Протокол ТКЗ ПГО Севзапгеология № 6/89 в 1989 г. | Составляет 362 тыс. м³ по категории С2 |  |
| 6 | «Гладкий Мох» | торф | 981 | Протокол ТКЗ ПГО Севзапгеология № 1785 в 1980 г. | Составляет 3884 тыс. тонн по категории А |  |

Песок строительный, песчано-гравийный материал (ПГМ)

Таблица 2.2.5 - Месторождения песков распределенного фонда

| Наименование месторождения | Запасы тыс.м3 | Лицензионная производительность | Фактическая производительность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | А+В+С1 | С2 |  |  |
| Апраксин Бор | 5017 |  | 109 | 557* |

*По данным за 2007г.

Перспективными объектами для освоения в настоящее время признаны следующие месторождения нераспределенного фонда (таблица 2.2.6).

Таблица 2.2.6. - Нераспределенный фонд запасов (перспективные для освоения)

| Наименование месторождение | Запасы тыс. м3 | Возможности использования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | А+В+С1 | С2 |  |  |
| Пузырёвское Б-796 | Прогноз 22000 |  | Перспективы к югу от месторождения Апраксин Бор | Песок, балластное сырье |

Таблица 2.2.7 - Карьеры, расположенные на территории Трубникоборского сельского поселения

| № | Карьер | Состояние | Сырье |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Апраксин Бор | разрабатывается | песок |
| 2. | Ручьи | заброшен | песок |
| 3. | Трубников Бор | заброшен | песок |
| 4. | Померанье | заброшен | песок |
| 5. | Померанье | заброшен | песок |
| 6. | Чудской Бор | заброшен | песок |
| 7. | Померанское Б-404 | Исключен из нераспределенного. фонда. Находится на территории ботанического памятника природы «Померанье» | глина |
| 8. | Апраксин Бор-2 | разрабатывается | песок |

Рис.1.  Схема расположения месторождений общераспространенных полезных ископаемых.

Глины

В настоящее время на территории поселения нет месторождений глины распределенного фонда.

Нераспределенный фонд представлен месторождением Бабинское Б-1118. Запасы не утверждены.

Торф

Сырье данных месторождений может быть использовано как для производства топлива, так и для сельскохозяйственных нужд (грунты, подстилка) в случае отсутствия техногенного загрязнения.

Сапропель

Озерные отложения – сапропель - это высокоэффективная лечебная грязь, которая лечит более 200 заболеваний, в основном болезни опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, легкие, кожные заболевания. Сапропель также, может использоваться как ценное органо-минеральное удобрение и в виде добавок в корма животных. Интерес представляет сапропель и как химическое сырье. При химической переработке сапропеля и при нагревании его до температуры 400-600 градусов возможно получения аммиака, нашатырного спирта и других продуктов. Сапропель может служить топливом, 1 млн. т сапропеля может заменить более 1 млн. м3 дров.

На рассматриваемой территории имеется ряд площадей, месторождения которых пока здесь были неизвестны, или, будучи выявленными в прежние, иногда довоенные, годы были признаны неперспективными для освоения. В связи с изменением конъюктурного спроса на рынках и разработкой новых схем добычи и обогащения такие месторождения могут представлять интерес для разработки.

К таким площадям можно отнести Чудово-Бабинскую площадь, на которой выявлены непромышленные залежи горючих сланцев.

Выявленные ресурсы болотных железных руд, были признаны технически и экономически нерентабельными и исключены из перечня минерально-сырьевых ресурсов нераспределенного фонда недр. Предполагаемым направлением использования данного вида сырья на далекую перспективу может стать получение окислов железа и краски. Запасы не утверждены.

Известняки, мергели

Доломиты и известняки пригодны для производства строительного щебня марки 300, 400 и даже 600 (для доломитов), заполнителя в дорожный бетон, для производства асфальтово-бетонных смесей для дорог.

Перспективным для разработки является Бабинское месторождение известняков и мергелей, пригодных к использованию в качестве цементного сырья, а также для сельскохозяйственных нужд. Бабинское месторождение в соответствии с «Классификацией запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых» отнесено по степени изученности к группе разведанных. Утверждены запасы в объеме 300 млн. т мергелей и 30 млн. т глин. Этих запасов достаточно более чем на 70 лет производства цемента с заявленной мощностью предприятия.

В декабре 2006 года региональное агентство по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу (Севзапнедра) провело аукцион на право пользования недрами месторождения «Бабино» («Манкошевские хутора»). Победителем стал ОАО «Цемент», которому был предоставлен участок на 25 лет и разрешено на нем геологическое изучение и добыча мергелей, мергелистых известняков и глин для последующего производства цемента. В настоящее время завершается геологическое исследование участка недр на территории 4000 га.

Объект представляет собой карьер месторождения мергелей и глин (разрабатываемый открытым способом) с технической площадкой, транспортным конвейером (длиной около 5 км), предназначенным для транспортировки сырья на Бабиновский цементный завод (Новгородская область) с обслуживающей (подъездной) автодорогой.

При планируемой производительности карьера обеспеченность Бабиновского цементного завода сырьем составляет более 100 лет. В связи с этим разработка карьера предусматривается очередями. Первая очередь разработки карьера планируется на первые 25 лет.

### 2.2.11. Лесные ресурсы

Трубникоборское сельское поселение по лесорастительному районированию располагается в таежной зоне, в средне-таежном лесном районе европейской части Российской Федерации. Территория Трубникоборского сельского поселения большей частье залесена. В целом природные условия сельского поселения благоприятны для произрастания и развития мягколиственных пород.

Леса на территории Трубникоборского сельского поселения  находятся в ведении Любанского лесничества. В соответствии с Лесохозяйственным регламентом Любанского лесничества в состав Любанского лесничества на территории Трубникоборского сельского поселения входят 6 участковых лесничеств (таблица 2.2.8).

Общая площадь Любанского лесничества по состоянию на 01.01.2010 г. на территории Трубникоборского сельского поселения составляет 64415 га

# Таблица 2.2.8 - Структура участковых лесничеств, входящих в состав Трубникоборского сельского поселения

| Название участкового лесничества | Площадь, га |
| --- | --- |
| Апраксинское | 25627 |
| Броницкое | 2410 |
| Добросельское | 2828 |
| Любанское | 4906 |
| Осничевское | 8305 |
| Трубниковское | 20339 |
| Всего | 64415 |

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации по своему целевому назначению, местоположению и выполняемым функциям лесной фонд подразделяется на защитные леса

Подразделение лесов на защитные и эксплуатационные леса произведено в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и приказами Рослесхоза от 20.03.2008 № 84 «Об отнесении лесов к защитным, эксплуатационным и резервным лесам» и 29.10.2008 № 329 «Об отнесении лесов к эксплуатационным лесам, резервным лесам и установлении их границ». Защитные леса на рассматриваемой территории составляют 22085  га или 33,66 %,  эксплуатационные леса  42330 га или 65,71 % от площади лесного фонда.

Распределение лесов лесничеств по видам целевого назначения и категориям защитных лесов приведены в таблице 2.2.9.

Таблица 2.2.9 - Распределение лесов по видам целевого назначения и категориям защитных лесов

| Вид целевого назначения лесов, категория защитных лесов | Наименование лесничества, участкового лесничество | Площадь, га | %% |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Защитные леса, всего |  | 22085 | 34,29 |
| в том числе: |  |  |  |
| 1. Леса, расположенные в водоохранных зонах | Любанское лесничество: | 2077 |  |
|  | Апраксинское | 468 |  |
|  | Броницкое | 73 |  |
|  | Добросельское | 101 |  |
|  | Любанское | 0 |  |
|  | Осничевское | 55 |  |
|  | Трубниковское | 1380 |  |
| 2. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| 2.1. Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ | Любанское лесничество: | 2155 |  |
|  | Апраксинское | 463 |  |
|  | Броницкое | 198 |  |
|  | Добросельское | 200 |  |
|  | Любанское | 249 |  |
|  | Осничевское | 995 |  |
|  | Трубниковское | 50 |  |
| 3. Ценные леса, всего |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| 3.1. Противоэрозионные леса | Любанское лесничество: | 4757 |  |
|  | Любанское | 4757 |  |
| 3.2. Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | Любанское лесничество: | 13096 |  |
|  | Апраксинское | 3993 |  |
|  | Броницкое | 546 |  |
|  | Добросельское | 0 |  |
|  | Любанское | 0 |  |
|  | Осничевское | 4774 |  |
|  | Трубниковское | 3783 |  |
| II. Эксплуатационные леса, всего | Любанское лесничество: | 42330 | 65,71 |
|  | Апраксинское | 20815 |  |
|  | Броницкое | 1593 |  |
|  | Добросельское | 2527 |  |
|  | Любанское | 0 |  |
|  | Осничевское | 2073 |  |
|  | Трубниковское | 15322 |  |
| Всего лесов по Трубникоборскому сельскому поселению |  | 64415 | 100 |

Ограничения по видам целевого назначения лесов и категориям защитных лесов предусмотренные действующим законодательством,  приведены в таблице 2.2.10

Таблица 2.2.10– Ограничения по видам целевого назначения лесов

| Вид целевого назначения лесов, категория защитных лесов | Ограничения использования лесов при проведении рубок лесных насаждений | Дополнительные ограничения использования лесов |
| --- | --- | --- |
|  | Сплошные рубки | Выборочные рубки |  |
| I. Защитные леса |  |  |  |
| 1. Леса, расположенные в водоохранных зонах | Сплошные рубки запрещены (ст. 104 ЛК) | Выборочные рубки разрешены (ст. 104 ЛК) | Запрещается использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях. Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры, создание лесных плантаций. В соответствии с Водным кодексом РФ запрещается использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. При уходе за лесами осуществляются рубки ухода очень слабой, слабой и умеренной интенсивности. Не допускается проведение реконструкции малоценных лесных насаждений путем сплошной вырубки. В прибрежных защитных полосах не допускается: ведение сельского хозяйства в части выпаса сельскохозяйственных животных и организации для них летних лагерей, ванн, а также выращивания сельскохозяйственных культур при распашке земель; выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных растений при распашке земель; движение трелевочных тракторов. Рубки проводятся преимущественно в зимний период по промерзшему грунту, порубочные остатки выносятся за пределы прибрежных защитных полос; лесовосстановление в прибрежных защитных полосах осуществляется методами, исключающими распашку земель. |
| 2.Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов |  |  |  |
| 2.1. Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | Сплошные рубки запрещены, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 17 Лесного кодекса | Выборочные рубки разрешены | Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры, создание лесных плантаций. Интенсивность рубок ухода должна быть слабой, полнота не должна снижаться ниже 0,7. Разрубка технологических коридоров не должна производиться в опушке леса шириной 25-30 метров, примыкающей к дороге. Выборочные рубки ведутся очень слабой, слабой и умеренной интенсивности |
| 3. Ценные леса |  |  |  |
| 3.1. Противоэрозионные леса | Сплошные рубки запрещены, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 17 ЛК (ст. 106 ЛК) | Выборочные рубки разрешены (п. 26 Приказ Минсельхоза РФ от 06.11.2009 № 543) | Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры, создание лесных плантаций. Не допускается ведение сельского хозяйства (за исключением пчеловодства). При проведении работ по лесовосстановлению на склонах крутизной более 6 градусов не допускается сплошная распашка земель. При высокой эрозионной опасности проводятся рубки ухода за лесом слабой и очень слабой интенсивности. На очень крутых склонах вырубаются только неустойчивые деревья для исключения их вывала (п. 68 Правил ухода за лесами) |
| 3.2. Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | Сплошные рубки запрещены, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 17 Лесного кодекса | Выборочные рубки разрешены (п. 26 Приказ Минсельхоза РФ от 06.11.2009 № 543) | Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры, создание лесных плантаций |
| II. Эксплуатационные леса | Сплошные рубки разрешены (ст. 12, 108 ЛК; пункт 4 Правил заготовки древесины) | Выборочные рубки разрешены (ст. 12, 108 ЛК; п. п. 4, 31 Правил заготовки древесины) | Запрещается заготовка древесины с нарушением возрастов рубок, а также с нарушением пунктов 6-12 Правил заготовки древесины |

Заготовка древесины

Основной сырьевой базой лесной промышленности являются эксплуатационные леса, в которых сосредоточены основные древесные запасы.

Ведущим, наиболее массовым видом сырьевых ресурсов в лесах является спелая древесина – незаменимое сырье для многих отраслей народного хозяйства, значение которой в отрасли все время возрастает.

Заготовка древесины в лесах осуществляется при рубках, проводимых в спелых и перестойных древостоях (бывшее главное пользование), при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений, при рубках, осуществляемых в процессе ухода за лесами, а также при прочих рубках – расчистке лесных площадей в связи со строительством дорог, трубопроводов, других линейных сооружений, при разрубке и расчистке квартальных просек, создании противопожарных разрывов и других.

Объем заготовки древесины в спелых и перестойных лесных насаждениях в общем объеме возможного изъятия древесины при всех видах рубок составит 68 % ликвидного запаса, объем заготовки древесины при уходе за лесами – 15 % ликвидного запаса.

Рост заготовки древесины рубками промежуточного и прочего пользования увеличит долю низкокачественного древесного сырья в общем объеме заготовки, что создаст предпосылки для развития на территории производств перерабатывающих лиственное и низкокачественное сырье.

Размер заготовки древесины с 1 га покрытых лесной растительностью земель от всех видов рубок составляет 1,6 м3 .

В настоящее время в рубку поступают вторичные мягколиственные леса. Работа лесопромышленного комплекса в будущем будет во многом определяться эффективностью эксплуатации таких лесов, требующей новых подходов и технических решений. Более половины площадей вторичных лесов имеют подрост и молодняк хвойных пород, что позволяет трансформировать их в хвойные насаждения с сокращением сроков выращивания на 30-40 лет.

Лесозаготовительная инфраструктура представлена ОАО «Светогорск», ЗАО «Любанский ЛДОК», ЗАО «Любанский ДПП», ООО «ОНЕГА-ЛЕС», ООО «Любань-Лес», с ежегодной утвержденной нормой лесопользования 223,7 тыс. м³ ликвидной древесины в спелых и перестойных лесных насаждениях.

Лесовосстановление

Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов. Лесовосстановление должно обеспечивать восстановление лесных насаждений, сохранение биологического разнообразия лесов, сохранение полезных функций лесов. Лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного или комбинированного восстановления лесов.

Недоступных земель для проведения мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению на территории нет. На лесных участках, предоставляемых в аренду для заготовки древесины, лесовосстановление осуществляется арендаторами этих лесных участков (статья 62 Лесного кодекса Российской Федерации).

### 2.2.12 	Охотничьи ресурсы

В соответствии с данными Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области из перечня животных, отнесенных к охотничьим ресурсам согласно ст.11 Федерального закона от 29.07.2009 г.  № 209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов на территории Российской Федерации»,  в Ленинградской области представлены следующие:

Млекопитающие - кабан, косуля, лось, благородный олень, пятнистый олень, медведь бурый, волк, лисица, енотовидная собака, рысь, росомаха, барсук, куница, ласка, горностай, хорь, норки, выдра, зайцы, бобры, кроты, летяга, белка, ондатра, водяная полевка.

Птицы – гуси, казарки, глухарь, тетерев, рябчик, куропатки, перепел, пастушок, обыкновенный погоныш, коростель, камышница, лысуха, чибис, тулес, хрустан, камнешарка, турухтан, травник, мородунка, веретенники, кроншнепы, бекас, дупель, гаршнеп, вальдшнеп, голуби, горлицы.

На рассматриваемой территории пользование объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, осуществляют:

- ООО «Охотничьи угодья «Ручьи», площадь в границах сельского поселения 15260 га;

- МУП «Фауна», участок № 3, площадь в границах сельского поселения 4332 га;

- МУП «Фауна», участок № 7, площадь в границах сельского поселения 8078 га;

- МУП «Фауна», участок № 8, площадь в границах сельского поселения 21628 га;

- ЛОО и МОО, участок № 5, площадь в границах сельского поселения 21998 га.

Сведения об охотничьих животных, обитающих на  конкретном рассматриваемом участке, и их ключевых биотопов определяются только при проведении натурного обследования.

На рассматриваемой территории выделяются пути миграции лосей и кабанов. Характерна довольно большая плотность популяции лосей и других животных,  количество лосей по данным охотничьих организаций составляет 900 особей, кабанов – 200 особей. Численность лосей в Тосненском муниципальном районе за последние 5 лет увеличилась в 2,5 раза.

Необходимо обеспечение путей миграции через  планируемую скоростную автомобильную дорогу «Москва-Санкт-Петербург». Для этих целей ЗАО «Экотранс-Дорсервис» были проведены инженерно-экологические изыскания и определены возможные пути перехода через трассу.

### 2.2.13	 Природно-рекреационные ресурсы

Под природными рекреационными ресурсами следует понимать природные и природно-техногенные системы, которые обладают комфортными свойствами для рекреационной деятельности и могут быть использованы для организации отдыха и оздоровления населения.

Разнообразие природных ландшафтов, мягкий климат, обширные лесные массивы, богатые грибами и ягодами, живописные участки камового рельефа, удивительные по красоте реки, озера, наличие особо охраняемых территорий определяют широкие возможности для развития рекреационной деятельности.

Основные природно-рекреационные ресурсы района:

1. Мягкий целебный климат: продолжительность комфортного летнего периода с температурой воздуха выше 15 ºС продолжается в среднем 70 суток; продолжительность периода с температурой воды в водных объектах более 17 ºС составляет от 45 до 55 дней, колеблясь в отдельные годы от 15-30 до 60-70 суток.

Средняя продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 138 дней, что позволяет развивать зимние виды отдыха.

2. Обилие лесов, лесистость района одна из самых высоких в области. Территория обладает значительными запасами дикорастущих ягодников и грибов, что является ценным фактором для развития оздоровительного отдыха.

3. На территории района встречаются практически все виды промысловых животных, имеющихся на территории Ленинградской области (медведи, кабаны, косули, лисицы, ондатры, зайцы, волки и др.), которые представляют интерес для любительской охоты.

4. Наличие живописных озер и рек, участков камового рельефа.

5. Наличие природных достопримечательностей, особо охраняемых природных территорий.

В настоящее время рекреационный потенциал используется слабо. Местами массового отдыха и неорганизованного туризма являются такие природные объекты как берега реки Тигода, озера и др.

Реки поселения привлекают туристов-любителей водного спорта. Один из маршрутов по р. Тигода. От г. Любань по извилистому руслу до перекатов. Самые большие перекаты у левого притока – реки Смердынка, у правого притока – реки Равань. Тигода дважды меняет направление: до Смердынки – на северо-восток, затем на юг до д. Бабинская Лука,  и далее на восток до впадения в р. Волхов.

Имеются природно-рекреационные ресурсы для развития охотничье-рыболовного туризма. На территории Трубникоборского поселения часто встречаются лисица, хорь, заяц, куница, крот, различные грызуны (полевая и лесная мыши, крыса и др.), реже - волк, медведь, рысь, ласка, выдра. Из птиц - глухари, рябчики, тетерева, гуси, утки, кулики и другие. Лишь немногие птицы зимуют  - ворон, воробей, синица, снегирь, дятел.

Озера  и реки используются местным населением для любительского рыболовства ловят в основном щуку, плотву, окуня. Из видового разнообразия рыб, в реке Тигода водятся – плотва, окунь, щука, густера, уклейка, язь. Наиболее хорошие места для рыбалки находятся в нижнем течении реки, а также в районе города Любань и далее вниз по течению. Местные жители и отдыхающие используют реку для купания и катания на лодках.

Территория  сельского поселения обладает значительными запасами дикорастущих ягодников и грибов, что является ценным фактором для развития оздоровительного отдыха. На моховых болотах, занимающих 1/3 территории района, растут в изобилии полезные ягоды, грибные леса расположены у д. Апраксин Бор и у других населенных  пунктов.

Минеральные подземные воды различного солевого состава присутствуют на всей территории Трубникоборского сельского поселения, вскрываются они на глубинах на глубине 50-100 м. В д. Большая Кунесть имеется разведанное месторождение минеральных вод: скважина № 1964 (бальнеологическое заключение Российского научного центра восстановительной медицины и курортологии № 14/159 от 14.03.2001 г.).

Гидрокарбонатно-хлоридные и хлоридные натриевые воды с минерализацией 1-2 г/дм3, развитые в девонских, ордовикском и кембро-ордовикском ВК, пригодны для розлива в качестве лечебно-столовых вод. Воды того же состава, но с минерализацией до 11 г/дм3, которые распространены в ломоносовском и гдовском водоносном горизонте на значительных глубинах, могут быть использованы для курортного водолечения. На отдельных участках (д. Померанье) в хлоридных натриевых водах с минерализацией 5,3 г/дм3 (кембро-ордовикский ВК) отмечено повышенное содержание брома – до 18,4 мг/дм3.

Предлагается приоритетное развитие следующих видов туризма и отдыха: экскурсионно-познавательный, сельский, лечебно-оздоровительный, активный (велосипедный, конный, водный, пешеходный), охотничье-рыболовный, экологический, военно-патриотический.

## Структура земель по целевому назначению и их использование

Площадь Трубникоборского поселения в установленных границах, на 01.01.2012 г. составляет  70863,1 га

Территория сельского поселения представлена следующими категориями земель:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,  земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

Подсчет земельного баланса произведен средствами ГИС Mapinfo (таблица 2.3.1). Распределение земель по целевому назначению (категориям земель) на электронной топографической основе, уточнено по данным Росреестра по Ленинградской области.

Таблица 2.3.1. - Распределение земельного фонда сельского поселения по категориям земель

| №№ п/п | Категория земель | Общая площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 5753,9 | 7,5 |
| 2. | Земли населенных пунктов | 1032,5 | 1,4 |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 96,7 | 0,12 |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 0 | 0 |
| 5. | Земли лесного фонда | 64415,0 | 90,9 |
| 6. | Земли водного фонда | 59,3 | 0,08 |
| 7. | Земли запаса | 0 | 0 |
| Итого земель в границах поселения: | 71357,4 | 100 |

Большую часть территории поселения занимают земли лесного фонда – 64415,0 га (90,9 %), на втором месте по площади земли сельскохозяйственного назначения – 5263,0 га (7,5 %), земли населенных пунктов составляют 1029,1 га (1,4 %).

Современное использование земель Трубникоборского сельского поселения, возможные изменения землепользования

Земли населенных пунктов

Доля земель населенных пунктов в балансе территории достаточно невелика и составляет 1,5 % от общей площади поселения (таблица 2.3.2). Анализ современного использования территории д. Трубников Бор, самого крупного населенного пункта на территории поселения, показал, что имеются резервы неосвоенных в настоящее время территорий. Максимальное использование внутренних территориальных резервов в границах населенных пунктов является основным направлением градостроительного освоения рассматриваемой территории.

Таблица 2.3.2 Распределение площадей населенных пунктов

| №№ | Название населенного пункта | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | д. Александровка | 29,3 |
| 2 | д. Апраксин Бор | 43,0 |
| 3 | д. Бабино | 284,8 |
| 4 | пос. Бабино | 47,0 |
| 5 | д. Бабинская Лука | 41,6 |
| 6 | д. Большая Горка | 39,8 |
| 7 | д. Большая Кунесть | 26,5 |
| 8 | д. Вороний Остров | 42,0 |
| 9 | д. Дроздово | 20,4 |
| 10 | пос. Керамик | 38,0 |
| 11 | д. Коколаврик | 8,9 |
| 12 | д. Померанье | 69,0 |
| 13 | д. Ручьи | 26,4 |
| 14 | д. Трубников Бор | 249,1 |
| 15 | д. Черемная Гора | 16,2 |
| 16 | д. Чудской Бор | 50,5 |
|  | Итого | 1032,5 |

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Земли данной категории занимают 0,12 % от общей площади поселения и представлены в основном  землями энергетики и транспорта.

В целом, при планируемом развитии территории Трубникоборского сельского поселения с учетом федеральных и региональных интересов площадь земель  промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения будет увеличиваться.

Земли лесного фонда и их использование

Доля земель лесного фонда в балансе территории сельского поселения составляет 90,9 %. По своему целевому назначению, местоположению и выполняемым функциям лесной фонд подразделяется на защитные леса (22085 га или 34,29 %) и эксплуатационные леса (42330 га или 65,71 %).

Площадь земель лесного фонда (64415 га) представлена на 83 % покрытыми лесной растительностью землями, на 3 % не покрытыми лесной растительностью землями и на 14 % нелесными землями. Среди нелесных земель преобладают болота и прочие земли.

В соответствии с данными комитета Природных ресурсов Ленинградской области на территории Трубникоборского сельского поселения расположено 2 лесных участка, переданных в аренду на выполнение работ по геологическому изучению недр, разработку месторождений полезных ископаемых. 6 лесных участков лесного фонда переданы в аренду на 49 лет для заготовки древесины (таблица 2.3.3). Лесные участки, переданные в аренду для заготовки древесины, площадь которых указана в таблице 2.3.3, частично захватывают территории сопредельных муниципальных образований.

Таблица 2.3.3. - Перечень лесных участков, переданных в аренду по состоянию на 01.07.2012

| Наименование арендатора | Адрес | Местонахождение | № и дата нового договора аренды | Площадь (га) | Срок действия договора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых |
| ООО «Всеволожский СМП» | г. Всеволожск, просп. Октябрьский, д. 76 | Бронницкое кв. № 46 (выд. 61-63, 65, 68), Трубниковское кв. № 147 (выд. 1- 3), № 152 (выд. 1-4, 21, 22) | № 34/К-2009-04 от 24.04.2009 года | 46, 24 | до 31.12.2014 года |
| ООО «Ленмелиорация-Т» | п. Красная Дача, д. 6 | Апраксинское кв. № 3, 11 | № 49/К-2009-08 от 20.08.2009 года | 11,86 | до 31.12.2013 года |
| Заготовка древесины |
| ЗАО «Траст лес» | г. Кировск, ул. Набережная, д. 19 | Любанское кв. № 1-52, 76, Дубовицкок кв. № 129, 149, 150, 156, 157, 161, 163-165, 168, 169, 171, 173-175, Апраксинское кв. № 3 (часть) | 6/3-2010-01 от 03.02.2010 года | 9622,4 | 49 лет |
| ЗАО «Траст лес» | г. Кировск, ул. Набережная, д. 19 | Любанское кв. № 53-75, 77-104, Трубниковское кв. № 111, Дубовицкое кв. № 131, Броницкое кв. № 93-104, Апраксинское кв. № 32-43, 47, 50, 59-63, 65-69, 70-72, 78-82, 85, 86, 88-90, 96-98, 103-103, 107-109, 119, 120, 123, 128, 129, 135-137, 139, 155, 151, Осничевское кв. № 16, 7 (часть), 101, 102, 104-110, 201-211, 301-314, 401-422, 501-527, 601-635 | 3/3-2009-06 от 06.06.2009 года | 32332,0 | 49 лет |
| ЗАО «Любанское ДПП» | п. Сельцо, д. 12 | Трубниковское кв. № 97, 98, 112-115, Дубовицкое кв. № 130, 151-155, 158-160, 162, 166, 167, 170, 172, 176, 177, Апраксинское кв. № 73-77, 83, 84, 87, 91-95, 99-101, 104-106, 110-118, 121, 122, 124-127, 130-134, 138, 145-149 | 2-2008-12-207-3 от 16.12.2008 года | 10809,0 | 49 лет |
| ООО «Любань Лес» | п. Сельцо, ПУ-54 | Любанское кв. № 105-131, Трубниковское кв. № 133-140, 142-145, 147, 148, 152-155, Броницкое кв. № 18-20, 30-34, 42-46, 55-57, 66, 67, 70, 77, 78, 80-92, Апраксинское кв. № 2, 3 (часть), 4-7, 11-31, 44-46, 48, 49, 51-58, 64, 150 | 2-2008-11-1-3 от 05.11.2008 года | 19371,6 | 49 лет |
| ЗАО «Интернешнл пейпер» | г. Светогорск, ул. Заводская, д.17 | Добросельское, кв. № 21, 22, 39-42, 55-58, 79-82 | 2-2008-12-127-3 от 16.12.2008 года | 2820,0 | 49 лет |
| ЗАО «Интернешнл пейпер» | г. Светогорск, ул. Заводская, д.17 | Трубниковское кв. № 1-96, 99-110, 116-132, 141, 146, 149-151, Апраксинское кв. № 8, 9 | 2-2008-12-128-3 от 16.12.2008 года | 16881,0 | 49 лет |

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли сельскохозяйственного назначения в структуре земельного фонда поселения составляют 7,5 %. Значительная часть земель сельскохозяйственного назначения принадлежит ОАО «СП Восход» и ЗАО «Агротехника» и представлена преимущественно пастбищами и сенокосами.

На территории поселения на землях сельскохозяйственного назначения расположены крупные садоводческие массивы (таблица 2.3.4).

Таблица 2.3.4. Сведения о садоводствах на территории сельского поселения

|  | Садоводства, наименование, расположение | количество участков | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | массив «Бабино» | 6721 | 318,18 |
| 2 | массив «Трубников Бор» | 8098 | 758,96 |
| 3 | массив «Керамик» | 166 | 30,7 |

Массив Трубников Бор состоит из 27 садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ): «Родник», «Электрик», «Знамя труда», «Монетный двор», «ЛЭТИ», «Полиграфмаш», «Зодчий», «Труд», «Можайское», «Витамин», «Горки», «Химик», «Оптимист», «Азимут», «Здоровье», «Источник», «Радуга», «Монолит», «Ромашка», «Южное», «Эра», «Победа», «Автомобилист», «Боровое», «Радиатор», «Любанец», «Лотос».

Массив «Бабино» включает 13 СНТ:  «Контур», «Спутник», «Электроаппарат», «Факел», «Кожевник», «Университет», «Кабельщик», «Нева», «Волна», «Заря», «Спектр», «Сплав», «Корабел».

Массив «Керамик» включает 2 СНТ: «Ленвест», «Ручеек».

Земли водного фонда

К землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах (реках, озерах), находящимся вне границ населенных пунктов. Площадь данной категории земель в пределах  Трубникоборского сельского поселения незначительна и составляет 59,3 га.

## 2.4  Историко-культурный потенциал территории

### 2.4.1. Историческая справка

Развитие сети населенных пунктов на территории Трубникоборского сельского поселения можно проследить с периода, когда рассматриваемая территория входила в Водскую пятину Новгородской земли, разделенную на уезды и погосты. Современная территория Трубникоборского сельского поселения располагалась в пределах Ильинско-Тигодского погоста Новгородского уезда.

Данные новгородских писцовых книг подтверждают, что к исходу ХV века территория Водской пятины была заселена, несмотря на многочисленные войны, здесь сложилась устойчивая система расселения – основа современной сети. Расцвет приходится на 1470-1570 гг. В это время формируется сеть населенных пунктов по рекам Тосно, Тигода и их притокам, в местах удобных для земледелия.

С XVIII века ведущее место в развитии расселения на рассматриваемой территории играют дороги. Важнейшая для новой столицы г. Санкт-Петербург связь со старой столицей Москвой была реализована петровским указом 1710 г. В 1718 г. появилась прямая, как стрела дорога на юго-восток, первым остановочным пунктом которой было селение Ям-Ижора, затем через 20-25 верст следовали Ям-Тосно, Ям-Рябово, Ям-Померанье, Ям-Трубниково, Ям-Чудово и т.д. Интервал между ямами необходим для смены усталых лошадей свежими, тем более, что дороги ХVШ века, особенно в межсезонье, были топкие, труднопроходимые. Кардинально Московский тракт был благоустроен при императоре Николае I.

Строительство наикратчайшей железнодорожной связи с Москвой началось  в 1842 г. и велось быстрыми темпами: уже к 1847 г. ввели в строй первый участок – Санкт-Петербург-Колпино, к 1849 г - Колпино-Чудово. 01.11.1851 г. первый поезд от Николаевского вокзала в Санкт-Петербурге отправился в Москву.

Таким образом, в Х1Х-ХХ вв. осью формирования современной территории Трубникоборского сельского поселения стал сначала Московско-Петербургский тракт, затем с середины ХIХ в. Николаевская железная дорога (от ст. Поповка до ст. Чудово), идущая параллельно Московскому шоссе.

В ХIХ веке рассматриваемая территория входила в границы Новгородского уезда Новгородской губернии (бассейн р. Тигода).

На основании постановления Совнаркома от 24 декабря 1917 г. «Об органах местного самоуправления» началась ликвидация низших административных и земских всесословных органов самоуправления Временного правительства - волостных исполкомов и волостных земских управ, унаследовавших административные, финансовые и хозяйственные функции упраздненных волостных сходов, правлений, судов и старшин. После Октября 1917 г. были заменены исполнительными органами волостных съездов и сельскими советами.

Трубникоборский сельсовет входил в Тосненский район и насчитывал 1283 чел. Административным центром была д. Бабино с численностью населения 348 чел. В сельсовет входили деревни: Александровка, Апраксин Бор, Бабино, Бабинская Лука, Вороний Остров, Ручьи, Трубников Бор и поселок Бабино.

В 1927 г. в ходе реформирования административно-территориального деления была создана Ленинградская область. Уездная административно-территориальная система была ликвидирована, уездные органы власти были упразднены, а территории уездов распределены по районам Ленинградской области.

В 1930 г. был образован Тосненский район, центром которого становится поселок Тосно, статус города населенный пункт получил 01.02.1963 г.

В соответствии с п.1 постановления главы администрации Ленинградской области от 18 января 1994 г. №10 «Об изменениях административно-территориального устройства районов Ленинградской области» по состоянию на март 2007 г. название административно-территориальной единицы Трубникоборский сельсовет изменено на исторически традиционное наименование административно-территориальной единицы Трубникоборскую волость. В связи с этим был утверждён новый список волостей в районах Ленинградской области (приложение 1 постановления главы администрации Ленинградской области от 18 января 1994 г. №10 «Об изменениях административно-территориального устройства районов Ленинградской области» по состоянию на март 2007 г.) в границах соответствующих сельсоветов и поселков. В состав Трубникоборской волости входили деревни: Александровка, Апраксин Бор, Бабино, Бабинская Лука, Вороний Остров, Ручьи, Трубников Бор и поселок Бабино.

Трубникоборское сельское поселение образовано 22 декабря 2004 года. В состав Трубникоборского сельского поселения в соответствии с Областным законом № 116-оз от 22 декабря 2004 г. «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Тосненский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» входят деревни, которые были  в составе Трубникоборской волости. С 2006 г. в состав Трубникоборского сельского поселения вошли деревни Чудскоборской волости. Ниже представлена информация по истории отдельных населенных пунктов (на основе электронных источников информации: www.nakop.ru, http://wikimapia.org/, www.sablino.ru).

Деревня Трубников Бор

О населенном пункте (современная д. Трубников Бор) впервые упоминается в новгородской «Писцовой книге Вотской пятины» за 1500 год. В переписной книге населения Новгородского уезда за 1646 год содержится подворная роспись населения усадища Дунцын Бор (населенный пункт носил название Дунцын Бор).

При Екатерине II в 1782 году в Дунцыном Бору проживало уже 165 человек. Имение Дунцын Бор принадлежало старинному русскому роду Трубниковых, которые и дали ему новое имя.  При Д.В. Трубникове, получившем в 1825 г. имение в наследство, была полностью переустроена усадьба. Увеличен Зеркальный пруд, на берегу которого был поставлен новый деревянный барский дом. Часть заболоченной территории осушена системой каналов и там устроен парк, разделивший Зеркальный и Большой пруды. На последнем было устроено семь искусственных островков. Благоустройство усадьбы продолжалось и при князе Н.Д. Багратионе-Мухранском, владельце усадьбы с 1883 г. На месте прежнего деревянного был возведен каменный барский дом, старые хозяйственные и служебные флигели к северу от него заменили новыми. Несколько позднее Николай Давидович к северу от усадьбы построил железобетонный завод. К краю глубокого карьера  была проведена аллея, а по бровке обрыва высажены деревья.

В 1920-е годы еще сохранялся комплекс деревянных служебных построек в классическом стиле, с портиками и каннелированными колоннами. Окончательное разрушение усадебных построек произошло в годы Великой отечественной войны. Планировка парка прослеживается до сих пор.

В конце XIX - начале XX века, деревня административно относилась к Любанской волости Новгородского уезда Новгородской губернии, Боровского сельского общества, прихода села Бабина.

С начала  30-х годов XX века деревня Трубников Бор являлась административным центром Трубникоборского сельсовета Тосненского района.

Деревня Александровка

Деревня Александровка (Заворовье, Мазиловка) в 1884 г. входила в Новгородскую губернию, Новгородский уезд, 3 стан, Апраксинскую волость. Расположена на р. Равань.

По семейным спискам 1879 г. здесь проживали 191 мужчина, 224 женщина. Скот: 6 лошадей, 24 рогатого скота, 36 мелкого скота. Жители занимались животноводством, пилкой дров.

В настоящее время численность постоянного населения в деревне составляет 1 человек.

Деревня Апраксин Бор

По материалам Писцовых книг, территория, на которой находится деревня, входила в состав Ильинско-Тигодского погоста Новгородского уезда.

В XVIII веке этими землями владели Апраксины. В частности, селом Бабино, находящимся недалеко от Апраксина Двора, владел боярин и сенатор П. М. Апраксин, шурин царя Фёдора Алексеевича. В XIX в. у графа Апраксина деревню Апраксин Бор выиграл А.Д. Тырков, позднее в этой деревне жил его брат Александр, известный тем, что учился в лицее вместе с А.С. Пушкиным.

По данным списка населенных мест за 1884 г. деревня была центром Апраксинской волости Новгородского уезда Новгородской губернии. По семейным спискам 1879 г. население: 191 мужчина, 224 женщины. На 1884 г. деревня состояла из 87 дворов крестьянских, в т. ч. дворов бобылей - 17. Число строений – 384. В том числе жилых - 87. В Апраксином Бору имелась школа, 8 ветряных мельниц, 8 мелочных лавок, 2 постоялых дворов, питейный дом. Жители занимались пилкой дров (Списки населённых мест Новгородской губернии. 1884 г., стр. 25 и 100). В 1904 г. в деревне была открыта Апраксино-Борская народная библиотека-читальня уездного комитета попечительства о народной трезвости.

С августа 1927 г. деревня Апраксин Бор стала центром Апраксинского сельсовета Любанского района Ленинградского округа. С июля 1930 вошла в состав Тосненского района. В сентябре 1941 г. - январе 1944 г. населенный пункт находился в зоне немецкой оккупации.

Численность постоянного населения составляет в настоящее время 22 человека.

Деревня Бабино

Деревня Бабино - старинный населенный пункт, расположенный у Московского шоссе на границе Ленинградской и Новгородской областей.

Первая деревянная церковь в Бабино была построена в 1670 году и сгорела в 1818 г. В 1822-1823 годах на ее месте помещиком И.М.Федоровым и прихожанами Бабинского прихода была выстроена каменная церковь. В 1897 году, при перестройке, в ней были освящены приделы во имя святителя Николая и Святых Апостолов Петра и Павла. Это была единственная с таким названием церковь на северо-западе России. При церкви была церковно-приходская школа, библиотека.

В августе 1937 года был арестован и расстрелян ее последний священник – А.Е. Мамонтов, в 1939 году церковь закрыли. Во время войны немцы использовали ее здание как гараж. В послевоенные годы здание церкви использовали под клуб, в дальнейшем оно сгорело и превратилось в развалины.

По данным 1990 года в деревне Бабино проживали 348 человек. Деревня являлась административным центром Трубникоборского сельсовета в который входили 8 населённых пунктов: деревни Александровка, Апраксин Двор, Бабино, Бабинская Лука, Вороний Остров, Ручьи, Трубников Бор; посёлок Бабино, общей численностью населения 1283 человека.

В настоящее время численность населения составляет 381чел.

Деревня Вороний Остров

Воронин Остров - деревня у реки Равань. В конце XIX - начале XX века, деревня Вороний Остров административно относилась к Любанской волости Новгородского уезда Новгородской губернии. В соответствии с данными «Списков населённых мест Новгородской губернии» (1884 г.) входила в состав Боровского сельского общества прихода села Бабино. В ней насчитывалось 48 крестьянских дворов, 130 строений, из них 63 жилых. Число жителей по семейным спискам на 1879 г. составляло: 152 человека мужского пола, 147 – женского пола. По приходским сведениям на 1879 г. число жителей составляло: 120 – мужского пола, 120 – женского пола.

Посёлок Керамик

Расположен в 800 м к северу от железнодорожной станции Померанье, в 4 км северо-западнее города Любань.

Населенный пункт был образован в 1930-х годах, когда сюда,  был переведен из усадьбы «Драготино» Новгородской губернии (ныне территория Трубникоборского сельского поселения) керамический завод «Драготино», который был основан в 1894 году. На заводе осуществлялся выпуск только печных изразцов и другой керамической продукции (например, облицовочной плитки для станций Московского метрополитена). При заводе возник поселок Керамик. Здесь существовали цеха, дома для рабочих, магазин, клуб и пекарня. В настоящее время от завода ничего не осталось. На пустыре можно найти изразцы. Жители называют это место «Комаров завод». Карьеры превратились в пруды («Комаров-завод» // Санкт-Петербургские ведомости. Выпуск  № 206  от  31.10.2008).

Деревня Коколаврик

Согласно переписи 1710 г. («Сказки, поданные переписчику князю Михаилу Васильевичу Мещерскому»), территория относилась к Новгородскому уезду, Вотской пятины и сильно пострадала во время Северной войны, как и весь Тигодский погост. В деревне находилось несколько крестьянских дворов.

В XIX веке деревня принадлежала графам Воронцовым. Это была деревня с усадьбой, Коколавриковского сельского общества, прихода села Доброго. В ней насчитывалось 20 крестьянских дворов, 55 строений, из них 20 жилых. Число жителей по семейным спискам 1879 г.: мужского пола - 54, женского пола - 60; по приходским сведениям 1879 г.: мужского пола - 53, женского пола – 61.

В конце XIX - начале XX века деревня административно относилась к Любанской волости Новгородского уезда Новгородской губернии.

Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в д. Коколаврик  располагался немецкий гарнизон. Деревня частично была разрушена и освобождена в ходе наступления советских войск зимой 1944 г.

Деревня Померанье

Деревня Померанье возникла как немецкая колония в Новгородской губернии в конце XVIII в. и получила своё название в честь немецкой земли Померанье, выходцы из которой здесь жили. Село находилось на тракте Петербург - Москва и считалось ямом. На тракте было не менее 25 таких станций, расположенных в 30- 35 верстах одна от другой: ям Тосно, ям Померанье, ям Чудово и т. д.

В 1796 году в Померанье была основана почтовая станция. Каменный дом с флигелем был сооружен архитектором Л. И. Руска в 1811 году. В ночь с 26 на 27 июня (8-9 июля) 1819 года здесь останавливался на ночлег на почтовой станции «Померанье» император Александр I.

После 1851 года, после прокладки Николаевской железной дороги, роль почтовой станции Померанье упала, развитие получила железнодорожная станция того же названия.

В  1847 - 1851 годах была построена каменная церковь с приделами Покрова Пресвятой Богородицы и преподобного Варлаама Хутынского. Храм был закрыт в 1934 году и разрушен во время войны.

В годы войны, с августа 1941 года  деревня была оккупирована немцами.   Здесь находился лагерь  военнопленных.  В конце 1943 года практически всех жителей д. Померанье немцы эвакуировали на принудительные работы в Литву и Германию. Померанье было освобождено 26 января 1944 года. За годы войны в селе были уничтожены 20 домов, железнодорожная станция, школа и церковь, а также все хозяйственные постройки колхоза «Рассвет». В течение зимы 1944/1945 года в Померанье возвратились не более 100 семей. Весной 1945 года был восстановлен колхоз «Рассвет», который существовал до 1954 года.

Деревня Чудской Бор

В деревне Чудской Бор в 1900 г. была построена деревянная церковь «Храм Воскресения Христова». В 1917 г. она сгорела и сразу же была выстроена новая деревянная церковь, которая была закрыта весной 1941 г.

В годы войны служба в храме временно возобновилась, позже церковь была разобрана немцами (Храмы Петербурга и Ленинградской области. А. Разумов, 2005 г.).

Послереволюционный период, годы войны нанесли значительный ущерб сохранности историко-культурного наследия Трубникоборского сельского поселения. Было разрушено и снесено большинство усадебных комплексов, культовых объектов, исторических построек.

Годы Великой отечественной войны

Территория Трубникоборского сельского поселения в годы Великой Отечественной войны была оккупирована немцами. Во время Великой Отечественной войны в ходе обороны Ленинграда на рассматриваемой территории имела место Любанская наступательная операция. Замысел Любанской операции заключался в том, чтобы ударом войск центра Волховского фронта (силы 2-й ударной и 59-й армии) и 54-й армии Ленинградского фронта прорвать оборону противника, развить наступление и соединиться в районе г. Любань, тем самым окружив и уничтожив большую группировку немецких войск в этом районе. Выполнение этой задачи давало нашим войскам возможность в дальнейшем выйти в тыл фашистским войскам, блокировавшим Ленинград с юга. Любанская операция не получила полного завершения. Однако в ходе ее советские войска захватили инициативу и заставили 18-ю армию противника вести оборонительные бои.

В приложении 2 отчета приведен список братских захоронений воинов, погибших в годы Великой отечественной войны, погибших на данной территории.

В результате военных действий  было уничтожено много сельских населенных пунктов. Тем самым был нанесен серьезный ущерб самой исторической системе расселения.

### 2.4.2. Объекты культурного наследия

В соответствии со Списком объектов культурного наследия, предоставленным Департаментом государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия Комитета по культуре Ленинградской области, на территории Трубникоборского сельского поселения расположено 6 объектов культурного наследия регионального значения (таблица 2.4.1).

Таблица 2.4.1 Объекты культурного наследия, расположенные на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского муниципального района.

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия с указанием объектов, входящих в его состав, в соответствии с актом органа государственной власти о его постановке на государственную охрану | Местонахождение объекта культурного наследия (в соответствии с актом постановки на государственную охрану) | Наличие паспорта на объект культурного наследия | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия регионального значения |
| 1 | Почтовая станция в составе : | д. Померанье |  | неудовлетворительное |
|  | главный дом |  |  |  |
|  | два флигеля |  |  |  |
|  | ограда с воротами |  |  |  |
|  | Решение Леноблисполкома № 183 от 25.04.1983 г. |  |  |  |
| 2 | Братское захоронение советских воинов и партизан, погибших в 1941-44 гг. Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | д. Апраксин Бор, в 20 км к югу от г. Любань, на гражданском кладбище |  |  |
| 3 | Памятное место, где захоронены местные жители, казненные фашистами за связь с партизанами в октябре 1941 г. Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | д. Апраксин Бор, в 20 км к югу от г. Любань, на гражданском кладбище, на другом участке |  |  |
| 4 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1946 г. при разминировании района. Там же и захоронен неизвестный советский летчик, погибший в 1941 г. Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | д. Померанье, в 6 км к юго-востоку от г. Любань, на ж.д. линии Ленинград-Москва, на гражданском кладбище |  |  |
| 5 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 гг. Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | д. Трубников Бор, в 12 км к юго-востоку от г.Любань, на ж.д. линии Ленинград-Москва, на гражданском кладбище |  |  |
| 6 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 гг. Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | д. Чудской Бор, в 9 км. к востоку от г. Любань, на гражданском кладбище |  |  |
| Выявленные |
| 1 | Церковь Знамения Божией Матери кам., XIX в. акт № 42/д 25.09.2002 | д. Бабино |  |  |
| 2 | Парк усадьбы Багратион-Мухранских, XVIII – XIX в. акт № 12/д 09.09.1998 | д. Трубников Бор | + | неудовлетворительное |
| 3 | Курганно-жальничный могильник Червино (20 насыпей) | В 6 км к З от д. Ручьи, 10 м от правого берега реки близ бывшей д. Червино |  |  |
| 4 | Грунтовый могильник Крапивно | В 5 км от д. Ручьи, у лесной дороги в 2 км от бывшей деревни Крапивно, на левом берегу реки Равань. Холм 20 х 20 м выс.1 м над поляной, 3 м над ручьем. |  |  |

Объекты культурного наследия регионального значения:

1. Почтовая станция Померанье была основана в 1796 году. Станцию в Померанье предполагалось первоначально строить по типовому проекту Дмитриева. В 1804 году им был разработан неосуществленный проект "Каменных путевых дворцов". В значительно измененном виде каменный дом с флигелем сооружался архитектором Л. И. Руска в 1811 году.

2. Четыре братских захоронений советских воинов и памятное место, где захоронены местные жители, расположены на гражданских кладбищах.

Выявленные:

1. Церковь Знамения Божией Матери:  деревянный храм был сооружен в 1670 году, сгорел в 1818 году. На его месте в 1822 - 1823 годах была выстроена каменная церковь. В 1897 году, при перестройке храма, в нем были освящены приделы святителя Николая и Святых Апостолов Петра и Павла. В настоящее время церковь находится в руинном состоянии.

2. Усадьба Трубников Бор - редкий памятник садово-паркового искусства середины XIX века. Регулярная планировка парка была редкостью в середине XIX века. Семь продольных и одна поперечная аллеи образовали сеть прямоугольных лужаек. Центром всей планировки стал большой пруд неправильных очертаний с семью островками различной величины, которые делили его на сообщающиеся между собой протоки. Была сформирована сложная и живописная водная система усадьбы.

В настоящее время от прежней усадьбы остался только Зеркальный пруд перед домом, аллея и фрагменты сада. Парк практически полностью сохранился, хотя нуждается в расчистке и благоустройстве.

3. Курганно-жальничный могильник Червино расположен за пределами современных границ Трубникоборского сельского поселения на территории Любанского городского поселения.

4. Грунтовый могильник Крапивно расположен в живописном месте в излучине р. Равань, представляет собой холм 20х20 м, необходимы мероприятия по его сохранности.

Территории объектов культурного наследия в Трубникоборском сельском поселении требуют благоустройства, а некоторые реставрации и реконструкции.

В связи с тем, что на сегодняшний день территории и зоны охраны данных объектов культурного наследия не установлены, необходимо соблюдать требования Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25 июня 2002 г., в соответствии с которым:

Проекты планировки, застройки и реконструкции населенных пунктов, имеющих объекты культурного наследия, подлежат согласованию с Департаментом государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия Комитета по культуре Ленинградской области,

Проектирование проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в проекты должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов.

После разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия документы территориального планирования подлежат соответствующей корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений.

## Анализ и оценка экологической обстановки

Из материалов доклада «Об экологической ситуации в Ленинградской области в 2011 году» (Комитет по природным ресурсам Ленинградской области, 2012 г.) следует, что экологическая обстановка и экологическая безопасность населения Ленинградской области по сравнению с предшествующим периодом существенных изменений не претерпела и осталась на уровне «умеренно напряженной».

### 2.5.1 Атмосферный воздух

На состояние приземного слоя воздуха оказывают влияние стационарные и передвижные источники загрязнения, а также трансграничный перенос с сопредельных территорий.

На территории Трубникоборского сельского поселения отсутствуют крупные промышленные объекты – загрязнители атмосферного воздуха. Поступление загрязняющих веществ в воздух осуществляется от предприятий жилищно-коммунального хозяйства, сельскохозяйственных предприятий. Основным источником загрязнения атмосферного воздуха является транспорт. Данные о качественном и количественном составе выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух  отсутствуют, мониторинг состояния атмосферного воздуха на рассматриваемой территории не производится.

Большое влияние на загрязнение атмосферы оказывает железнодорожный и автодорожный транспорт, поставляя пыль и вредные выхлопы в атмосферу. Территорию Трубникоборского сельского поселения пересекают автомобильная дорога «Россия» и паралелльно идущая с ней железнодорожная линия Москва – Санкт-Петербург. В населенных пунктах, расположенных вдоль дорог, проживает большая часть населения сельского поселения, в связи с чем необходимо проведение мероприятий по снижению уровня загрязнения на жилых территориях, для чего рекомендуется увеличение площади зеленых насаждений специального назначения.

В животноводческих предприятиях источниками загрязнения являются помещения для содержания скота, откормочные площадки, навозохранилища, биологические пруды, пруды-накопители сточных вод, поля фильтрации, поля орошения. В зоне животноводческих комплексов атмосферный воздух загрязнен микроорганизмами, пылью, аммиаком и другими продуктами жизнедеятельности животных, часто обладающими неприятными запахами (свыше 45 различных веществ). Эти запахи могут распространяться на значительном расстоянии. Необходимо озеленение санитарно-защитных  зон.

В соответствии со средними показателями по сельским поселениям Тосненского муниципального района основным загрязняющим веществом  на территории Трубникоборского сельского поселения является пыль (40 %). Вторым по значимости загрязняющим веществом является аммиак (33 % проб с превышением ПДК), доля окиси углерода, окислов азота, сернистого газа составляет 9,6 % и 6 % соответственно.

В целом на территории Трубникоборского сельского поселения уровень загрязнения атмосферы оценивается как фоновый.

### 2.5.2. Загрязнение почв

Химическое загрязнение почв формируется за счет эмиссий от промышленных объектов, выбросов автотранспорта и размещения отходов производства и потребления.

Почвы на территории Трубникоборского сельского поселения частично подвержены потенциальному риску химического загрязнения. В центральной части поселения находится зона потенциального химического загрязнения почв, что связано с в основном с транспортными магистралями: с большим потоком автомобильного транспорта и деятельностью РЖД. Через деревни Померанье, Трубников Бор, Бабино и посёлок Бабино проходит трасса М-10 «Россия», вдоль которой почвы загрязнены свинцом и другими опасными веществами.

Среди химических элементов, накапливающихся в почвенном покрове в результате антропогенного воздействия, наиболее токсичными являются, тяжелые металлы. Вследствие высокой физико-химической активности тяжелые металлы образуют различные соединения и при изменении условий среды могут менять формы существования.

Специфика животноводческих предприятий  по выращиванию, откорму и содержанию животных с точки зрения их влияния на компоненты окружающей среды определяется следующим:

- преобладающее влияние неорганизованных выбросов (пруды - отстойники, навозохранилища, очистные сооружения) - до 99,5% от общей массы выделений;

- нерегулярный характер процессов выделения и образования загрязняющих веществ, определяющих выбросы как от самих животных, так и от продуктов их жизнедеятельности, связанный с деятельностью микроорганизмов - деструкторов, которая зависит от температурных условий и среды обитания.

Санитарно-гигиенические условия на фермах также в основном поддерживаются с помощью воды: для мытья животных, очистки помещений и их дезинфекций, подготовки кормов, мытья посуды и аппаратуры, гидросмыва навоза и т.д. Вместе с тем с возрастанием потребления воды для нужд животноводства увеличивается сброс навозосодержащих сточных вод в водоемы, в результате чего они загрязняются и утрачивают свои полезные свойства.

Основной причиной загрязнения сельскохозяйственных угодий фтором является внесение этого элемента в составе фосфорных удобрений.

На нарушенных землях необходимо проведение рекультивации (технической и биологической) с целью восстановления продуктивности и природно-хозяйственной ценности почв, утративших свою первоначальную ценность и своевременное вовлечение земель в оборот.

### 2.5.3. Загрязнение поверхностных и подземных вод

Источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются объекты коммунального хозяйства, промышленные предприятия, сельское хозяйство, неочищенные дождевые и талые воды с неблагоустроенных территорий населенных пунктов, кислотные дожди и т.д.

Начиная с 2005 года, оценка состояния загрязненности поверхностных вод Ленинградской области проводилась в соответствии с «Методом комплексной оценки степени загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим показателям» и рассчитывалась по показателю УКИЗВ (удельный комбинаторный индекс загрязненности воды).

Основными загрязнителями водных объектов (р. Тигода, р. Равань, р. Тверезна) являются ХПК, БПК, а также тяжелые металлы - марганец, медь, свинец железо,

Гидрохимические наблюдения на р. Тигода проводились на двух постах в г. Любани, расположенном выше по течению реки от рассматриваемой территории. 
В створе № 1 превышение нормативов отмечалось по 6 из 15 учитываемых показателей. Среднегодовые значения ХПК, БПК5, азота нитритного, железа общего и меди превысили нормы в 3,9; 1,1; 1,05; 5,4 и 2,3 раза соответственно; среднегодовые концентрации остальных показателей не превышали установленных норм. Характерная загрязненность воды наблюдалась по ХПК, БПК5, азоту нитритному, железу и меди, неустойчивая – по марганцу. Низкий уровень загрязненности воды наблюдался по БПК5 и азоту нитритному; средний уровень загрязненности отмечен по ХПК, железу, меди и марганцу. Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды вносят ХПК, азот нитритный, железо и медь. В 2011 году воды характеризуются как загрязненные (УКИЗВ – 2,86), что соответствует 3 классу качества (разряд «а»). В 2010 году воды характеризовались как грязные (УКИЗВ – 3,70), к критическим показателям загрязненности воды относился марганец.

В створе № 2 превышение нормативов отмечалось по 7 из 15 учитываемых показателей. Среднегодовые значения ХПК, БПК5, железа общего, меди и марганца превысили нормы в 4,0; 1,1; 9,0; 1,8 и 1,3 раза соответственно; среднегодовые концентрации остальных показателей не превышали установленных норм. Характерная загрязненность воды наблюдалась по ХПК, БПК5, азоту нитритному, железу, меди и марганцу, неустойчивая – по свинцу. Низкий уровень загрязненности воды наблюдался по БПК5, азоту нитритному, меди, свинцу и марганцу; средний уровень загрязненности отмечен по ХПК и железу. Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды вносят ХПК, азот нитритный, железо, медь и марганец. К критическим показателям загрязненности воды относится железо общее. В 2011 году воды характеризуются как очень загрязненные (УКИЗВ – 3,15), что соответствует 3 классу качества (разряд «б»). В 2010 году воды характеризовались как грязные (УКИЗВ – 3,70), к критическим показателям загрязненности воды относились азот нитритный и марганец.

За исследуемый период в 2010 г. были зафиксированы значения высокого загрязнения р. Тигода (таблица 2.5.1).

Таблица 2.5.1 - Случаи высокого загрязнения (ВЗ)  р. Тигода  (2011 г.)

| Водный объект | Пункт | Створ | Превышение ПДК |
| --- | --- | --- | --- |
| р. Тигода | г. Любань | 1,5 км выше города, в створе а. д. моста | Железо 3,9 ПДК Марганец – 32,5 ПДК( 2010 |
| р. Тигода | г. Любань | 2 км ниже города, 0,5 км ниже пешеходного моста | Азот нитритный Железо 9,0 ПДК Марганец –30,8 ПДК (2010 .г г.) |

Помимо антропогенного фактора загрязнения поверхностных (и подземных) вод имеет место также природный. Большую часть территории поселения занимают болота, питающие реки и загрязняющие их железом, марганцем, а также органическими соединениями.

В Трубникоборском сельском поселении, как и во всей Ленинградской области, существует проблема низкого качества очистки сточных вод, обусловленная высокой гидравлической нагрузкой, работой очистных сооружений на пределе их мощности и неудовлетворительным техническим состоянием очистных сооружений.

В грунтовых водах на участках сельскохозяйственных угодий и в районах населенных пунктов повышается минерализация, содержание азотных соединений, прежде всего нитрат-иона, а также специфических компонентов. Обширное поле несколько повышенной концентрации в грунтовых водах нитрат-иона выявлено в южной и юго-западной частях поселения (между линией Апраксин Двор - Бабино и границей с Новгородской областью). Концентрация нитрат - иона составляет здесь, в основном, 10-20 мг/л и достигает местами уровня ПДК (45 мг/л и более). Для заболоченных территорий характерно широкое распространение в грунтовых водах высоких концентраций железа и марганца.

### 2.5.4. Акустическое загрязнение

На рассматриваемой территории источниками шума является движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Согласно СНиП  23 –03 – 2003 «Защита от шума». М., 2003 г, допустимые уровни звука на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам, зданиям поликлиник, зданиям амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, библиотек не должны превышать приведенных в таблице 2.5.2.

Таблица 2.5.2 	Допустимые уровни шума

| С 23 до 7 часов | с 7 до 23 часов |
| --- | --- |
| Эквивалентные уровни звука LАэкв, дБА Lизм | Максимальные уровни звука LАмакс, дБА | Эквивалентные уровни звука LАэкв, дБА Lизм | Максимальные уровни звука LАмакс, дБА |
| 45 | 60 | 55 | 70 |

Максимально допустимые уровни звука (LАмакс, дБА) - больше "нормальных" на 15 децибел.

При шуме на уровне более 90 дБА у человека постепенно возникает ослабление слуха (тугоухость), нервнопсихологический стресс (сильное угнетение или, наоборот, сильное возбуждение нервной системы), язвенная болезнь, гипертония и т. д. При очень высоком шуме (более 110 дБА) возникает звуковое опьянение; при шуме на уровне 120 дБА находится порог болевых ощущений, а далее начинается разрушение тканей тела, прежде всего слухового аппарата; при шуме на уровне более 145 дБА у человека происходит разрыв барабанных перепонок.

Контроль уровня шума вдоль автомобильной дороги М-10 «Россия» на территории поселения не ведется. Сложившаяся вдоль дороги жилая застройка, в основном, представлена индивидуальными домами с озеленёнными приусадебными участками. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

### 2.5.5. 	Радиационная обстановка

По данным доклада «Состояние окружающей среды Ленинградской области в 2011 году» (Комитет по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области) радиационный фон на территории Ленинградской области в 2011 г. находился в пределах <0,08-0,29 мкЗв/ч, что соответствует многолетним естественным среднегодовым значениям радиационного фона в Ленинградской области.

В целом по области уровень гамма-фона определяется природными и (незначительно) техногенными источниками на территориях некоторых районов области, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате прошлых радиационных аварий и инцидентов. Вклад различных источников в дозу облучения населения по структуре в основном не изменился. Основная доза приходится на природные источники ионизирующего излучения – 93,3 %, второе место занимает медицинское излучение 6,4 %, техногенное облучение 0,16 %.

Средняя индивидуальная эффективная доза облучения персонала группы А составляет около 1,4 мЗв/год, что менее 7 % от установленного предела дозы.

Мощность экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения на рассматриваемой территории варьируется от <5 в южной части поселения до 15-20, местами до 20-25 мкР/ч,  в западной, северо-западной и северной частях. В центральной части поселения МЭД в  среднем равна 5-10 мкР/ч.

Ограничение облучения населения Ленинградской области осуществляется путем регламентации контроля радиоактивности объектов окружающей среды (воды, воздуха, пищевых продуктов и пр.), разработки и согласования мероприятий на период возможных аварий и ликвидации их последствий.

Радиационных аварий, приведших к повышенному облучению населения, в Ленинградской области не зарегистрировано.

Действующая в Ленинградской области система управления радиационной безопасностью и проводимый комплекс организационных, технических и санитарно-гигиенических мероприятий обеспечивают требуемый уровень радиационной безопасности для населения.

## 2.6. Санитарная очистка территории

Среди отходов производства и потребления, представленных на рассматриваемой территории выделяются следующие группы:

1.  Твердые бытовые (коммунальные) отходы (ТБО).

- Промышленные отходы и другие специфические отходы.

- Жидкие отходы неканализованных домовладений.

- Осадки очистных сооружений.

- Отходы лечебно профилактических учреждений (ЛПУ).

- Биологические отходы.

Основными источниками образования отходов непосредственно на территории поселения  являются:

- постоянно проживающее население;

- сезонное население, отдыхающее в садоводческих и дачных образованиях;

- учреждения и предприятия общественного назначения, организации и объекты торговли;

- промышленные предприятия, объекты теплоэнергетики;

- транспорт.

К твёрдым бытовым отходам относятся отходы жизнедеятельности людей, отходы текущего ремонта квартир, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы, а также отходы культурно-бытовых, лечебно-профилактических, образовательных учреждений, торговых предприятий, других предприятий общественного назначения.

К промышленным отходам относятся продукты, материалы, изделия и вещества, образующиеся в результате производственной деятельности человека, оказывающие негативное влияние на окружающую среду, вторичное использование которых на данном предприятии нерентабельно.

К жидким бытовым отходам относятся нечистоты, собираемые в неканализованных зданиях.

Отходы ЛПУ, образовавшиеся на рассматриваемой территории в Красноборской больнице, обезвреживаются, вывозятся лицензионными организациями. Для обезвреживания перевязочного материала и шприцов используется крематор МУЗ «Тосненской ЦРБ».

Осадки сточных вод. Централизованные системы хозяйственно-бытовой канализации, использующие биологические очистные сооружения, где образуется осадок, представляющий собой смесь осевших взвесей и избыточного ила, влажность которого составляет 96-98 %. Достоверные данные о количестве образовавшихся осадков очистных сооружений отсутствуют. В связи с этим количество образующегося осадка определено расчетным путем исходя из нормы образования осадка, рекомендованного ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (50 кг/год на человека в пересчете на сухое вещество).

Биологические отходы. В соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов № 13-7-2/469 от 4 декабря 1995 г. (с изменениями от 16 августа 2007 г.) биологическими отходами являются:

- трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных;

- абортированные и мертворожденные плоды;

- ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и др. объектах;

- другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.

Таблица 2.6.1 – Расчёт объёмов накопления ТБО на территории Трубникоборского сельского поселения

| Объект | Единица измерения | Количество | Среднегодовая норма накопления отходов на ед. измерения, м³/год | Объём образования ТБО м³/гож |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Жилой Фонд | 2802, 58 |
| благоустроенный жилой фонд | человек | 308 | 1,3 | 400,40 |
| неблагоустроенный жилой фонд | человек | 326 | 1,8 | 586,80 |
| частный сектор | человек | 867 | 1,8 | 1560, 60 |
| КГО жилого фонда (благоустроенный) | человек | 308 | 0,13 | 40,04 |
| КГО жилого фонда (неблагоустроенный) | человек | 326 | 0,18 | 58,68 |
| КГО жилого фонда (частный сектор неблагоустроенный) | человек | 867 | 0,18 | 156,06 |
| 2. Предприятия торговли |  |
| промышленными товарами | на кв. м торговой площади | 50 | 0,65 | 32,59 |
| продовольственными товарами | на кв. м торговой площади | 1929 | 1,7 | 3279,30 |
| 3. Учреждения здравоохранения |  |
| амбулатория | посещений в год | 3700 | 0,000071 | 0,26 |
| 4. Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |
| административные учреждения | сотрудник | 9 | 1 | 9,00 |
| проектные организации, офисы, конторы | сотрудник | 19 | 1 | 19,00 |
| отделение связи | сотрудник | 5 | 1 | 5,00 |
| 5. Учебно-образовательные учреждения, в том числе дошкольного образования |  |
| школы | учащийся | 54 | 0,4 | 21,60 |
| 6. Культурно-спортивные, развлекательные учреждения |  |
| библиотеки | посещений в год | 2950 | 0,0003 | 0,89 |
| 7. Предприятия бытового обслуживания |  |
| предприятия общественного питания | место | 148 | 1,5 | 222,00 |
| 8. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |
| кладбища | кв. м площади | 80000 | 0,00089 | 71,2 |
| городские парки | кв. м площади | 110000 | 0,0004 | 44,00 |
| ИТОГО: |  |  |  | 65070,33 |
| в том числе |  |  |  |  |
| ТБО жилищного фонда |  |  |  | 2547,8 |
| КБО жилищного фонда |  |  |  | 254,78 |
| ТБО организаций |  |  |  | 3704,75 |

В таблице 2.6.2 представлен фактический объём вывезенных отходов от населения и организаций и учреждений.

Таблица 2.6.2 – Фактический объём ТБО на территории Трубникоборского сельского поселения

| Наименование поставщика отходов | Объём вывезенных ТБО в 2007 г., тыс. м³ | Объём вывезенных ТБО в 2008 г., тыс. м³ |
| --- | --- | --- |
| Население | 1183,3 | 1142,3 |
| Организации и учреждения | - | - |
| ВСЕГО | 1183,3 | 1142,3 |

Из таблиц 1.6.1 и 1.6.2 видно, что объём фактически перевезённых отходов ниже объёма отходов, рассчитанного по нормам накопления. Заниженный объём вывезенных отходов по сравнению с расчетным объясняется тем, что население не полностью охвачено организованной системой сбора и отходы накапливаются в местах, не предназначенных для ТБО, а часть на несанкционированных свалках.

Существующее состояние санитарной очистки

Санитарная очистка территории Трубникоборского сельского поселения – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. На территории Трубникоборского сельского поселения осуществляется вывоз мусора в соответствии с областным законом Ленинградской области от 04.03.2010 N 7-оз «Об обращении с отходами в Ленинградской области». Для Трубникоборского сельского поселения разработана генеральная схема санитарной очистки. Сбор и вывоз отходов от населения и организаций и предприятий осуществляется по планово-регулярной и заявочной системам.

Сбор и транспортировка отходов от населения и организаций и предприятий осуществляется по планово-регулярной и заявочной системам.

Система сбора ТБО и КГО от домовладений

Применяется контейнерная система сбора отходов с периодичностью вывоза ТБО 2 раза в неделю. Население, проживающее в благоустроенном и неблагоустроенном жилом фонде, а также в частном неблагоустроенном секторе, выносят бытовые отходы в металлические контейнеры.

На территории поселения расположено 9 контейнерных площадок для ТБО с 23 контейнерами объёмом 0,75 м³, которые отгружаются специализированным транспортом 2 раза в неделю. Из них 8 площадок в д. Трубников Бор (20 контейнеров) и 1 площадка в д. Чудской Бор (3 контейнера). У всех контейнеров водонепроницаемое покрытие. На всех контейнерных площадках отсутствует ограждение. Периодичность удаления отходов не соответствует требованиям Санитарных правил содержания населённых мест. Она выбирается с учётом сезонов года, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов.

Крупногабаритные отходы накапливаются в местах для сбора ТБО и вывозятся транспортом для вывоза коммунальных отходов. Контейнеров для сбора крупногабаритных отходов нет.

Система сбора и вывоза ТБО от предприятий и организаций

Сбор и вывоз ТБО от предприятий и организаций осуществляет ОАО «Жилищное хозяйство».

Система сбора и вывоза жидких отходов из неканализованных домовладений

Сбор и вывоз жидких отходов от населения осуществляется по заявкам. Ответственность за сбор, транспортировку и обезвреживание жидких отходов несёт управляющая компания ОАО «Жилищное хозяйство». Обезвреживание жидких отходов осуществляет филиал «Тосненский водоканал». Годовой объём образования ЖБО составляет 250 м³ с периодичностью вывоза 5-6 раз в год. Жидкие отходы вывозятся на оборудованную для приёма, канализационную очистную станцию г.п. Рябово.

Ключевой проблемой, связанной с санитарной очисткой поселения является определение мест установки дополнительных контейнеров.

# 3.	Анализ комплексного развития Трубникоборского сельского поселения и основные направления развития территории

## 3.1 Современная функционально-планировочная организация территории и расселение

### 3.1.1. Функционально-планировочная организация территории

Трубникоборское сельское поселение расположено в юго-восточной части Тосненского муниципального района. На его территории расположено 16 населенных пунктов. Планировочная структура сельского поселения определяется планировочным каркасом Тосненского муниципального района. Основными планировочными осями являются коридоры железной и автомобильной дорог в направлении Москва – Санкт-Петербург, пересекающие поселение в направлении северо-запад - юго-восток, транзитные для территории поселения. В их зоне влияния находится административный центр сельского поселения деревня Трубников Бор и деревни Померанье, Бабино, пос. Бабино, пос. Керамик, в которых проживает практически все население сельского поселения (82,9 %). Основные планировочные оси пересекают и связывают территорию поселения с административным центром Тосненского муниципального района г. Тосно и г. Санкт-Петербургом.

Планировочным центром территории является деревня Трубников Бор, которая связана транспортными осями со всеми населенными пунктами муниципального образования.

Важную роль в формировании системы расселения играет и природные оси – р. Тигода, р. Равань, р. Тверезна, по берегам которых издавна располагались населенные пункты (таблица 3.1.1).

Таблица 3.1.1	Населённые пункты, расположенные вдоль рек

| Название населённого пункта | Основная планировочная ось |
| --- | --- |
| Природная планировочная ось |
| д. Бабинская Лука | р. Равань |
| д. Черемная Гора | р.Тигода |
| д. Большая Горка | р.Тигода |
| д. Александровка | р. Равань |
| д. Дроздово | р. Тигода |
| д. Большая Кунесть | р.Тигода, р. Тверезна |

Населенные пункты по месту своего расположения и сложившимся транспортным и социальным связям могут быть сформированы в следующие группы:

- северо-восточная группа включает деревни Чудской Бор, Коколаврик, Черемная Гора;

- северная группа включает деревню Померанье, пос. Керамик

- центральная группа включает деревни Трубников Бор, Вороний остров, Александровка;

- восточная  группа включает деревни Большая Кунесть, Большая Горка, Дроздово,

- южная группа пос. Бабино, д. Бабино, д. Бабинская Лука

Западная группа населенных пунктов включает деревни Апраксин Бор и Ручьи.

Автомобильные дороги общего пользования регионального и местного значения связывают группы населенных мест с административным центром поселения и г. Любань.

В центральной группе находится административный центр сельского поселения – д. Трубников Бор, где размещены основные предприятия социально-бытового обслуживания сельского поселения. Планировочная структура деревни Трубников Бор формируется двумя основными планировочными осями: автомобильной дорогой «Россия» и железной дорогой, на территории между которыми  преимущественно и расположены основные функциональные зоны населенного пункта. Специфика планировочной организации населенного пункта – наличие в его центральной части обводненных карьеров, которые по сути формируют систему прудов, которые планировочно разделяют населенный пункт на западную и восточную части.  После очистки водоемов и благоустройства берегов данная территория может стать основой рекреационной зоны.

В современном функциональном зонировании выделяются зоны: жилая, общественно-деловая, транспортной инфраструктуры, зона сельскохозяйственного использования, специального назначения (кладбище), пляж (неблагоустроенный). Жилая зона сформирована преимущественно малоэтажной индивидуальной застройкой с участками, имеется участок малоэтажной квартирной застройки, представленный группой четырехэтажных домов, значительная часть территории деревни используется для сельскохозяйственных  целей.

Деревня Вороний Остров расположена к юго-западу от административного центра поселения вдоль автомобильной дороги.  Планировочная структура д. Вороний Остров (численность населения 60 чел.) формируется региональной дорогой Апраксин Бор -Трубников Бор, пересекающей населённый пункт с юго-запада на северо-восток. Основной функциональной зоной деревни является зона застройки индивидуальными жилыми домами с участками, расположенная вдоль главной улицы деревни. Зона сельскохозяйственного использования сформирована в южной части деревни.

Деревня Александровка расположена обособленно от остальных сельских населенных пунктов и связана с ними автомобильной дорогой «Вороний Остров – Александровка». Планировочная структура населенного пункта определена природной осью – р. Равань  и двумя улицами: Александровская и Заречная. Жилая зона деревни используется преимущественно сезонным населением (численность постоянного населения - 1 человек). Участки жилой застройки перемежаются с участками, предоставленными для ведения личных подсобных хозяйств и огородами.

В границах населенного пункта имеются резервы для развития дачного строительства.

Восточная группа формируется тремя деревнями. Большая Кунесть, Дроздово Большая Горка

Деревня Большая Кунесть и деревня Дроздово расположены  по берегам реки Тигода к северо-востоку от административного центра сельского поселения. Населенные пункты примыкают к р. Тигода, которая и разделяет обе деревни. В настоящее время учреждения обслуживания на территории обеих деревень отсутствуют. Население обслуживается учреждениями, расположенными в административном центре сельского поселения – д. Трубников Бор.

Деревня Большая Кунесть расположена в междуречье рек Тигода и Тверезна. Транспортные связи представлены автомобильной дорогой местного значения «Подъезд к д. Большая Кунесть от областного участка автомобильной дороги  «Померанье – Кунесть».

Имеется мост через р. Тверезна.

Основной функциональной зоной д. Большая Кунесть является зона застройки индивидуальными жилыми домами с участками, расположенная вдоль главной улицы деревни  и по  берегам р. Тигода и р. Тверезна. Преимущественно используется сезонным населением. Территория зоны индивидуальной малоэтажной жилой застройки перемежается с элементами зоны сельскохозяйственного использования, представленной участками, предназначенными для ведения личного подсобного хозяйства и огородами.

Основной функциональной зоной д. Дроздово также является жилая зона. Застройка индивидуальными жилыми домами сформировалась вдоль единственной улицы деревни. Транспортная доступность с другими населенными пунктами обеспечивается автомобильной дорогой местного значения «Подъезд к д. Дроздово от областного участка автомобильной дороги  «Померанье – Большая Кунесть». Жилая зона деревни используется для постоянного и сезонного проживания. Численность постоянного населения  10 человек.

К северо-востоку от д. Дроздово расположена д. Большая Горка. Структура населенного пункта формируется природной осью – р. Тигода, которая делит деревню на две части: правобережную и левобережную. Имеется пешеходный мост.  Подъезд к д. Большая Горка от областного участка автомобильной дороги  «Дроздово - Большая Горка» обеспечивает транспортную доступность населенного пункта. Жилые зоны представлены индивидуальной малоэтажной застройкой с участками вдоль основных улиц. Жилая зона деревни используется преимущественно сезонным населением (численность постоянного населения - 3 человека). Зоны сельскохозяйственного использования, представлены участками личных подсобных хозяйств и огородами.

Западная группа населенных пунктов расположена в периферийной юго-западной части поселения. Численность постоянного населения в д. Апраксин Бор составляет 20 человек, д. Ручьи - 4 человека.

Деревня Апраксин Бор. Структура населённого пункта формируется ярко выраженной меридиональная осью – региональной автодорогой Р-41, которая лежит в основе линейной планировки деревни. Основной функциональной зоной деревни является зона застройки индивидуальными жилыми домами с участками, расположенная вдоль главной улицы деревни. Значительная часть территории используется для ведения личного подсобного хозяйства и огородничества.

Деревня Ручьи является самым южным населённым пунктом в сельского поселения. Расположена вдоль трассы автомобильной дороги регионального значения. Жилая зона представлена индивидуальной малоэтажной жилой застройкой с участками и сосредоточена вдоль единственной улицы. Зоны сельскохозяйственного использования, в пределах населенного пункта представлены участками, предназначенными для ведения личного подсобного хозяйства и огородничества. Жилые дома используются преимущественно сезонно, учреждения обслуживания отсутствуют.

Северная группа  населенных пунктов

Деревня Померанье расположена на территории между федеральной автомобильной дорогой «Россия» и железной дорогой Москва - Санкт-Петербург, характеризуется развитыми транспортными связями с  г. Любань, д. Трубников Бор, связана региональной дорогой с северо-восточной  группой сельских населенных пунктов. Численность постоянного населения составляет 162 человека. Имеются  учреждения культурно-бытового обслуживания.

Структура населённого пункта формируется главными планировочными осями: автомобильной дорогой федерального значения, железной дорогой и соединяющей их дорогой. Жилая зона представлена индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, расположенной с обеих сторон вдоль федеральной автомобильной дороги, а также вдоль улицы, ведущей к железнодорожной платформе.

Поселок Керамик расположен к востоку от железной дороги Москва - Санкт-Петербург,  в 800  м к северу от железнодорожной станции Померанье. Структура населенного пункта формируется сложившейся застройкой и дорогами общего пользования.  Жилая застройка, представленная малоэтажной индивидуальной  застройкой, сконцентрирована в центральной части населенного пункта, основная часть территории поселка в градостроительную деятельность не вовлечена.

Южная группа населенных пунктов

Деревня Бабино относительно крупный населенный пункт сельского поселения, численность постоянного населения которого составляет около 400 человек. Характеризуется сложной расчленено-линейной планировочной структурой, основными планировочными осями которой являются автомобильная дорога «Россия», железная дорога, а также улицы населенного пункта, соединяющие их.  Природная ось  р. Равань, пересекает территорию деревни в широтном направлении.

Жилые зоны деревни сформированы преимущественно малоэтажной индивидуальной застройкой с участками. Территория зоны индивидуальной малоэтажной жилой застройки перемежается с элементами зоны сельскохозяйственного использования, представленными участками, предназначенными для ведения личного подсобного хозяйства, и огородами. В центральной части деревни выделяется зона малоэтажной многоквартирной застройки. Имеются учреждения социально-бытового обслуживания.

Поселок Бабино расположен на левом берегу р. Равань,  вдоль главной планировочной оси Трубникоборского сельского поселения - автомобильной дороги «Россия» в 4,5 км к юго-востоку от административного центра сельского поселения. В границах поселка насчитывается 10 постоянных хозяйств, численность населения – 39 человек.

Зона жилой застройки расположена преимущественно в западной части населенного пункта вдоль главной улицы деревни (ул. Ленина) и частично вдоль Московского шоссе. Почти половину площади поселка занимает зона сельскохозяйственного использования, включая фермерское хозяйство. Выделяется также зона инженерной и транспортной инфраструктуры, сформировавшаяся вдоль автомобильной дороги «Россия».

Деревня Бабинская Лука расположена в 4 км к западу от д. Бабино, в излучине р. Равань. Транспортная доступность обеспечивается областной автомобильной дорогой  «Бабино - Бабинская Лука».

Основной функциональной зоной на территории деревни является зона индивидуальной жилой застройки с участками, которая перемежается с элементами зоны сельскохозяйственного использования, представленной участками личных подсобных хозяйств и огородами. Территория деревни освоена неравномерно, имеются резервы для развития жилых зон. Основная часть зоны индивидуальной застройки используется сезонным населением под дачи. Численность постоянного населения составляет всего 3 человека.

Северо-восточная  группа населенных пунктов

Деревня Чудской Бор расположена в северо-восточной части сельского поселения.  Это третий по численности населения населенный пункт, в котором проживает  165 человек.  Функционально - планировочная структура характеризуется четкой компактно сформированной зоной малоэтажной жилой застройки с участками вдоль ул. Центральной.

Основным типом функциональных зон  на территории деревни является жилая с индивидуальной малоэтажной застройкой, состоящей из участков, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, и огородов. Из объектов социально-культурного обслуживания имеются ФАП, библиотека, магазин. В существующих границах деревни имеются территориальные резервы для  малоэтажного строительства

Деревня Коколаврик расположена к северу от д. Чудской Бор и связана с ней автомобильной дорогой. Планировочная структура населенного пункта определена двумя улицами меридионального и широтного  направления. На территории деревни выявлен единственный тип функциональной зоны – зона индивидуального жилищного строительства, представленная индивидуальной малоэтажной жилой застройкой с участками. Основная часть участков индивидуальной застройки используется сезонным населением под дачи, численность постоянного населения составляет 5 человек.

Деревня Черемная Гора расположена  к востоку от д. Чудской Бор.  Планировочная структура определена природной планировочная осью - р. Тигода,  вдоль левого берега которой и вытянута территория деревни. Функциональное зонирование деревни представлено зоной индивидуальной малоэтажной жилой застройки с элементами зоны сельскохозяйственного использования. Большая часть участков индивидуальной застройки используется сезонным населением под дачи.

### 3.1.2. Расселение

Основной задачей совершенствования расселения является укрепление экономических и планировочных основ устойчивого развития всей сети населенных пунктов. Развитие местной системы расселения связано с активизацией хозяйственной деятельности, инфраструктурного обеспечения и развитие планировочного центра расселения - д. Трубников Бор.

Анализ сложившегося расселения показал, что оно исторически происходило вдоль транспортных магистралей. В зоне автомобильных и железнодорожных магистралей сформировались наиболее крупные населенные пункты Трубникоборского сельского поселения (таблица 3.1.2).

Таблица 3.1.12	Список населенных пунктов Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской области на 01 января 2012 г.

| Наименование населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность постоянного населения |
| --- | --- | --- |
| д. Бабинская Лука | 3 | 3 |
| пос. Бабино | 10 | 39 |
| д. Вороний Остров | 10 | 24 |
| д. Апраксин Бор | 13 | 22 |
| д. Ручьи | 3 | 4 |
| д. Александровка | 1 | 1 |
| д. Бабино | 150 | 381 |
| д. Трубников Бор | 241 | 767 |
| д. Чудской Бор | 75 | 165 |
| д. Померанье | 71 | 162 |
| пос. Керамик | 5 | 11 |
| д. Черемная Гора | 7 | 11 |
| д. Коколаврик | 1 | 5 |
| д. Большая Горка | 3 | 3 |
| д. Дроздово | 2 | 10 |
| д. Большая Кунесть | 2 | 2 |
| ИТОГО | 597 | 1610 |

Таким образом, на территории Трубникоборского сельского поселения структура населенных пунктов представлена следующим образом:

в 6 населённых пунктах проживает менее 10 человек постоянного населения,

в 6 населённых пунктах - от 10 до 30 человек,

в 3 населённых пунктах – от 100 до 500 человек,

в 1 (д. Трубников Бор) -  более 500 человек.

## 3.2 	Социально-экономический потенциал

### 3.2.1	  Экономический потенциал территории и основные направления развития

На расчетный срок генерального плана, как и в настоящее время, ведущей отраслью хозяйственной деятельности на территории муниципального образования останется сельскохозяйственное производство, наряду с которым развитие получат транспортно-логистический и туристско-рекреационный виды деятельности.

Ресурсы сельскохозяйственных земель предопределяют возможность развития агропромышленного комплекса, включая и развитие производств по переработке сельскохозяйственной продукции.

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство является ведущей отраслью территориальной специализации сельского поселения. Основные направления сельского хозяйства – овощеводство, молочно-мясное животноводство. В 2011-2012 гг. удалось сохранить стабильность и обеспечить высокие темпы роста сельскохозяйственного производства. По оценке 2012 г. объём продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 125368 тыс. рублей, что на 44% выше уровня 2011 г.

Основными сельскохозяйственными предприятия Трубникоборского сельского поселения являются: ООО «СП ВОСХОД» и отделение Чудской Бор ЗАО «Агротехника». По состоянию на 01.01.2012 существующие предприятия работают в обычном режиме, без перехода на сокращенную неделю.

В 2007 г. предприятие ООО СП «Восход» вошло в состав концерна «Детскосельский». На предприятии работает около 166 человек. Основным видом деятельности предприятия является растениеводство (картофель, овощи открытого грунта, зерно, кормовые культуры) и животноводство (молоко, мясо). Предприятие также занимается торгово-закупочной деятельностью.

Ведущее место в структуре товарной продукции занимает животноводство – 54 %, в т.ч. производство молока – 50 %, мяса – 4 %. В 2011 г. на предприятии получили 5127 кг молока на корову, что выше среднерайонного уровня. Число крупного рогатого скота в хозяйстве достигает 1552 голов, из них 837 дойных коров. Валовое производство молока в 2011 г. составило 4247 тонн, в 2010 г. – 3097 тонн. Общая площадь ООО СП «Восход» составляет 8861,69 га, в т.ч. сельскохозяйственных угодий – 3226 га, в т.ч. пашни 2258 га из которых под картофель отведено 360 га, морковь 70 га, свеклы 30 га, зерновые всего 300 га, зерносенаж 100 га, многолетние травы на сено и силос 1344 га.

Предприятие ООО СП «Восход» имеет важное социально-экономическое значение для Трубникоборского сельского поселения, предприятие регулярно оказывает помощь МКОУ «Трубникоборская основная общеобразовательная школа» и местной спортивной секции гиревого спорта.

Малое предпринимательство

Малое предпринимательство представлено предприятиями, занимающимися розничной торговлей, предоставлением услуг и предприятиями общественного питания.

На территории Трубникоборского сельского поселения торговую деятельность осуществляют 9 хозяйствующих субъектов: ООО «ТД «Тигода», ООО «Иванов и Ко», ООО «АВРО», ООО «Альянс», Тосненское районное потребительское общество, ООО «Татнефть имени Шашина», ОАО «Людмила», ИП Котов Олег Владимирович, ИП Усманов Вахитахажи Юнусович, имеющие 19 торговых объектов. В том числе магазинов – 18, из них 6 продовольственных и 12 смешанного типа. Общая площадь торговых предприятий составляет 2163,2 м2.

На территории сельского поселения расположены 5 предприятий общественного питания:

- Кафе, принадлежащие ИП Царенко (д. Трубников Бор, ТЦ «Белые ночи»);

- Кафе «Харчевня» ООО «ТД «Тигода» (д. Трубников Бор);

- Кафе при АЗС ООО «Татнефть имени Шашина» ОАО «Людмила»;

- Кафе «Тайм-аут» принадлежащие ИП Маслова О.В.;

- Кафе «Тропик» ИП Быстрова Т.Н. (д. Трубников Бор).

На малых предприятиях Трубникоборского сельского поселения (включая микро предприятия) работало на постоянной основе 70 человек.

На территории сельского поселения функционируют 3 автозаправочные станции, расположенные на трассе «Москва – Санкт-Петербург». Это АЗС ООО «АВРО» в д. Трубников Бор и 2 АЗС ООО «Татнефть имени Шашина» в д. Бабино. В 2013 году планируется ввод 2 объектов АЗС «ТНК» в д. Трубников Бор. Ввод этих объектов обеспечит новые рабочие места.

Предложения генерального плана Трубникоборского сельского поселения направлены на создание условий для развития малого, среднего бизнеса и частного предпринимательства по нескольким направлениям – строительство индивидуальных жилых домов, их обслуживание и обеспечение строительными материалами; культурно-бытовое обслуживание постоянного и сезонного населения; обслуживание рекреационных зон и туризма.

Основные направления развития

Число занятых в отраслях экономике Трубникоборского сельского поселения определено с учётом хозяйственной специализацией и перспективами дальнейшего социально-экономического развития. Предполагается, что на расчётный срок на территории сельского поселения будет осуществлена реализация ряда инвестиционных проектов в сельском хозяйстве, промышленности строительных материалов, туризме, сфере услуг и торговли. На расчётный срок планируется увеличение числа занятых в экономике сельского поселения с 0,96 чел. до 1,31 чел. на расчётный срок (таблица 3.2.1).

Таблица 3.2.1 – Структура числа занятых по отраслям экономики

| Показатели | 2011 г., тыс. чел. | 1 очередь, тыс. чел. | Расчётный срок, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Число занятых в экономике - всего, в том числе по видам экономической деятельности: | 0,96 | 1,11 | 1,31 |
| промышленность | 0,00 | 0,05 | 0,06 |
| строительство | 0,06 | 0,08 | 0,1 |
| сельское хозяйство | 0,60 | 0,65 | 0,75 |
| транспорт и связь | 0,09 | 0,09 | 0,10 |
| ЖКХ | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| торговля и общественное питание | 0,08 | 0,09 | 0,10 |
| здравоохранение, физкультура и спорт, социальная обеспеченность | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| образование | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| культура и искусство | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| финансы, кредит, страхование | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| прочие, в т.ч. малый бизнес | 0,06 | 0,07 | 0,1 |

На расчётный срок Трубникоборское сельское поселение будет развиваться, прежде всего, как сельскохозяйственный центр. Приоритетными задачами в развитии сельского хозяйства будет сохранение и развитие существующих предприятий, их модернизация и повышение конкурентноспособности. Предполагается, что развитие получат и частные крестьянско-фермерские хозяйства, занимающиеся скотоводством и овощеводством.

Развитие ИЖС, строительство муниципального жилья, реализация инвестиционных проектов, наличие дорог и транспортная доступность сельского поселения будут способствовать развитию отрасли промышленных материалов. Это направление в последствие может стать второй по значимости отраслью специализации сельского поселения.

Отрасль туризма будет иметь второстепенное значение для социально-экономического положения сельского поселения. Планируется, что по мере развития туристической инфраструктуры и увеличения числа услуг, будет расти число туристов пребывающих на территорию сельского поселения.

Развитие сельского хозяйства

Раздел разработан с учётом прогнозов, содержащихся в аналитической записке «Прогноз социально-экономического развития Трубникоборского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2013 г. Плановый период 2014 и 2015 гг.».

Предполагается, что сельское хозяйство муниципального образования сохранит все существующие направления своего развития. До 2015 г. запланирован рост объёма продукции сельского хозяйства на 15-20% ежегодно. В том числе в растениеводстве к 2015 г. Объём продукции планируется увеличить на 160% по отношению к 2012 г., в животноводстве к 2015 г. Объём продукции планируется увеличить на 158% по отношению к 2012 г.

В производстве важнейших видов продукции в натуральном выражении планируется удерживать уровень 2012 г. по зерну, картофелю, овощам и увеличение объёмов производства молока и мяса на 2-3%.

В животноводстве прогнозируется рост объёмов производства мяса, скота и птицы, молока, яиц за счёт увеличения поголовья скота и птицы и роста продуктивности при активной инвестиционной деятельности сельскохозяйственных предприятий. Также предполагается значительное улучшение кормовой базы за счёт увеличения зернового клина на кормовые цели, применения передовых технологий по производству и заготовке кормов, использования новых кормовых культур.

На первую очередь генерального плана предусмотрена реконструкция молочно-товарной фермы в ООО «СП ВОСХОД», также развитие кормопроизводства, овощеводства, обновление материально-технической базы, приобретение техники.

Развитие отрасли промышленных стройматериалов

Оценка минерально-сырьевой базы позволяет сделать вывод, что поселение обладает значительными ресурсами песка. Предполагаемый рынок сбыта – для обеспечения строительства платной скоростной дороги Москва-Санкт-Петербург и для рынка Ленинградской области.

Развитие малого бизнеса

Малый бизнес играет важную роль при решении экономических и социальных задач. Его развитие способствует формированию рыночной структуры экономики, увеличению налоговых доходов бюджета, обеспечивает население рабочими местами.

Основными мерами поддержки субъектов малого и среднего бизнеса являются меры, направленные на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам, включая развитие кредитной кооперации, обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки, содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на товарные рынки.

В среднесрочной перспективе будет продолжена реализация всего комплекса программных мероприятий, направленного на создание условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего бизнеса на территории сельского поселения.

В качестве мероприятий по развития малого и среднего бизнеса генеральным планом предусмотрен ввод в эксплуатацию 2 объектов АЗС ООО «ТНК» (д. Трубников Бор). Результатом мероприятий будет создание дополнительных 20 рабочих мест.

Развитие туризма и рекреации

Благоприятная экологическая обстановка, высокий природно-рекреационный потенциал территории Трубникоборского сельского поселения позволяют прогнозировать развитие туризма. Сельское поселение имеет высокую рекреационную привлекательность для жителей г. Санкт-Петербург и Ленинградской области.

Генеральным планом предусмотрены следующие перспективные направления развития туризма, которые условно можно выделить в следующие направления:

Охотничий туризм. С точки зрения охотничьего туризма территория сельского поселения обладает значительными ресурсами, использование которых может оказать положительное воздействие на экономику путём роста налоговых поступлений, повышения занятости и роста доходов населения, а также сглаживания сезонных колебаний занятости. Развитие этого направления туризма должно осуществляться на принципах цивилизованного природопользования, направленного на эффективное использование, охрану и воспроизводство объектов животного мира. Потенциальным туристам (охотникам) могут быть предоставлены услуги связанные с размещением, питанием и транспортировкой, а так же специфические услуги по сопровождению егерем и т.д. Предполагается, что охотничий туризм получит своё развитие в районе населённых пунктов – д. Апраксин Бор и д. Ручьи.

Экологический туризм – это направление туристической отрасли, при котором туристы в первую очередь стремятся к активному отдыху на природе и познанию её объектов и явлений. Главное отличие экотуризма от других направлений – это стремление свести к минимуму влияние на окружающую среду. Главной ценностью экологических туров является природная естественность, которая притягивает жителей крупных городов, где люди постоянно ощущают отрицательное воздействие загрязненного воздуха и воды, испытывают негативное влияние шума. Экологический туризм оказывает на отдыхающих не только оздоровительный, но и познавательный эффект. Природные заказники и памятники природы – это те уникальные природные объекты, посещение которых может быть включено в маршруты экологического туризма, как наиболее привлекательные.  При организации маршрутов необходимо предусмотреть места для кемпингов и палаточных городков, оборудованные кострища и заготовку дров, с целью предотвращения несанкционированных вырубок деревьев и разведений костров. Указанные мероприятия также помогут повысить привлекательность экологических маршрутов. Развитие экологического туризма планируется в д. Большая Кунесть и д. Большая Горка.

Сельский туризм – направление туристической отрасли, ориентировано на использование природных, культурно-исторических и иных ресурсов сельской местности и её специфики для создания комплексного туристического продукта.

Обязательным условием для развития данного направления сферы туризма является то, чтобы средства размещения туристов (как правило, индивидуальные) находились в сельской местности.  Население сельской местности, включая фермеров, имеющее пустующие дома, комнаты или этажи в собственных домах предоставляет их с минимальной меблировкой и наличием хозяйственных средств (посуды, постельного белья, полотенец и т.д.) для аренды от двух дней до нескольких месяцев. Для создания более радушного приема хозяева могут предложить дополнительные услуги гостям: организация развлекательных мероприятий (баня, совместное хождение на шашлыки, по ягоды и грибы, рыбалка, охота, верховая езда и т.д.); привлечение гостя для помощи в простых сельскохозяйственных работах, таких как, например, кормление животных, сбор урожая ягод или огурцов, не исключено оказание помощи по присмотру за детьми гостей и т.д. Важно отметить, что сельский туризм это не только проживание туриста в сельском доме, но и функционирование целой инфраструктуры сельского туризма, которая включает хорошее транспортное сообщение между населенными пунктами, места проведения досуга, наличие служб, оказывающих различные услуги по предоставлению информации и обслуживанию, наличие объектов общественного питания и т.д.

Водный туризм. Гидрографическая сеть Трубникоборского сельского поселения делает перспективным развитие этого направления туризма. Туристическим группам может быть представлен тип водного транспорта и вид маршрута в соответствии со своими интересами. Таким образом, для туристов возможна организация водных походов на байдарках, на надувных суднах, катамаранах или плотах.

### 3.2.2	Население и демография

Анализ численности населения, его динамики и демографической структуры имеет важное значение в составе комплексной оценки территории, в частности при определении потенциала, тенденций и направленности ее развития, направлений формирования транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры.

Анализ демографической ситуации и перспективы её изменения проведены на основе данных, предоставленных администрацией Трубникоборского сельского поселения:

- Данные по численности населения сельского поселения за период с 2008 по 2012 гг.;

- Данные по естественному и механическому изменению численности населения за период с 2008 по 2013;

- Данные по маятниковой миграции;

- Данные паспорта социально-экономического развития сельского поселения за 2012 г.;

- Данные по сезонной численности населения;

Дополнительно при разработке раздела были проанализированы:

- Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года;

- Концепция демографического развития Ленинградской области на период до 2025 г.;

- Утверждённая схема территориального планирования Тосненского муниципального района Ленинградской области.

Постоянное зарегистрированное население

Согласно данным предоставленными администрацией сельского поселения общая численность населения на 01.01.2012 составила 1610 чел. Самым крупным населённым пунктом является административный центр - д. Трубников Бор, в настоящее время в нём проживает порядка 767 чел. Всего в составе сельского поселения находится 4 населённых пункта с численностью населения более 100 чел (таблица 3.2.2).

Таблица 3.2.2. Численность населения Трубникоборского сельское поселение на 01.01.2012, чел.

| Населённые пункты | Единица измерения | Численность населения |
| --- | --- | --- |
| д. Бабинская Лука | чел. | 3 |
| пос. Бабино | чел. | 39 |
| д. Вороний Остров | чел. | 24 |
| д. Апраксин Бор | чел. | 22 |
| д. Ручьи | чел. | 4 |
| д. Александровка | чел. | 1 |
| д. Бабино | чел. | 381 |
| д. Трубников Бор | чел. | 767 |
| д. Чудской Бор | чел. | 165 |
| д. Померанье | чел. | 162 |
| пос. Керамик | чел. | 11 |
| д. Черемная Гора | чел. | 11 |
| д. Коколаврик | чел. | 5 |
| д. Большая Горка | чел. | 3 |
| д. Дроздово | чел. | 10 |
| д. Большая Кунесть | чел. | 2 |
| Всего по Трубникоборскому сельскому поселению | чел. | 1610 |

В последние годы наметилась тенденция улучшения демографической ситуации. В сельском поселении наблюдается положительная динамика увеличения численности населения (рисунок 2).

Рисунок 2. Динамика численности населения Трубникоборского сельского поселения

Улучшения демографической ситуации в Трубникоборском сельском поселении связаны с увеличением рождаемости и уменьшения естественной убыли населения. За период с 2007 по 2012 гг. средний показатель рождаемости составил 16 чел. в год, в то время как смертность за рассмотренный период составила 19 чел. в год. Однако показатели смертности постепенно снижаются, но остаются высокими, что в значительной степени обусловлено старением населения. В Трубникоборском сельском поселении наблюдается низкий удельный вес детских возрастов 10 %, и высокий удельный вес лиц старше трудоспособного населения 27 % (Таблица 3.2.3).

Таблица 3.2.3	 Возрастная структура Трубникоборского сельского поселения на 01.01.2012 г.

| Муниципальное образование | Единица измерения | Моложе трудоспособного возраста | Трудоспособного возраста | Старше трудоспособного возраста |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трубникоборское сельское поселение | Чел. | 161 | 1014 | 435 |
|  |  | 10% | 63% | 27% |

Согласно исходным данным самое молодое население (от 35 до 50 лет) проживает в д. Трубников Бор и пос. Бабино, а самое пожилое в д. Большая Кунесть и пос. Керамик. Средняя возрастная структура Трубникоборского сельского поселения приведена в таблице 3.2.4.

Таблица 3.2.4. Средняя возрастная структура населения Трубникоборского сельского поселения

| № п./п. | Населённый пункт | Средний возраст жителей, лет |
| --- | --- | --- |
| 1. | д. Трубников Бор | 35 – 50 |
| 2. | д. Бабино | 50 – 60 |
| 3. | пос. Бабино | 35 – 50 |
| 4. | д. Бабинская Лука | 60 |
| 5. | д. Вороний Остров | 60 |
| 6. | д. Померанье | 60 – 70 |
| 7. | д. Апраксин Бор | 60 |
| 8. | д. Александровка | 60 |
| 9. | д. Ручьи | 60 |
| 10. | д. Чудской Бор | 35 – 50 |
| 11. | д. Черемная Гора | 60 |
| 12. | д. Большая Горка | 70 |
| 13. | д. Дроздово | 70 |
| 14. | д. Большая Кунесть | старше 70 |
| 15. | пос. Керамик | старше 70 |
| 16. | д. Коколаврик | 60 |

Основным источником формирования населения в настоящее время является миграция, которая компенсирует естественную убыль населения и является источником пополнения населения (коэффициент 11,2). За период с 2008 по 2012 гг. миграционный прирост увеличился в 2 раза.

Следует отметить существование значительной маятниковой миграции. Согласно данным паспорта сельского поселения 23 % населения работают и учатся за пределами Трубникоборского сельского поселения. Данные по маятниковой миграции населения сельского поселения за пределы территории приведены в таблице 3.2.5.

Таблица 3.2.5 Маятниковая миграция населения Трубникоборского сельского поселения за пределы территории

| Маятниковая миграция населения муниципального образования за пределы территории: | чел. | 370 |
| --- | --- | --- |
| на работу | чел. | 290 |
| на учебу | чел. | 80 |
| в том числе: |  |
| в г. Санкт-Петербург | чел. | 270 |

При успешной реализации демографических программ можно ожидать замедление темпов естественной убыли населения за счет увеличения рождаемости, снижения смертности, особенно лиц трудоспособного возраста.

Занятость населения, современное состояние

Оценка занятости населения сделана на основе данных предоставленных администрацией Трубникоборского сельского поселения. При разработке раздела был проанализирован аналитический отчёт «Прогноз социально-экономического развития Трубникоборского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2013 г. и плановый период 2014 и 2015 гг.» и утверждённая схема территориального планирования Тосненского муниципального района.

Всего трудоспособное население в Трубникоборском сельском поселении составляет 1009 человек (66,2%), моложе трудоспособного возраста – 8,6%, старше трудоспособного возраста – 25,2.

На 01.01.2011 общая численность занятых в экономике сельского поселения составило 0,96 тыс. чел. Наибольшее число занятых наблюдается в сфере сельского хозяйства – 0,6 тыс. человек. В таблице 3.2.6 приведена численность населения в различных отраслях экономики (по поселению в целом).

Таблица 3.2.6		Численность населения, занятого в различных отраслях экономики (по поселению в целом)

| Показатели | 2011 г. (тыс. чел.) |
| --- | --- |
| Численность занятых в экономике - всего, в том числе по видам экономической деятельности: | 0,96 |
| промышленность | 0 |
| строительство | 0,06 |
| сельское хозяйство | 0,6 |
| транспорт и связь | 0,09. |
| ЖКХ | 0.01 |
| торговля и общественное питание | 0,08 |
| здравоохранение, физическая культура и спорт, социальное обеспечение | 0,01 |
| образование | 0,02 |
| культура и искусство | 0,01 |
| финансы, кредит, страхование | 0.01 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 0,01 |
| прочие, в т.ч. малый бизнес | 0,06 |

Основным градообразующим предприятием в Трубникоборском сельском поселении является ООО «СП «Восход», специализирующееся на производстве молока, мяса и овощей.

### 3.2.3	 Прогноз перспективной численности населения

Расчёт перспективной численности населения Трубникоборского сельского поселения выполнен с учётом параметров, заложенных в Концепции демографического развития Ленинградской области до 2025 г.,  «Стратегическом плане социально-экономического развития муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на период до 2020 года», в Схеме территориального планирования Тосненского муниципального района Ленинградской области.

В соответствии с умеренно оптимистичным вариантом прогноза социально-экономического развития сельского поселения  прогнозируется замедление темпов естественной убыли населения за счёт увеличения рождаемости, снижения смертности, особенно среди лиц трудоспособного возраста и увеличение миграционного. В Трубникоборском сельском поселении прогнозируется увеличение лиц моложе трудоспособного населения до 16,8 % и снижение числа лиц старше трудоспособно возраста до 21,1 %. На расчётный срок схемы территориального планирования Тосненского муниципального района (2025 г.) численность населению составит 1,9 тыс. чел.

Генеральным планом также прогнозируется улучшение демографической ситуации в сельском поселении. На первую очередь генерального плана смертность снизится с 19 до 11 чел. в год, рождаемость увеличится с 16 до 19 чел в год. Таким образом, естественный прирост составит 8 чел. в год. Важное значение будет иметь и миграционный прирост. Прогнозируется, что на первую очередь будет сохраняться положительный миграционный прирост на уровне 10 чел. в год. На расчётный срок генеральным планом прогнозируется естественный прирост на уровне 12 чел. в год и миграционный прирост на уровне 11 чел. в год.

Учитывая демографические параметры, предполагается, что на первую очередь реализации проекта численность населения составит 1791 чел., на расчётный срок численность постоянного населения составит 1897 чел. Перспективная численность населения Трубникоборского сельского поселения приведена в таблице 3.2.7.

Таблица 3.2.7		Перспективная численность населения Трубникоборского сельского поселения, чел.

| Населённый пункт | Современное состояние | Первая очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Бабинская Лука | 3 | 3 | 2 |
| пос. Бабино | 39 | 37 | 37 |
| д. Вороний Остров | 24 | 24 | 21 |
| д. Апраксин Бор | 22 | 25 | 23 |
| д. Ручьи | 4 | 4 | 3 |
| д. Александровка | 1 | 1 | 3 |
| д. Бабино | 381 | 425 | 443 |
| д. Трубников Бор | 767 | 845 | 895 |
| д. Чудской Бор | 165 | 195 | 210 |
| д. Померанье | 162 | 175 | 185 |
| пос. Керамик | 11 | 15 | 17 |
| д. Черемная Гора | 11 | 21 | 23 |
| д. Коколаврик | 5 | 4 | 3 |
| д. Большая Горка | 3 | 2 | 2 |
| д. Дроздово | 10 | 9 | 7 |
| д. Большая Кунесть | 2 | 6 | 23 |
| Всего по Трубникоборскому сельскому поселению | 1610 | 1791 | 1897 |

В целях создания условий для развития производственных предприятий в административном центре сельского поселения деревне Трубников Бор предполагается формирование производственных зон с размещением предприятий по переработке сельхозпродукции и предприятий  4-5 класса санитарной вредности.

Сезонное население

Благоприятная экологическая обстановка, удобство транспортной доступности современные возможности автономных систем инженерного благоустройства способствуют развитию строительства капитальных дачных домов. Согласно данным предоставленным администрацией сельского поселения численность сезонного населения Трубникоборского сельского поседения составляет 10 - 15 тыс. чел., на расчетный срок принимается 15 тыс. Основная часть сезонного населения  проживает в садоводствах, имеющих собственную инфраструктуру.

### 3.2.4	  Жилищный фонд

Характеристика жилищного фонда Трубникоборского сельского поселения представлена в соответствии с исходными данными представленными администрацией сельского поселения.

На 01.01.2012 г. жилищный фонд сельского поселения составляет 53,4 тыс. м². В структуре жилищного фонда преобладает частная жилая застройка – 42,2 тыс. м². Объём многоквартирного жилищного фонда составляет 11,2 тыс. м². Характеристика многоквартирного жилищного фонда приведена в таблице 3.4.1. Характеристика всего жилищного фонда Трубникоборского сельского поселения приведена в таблице 3.2.8.

Таблица 3.2.8.	Характеристика многоквартирного жилищного фонда Трубникоборского сельского поселения на 01.01.2012 г.

| Наименование | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Количество домов | Единиц | 49 |
| Общая площадь многоквартирных жилых домов, из них: | тыс. м2 общей площади | 11,2 |
| -деревянных многоквартирных | тыс. м2 общей площади | 1,0 |
| - капитальных жилых домов, | тыс. м2 общей площади | 10,2 |
| Распределение многоквартирного жилищного фонда по этажности: | тыс. м2 общей площади | 11,2 |
| 1 этаж | тыс. м2 общей площади | 1,4 |
| 2 этажа | тыс. м2 общей площади | 4,74 |
| 3 этажа | тыс. м2 общей площади | 5,06 |
| 4 этажа | тыс. м2 общей площади | 0 |
| 5 этажей | тыс. м2 общей площади | 0 |
| 9 этажей | тыс. м2 общей площади | 0 |

Таблица 3.2.9.	Характеристика жилищного фонда Трубникоборского сельского поселения на 01.01.2012 г. в разрезе по населённым пунктам

| Наименование населённого пункта | Общая площадь жилищного фонда, (тыс. м2 общей площади) | Численность населения | Средняя жилищная обеспеченность | Число семей стоящих на очереди |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Многоквартирный | Частный |  |  |  |
| д. Бабинская Лука | 1500 | 0 | 1500 | 3 | 500 | 0 |
| пос. Бабино | 870 | 500 | 370 | 39 | 22 | 0 |
| д. Вороний Остров | 2190 | 0 | 2190 | 24 | 91 | 0 |
| д. Апраксин Бор | 1591 | 0 | 1591 | 22 | 72 | 0 |
| д. Ручьи | 945 | 0 | 945 | 4 | 236 | 0 |
| д. Александровка | 315 | 0 | 315 | 1 | 315 | 0 |
| д. Бабино | 12500 | 0 | 12500 | 381 | 33 | 0 |
| д. Трубников Бор | 16460 | 10700 | 5760 | 767 | 21 | 35 |
| д. Чудской Бор | 4500 | 0 | 4500 | 165 | 27 | 0 |
| д. Померанье | 5700 | 0 | 5700 | 162 | 35 | 0 |
| пос. Керамик | 718 | 0 | 718 | 11 | 65 | 0 |
| д. Черемная Гора | 1185 | 0 | 1185 | 11 | 108 | 0 |
| д. Коколаврик | 950 | 0 | 950 | 5 | 190 | 0 |
| д. Большая Горка | 1750 | 0 | 1750 | 3 | 583 | 0 |
| д. Дроздово | 980 | 0 | 980 | 10 | 98 | 0 |
| д. Большая Кунесть | 1300 | 0 | 1300 | 2 | 650 | 0 |
| Всего по Трубникоборскому сельскому поселению | 53454 | 11200 | 42254 | 1610 | 33 | 35 |

Средняя жилищная обеспеченность по сельскому поселению составляет 33 м². Средняя жилищная обеспеченность по д. Трубников Бор составляет 21 м². В населённых пунктах д. Бабинская Лука, д. Вороний Остров, д. Апраксин Бор, д. Ручьи, д. Александровка, пос.. Керамик, д. Черемная Гора, д. Коколаврик, д. Большая Горка, д. Дроздово, д. Большая Кунесть жилищная обеспеченность огромна и составляет от 65 м² до 650 м² на человека. Вероятно, это вызвано учётом неэксплуатируемого жилого фонда или фонда сезонного населения, что при расчётах даёт столь высокий показатель средней жилой обеспеченности.

В неудовлетворительном состоянии находится 1,5 % от общей площади (0,8 тыс. м²) жилищного фонда сельского поселения. Аварийный фонд на территории сельского поселения отсутствует.

Всего по Трубникоборскому сельскому поселению холодным водоснабжением обеспечено 21 % жилищного фонда, канализацией 21 %, газом 22 %, теплоснабжением 22 %, горячим водоснабжением 20 %.

На учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях состоит 35 семей.

### 3.2.5	 Перспективное развитие  жилищного фонда

Прогнозные предложения развития жилищной сферы сельского поселения основываются на жилищной политике Ленинградской области. Перспективными задачами жилищного строительства и комплексного развития жилых территорий являются:

- Обеспечение строительства жилья, доступного для приобретения в собственность или найма для всех категорий граждан Российской Федерации, проживающих в Ленинградской области, независимо от уровня их доходов;

- Увеличение жилищного фонда поселения в соответствии с потребностями жителей при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований к плотности, этажности и комплексности застройки жилых территории.

-Ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда, сокращение объемов физически и морально устаревшего жилищного фонда, увеличение объемов комплексной реконструкции и капитального ремонта существующего жилищного фонда.

-Увеличение инженерного благоустройства жилого фонда и доведение его к расчетному сроку до 100 %.

- Создание экономичного жилищного фонда, необходимого для предоставления социальной нормы жилой площади малообеспеченным категориям населения, инвалидам, пожилым и одиноким гражданам.

- увеличение разнообразия жилой среды, категорий и типов жилых домов, конструктивных и планировочных решений, отвечающих разнообразию градостроительных условий и интересам различных социальных групп населения.

Для определения объёмов и структуры жилищного строительства расчётная обеспеченность жилых помещений была принята в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области.

Генеральным планом предусмотрено развитие следующих типов застройки:

Индивидуальная усадебная застройка – отдельно стоящие здания до трёх этажей с общей площадью около 80-120 м2 и участком 0,12 га. Плотность застройки составит около 1000 м2 на га, при плотности населения в - среднем 25 чел. на га. Норматив жилой обеспеченности по этапам реализации: на первую очередь 30 м2, на расчётный срок 40 м2.

Застройка блокированными домами – размещение 1-3 этажных жилых домов, состоящих из двух и более квартир (блоков), каждая из которых имеет непосредственный выход на свой приквартирный участок, имеющих общую стену без проемов с соседним блоком. Общая площадь каждого такого дома составляет приблизительно 200 м². Плотность застройки составит 2000 – 2500  м² на га, при плотности населения – в среднем 43 чел. на га.

На первую очередь генерального плана предусматривается снос непригодного и аварийного жилищного фонда (800 м2), а также расселение семей стоящих на очереди (всего 35 семей или примерно 105 чел.). Объём нового жилищного строительства для семей стоящих на очереди был рассчитан по нормативу жилищной обеспеченности 18 м2 на чел. На первую очередь объём строительства социального жилья составляет 1,89 тыс. м2.

Объём строительства нового жилья в целом по сельскому поселению рассчитан с учётом сноса на первую очередь ветхого и аварийного фонда, а также с учётом прогнозов выбытия – 1% от существующего жилищного фонда за каждый период первой очереди и расчётного срока. На первую очередь генерального плана убыль жилищного фонда составит 2480 м2, на расчётный срок – 7570 м2 (таблица 3.2.10).

Объём нового жилищного строительства на первую очередь реализации генерального плана составит 8405 м2, на расчётный срок 14125 м2. В результате чего средняя жилищная обеспеченность увеличится с существующих 33 м2, до 35 м2 на чел. на расчётный срок (таблица 3.2.11).

Таблица 3.2.10.		Движение объёмов жилищного фонда Трубникоборского сельского поселения по этапам реализации

(м2 общей площади)

| Наименование населённого пункта | Существующий жилищный фонд | Ветхий аварийный фонд | 1 очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Убыль жилищного фонда | Объём жилищного фонда на конец 1 очереди | в том числе | Убыль жилищного фонда | Объём жилищного фонда на конец расчётного срока | в том числе |
|  |  |  |  |  | Сохраняемый жилищный фонд | Новое жилищное строительство |  |  | Сохраняемый жилищный фонд | Новое жилищное строительство |
| д. Бабинская Лука | 1500 | 0 | 60 | 1440 | 1440 | 0 | 230 | 1210 | 1210 | 0 |
| пос. Бабино | 870 | 0 | 120 | 1135 | 750 | 385 | 250 | 1705 | 1385 | 320 |
| д. Вороний Остров | 2190 | 0 | 60 | 2130 | 2130 | 0 | 390 | 1740 | 1740 | 0 |
| д. Апраксин Бор | 1591 | 0 | 60 | 1636 | 1531 | 105 | 280 | 1436 | 1356 | 80 |
| д. Ручьи | 945 | 0 | 60 | 885 | 885 | 0 | 170 | 715 | 715 | 0 |
| д. Александровка | 315 | 0 | 60 | 255 | 255 | 0 | 0 | 255 | 175 | 80 |
| д. Бабино | 12500 | 0 | 320 | 13720 | 12180 | 1540 | 2000 | 15480 | 11720 | 3760 |
| д. Трубников Бор | 16460 | 800 | 1200 | 19500 | 15260 | 4240 | 1400 | 23380 | 18100 | 5480 |
| д. Чудской Бор | 4500 | 0 | 120 | 5430 | 4380 | 1050 | 750 | 7040 | 4680 | 2360 |
| д. Померанье | 5700 | 0 | 140 | 6015 | 5560 | 455 | 900 | 6200 | 5115 | 1085 |
| пос. Керамик | 718 | 0 | 40 | 818 | 678 | 140 | 150 | 748 | 668 | 80 |
| д. Черемная Гора | 1185 | 0 | 40 | 1495 | 1145 | 350 | 220 | 1355 | 1275 | 80 |
| д. Коколаврик | 950 | 0 | 40 | 910 | 910 | 0 | 160 | 750 | 750 | 0 |
| д. Большая Горка | 1750 | 0 | 60 | 1690 | 1690 | 0 | 290 | 1400 | 1400 | 0 |
| д. Дроздово | 980 | 0 | 40 | 940 | 940 | 0 | 180 | 760 | 760 | 0 |
| д. Большая Кунесть | 1300 | 0 | 60 | 1380 | 1240 | 140 | 200 | 1980 | 1180 | 800 |
| Всего по Трубникоборскому сельскому поселению | 53454 | 800 | 2480 | 59379 | 50974 | 8405 | 7570 | 66354 | 52229 | 14125 |

Таблица 3.2.11		Укрупнённый расчёт объёмов жилищного фонда по этапам реализации генерального плана

Трубникоборского сельского поселения (м2 общей площади)

| Наименование населённого пункта | Объем жилого фонда на 1 очередь, | Объем жилого фонда на расчётный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Всего населения | Всего жилищного фонда | в т.ч. по типам жилья | Всего населения | Всего жилищного фонда | в т.ч. по типам жилья |
|  |  |  | Многоквартирная застройка | Блокированная застройка | Индивидуальная усадебная застройка |  |  | Многоквартирная застройка | Блокированная застройка | Индивидуальная усадебная застройка |
| д. Бабинская Лука | 3 | 1440 | 0 | 0 | 1440 | 2 | 1210 | 0 | 0 | 1210 |
| пос. Бабино | 37 | 1135 | 500 | 0 | 635 | 37 | 1705 | 0 | 0 | 1705 |
| д. Вороний Остров | 24 | 2130 | 0 | 0 | 2130 | 21 | 1740 | 0 | 0 | 1740 |
| д. Апраксин Бор | 25 | 1636 | 0 | 0 | 1636 | 23 | 1436 | 0 | 0 | 1436 |
| д. Ручьи | 4 | 885 | 0 | 0 | 885 | 3 | 715 | 0 | 0 | 715 |
| д. Александровка | 1 | 255 | 0 | 0 | 255 | 3 | 255 | 0 | 0 | 255 |
| д. Бабино | 425 | 13720 | 0 | 0 | 13720 | 443 | 15480 | 0 | 0 | 15480 |
| д. Трубников Бор | 845 | 19500 | 10700 | 2640 | 6160 | 895 | 23580 | 10700 | 4320 | 8560 |
| д. Чудской Бор | 195 | 5430 | 0 | 0 | 5430 | 210 | 7040 | 0 | 0 | 7040 |
| д. Померанье | 175 | 6015 | 0 | 0 | 6015 | 185 | 6200 | 0 | 0 | 6200 |
| пос. Керамик | 15 | 818 | 0 | 0 | 818 | 17 | 748 | 0 | 0 | 748 |
| д. Черемная Гора | 21 | 1495 | 0 | 0 | 1495 | 23 | 1355 | 0 | 0 | 1355 |
| д. Коколаврик | 4 | 910 | 0 | 0 | 910 | 3 | 750 | 0 | 0 | 750 |
| д. Большая Горка | 2 | 1690 | 0 | 0 | 1690 | 2 | 1400 | 0 | 0 | 1400 |
| д. Дроздово | 9 | 940 | 0 | 0 | 940 | 7 | 760 | 0 | 0 | 760 |
| д. Большая Кунесть | 6 | 1380 | 0 | 0 | 1380 | 23 | 1980 | 0 | 0 | 1980 |
| Всего по Трубникоборскому сельскому поселению | 1791 | 59379 | 11200 | 2640 | 45539 | 1897 | 66354 | 10700 | 4320 | 51334 |

## 3.2.6 	Характеристика объектов культурно-бытового обслуживания

Анализ наличия и нормативной обеспеченности объектов обслуживания Трубникоборского сельского поселения выполнен на основе исходных данных предоставленных администрацией сельского поселения. Дополнительно при разработке раздела были использованы данные социально-экономического паспорта Трубникоборского сельского поселения.

Характеристика обеспеченности населения основными типами учреждений социально-бытового назначения (согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области) приведены в таблице 3.2.12.  Характеристика объектов социальной инфраструктуры приведена в таблицах 3.2.13, 3.2.14, 3.2.15.

Образование

Современная система образования сельского поселения представлена МКОУ «Трубникоборская основная общеобразовательная школа», которая расположена в д. Трубников Бор. Проектная мощность учреждения рассчитана на 200 учащихся, при этом наполняемость школы составляет 24% (на 01.01.2012 число учащихся составило 48 чел.). Низкая наполняемость общеобразовательного учреждения вызвана ежегодным сокращением учащихся и низкой рождаемостью.

В школе работает стабильный педагогический коллектив, ведётся работа по патриотическому воспитанию, историко-краеведческая работа. Начато возрождение школьного музея, работает секция гиревого спорта, участники которой становились призёрами соревнований областного и федерального уровня.

На территории сельского поселения отсутствуют учреждения дошкольного образования. В связи с этим существует потребность в открытии 2-х дошкольных групп. В настоящее время 19 детей (д. Трубников Бор - 14 детей, д. Бабино – 5 детей) проживающих на территории сельского поселения посещают МКДОУ № 3 г. Любань. На очереди в дошкольное учреждение состоит 11 детей до 4-х лет. Также на территории сельского поселения есть семьи, дети которых не поставлены на очередь в дошкольное учреждение.

В Трубникоборском сельском поселении организован подвоз детей школьными автобусами из отдалённых и малонаселённых пунктах. На 01.01.2012 курсирует два автобуса по следующим направлениям: д. Чудской Бор, д. Померанье и близлежащие населённые пункты; д. Бабино и близлежащие населённые пункты.

Дошкольные и средние специальные учебные заведения на территории сельского поселения отсутствуют.

Здравоохранение

Медицинское обслуживание население  Трубникоборского сельского поселения получает в медицинских учреждениях районного уровня, расположенных в г. Любани и г. Тосно,  а также в медицинских учреждениях сельского поселения.

Повседневная медицинская помощь на территории сельского поселения обеспечивается в 3-х фельдшерско-акушерских пунктах, расположенных в д. Трубников Бор, д. Бабино, д. Чудской Бор.  В настоящее время ведется строительство нового фельдшерско-акушерского пункта в д. Трубников Бор.

Культура

По состоянию на 01.01.2012 г. на территории Трубникоборского сельского поселения функционируют две общедоступные библиотеки в д. Чудской Бор и д. Трубников Бор. Книжный фонд учреждения на 01.01.2012 г. составляет 17 тыс. экземпляров.

На развитие культуры, организацию детского досуга в д. Чудской Бор и организацию праздников на территории сельского поселения в местном бюджете заложены ежегодные денежные средства в размере 112,0 тыс. руб. на период 2012-2015 гг.

Физкультура и спорт

Жители сельского поселения имеют возможность заниматься спортом в спортивном зале при МКОУ «Трубникоборская основная общеобразовательная школа». В период на 2012-2015 гг. на развитие физической культуры и спорта в местном бюджете утверждено 141,0 тыс. руб. Данные средства планируется расходовать на развитие гиревого спорта.

Молодежная политика

Согласно исходным данным, на территории сельского поселения отсутствуют учреждения молодёжной политики. Работа по воспитанию молодёжи ведётся при МКОУ «Трубникоборская основная общеобразовательная школа».

Торговля и общественное питание

На территории сельского поселения расположено 19 торговых объектов. В том числе магазинов – 18, из них 6 продовольственных и 12 смешанного типа. Общая площадь торговых предприятий составляет 2163,2 м². Имеется 5 предприятий общественного питания (кафе) на 107 мест,  из них 4 расположено в д. Трубников Бор и 1 в д. Бабино.

Таблица 3.2.12 – Современная обеспеченность Трубникоборского сельского поселения основными учреждениями культурно-бытового обслуживания

| Виды и объекты обслуживания | Единица измерения | Норматив на 1000 чел. | Требуется по нормативу | Современное состояние | Нормативная обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Воспитание, образование |
| Дошкольные учреждения | мест | 33-40 | 55 | 0 | 0% |
| Общеобразовательные учреждения | мест | 91 | 146 | 200 | 127% |
| Здравоохранение |
| Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями | коек на 1 тыс. | 13,47 | 22 | 0 | 0% |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | 18,15 | 29 | 0 | 0% |
| Аптеки | объект | 1 объект на 10 тыс. жителей | 1 | 0 | 0% |
| Социальная защита населения |
| Создание центра (отделение) социальной помощи на дому | объект | 1 объект на 10 тыс. жителей | 1 | 0 | 0% |
| Спорт |
| Спортивные залы общего пользования | тыс.м2 площади пола | 0,35 | 0,56 | 0 | 0% |
| Спортивные площадки | тыс.м2 общей площади | 1,95 | 3,12 | 0 | 0% |
| Бассейн крытый | м2 зеркала воды | 75 | 120 | 0 | 0% |
| Культура и искусство |
| Учреждение культуры клубного типа | мест | 300 | 300 | 0 | 0% |
| Библиотеки | тыс. томов | 4,5 | 7 | 17 | 158% |
| Учреждения молодежной политики |
| Учреждения органов по делам молодежи | м² | 25 | 40 | 0 | 0% |
| Сфера торговли |
| Магазины всех типов | м² торговой площади | 486,6 | 783 | 2163 | 164% |
| Рыночный комплекс (крытый рынок) | м2 торговой площади | 40 | 65 | 0 | 0% |
| Объекты общественного питания (рестораны, бары, кафе и пр.) | мест | 40 | 64 | 107 | 160% |
| Бытовое и коммунальное обслуживание |
| Банно-оздоровительный комплекс | помывочное место | 5 | 8 | 0 | 0% |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 5 | 8 | 0 | 0% |
| Предприятие по стирке белья (фабрика-прачечная) | кг белья в смену | 110 | 177 | 0 | 0% |
| Прачечная самообслуживания, мини-прачечная | кг вещей в смену | 10 | 16 | 0 | 0% |
| Предприятие по химчистке | кг вещей в смену | 4 | 6 | 0 | 0% |
| Гостиницы | мест | 6 | 10 | 0 | 0% |

Таблица 3.2.13 – Наличие дошкольных и общеобразовательных учреждений

| Наименование населённого пункта | Детские дошкольные учреждения | Общеобразовательные учреждения |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Воспитанников | Проектная мощность | % наполняемости | Наименование | Учащихся | Проектная мощность | % наполняемости |
| д. Трубников Бор | - | - | - | - | МКОУ «Трубникоборская основная общеобразовательная школа» | 48 | 200 | 24 |

Таблица 3.2.14– Наличие объектов здравоохранения

| Наименование населённого пункта | Больницы | Количество коек (ед.) | Амбулаторно-поликлинические учреждения | Посещений в смену | ФАП | Прочие объекты здравоохранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Трубников Бор | - | - | - | - | ФАП, ул. Парковая, д.5 | - |
| д. Чудской Бор | - | - | - | - | ФАП, ул. Новая, д.1 | - |
| д. Бабино | - | - | - | - | ФАП, Московское шоссе, д.63 | - |

Таблица 3.2.15– Наличие объектов культуры

| Муниципальное образование | Культурно-досуговые объекты | Библиотеки |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта, месторасположение | Число мест | Наименование объекта, месторасположение | Книжный фонд, число экземпляров, тыс. томов |
| д. Трубников Бор |  |  | Бабинская сельская библиотека, д. Трубников Бор, ул. Озёрная, д. 43 | 10 |
| д. Чудской Бор |  |  | Чудскоборская сельская библиотека, д. Чудской Бор, ул. Новая, д.1 | 7 |

## 3.3. Транспортная инфраструктура

Трубникоборское сельское поселение расположено юго-восточной части Тосненского муниципального района и Ленинградской области в достаточной близости к Санкт-Петербургу и имеет хорошие транспортные связи с Санкт-Петербургом, соседними районами (Гатчинским, Лужским, Кировским и Киришским) и Новгородской областью. По территории поселения проходят транзитные транспортные коридоры:

- федеральные автомобильная дорога М-10 «Россия» Москва - Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург и железнодорожная трассы Москва - Санкт-Петербург,  находящиеся в створе международного транспортного коридора № 9.

- Железнодорожная сеть представлена меридиональной магистральной  линией Санкт-Петербург – Москва.

Линия Санкт-Петербург – Москва 2-х-путная электрифицированная.

Протяженность железнодорожных линий общего пользования в границах поселения составляет 17,3 км, по ним осуществляется пропуск грузовых и пассажирских поездов дальнего следования, а также поездов пригородного сообщения

На территории поселения московском направлении Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги находятся железнодорожные станции (остановочные пункты):

Железнодорожная станция «Трубниково» располагается на северо-восточной окраине посёлка, в 800 м к северо-востоку от автодороги «Россия». В 900 м к северо-востоку от станции начинается крупный садоводческий массив «Трубников Бор».

«Померанье» - железнодорожная платформа располагается в северо-восточной оконечности деревни Померанье.  В 500 м к северу от платформы расположен посёлок Керамик. К юго-востоку от платформы находится автомобильный путепровод над путями.

Остановочный пункт «Бабино» имеет 2 боковые высокие платформы. У юго-восточного конца платформ расположен железнодорожный мост через реку Равань. У северо-западного конца платформ имеется пешеходный переход через пути. Станционные служебные помещения находятся с юго-западной стороны путей. Билетных касс и зала ожидания платформа не имеет.

«Бабино-2» железнодорожная платформа. Имеет 2 боковые высокие платформы. Располагается в 700 м к северо-востоку от автодороги «Россия». Обслуживает садоводов, дачников садоводческого массива Бабино-2, расположенного в 1,5-3 км к юго-западу от платформы, включающего садоводства «Волна», «Спектр», «Заря», «Корабел», «Электроаппарат», «Факел», «Сплав», «Нева» и другие. В 1-2 км северо-восточнее платформы располагается деревня Бабинская Лука.

Автомобильные дороги представлены дорогами общего пользования  федерального, регионального и местного значения. Основой автодорожной сети района является магистральная федеральная дорога М-10 «Россия».

Характеристика федеральной автодороги представлена по данным ФГУ «Севзапуправтодор» (таблица 3.3.1).

Таблица 3.3.1	Характеристика федеральных автомобильных дорог

| Наименование дороги | Протяженность в пределах Тосненского района, км | Покрытие | Ширина проезжей части, м | Техническая категория | Интенсивность движения, ед./сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильная дорога «Россия» | км 593+600 - км 674+150 | Асфальто- бетон | 15 | I | 19972 |

Территорию поселения в меридиональном направлении пересекает региональная автомобильная дорога Павлово- Мга - Любань - Оредеж – Луга, которая соединяется с  федеральной автомобильной дорогой «Россия» посредством региональной дороги Апраксин  Бор – Трубников Бор, целиком проходящей по территории Трубникоборского сельского поселения.

Перечень региональных автомобильных дорог приводится в соответствии со списком,  предоставленным Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области (таблица 3.3.2).

Таблица 3.3.2	 Автомобильные дороги регионального значения Трубникоборского сельского поселения

| Наименование дороги | Протяженность региональных дорог, км |
| --- | --- |
| Подъезд к ст. Бабино | 1,300 |
| Подъезд к ст. Трубников Бор (1) | 0,900 |
| Апраксин Бор – Трубников Бор | 10,000 |
| Померанье – Чудской Бор | 9,032 |
| Подъезд к ст. Померанье (1) | 0,900 |
| Подъезд к д. Коколаврик | 3,200 |
| Померанье – Большая Кунесть | 10,000 |
| Смердыня – Чудской Бор | 15,100 |
| Бабино – Бабинская Лука | 4,000 |
| Вороний Остров – Александровка | 5,600 |
| Подъезд к ст. Померанье (2) | 1,000 |
| Подъезд к ст. Трубников Бор (2) | 1,000 |

В соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования регионального значения на территории Тосненского муниципального района (согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 22 апреля 2011 г. № 110) в Трубникоборском сельском поселении проходят автомобильные дороги регионального значения (таблица 3.3.3.).

Таблица 3.3.3		Характеристика основных региональных дорог

| Наименование дороги | Протяженность, км | Идентификационный номер | Учетный номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Апраксин Бор – Трубников Бор | 10,0 | 41 ОП РЗ 41К-171 | 41К-171 | Соединяет региональную автомобильную дорогу Павлово - Мга - Любань - Оредеж - Луга и федеральную автомобильную дорогу "Россия" |
| Павлово - Мга - Шапки - Любань - Оредеж - Луга |  | 41 ОП РЗ 41А-004 | 41А-004 | Соединяет федеральные автомобильные дороги "Магистральная", "Россия" и Санкт-Петербург - Псков. Часть полукольцевого автодорожного маршрута Кировск - Шапки - Луга - Осьмино - Усть-Луга |
| Участок перспективного маршрута Кириши - Рябово дороги продолжение региональной дороги Смердыня- Липки |  |  |  |  |

Автомобильные дороги общего пользования местного значения

Сеть дорог местного значения обеспечивает подъезды к населенным пунктам, зонам отдыха и выходы на дороги регионального и федерального значения, но большинство из них находится в неудовлетворительном состоянии и требует ремонта. Перечень автодорог местного значения приводится в таблице 3.3.4.

Таблица 3.3.4	 Информация об автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского муниципального района по состоянию на 2010 год

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Собственник Балансодержатель | Протяженность (км) | Вид покрытия | Отвечает нормативным требованиям/ не отвечает нормативным требованиям (км) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подъезд к д. Большая Горка от областного участка автомобильной дороги «Дроздово –Больщая Горка» | Трубникоборское с.п. Трубникоборское с.п. | 0,5 | Грунтовое | 0 0,5 | Необходимо строительство моста через р. Тигоду |
| 2 | Подъезд к д. Большая Кунесть от областного участка автомобильной дороги «Померанье – Кунесть» | Трубникоборское с.п. Трубникоборское с.п. | 6,0 | Грунтовое | 0 6,0 | Нуждается в капитальном ремонте Необходим Капитальный ремонт моста через р. Тверезну |
| 3 | Подъезд к д. Дроздово от областного участка автомобильной дороги «Померанье – Кунесть» | Трубникоборское с.п. Трубникоборское с.п. | 0,8 | Грунтовое | 0 0,8 | Нуждается в ремонте |
| 4 | Подъезд к пос. Керамик от областного участка автомобильной дороги «Померанье – Чудской Бор» | Трубникоборское с.п. Трубникоборское с.п. | 0,8 | Грунтовое | 0 0,8 | Нуждается в капитальном ремонте |
| 5 | Подъезд к д. Трубников Бор (ул. Мира) от федерального участка автомобильной дороги «Москва – Санкт-Петербург» | Трубникоборское с.п. Трубникоборское с.п. | 1,5 | Асфальто-бетонное | 0 1,5 | Нуждается в ремонте |
| 6 | Участок между участком областной автомобильной дороги «Подъезд к ж/д ст. Бабино» и участком областной автомобильной дороги «Бабино – Бабинская Лука» | Трубникоборское с.п. Трубникоборское с.п. | 0,4 | Щебеночное | 0 0,4 | Нуждается в ремонте |
| 7 | Подъезд к д. Вороний Остров от областного участка автомобильной дороги «Апраксин Бор – Трубников Бор» | Трубникоборское с.п. Трубникоборское с.п. | 1,0 | Грунтовое | 0 1,0 | Нуждается в ремонте |

Транспортное сообщение

На территории сельского поселения функционирует разветвленная маршрутная сеть пассажирских перевозок. Внутрирайонные пассажироперевозки выполняются междугородними автобусами (таблица 3.3.5). На многих направлениях работают маршрутные такси. Транспортное обслуживание осуществляется ОАО «ТрансБалт».

Таблица 3.3.5		Перечень автобусных маршрутов

| № п/п | № маршрута | Маршрут следования. | Протяженность маршрута, км. | Тип подвижного состава. | Кол-во автобусов, ед. | Кол-во рейсов, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 321 | «ж/д.ст. Любань – Бабино» | 21,3 | М2 | 1 | 6 |
| 2 | 321а | «ж/д.ст. Любань – д. Большая Горка» | 24,4 | М2 | 1 | 6 |
| 3 | 322 | «ж/д.ст. Любань – д. Ручьи» | 28,6 | М2 | 1 | 6 |
| 4 | 331 | «ж.д.ст. Любань – д. Чудской Бор» | 16,4 | М3 | 1 | 6 |
| 5 | 332 ( сезонный) | «ж/д.ст. Трубниково –садоводческий массив «Трубников Бор» | 10,3 | М2 | 1 | 18 |
| 6 | 333 ( сезонный) | «ж/д.ст. Бабино - II –садоводческий массив «Бабино - II» | 8,3 | М2 | 1 | Интервал 15 мин. |

В границах поселения находятся крупные дорожные сооружения: путепроводы через железнодорожные линии и мосты, которые в целом находятся в удовлетворительном состоянии.

Улично-дорожная сеть

Характеристика улично-дорожной сети в населенных пунктах сельского поселения представлена в таблице 3.3.6.

Таблица 3.3.6 	Характеристика улично-дорожной сети

| Наименование улицы | Проезжая часть | Покрытие |
| --- | --- | --- |
|  | Протяженность, м | Ширина, м |  |
| д. Александровка |  |  |  |
| ул. Александровская | 1200 |  | Грунт |
| ул. Заречная | 1000 |  | грунт |
| д. Апраксин Бор |  |  |  |
| ул. Полевая | 1000 |  | Грунт |
| д. Бабино |  |  |  |
| ул. Вокзальная | 500 |  | Асфальт |
| ул. Дритовская | 1000 |  | Грунт |
| ул. Железнодорожная | 600 |  | ГПС |
| ул. Заречная | 1000 |  | Грунт |
| ул. Набережная | 400 |  | Грунт |
| ул. Полевая | 400 |  | грунт |
| ул. Речная | 1000 |  | Грунт |
| ул. Садовая | 400 |  | Грунт |
| ул. Школьная | 700 |  | ПГС, грунт |
| пос. Бабино |  |  |  |
| ул. Дачная | 600 |  | ПГС, грунт |
| ул. Степная | 400 |  | Грунт |
| Фермерский переулок | 300 |  | Асфальт |
| д. Бабинская Лука |  |  |  |
| ул. Луговая | 1000 |  | ПГС |
| ул. Новая | 500 |  | Грунт |
| Охотничий переулок | 500 |  | Грунт |
| д. Большая Горка |  |  |  |
| ул. Колхозная | 500 |  | Грунт |
| ул. Лесная | 700 |  | Асфальт |
| ул. Ручейная | 300 |  | грунт |
| д. Большая Кунесть |  |  |  |
| ул. Новая | 500 |  | ПГС |
| ул. Павловская | 1000 |  | ПГС |
| д. Вороний Остров |  |  |  |
| ул. Воронеостровская | 1500 |  | ПГС |
| ул. Графская | 500 |  | ПГС |
| ул. Кольцевая | 400 |  | грунт |
| ул. Луговая | 200 |  | грунт |
| Совхозный переулок | 100 |  | грунт |
| д. Дроздово |  |  |  |
| ул. Маричевская | 500 |  | грунт |
| Пос. Керамик |  |  |  |
| ул. Гончарная | 1000 |  | ПГС |
| ул. Лесная | 500 |  | грунт |
| д. Коколаврик |  |  |  |
| ул. Дачная | 500 |  | ПГС |
| ул. Савельевская | 1000 |  | грунт |
| д. Померанье |  |  |  |
| ул. Станционная | 300 |  | грунт |
| д. Ручьи |  |  |  |
| Охотничий переулок | 300 |  | грунт |
| д. Трубников Бор |  |  |  |
| ул. Вокзальная | 500 |  | асфальт |
| ул. Воронеостровская | 300 |  | грунт |
| ул. Железнодорожная | 300 |  | ПГС |
| ул. Механизаторов | 400 |  | ПГС |
| ул. Мира | 600 |  | асфальт |
| ул. Молодежная | 400 |  | ПГС |
| ул. Новая | 1000 |  | бетонные плиты |
| ул. Озерная | 500 |  | бетонные плиты |
| ул. Парковая | 500 |  | асфальт |
| ул. Пионерская | 300 |  | грунт |
| д. Черемная Гора |  |  |  |
| ул. Центральная | 1000 |  | ПГС |
| д. Чудской Бор |  |  |  |
| ул. Новая | 500 |  | грунт |
| ул. Совхозная | 500 |  | асфальт |

Протяженность муниципальных (местных) автомобильных дорог, включая улично-дорожную сеть населенных пунктов, в  Трубникоборском сельском поселении составляет  - 36,7 (11,0+25,7) км.

# 4. Ограничения использования территории

## 4.1. Зоны с особыми условиями использования территории

В соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации  к зонам с особыми условиями использования территории отнесены

- водоохранные зоны водных объектов и их прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

- охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры (автомобильных дорог, линий электропередач, линий связи и других объектов);

- санитарно-защитные зоны объектов сельскохозяйственного и промышленного производства, коммунально-складских объектов, специального назначения;

- охранные зоны объектов культурного наследия;

- иные зоны с особыми условиями использования территории, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## Характеристика зон с особыми условиями использования территорий включает сведения  о планируемых для размещения на территории сельского поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, утвержденные документом территориального планирования Тосненского муниципального района сведения  об объектах местного значения муниципального района и параметров зон с особыми условиями использования территории, которые устанавливаются в связи с размещением данных объектов.

### 4.1.1. Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ, болот и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. В пределах водоохранных зон устанавливается специальный режим хозяйствования  и иных видов деятельности. Соблюдение особого режима хозяйствования на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Размеры водоохранных зон водных объектов, в соответствии со  статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации, представлены в таблице 3.1.

Таблица 4.1.1 - Размеры водоохранных зон водных объектов

| Протяженность рек, км | Ширина водоохранных зон, м |
| --- | --- |
| менее 10 км | 50 |
| до 10 км | 50 |
| до 50 км | 100 |
| от 50 км и более | 200 |
| для озер и водохранилищ | 50 |

На территории Трубникоборского сельского поселения насчитывается 2 реки, длиной более 50 км, водоохранная зона которых составляет 200 м: Тигода и Равань (таблица 4.1.2).

Таблица 4.1.2 	Размеры водоохранных зон рек и ручьёв на территории Трубникоборского сельского поселения.

| Наименование водотока | Длина, км | Ширина водоохранных зон, м |
| --- | --- | --- |
| Реки |
| Тигода | 143 | 200 |
| Равань | 76 | 200 |
| Кородынька | 19 | 100 |
| Тверезна | 17 | 100 |
| Грядка | 16 | 100 |
| Коломовка | 12 | 100 |
| Малый Хотунь | 11 | 100 |
| Тресна | 10 | 100 |
| Хвощень | 9 | 50 |
| Хутань | 6 | 50 |
| Вязовка | 5 | 50 |
| Большой Хотунь | 4 | 50 |
| Щелытенка | 4 | 50 |
| Жадоба | 3 | 50 |
| Ручьи |
| Крапивинский | 8,3 | 50 |
| Чертов | 6,0 | 50 |
| Могловский | 4,0 | 50 |
| Плоский | 3,7 | 50 |
| Скаленец | 3,5 | 50 |
| Рамецкий | 3,2 | 50 |
| Горемыков | 3,1 | 50 |
| Горный | 3 | 50 |
| Марьин | 3 | 50 |
| Лунец | 2,9 | 50 |
| Ольшон | 2,8 | 50 |
| Попов | 2,8 | 50 |
| Широкий ручей | 2,6 | 50 |
| Сенной | 2,5 | 50 |
| Кречкен | 2,3 | 50 |
| Ромба | 2,2 | 50 |
| Полевик | 2,0 | 50 |
| Красный | 1,9 | 50 |
| Сустьевский | 1,8 | 50 |
| Вороньевский | 1,6 | 50 |
| Переус | 1,6 | 50 |
| Круглый | 1,5 | 50 |
| Скорбец | 1,4 | 50 |
| Бунтовский | 0,5 | 50 |

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования, режимы их использования устанавливаются в соответствии со статьей 65 Водного кодекса.

Минимальная ширина прибрежных защитных полос (ПЗП) устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта (таблица 4.1.3).

Таблица 4.1.3 - Размер прибрежной защитной полосы

| Уклон берега водного объекта | Ширина прибрежной защитной полосы, м |
| --- | --- |
| Обратный и нулевой уклон | 30 |
| До 30 | 40 |
| 30 и более | 50 |

Для рек и ручьёв протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

В соответствии с п. 12 ст. 65 Водного Кодекса Российской Федерации для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 метров. На территории Трубникоборского сельского поселения нет крупных озёр. Самое большое из существующих имеет размер 0,08 км².

В границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов  сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от засорения, загрязнения в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах водоохранных зон запрещается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- применение удобрений;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация летних лагерей скота;

-установка сезонных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков, выделение участков под индивидуальное строительство;

-движение автотранспорта, кроме автомобилей специального назначения.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос предоставляются для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензий на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.

Прибрежные защитные полосы, как правило, должны быть заняты древесно - кустарниковой растительностью или залужены.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон, прибрежных защитных полос и водоохранных знаков возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.

Установление водоохранных зон не влечет изъятия земельных участков у собственников земель, землевладельцев, землепользователей или запрета на совершение сделок с земельными участками за исключением случаев, предусмотренных законом.

### 4.1.2. 	Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

В соответствии с п. 4 ст. 18 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологичесокм благополучии населения» от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ (в ред. Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ), проекты округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях (ЗСО), утверждаются органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации – комитетом по природным ресурсам Ленинградской области при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам.

В Трубникоборском сельском поселении водоснабжение осуществляется от подземных источников.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определяют Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарной полосы, соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Граница первого пояса для подземных источников водоснабжения устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница второго и третьего пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами.

В пределах первого пояса ЗСО запрещается размещение жилых и хозяйственно бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Во втором поясе ЗСО запрещается  сброс сточных вод на рельеф и в водные объекты, производство рубок главного пользования, размещение  кладбищ, скотомогильников, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий, расположение стойбищ и выпас скота, складов горюче-смазочных материалов накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих химическое загрязнение подземных вод. Запрещается подземное складирование ТБО и разработка недр.

### 4.1.3. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории Трубникоборского сельского поселения выделяются охранные зоны:

- электрических сетей;

- линий и сооружений связи;

- систем газоснабжения;

- магистральных трубопроводов;

- транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей. В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

Границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении перпендикулярном к ВЛ:

10 м – для ВЛ напряжением до 20  кВ

15 м - для ВЛ напряжением 35 кВ

20 м – для ВЛ напряжением 110 кВ;

25 м - для ВЛ напряжением 150, 220 кВ

Воздушные линии электропередачи напряжением 500 кВ и 750 кВ по территории поселения не проходят и не  предусмотрены документами территориального планирования Ленинградской области и Тосненского муниципального района.

Охранные зоны линий и сооружений и связи. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружения связи Российской Федерации. Размеры охранных зон сетей связи и сооружений связи в устанавливаются в соответствии с федеральным законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», а также «Правилами охраны линий и сооружений связи РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 09.06.95 № 578.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи.

Охранные зоны систем газоснабжения. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны. Для наружных газопроводов – 15 м от осей крайних ниток, для подводных переходов – 100 м, для газонаполнительных станций – 50 м до лесных массивов хвойных пород, 20 м – лиственных пород.

Для газопровода высокого давления – 1,2 МПа с условным диаметром 300 мм. охранная зона вдоль трассы газопровода в соответствии с СП 42-101-2003 составляет 20 м. В пределах охранной зоны запрещается производить строительство зданий и сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, производить земляные и дорожные работы.

Рекомендуемые минимальные разрывы от газопроводов низкого давления в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 приведены в таблице 4.1.4.

Таблица 4.1.4. - Рекомендуемые минимальные разрывы от газопроводов низкого давления

| Элементы застройки | Минимальные разрывы, м |
| --- | --- |
| Многоэтажные жилые и общественные здания | 50 |
| Малоэтажные жилые здания, теплицы, склады | 20 |
| Водопроводные насосные станции, водозаборные и очистные сооружения, артезианские скважины | 30 |

Охранные зоны магистральных трубопроводов в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 22.04 92  № 9 составляют:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящих на расстоянии 100 (25) м от осей крайних трубопроводов.

Санитарный разрыв от магистральных трубопроводов следует принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и СНиП 2.05.06-85* (таблица 4.1.5).

Таблица 4.1.5		Санитарный разрыв от магистральных газопроводов

| Объекты, здания и сооружения | Минимальные расстояния, м, от оси |
| --- | --- |
|  | класса |
|  | I | II | IV |
|  | с условным диаметром, мм |
|  | 300 и менее | св. 300 до 600 | св. 600 до 800 | св. 800 до 1000 | св. 1000 до 1200 | св. 1200 до 1400 |
| Города и другие населенные пункты; коллективные сады и дачные поселки | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| Жилые здания 1-2-этажные: садовые домики, дачи; | 75 | 125 | 150 | 200 | 225 | 250 |
| Отдельно стоящие нежилые и подсобные строения; гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на 20 автомобилей и менее; канализационные сооружения; автомобильные дороги IV, V, III-п и IV-п категорий, параллельно которым прокладывается трубопровод и т.д. | 30 | 50 | 100 | 150 | 175 | 200 |

Охранные зоны транспорта. К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам и другим опасным воздействиям. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

Границы охранных зон железных дорог устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации». К охранным зонам железных дорог вне населенных пунктов относятся полосы естественных лесов, прилегающих к земляному полотну, шириной 500 м в каждую сторону от оси железнодорожного пути, площади лесов в поймах рек и вдоль берегов озер и водохранилищ.

Границы придорожных полос автомобильных дорог устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства, на этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

Регламенты использования охранных зон железнодорожного транспорта

Не допускается:

- строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарниковой растительности, удаление дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений;

- распашка земель;

- выпас скота;

- выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.

Санитарный разрыв от железнодорожного транспорта устанавливается с целью защиты населения от влияния вредных факторов, таких как шум, пыль, газообразные и другие вредные выбросы.

Согласно СНиП 2.07.01-89* размер санитарного разрыва от железнодорожного транспорта составляет 100 м до жилой застройки и не менее 50 м до границ садовых участков. При осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СНиП II-12-77, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м.

Границы охранных зон железных дорог устанавливаются в соответствии с федеральным законом от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации». К охранным зонам железных дорог вне населенных пунктов относятся полосы естественных лесов, прилегающих к земляному полотну, шириной 500 м в каждую сторону от оси железнодорожного пути, площади лесов в поймах рек и вдоль берегов озер и водохранилищ.

Регламенты использования территории санитарного разрыва от железнодорожного транспорта вне границ полос отвода.

Допускается:

- размещение автомобильных дорог, гаражей, стоянок автомобилей, складов, учреждений коммунально-бытового назначения;

- обязательное озеленение не менее 50 % площади санитарного разрыва.

Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов.

Ширина каждой придорожной полосы устанавливается в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития (таблица 4.1.6).

Таблица 4.1.6.	 Ширина придорожной полосы автомобильных дорог

| Класс и (или) категория автомобильной дороги | Ширина придорожной полосы, м |
| --- | --- |
| I и II категории | 75 |
| III и IV категории | 50 |
| V категория | 25 |
| Подъездные дороги, соединяющие административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населенными пунктами, а также участки автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенные для объездов городов с численностью населения до 250 тыс. человек | 100 |

Регламенты использования придорожных полос автодорожного транспорта.

Допускается: строительство, реконструкция объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей (при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги, которое должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению).

Санитарный разрыв от автомобильных дорог принимается согласно СНиП 2.07.01-89* 6.9 (таблица 4.1.7)

Таблица 4.1.7		Санитарный разрыв от автомобильных дорог

| Категория автомобильной дороги | Санитарный разрыв, м |
| --- | --- |
|  | До жилой застройки | До границ садовых участков |
| I, II, III категории | 100 | 50 |
| IV, V категории | 50 | 25 |

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

### 4.1.4. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий предназначены для создания защитного барьера между территориями промышленных площадок и жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, курортов с обязательным установлением специальных информационных знаков, а также организации дополнительных озелененных площадей. Размеры СЗЗ устанавливаются в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов (СанПиН.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

В таблице 4.1.8 представлена информация об основных предприятиях, расположенных на территории сельского поселения (по данным ТО Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тосненском муниципальном районе за второй квартал 2009 года).

Таблица 4.1.8 - Перечень основных предприятий и санитарно-защитные зоны

| Наименование предприятия | Местоположение | Нормативный размер СЗЗ, м | Расстояние до ближайшей жилой застройки и других объектов, м | Размеры СЗЗ по проекту, (расчетные или установленные), м | Количество населения, проживающих в границах СЗЗ, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III класс опасности |
| ООО «СП Восход» молочная ферма | д. Трубников Бор | 300 | 300 | Проекта СЗЗ нет | нет |
| ООО «СП Восход» убойный пункт | д. Трубников Бор | 300 | 300 | Проекта СЗЗ нет | нет |
| ООО «СПВосход» Склад ГСМ | д. Трубников Бор | 300 | 300 | Проекта СЗЗ нет | нет |

На территории Трубникоборского сельского поселения работает котельная АКМ «Сигнал 2000» в д. Трубников Бор мощностью – 1,72 Гкал/ч.  Санитарно защитная зона от данного объекта составляет 50 м.

Автозаправочная станция для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом относится к IV классу опасности и имеет санитарно-защитную зону в размере 100 м; автозаправочные станции для легкового   автотранспорта - V класс опасности с санитарно-защитной зоной 50 м.

СЗЗ от кладбищ смешанного и традиционного захоронения  площадью 10 га и менее составляют 100 м, площадью от 10 до 20 га – 300 м. Санитарно-защитные зоны от закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, сельских кладбищ в соответствии с СанПиН.1200-03 составляют 50 м.

У большинства предприятий, являющихся источниками воздействия на среду обитания, отсутствуют проекты организации санитарно-защитной зоны. Размеры санитарно-защитной зоны должны обеспечивать снижение уровня воздействия концентрации опасных химических веществ в атмосферном воздухе и физических факторов до гигиенических нормативов; создание санитарно-защитного барьера между территорией предприятия и территорией жилой застройки, буферных полос санитарно-защитного озеленения.

Санитарно-защитная зона от планируемого к разработке карьера цементного сырья «Бабинское» согласно СанПиН.1200-03 составляет 300 метров. От территории садоводства «Бабино-2» до границы месторождения – 3 километра, а непосредственно до карьера 6 – 7 км.

В СЗЗ допускается размещать сельхозугодия для выращивания технических культур, пожарные депо, бани, прачечные, мотели, гаражи, АЗС, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, учебные заведения (ПТУ, филиалы институтов профильных), научно-исследовательские лаборатории и т.д.

Территория СЗЗ не может рассматриваться как резервная для расширения промышленной и жилой застройки без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

В пределах СЗЗ не допускается жилищное строительство, размещение коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, предприятий по производству лекарственных средств, предприятий пищевой промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений, спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

### 4.1.5. 	Зоны охраны объектов культурного наследия

На территории Трубникоборского сельского поселения расположены 10 объектов культурного наследия, в том числе 6 – регионального значения, 4 – выявленные.

В соответствии с федеральным законом от 25.06.2002 г № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» предусматриваются ограничения использования территории памятников истории и культуры и их охранных зон.

К объектам регионального значения относятся:

- Почтовая станция в д. Померанье;

- Братское захоронение советских воинов и партизан, погибших в 1941-44 гг. в д. Апраксин Бор;

- Памятное место, где захоронены местные жители, казненные фашистами за связь с партизанами  в октябре 1941г. в д. Апраксин Бор;

- Братское захоронение советских воинов, погибших в 1946 г. при разминировании района в д. Померанье;

- Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 гг. в д. Трубников Бор;

- Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 гг. в д. Чудской Бор.

Выявленные объекты:

- Церковь Знамения Божией Матери в д. Бабино, каменная , XIX в.;

- Парк усадьбы Багратион-Мухранских в д. Трубников Бор, XVIII – XIX в.в.;

- Грунтовый могильник Крапивно (в 5 км на юго- восток  от д. Ручьи).

Для объектов культурного наследия  необходимо составление:

-	паспорта, где фиксируются имущественный состав памятника, его основные технические данные, предметная ценность и режим содержания;

-	проекта зон охраны;

-	охранных обязательств пользователей памятников.

В настоящее время утвержденных проектов зон охраны объектов культурного наследия нет. После разработки и утверждения проекта зон охраны объектов культурного наследия документы территориального планирования подлежат соответствующей корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений.

Проекты планировки, застройки и реконструкции населенных пунктов, имеющих объекты культурного наследия, подлежат согласованию с Департаментом государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия Комитета по культуре Ленинградской области.

## 4.2	 Инженерно-геологические ограничения

В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория располагается в пределах слабо волнистой озерно-ледниковой равнины, характеризуется в целом ограниченно благоприятными условиями для строительства. Факторами, ограничивающими освоение территории, будут служить близкое залегание уровня грунтовых вод и частичное затопление территории паводковыми водами, приуроченное к долинам рек Тигода и Равань.

Неблагоприятными для строительства являются:

1.Болотные отложения. Торфы являются грунтами особого состава и состояния и характеризуются специфическими свойствами: имеют высокую влажность, малую плотность большую влагоёмкость и весьма значительную и неравномерную деформируемость; являются слабыми грунтами, неблагоприятными для строительства;

2. Локально встречаются ленточные глины, естественна влажность которых высокая. Ленточные глины преимущественно находятся в текучепластичном состоянии и легко переходят в текучее состояние при нарушении их естественного сложения, обладают слабыми прочностными свойствами.

3.Участки с близким залеганием уровня грунтовых вод в пределах озёрно-ледниковой равнины, требующие мероприятий по его понижению, глубина залегания уровня 0,2- 2,0 м.

4. Участки месторождений полезных ископаемых.

5. Поймы рек, затопляемые паводком 1% обеспеченности.  Проблема затопления при прохождении паводка редкой обеспеченности актуальна для д. Большая Кунесть, д. Дроздово, д. Большая Горка, д. Бабинская Лука, д. Бабино.

Значения уровней 1% наивысшего уровня воды над нулем графика р. Тигода у поста д. Большая Кунесть - 486 см; на р. Равань у д. Бабино – 373 см.  Абсолютные отметки на данных постах с учетом нуля графика составляют в среднем течении р. Тигода 30 м, р. Равань – 14,7 м.

# Обоснование выбранного варианта размещения  объектов местного значения поселения

В составе проекта генерального плана Трубникоборского сельского поселения стратегические направления комплексного развития получают отражение в решении задач комплексного формирования среды жизнедеятельности, включая перспективы развития населенных пунктов, прогнозируемую численность населения, функциональное зонирование, пространственную организацию территории, размещения объектов капитального строительства. На стадии генерального плана поселения обосновываются территории и зоны размещения объектов капитального строительства, связанных с реализацией полномочий органов местного самоуправления муниципального образования.  На первую очередь генеральным планом предусматривается размещение объектов местного значения в соответствии с документом «Перспективы развития Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области до 2017 года».

Учет федеральных и региональных интересов осуществляется при установлении функциональных зон и параметров их планируемого развития, а также при отображении мероприятий по территориальному планированию федерального, регионального и районного значения (на  основе утверждённых документов территориального планирования Ленинградской области, Тосненского муниципального района Ленинградской области).

## 5.1. Выбор варианта размещения объектов местного значения Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

В прогнозе социально-экономического развития муниципального образования « Трубникоборское сельское поселение»  Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 г.г., разработанного с учетом сценарных условий и основных макроэкономических показателей прогноза социально-экономического развития Ленинградской области на 2012 г. и на период 2013-2014 годов, определен умеренно оптимистичный вариант развития, что предполагает развитие, направленное на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности, поддержку реального сектора и стимулирование экономического роста, на повышение уровня и качества жизни населения.

Обоснование планируемого размещения объектов местного значения предполагает последовательный анализ и отбор наиболее предпочтительных вариантов на основе:

- Анализа современного состояния, проблем и тенденций развития и размещения на территории отраслей экономики и социальной сферы.

- Учёта стратегических задач социально-экономического развития, сценариев их достижения, возможных зон и точек активного экономического развития при обосновании мероприятий по территориальному планированию.

- Обоснования оптимальной модели планировочной и функциональной организации территории и системы расселения с учётом Схемы территориального планирования Тосненского муниципального района Ленинградской области.

- Анализа потенциала территории, ограничений её использования. Отбор наиболее благоприятных участков территории (зон) по комплексу условий, факторов, предпосылок:

- экономической целесообразности, социальной значимости размещения объекта;

- градостроительных предпосылок его размещения;

- результатов инженерных изысканий, влияющих на обоснование размещения объекта по выбранному варианту;

## -  сведений о планируемых для размещения на территориях поселения, объектов федерального значения, объектов регионального значения, зон с особыми условиями использования территорий.

На основе анализа возможных направлений развития и ограничений использования территории Трубникоборского сельского поселения определен основной вариант размещения объектов  местного значения, который  направлен на реализацию основных направлений социально-экономического развития сельского поселения, а также отражает решения Схемы территориального планирования Тосненского муниципального района.

Умеренно оптимистический вариант развития предполагает рациональное использование территориальных возможностей сельского поселения. При этом главной специализацией поселения будет являться сельское хозяйство и пищевая промышленность, торговля и бытовое обслуживание, туризм, придорожное обслуживание транспортной инфраструктуры. При реализации  принятого варианта будет активно развиваться жилищное строительство, производственная и инженерная инфраструктура, и другие важные аспекты жизнедеятельности. В соответствии с умеренно оптимистичным вариантом прогноза социально-экономического развития сельского поселения  прогнозируется замедление темпов естественной убыли населения за счёт увеличения рождаемости, снижения смертности, особенно среди лиц трудоспособного возраста и увеличение миграционного потока.

Цели и задачи, определяемые программными документами социально-экономического развития, на территориальном уровне решаются на основе принципов устойчивого развития, что определяет комплексный подход к  использованию территориальных ресурсов поселения.

Цели и задачи территориального планирования

Основными целями, на которые направлен представленный вариант генерального плана Трубникоборского сельского поселения, являются:

- повышение качества среды проживания населения, обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения;

- обеспечение сбалансированного учёта экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;

- повышение эффективности использования территории поселения и ее инвестиционной привлекательности.

Основные задачи территориального планирования:

- согласование взаимных интересов при градостроительной деятельности на территории Трубникоборского сельского поселения, Тосненского муниципального района Ленинградской области, Российской Федерации и муниципальных образований, имеющих с ним общую границу;

- обеспечение размещения объектов капитального строительства в соответствии с прогнозируемыми параметрами развития  Трубникоборского сельского поселения

- развитие функционально-планировочной организации Трубникоборского сельского поселения и населенных пунктов, входящих в его состав, в т.ч. упорядочение территории административного центра д. Трубников Бор с созданием рациональной планировочной структуры, организацией новых планировочных районов;

- обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда Трубникоборского сельского поселения при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных норм;

- создание условий для развития производственной деятельности путем формирования новых производственных зон и общественно-деловых зон обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности;

- удовлетворение потребности населения Трубникоборского сельского поселения в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития; обеспечение комфортных условий жизнедеятельности маломобильных групп населения;

- создание условий для развития учреждений дошкольного воспитания;

- создание условий для развития физической культуры и спорта: расширение сети физкультурно-оздоровительных объектов, обеспечение доступности и равных возможностей жителям для занятий физической культурой и спортом;

- развитие сферы потребительского рынка: строительство специализированных магазинов, развитие системы общественного питания;

- создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения, организации детского отдыха, обустройство рекреационных зон и развитие системы зеленых насаждений общего пользования ;

- развитие и оптимизация транспортной инфраструктуры: обеспечение устойчивых транспортных связей между территориями различного назначения и магистралями внешнего транспорта;

- совершенствование и развитие инженерной инфраструктуры:  объектов теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение охраны окружающей среды и улучшения экологической обстановки;

- обеспечение защиты территории городского поселения от воздействия чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера;

- обеспечение мер пожарной безопасности.

Каждая из перечисленных задач решается мероприятиями территориального планирования по размещению и развитию объектов капитального строительства местного значения,  установлению функциональных зон с параметрами их использования, а также планируемых границ земель населённых пунктов.

Учёт различных интересов по использованию территории реализуется в функциональном зонировании, определяющем преимущественный вид использования территории и параметры планируемого развития функциональных зон; установлении ограничений в зонах с особыми условиями использования территории и отображении границ таких зон, а также отображении границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного, регионального и федерального значения.

### Обоснование функционально - планировочной организация территории. Параметры развития функциональных зон

### 5.2.1  Основные направления развития функционально-планировочной структуры сельского поселения

Современная функционально-планировочная структура сельского поселения обусловлена исторически сложившимся расселением, транспортным каркасом, а также природными планировочными осями – реками Тигода, Равань и Тверезна. В основе планировочного каркаса лежат главные планировочные оси меридионального направления трассы железной дороги Москва - Санкт-Петербург и автомобильной дороги федерального значения «Россия». Спецификой территории является наличие значительных по площади лесных массивов.

В основу планировочной организации Трубникоборского сельского поселения положены следующие общие принципы:

- сохранение исторически сложившейся системы расселения;

- преобразование функционально-планировочной структуры населенных пунктов в целях оптимизации использования территориальных ресурсов;

- освоение под жилую и общественную застройку территориальных резервов преимущественно в границах населенных пунктов;

- использование в территориальной структуре поселения природных особенностей и экологических ограничений.

Планируемое развитие функциональных зон населенных пунктов предназначено для размещения объектов капитального строительства местного значения в соответствии с законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ.

Генеральным планом предусмотрено сохранение и развитие функционально-планировочной структуры поселения, оптимизация существующих функциональных зон и формирование новых. Генеральный план предусматривает сохранение общего характера исторически сложившейся планировочной структуры и приведение отдельных ее элементов (улично-дорожной сети, параметров застройки, развития системы центров обслуживания и др.) в соответствие с современными требованиями к организации жилой среды. При определении характера и масштаба функциональных зон проектом учтена современная градостроительная ситуация, потребности в тех или иных ее изменениях в течение расчетного периода и тенденции в социальных, экономических и демографических процессах, влияющих на нее.

С учетом преимущественного функционального использования территория Трубникоборского сельского поселения подразделяется на следующие функциональные зоны:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- инженерной и транспортной инфраструктуры;

- рекреационного назначения;

- сельскохозяйственного использования;

- специального назначения;

-  ведения лесного хозяйства;

- зона планируемых особо охраняемых природных территорий.

Планируемое размещение объектов федерального и регионального значения осуществляется в зоне инженерно-транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения вне населенных пунктов.

### 5.2.2  Планируемое развитие функциональных зон населенных пунктов

Планируемое развитие функциональных зон населенных пунктов сельского поселения предназначено для размещения объектов местного значения в соответствии с законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ.

Во всех населенных пунктах сельского поселения планируется предоставление участков для  индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ). Однако выделить отдельно планируемые функциональные зоны застройки индивидуальными жилыми домами и сельскохозяйственного использования под ведение ЛПХ во всех населенных пунктах не представляется возможным, т.к. в настоящее время земельные участки, оформленные под индивидуальное жилищное строительство, перемежаются с участками, предоставленными для ведения личного подсобного хозяйства, часть земельных участков, на которых находятся жилые дома, не поставлены на кадастровый учет. Поэтому в ряде населенных пунктах, с численностью населения до 50 человек выделяются смешанные зоны застройки индивидуальными жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства. Размеры участков, предоставляемых под ИЖС, составляют 0,06-0,25 га, под ЛПХ - 0,1-0,5 га.

Генеральным планом предусматривается преимущественное освоение территории в существующих границах населенных пунктов, а также расширение границ отдельных населенных пунктов с включением в них предлагаемых к освоению смежных территорий сельскохозяйственного назначения, находящихся в ведении муниципального образования.

Во всех населенных пунктах сельского поселения планируется предоставление участков для  индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ). Генеральным планом предлагается наиболее эффективное использование территории населенных пунктов за счет развития смешанной зоны жилой застройки и ведения личного подсобного хозяйства, формирования общественно-деловых и производственных зон, зон рекреационного назначения и т.д.

Значительный потенциал для развития и нового строительства имеет административный центр сельского поселения д. Трубников Бор, а также д. Бабино, д. Чудской Бор.

Развитие жилых зон в населенных пунктах планируется за счет упорядочения застройки внутри существующей границ населенных пунктов и дальнейшее развитие этой зоны за счет имеющихся территориальных резервов и частично за счет включения в границы д. Трубников Бор земель сельскохозяйственного назначения.

Основным типом застройки населенных пунктов сельского поселения определена индивидуальная застройка до 3 этажей с приусадебными участками. Плотность застройки составит около 1000 м2 на га, при плотности населения в среднем 25 чел. на га.

Расчетный показатель обеспеченности общей площадью жилых помещений, м2 на 1 человека составляет:

- малоэтажная блокированная до 3-х этажей на первую очередь - 27,7 м2, на расчётный срок 30 м2 ;

- малоэтажная индивидуальная до 3 этажей с участками - 30 м2 на 1 очередь и 40 м2 на расчетный срок.

В целом по поселению средняя жилищная обеспеченность увеличится с существующих 33 м2  до 35 м2 на человека на расчётный срок.

Развитие общественно-деловых зон

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения административно - деловых объектов, офисных помещений, учреждений культуры, образования, молодежной политики, объектов торговли, учреждений здравоохранения и социальной защиты; объектов бытового обслуживания.

В сельском поселении следует предусматривать подразделение учреждений и предприятий обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населенном пункте, начиная с 50 жителей, и базовые объекты более высокого уровня на группу населенных мест: в д. Трубников Бор, д. Бабино, д. Померанье, д. Чудской Бор.

В д. Трубников Бор предлагается формирование комплексной общественно-деловой зоны  - центра обслуживания населения всего сельского поселения с учетом возможности использования учреждений обслуживания сезонным населением.

Развитие производственных и коммунально-складских зон

В границах населенных пунктов размещение новых объектов промышленного, производственно-коммунального, транспортно-инженерного назначения в основном предусматривается на территории д. Трубников Бор, для чего генеральным планом предусматривается организация производственной зоны.

### 5.2.3  Функциональное  зонирование  центральной группы населенных пунктов

1. Деревня  Трубников Бор, административный центр сельского поселения

Жилые зоны

Для определения объёмов и структуры жилищного строительства расчётная обеспеченность жилых помещений была принята в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области.

На первую очередь генерального плана предусматривается снос непригодного и аварийного жилищного фонда (800 м2), а также расселение семей стоящих на очереди. На первую очередь объём строительства социального жилья составляет 1,89 тыс. м2.

Объём нового жилищного строительства с учётом сноса на первую очередь ветхого и аварийного фонда, а также с учётом прогнозов выбытия – 1% от существующего жилищного фонда на первую очередь реализации генерального плана составит 4240 м2, на расчётный срок 5480 м2.

Генеральным планом предусмотрены следующие типы застройки:

Зона малоэтажной квартирного типа  застройки

Площадь зоны малоэтажной квартирного типа застройки (до 4-х этажей)  составляет 2,6 га. Расчетная плотность жилого фонда составляет 3200 м2 общей площади на 1 га территории зоны. Новое строительство генеральным планом не  предусматривается.

Территория требует проведения работ по капитальному ремонту инженерных коммуникаций, обустройству внутриквартальной территории и озеленению, необходимо проведение ремонта зданий.

Зона малоэтажной индивидуальной застройки с участками

Приоритетным направлением нового жилищного строительства определено малоэтажное строительство (1-3 этажная застройка с приусадебными участками с плотностью застройки около 1000 м2 общей площади на га). Коэффициент застройки Кз составляет 0,2;  коэффициент плотности застройки Кпз – 0,4.

На первую очередь

Конкретные планировочные решения зоны малоэтажной индивидуальной застройки, предусмотренной генеральным планом, определяются на стадии разработки проекта планировки данной территории.

Площадь зоны малоэтажной индивидуальной застройки с учетом существующей и планируемой застройки составит  на первую очередь  51,6 га, на расчетный срок  - 58,4 га.

Зона блокированной застройки

Формирование зоны блокированной застройки предусматривается на первую очередь реализации генерального плана в центральной части деревни. Планируется застройка блокированными жилыми домами высотой до 3 этажей включительно, состоящими из двух и более квартир, каждая из которых имеет непосредственный выход на приквартирный участок. Плотность застройки составит 2000 м² на га, при плотности населения – в среднем 43 чел. на га.

Площадь зоны составляет  на первую очередь 2,7 га, на расчетный срок – 5,0 га.

Общая площадь жилых зон составляет на первую очередь 56,9 га, на расчетный срок – 66,0 га.

Общественно-деловые зоны

Генеральным планом в д. Трубников Бор предусматривается формирование общественно - деловых зон:

-  формируется новая комплексная общественно-деловая зона в северной части деревни, примыкающая к ул. Озерная. В новом квартале общественной застройки планируется размещение следующих объектов местного значения: здание администрации, клуб, физкультурно-оздоровительный комплекс; административно - деловые объекты, объекты торговли и общественного питания и прочие объекты. Площадь планируемой зоны составляет 5,2 га. Процент застроенности территории объектами, расположенными в комплексной общественно-деловой зоне, принимается 50 %.

- 2 участка существующей общественно- деловой зоны: северный площадью 0,3 га и южный площадью  0,5 га, расположенные вдоль автомобильной дороги «Россия» (размещены предприятия обслуживания: магазины, кафе, гостиница, автомобильные подъезды, гостевая автомобильная стоянка, АЗС, озеленение).

- зона размещения объектов образования (школа, детский сад, пришкольный участок с зелеными насаждения ограниченного пользования), площадь зоны составляет 1,4 га;

– зона размещения учреждений здравоохранения, площадь организуемой зоны составляет 0,25 га, предназначена для размещения объекта местного значения муниципального района фельдшерско-акушерского пункта  с изолятором для временного пребывания больных и двумя квартирами для проживания сотрудников.

Общая площадь общественно-деловых зон в границах населенного пункта составит 7,7 га.

Производственные и коммунально-складские зоны

Генеральным планом предусматривается развитие производственной зоны, расположенной в юго-восточной части населенного пункта. Развитие производственной зоны предусматривается за счет размещения новых производственных объектов  IV - V класса опасности с учетом границ зон с особыми условиями использования территорий. Предприятия логистики, предприятие по производству пиломатериалов, деталей деревянных изделий, предприятий пищевой отрасли и др. с санитарно-защитными  зонами не более 100 м.

Площадь производственной зоны на первую очередь  предусматривается 20,0 га, на расчетный срок – 29,0 га. Производственные территории предприятий и вспомогательных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должны составлять не менее 60 % общей территории производственной зоны.

На первую очередь:

- Предусматривается разработка проекта планировки производственной зоны, расположенной в юго-восточной части д. Трубников Бор»;

На расчетный срок

В пределах производственной зоны с учетом социально-экономического развития сельского поселения выделяются резервные территории для размещения объектов экономики IV- V класса опасности.

Коммунальная  зона

Коммунальная зона формируется в северо-восточной части населенного пункта, на части территории, ранее используемой для сельскохозяйственных нужд. Зона предназначена для размещения объектов коммунального, транспортного и жилищно-коммунального хозяйства, общетоварных и специализированных складов.

Площадь зоны  на первую очередь предусматривается 4,5 га, на расчетный срок 6,2 га.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры получает территориальное развитие в соответствии с планируемым размещением объектов инженерной инфраструктуры (зона размещения сооружений и объектов водоснабжения, канализации, тепло - газо-, электроснабжения, связи и др.); развитием улично-дорожной сети.

Площадь зоны по сравнению с современным состоянием увеличивается на 0,7 га и составит 4, 8 га.

Рекреационные зоны

Генеральным планом предусмотрено формирование рекреационных зон на базе озелененных территорий общего пользования, природных и искусственных водоемов, предназначенных для организации массового отдыха населения, а также спортивных сооружений и физкультурно-оздоровительных учреждений.

1. Генеральным планом в д. Трубников Бор предусматривается формирование двух крупных рекреационных зон:

- зона кратковременного отдыха с пляжем, сквером, элементами ландшафтной архитектуры: размещения физкультурно-спортивных и физкультурно-оздоровительных объектов.  Площадь зоны с учетом прудов составляет 9,0 га;

- рекреационная зона  (парковая зона)  включающая  территорию парка усадьбы Багратиона - Мухранских ( объект культурного наследия, выявленный). Общая площадь планируемого парка 28 га. Баланс территории (от общей площади рекреационной зоны): зеленые насаждения и водные объекты  70-75 %,  аллеи и дороги – 10 %;	 площадки – 8-12 %, сооружения – 5- 7 %. На территории рекреационной зоны планируется размещение гостиницы, тропиночно-дорожной сети, спортивных и детских площадок, площадок для отдыха, выделение территории для размещения часовни.

2. Генеральным планом в д. Трубников Бор предусматривается формирование спортивной зоны, примыкающей к парковой зоне в восточной части деревни. Площадь спортивной зоны (спортивного городка) на первую очередь составляет 3 га.

Зоны сельскохозяйственного использования

В границах д. Трубников Бор  в состав зон сельскохозяйственного использования включаются:

- территории для ведения личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения;

- территории сельскохозяйственного предприятия ООО « СП Восход».

Площадь зоны сельскохозяйственного использования в населенном пункте сокращается по сравнению с современным состоянием и составляет на первую очередь 79,3 га и расчетный срок  - 75,1 га.

Зоны специального назначения

Генеральным планом на территории д. Трубников Бор выделяются зоны специального назначения, включающие кладбище и зеленые насаждения специального назначения. Общая площадь зоны на расчетные периоды составляет 30,5 га, из них 0,7 га – кладбище, 22,8 га – озеленение  в санитарно-защитных зонах,  охранных зонах от объектов инженерной инфраструктуры, санитарных разрывов от автомобильных дорог и железной дороги.

Минимальная  площадь озеленения санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для предприятий III класса опасности  -  50 % территории СЗЗ, предприятий  IV, V классов опасности  - 60 %.

Территория населенного пункта увеличивается для целей развития жилых зон на 7,2 га из земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к современным границам деревни.

Деревня Вороний Остров

Основная функциональная зона населенного пункта – смешанная зона застройки индивидуальными жилыми домами этажностью 1-3 этажа с приусадебными участками и ведения личного подсобного хозяйства, огородничества. Площадь смешанной  зоны составляет 39,1 га и не претерпевает изменений на расчетный срок.

В центральной части деревни предусматривается формирование общественно-деловой зоны площадью 1,0 га для обслуживания населения товарами первой необходимости.

Зона инженерных и транспортных коммуникаций занимает территорию площадью 0,9 га.

Рекреационная зона, формируемая на первую очередь, включает зону зеленых насаждений общего пользования  - сквер с прудами общей площадью 1,0 га.  Территория зеленых насаждений сквера и водоемов составляет 0,7 га.

Деревня Александровка

Основная функциональная зона населенного пункта – смешанная зона застройки индивидуальными жилыми домами этажностью 1-3 этажа с приусадебными участками и ведения личного подсобного хозяйства. Площадь смешанной  зоны составляет 21,5 га и не претерпевает изменений на расчетный срок. Новое жилищное строительство планируется на неиспользуемых территориях в пределах данной зоны.  Параметры зоны: 1-3 этажная застройка с приусадебными участками с плотностью застройки около 1000 м2 общей площади на га. Коэффициент застройки Кз - 0,2;  коэффициент плотности застройки Кпз – 0,4. Участки для ведения личного подсобного хозяйства предоставляются в соответствии с предельными параметрами 0,1- 0,5 га.

Жилые зоны и зоны ведения личного подсобного хозяйства используются преимущественно сезонным населением.

Зона инженерной и транспортной  инфраструктуры занимает территорию площадью 0,8 га.

Рекреационная зона преназначена для кратковременного отдыха населения, преимущественно сезонного,  расположена в северо-восточной части населенного пункта на правом берегу р. Равань. Площадь парковой зоны отдыха составляет 6,5 га.  Соотношение элементов территории парка:  территории зеленых насаждений и водоемов – не менее 70 % от общей площади парка,  аллеи, дорожки, площадки, спортивные,  детские  и для отдыха взрослых - 25-28 % ; здания и сооружения – 5-7 % .

Предельная рекреационная нагрузка составляет не  более 70  чел./га.

### 5.2.4 Функциональное  зонирование  южной группы населенных пунктов

Деревня Бабино, центр южной группы населенных пунктов

Жилые зоны

Зона индивидуального строительства. Приоритетным направлением нового жилищного строительства определено индивидуальное малоэтажное строительство: 1-3 этажная застройка с приусадебными участками. Новое жилищное строительство с учетом убыли жилого фонда и прогнозируемого увеличения численности населения составит на первую очередь 1540 м2, на расчетный срок  - 3760 м2. Плотность застройки около 1000 м2 общей площади на га. Коэффициент застройки Кз составляет 0,2;  коэффициент плотности застройки Кпз – 0,4.

Площадь зоны малоэтажной индивидуальной застройки с учетом существующей и планируемой застройки составит  на первую очередь  172,8 га, на расчетный срок  - 185,7 га.

Общественно - деловая зона. Генеральным планом предусматривается формирование  общественно- деловой зоны с размещением розничного рынка, предприятий торговли и общественного питания, бытового обслуживания, при определении   номенклатуры и ёмкости планируемых к размещению объектов учтены потребности населения деревень Бабино и Бабинская Лука, пос. Бабино,  а также сезонного населения. Площадь зоны составляет  0,8 га.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

В границах населенного пункта проходят участки железной дороги и автомобильной дороги «Россия» федерального значения, расположены объекты транспортного обеспечения и инженерной инфраструктуры. Площадь зоны составляет 8,3 га.

Рекреационная зона. Рекреационная зона формируется с целью создания условий для массового отдыха жителей  населенного пункта с учетом сезонного населения, организации и  обустройства мест массового отдыха, развития на территории поселения физической культуры и массового спорта. Включает озеленение общего пользования и спортивные площадки. Вдоль р. Равань и в её излучине на правобережье формируется парковая зона для каждодневного отдыха населения, композиционным центром которой является река и зеленые насаждения вдоль неё. Площадь составляет  7, 4 га. Удельный вес зеленых насаждений и акватории будет  составлять около 80%, предусматривается дорожно-тропиночная сеть -  около 10%,  сооружений и застройки - не более 10%.

Все новые объекты озеленения должны создаваться на основании соответствующей проектно-сметной документации и при условии максимального сохранения существующих насаждений.

Площадь планируемых к размещению спортивных площадок составляет 0,5 га.

Зона сельскохозяйственного использования. Зона сельскохозяйственного использования предназначена для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, развития объектов сельскохозяйственного назначения. Площадь зоны составляет на первую очередь генерального плана 80,9 га, на расчетный срок – 75,9 га

Зона специального назначения

В границах д. Бабино выделяются:

-  кладбище общей площадью  0,3 га;

- зеленые насаждения специального назначения 8,1 га: в составе охранных зон объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

2. В населенных пунктах д. Бабинская Лука и пос. Бабино генеральным планом  предлагается совмещение жилой зоны индивидуальной строительства до 3-х этажей и зоны сельскохозяйственного использования для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества.

Деревня Бабинская Лука

Генеральным планом не предусматривается развитие существующей жилой зоны, представленной 1-3 этажной застройкой с приусадебными участками.

Основная функциональная зона – это смешанная зона застройки индивидуальными жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства. Планируемые жилые зоны предполагается использовать, преимущественно для сезонного и эпизодического проживания. Площадь  зоны составляет 31,5 га.

Для предоставления услуг первой необходимости предусматривается  выделение локальной общественно-деловой зоны площадью 0,8 га  для размещения площадок для сезонного обслуживания населения – выездной торговли, мест для мелкорозничной торговли и т.д.  Данные территории должны быть ограждены, иметь твердое покрытие, обеспечивающее сток талых и дождевых вод, оборудованы киосками, навесами, прилавками современного вида, контейнерными площадками для сбора мусора.

Природно-ландшафтные условия и территориальные ресурсы используются для рекреационных целей. Генеральным планом предусматривается  развитие рекреационных зон вдоль р. Тигода. Требуется благоустройство существующей рекреационной зоны в восточной части населенного пункта - площадь 3,2 га. Планируется размещение парка, площадью 2,6 га на левобережье реки.  Ориентировочный уровень предельной рекреационной нагрузки принимается 100 чел/га. Общая площадь рекреационной зоны составляет 5,8 га.

Посёлок Бабино

Генеральным планом предусматривается выделение на территории населенного пункта следующих функциональных зон:

Зона малоэтажной индивидуальной застройки, этажность зданий 1-3 этажа плотность застройки около 1000 м2 общей площади на га. Коэффициент застройки Кз составляет 0,2;  коэффициент плотности застройки Кпз-0,4. Площадь зоны составляет 16,8 га. Резервы для нового жилищного строительства имеются в пределах выделенной зоны.

Общественно-деловая зона выделяется на первую очередь генерального  плана для размещения  предприятий обслуживания объектов первой необходимости. Площадь зоны составляет 0,6 га.

Зона сельскохозяйственного использования выделяется  в северо-восточной части населенного пункта и в северо-западной к востоку от автомобильной трассы. Зоны предназначены для ведения личного подсобного хозяйства, фермерского хозяйства, размещения объектов сельскохозяйственного назначения. Площадь зоны составляет 13,6 га.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры занимает значительную часть территории и составляет 12,4 га. В ее состав входят зона автомобильной дороги федерального значения, зона объектов придорожного сервиса.

Зона специального назначения  включает зеленые насаждения специального назначения в охранных зонах инженерных и транспортных коммуникаций, в т. ч. магистрального трубопровода, проходящего за границами населенного пункта.  Площадь зоны 4,2 га.

### 5.2.5	 Функциональное  зонирование  восточной группы населенных пунктов

Цетральное ядро группы населенных пунктов составляют д. Большая Кунесть и д. Дроздово, расположенные напротив друг друга по берегам р. Тигода. Формирование центра обслуживания группы населенных пунктов  планируется в д. Дроздово.

1.Деревня Большая Кунесть

Жилая зона. Генеральным планом предусматривается выделение смешанной зоны: малоэтажного индивидуального строительства 1-3-х этажными домами с приусадебными участками и зоны сельскохозяйственного использования для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества. Планируемое новое жилищное строительство осуществляется 1-3 этажными домами с участками  с плотностью застройки около 1000 м2 общей площади на га. Коэффициент застройки Кз составляет 0,2;  коэффициент плотности застройки Кпз – 0,4. Площадь участков нового жилищного строительства составляет 1,08 га.

Развитие жилищного фонда  планируется за счет расширения зоны индивидуальной жилой застройки в существующих границах населенного пункта. Общая площадь зоны  составляет на первую очередь 16,0 га, на расчетный срок – 17,1 га.

Общественно-деловая зона формируется с учетом населения д. Большая Кунесть в д. Дроздово на левом берегу р. Тигода, пешеходная связь с которой осуществляется через мост.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры в пределах населенного пункта составляет 0,8 га.

Рекреационная зона получает развитие в междуречье рек Тигода и Тверезна. Планируется организация зоны отдыха  с размещением в ней пансионата местного значения  Тосненского муниципального района. Площадь зоны составляет 11,2 га, в т.ч. площадь участка для пансионата около 1,0 га. Зона характеризуется удобной транспортной доступностью (южная граница её примыкает к автомобильной дороге Трубников Бор - Большая Горка).

В выделяемой зоне возможно размещение спортивных и игровых площадок, детских площадок, пляжа, пешеходных и велосипедных дорожек, а также предприятий по обслуживанию отдыхающих  (кафе, центр развлечений, пункты проката, гостевые автомобильные стоянки и др.). Предельная рекреационная нагрузка  планируемого к размещению объекта  не более 70 единовременных посетителей на га.

Генеральный план предлагает расширение границ населенного пункта с включением в него всей рекреационной зоны, частично расположенной на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в ведении муниципального образования.

Зона специального назначения включает сельское кладбище площадью 0,3 га и зеленые насаждения специального назначения в санитарно-защитной зоне и в охранных зонах дорог. Общая площадь зоны составляет 2,4 га.

2.Деревня Дроздово

Генеральным планом не предусматривается расширение существующей жилой зоны, представленной 1-3 этажной застройкой с приусадебными участками. Основная функциональная зона  - зона индивидуальной малоэтажной жилой застройки, которая перемежается с элементами зоны сельскохозяйственного использования, представленной участками, предназначенными для ведения личного подсобного хозяйства и огородами. Предельные размеры участков индивидуального жилищного строительств  0,06-0,25 га,  для личного подсобного хозяйства - 0,1-0,5 га.Площадь совмещенной зоны составляет 18,0 га.

На первую очередь  предусматривается формирование общественно-деловой зоны площадью 0,8 га для размещения объектов социально-бытового назначения, а также для организации площадок для размещения сезонных учреждений торговли, мини-рынка. На расчетный срок с учетом  развития транспортных функций населенного пункта,  организации крупной рекреационной зоны в д. Большая Кунесть и развития в связи с этим  обслуживающей сферы, площадь общественно-деловой зоны, планируемой в д. Дроздово составляет 1,6 га.

3. Деревня Большая Горка

Жилая зона  - зона индивидуальной малоэтажной жилой застройки с этажностью менее 3-х этажей, которая перемежается с элементами зоны сельскохозяйственного использования, представленной участками, предназначенными для ведения личного подсобного хозяйства и огородами. Площадь совмещенной зоны составляет 34,0 га. Жилая зона деревни используется преимущественно сезонным населением. Предельные размеры участков индивидуального жилищного строительств  0,06-0,25 га,  для личного подсобного хозяйства - 0,1-0,5 га. Развитие смешанной зоны индивидуальной жилой застройки и ведения личного подсобного хозяйства предполагается за счет внутренних территориальных  резервов.

Общественно-деловая зона выделяется для размещения  площадок сезонного обслуживания населения и составляет 0,8 га.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры. На расчетный срок генерального плана  деревня получит надежную круглогодичную связь с другими  населенными пунктами сельского поселения и муниципального района за счет строительства моста через р. Тигода. Площадь зоны инженерной и транспортной инфраструктуры составляет 1,2 га.

Зона специального назначения формируется зелеными насаждениями специального назначения  вдоль автомобильных дорог и составляет 0,8 га

### 5.2.6	 Функциональное  зонирование  северо-восточной  группы населенных пунктов

1. Деревня Чудской Бор, центр северной группы населенных пунктов.

Жилые зоны. Развитие жилых зон деревни планируется за счет упорядочивания  использования территории населенного пункта в установленных границах. Генеральным планом предусматривается новое жилищное строительство, приоритетным видом которого определено  индивидуальное малоэтажное строительство: 1-3 этажная застройка с приусадебными участками. Новое жилищное строительство с учетом убыли жилого фонда и прогнозируемого увеличения численности населения составит на первую очередь 1055 м2 общей площади, на расчетный срок  -  2360 м2 общей площади. Плотность застройки около 1000 м2 общей площади на га. Коэффициент застройки Кз составляет 0,2;  коэффициент плотности застройки Кпз – 0,4.

Площадь зоны малоэтажной индивидуальной застройки с учетом существующей и планируемой застройки составит  на первую очередь  24,7 га, на расчетный срок  - 28,2 га.

Общественно-деловая зона. Для обслуживания  северной группы населенных пунктов в д. Чудской Бор предполагается формирование центра обслуживания.

На первую очередь  предусматривается формирование новой  общественно-деловой зоны площадью 1,0 га для размещения объектов социально-бытового назначения, торговли, общественного питания. Общая площадь зоны с учетом существующей составит 1,35 га.

Коммунально-складская зона располагается в северной части населенного пункта, площадь ее на первую очередь и расчетный срок составляет 1,9 га. Зона предназначена для размещения объектов коммунального, транспортного и жилищно-коммунального хозяйства, общетоварных и специализированных складов.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры составляет 1,0 га.

Рекреационная зона формируется зелеными насаждениями общего пользования.   На первую очередь генерального плана предусматривается организация сада площадью 2,0 га, с размещением в нем площадки для отдыха, детской и спортивных площадок.

Деревни Коколаврик и Черемная Гора

Генеральным планом  предлагается  формирование смешанной зоны:  жилая и сельскохозяйственного использования (индивидуальная  жилищная застройка до 3-х этажей  и ведение личного подсобного хозяйства). Смешанные зоны предполагается использовать, преимущественно для сезонного и эпизодического проживания. В каждом из населенных пунктов, учитывая сезонное население, генеральным планом  предлагается размещением площадок для сезонных  специализированных и продовольственных рынков, площадок для сезонного обслуживания населения – выездной торговли, мест для мелкорозничной торговли и т.д.

В д. Коколаврик площадь жилой зоны -  смешанной зоны малоэтажной  индивидуальной застройки (1-3 этажа) с участками и ведения личного подсобного хозяйства на первую очередь и расчетный срок составляет 8,0 г.

Для обслуживания товарами первой необходимости на территории деревни планируется выделение общественно-деловой зоны для размещения площадки для выездной торговли и мини-рынка, площадью 0,4 га.

В д. Черемная Гора генеральным планом предусматривается развитие смешанной зоны индивидуальной жилой застройки и ведения личного подсобного хозяйства Площадь  малоэтажной  индивидуальной застройки этажностью 1-3 этажа с приусадебными участками и ведения личного подсобного хозяйства и огородничества  составляет на первую очередь 13,7 га, на расчетный срок  - 14,0 га. Плотность застройки около 1000 м2 общей площади на га. Коэффициент застройки Кз составляет 0,2;  коэффициент плотности застройки Кпз – 0,4.

Площадь общественно-деловой зоны для размещения  площадок для сезонного обслуживания населения составляет 0,7 га.

Зона инженерных и транспортных коммуникаций составляет 1,0 га.

### 5.2.7	  Функциональное  зонирование  западной группы населенных пунктов

Деревня Апраксин Бор

Генеральным планом предусматривается формирование  совмещенной  жилой зоны индивидуального строительства 1-3-х этажными домами с приусадебными участками с зоной сельскохозяйственного использования для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества. Планируемое новое жилищное строительство осуществляется 1-3 этажными домами с участками  с плотностью застройки около 1000 м2 общей площади на га. Коэффициент застройки Кз составляет 0,2;  коэффициент плотности застройки Кпз-0,4.

Развитие смешанной зоны индивидуальной жилой застройки и ведения личного подсобного хозяйства предполагается за счет внутренних резервов населенного пункта. Площадь зоны на первую очередь генерального плана составляет 37,3 га, на расчетный срок – 40 га. Участки нового строительства предполагается использовать преимущественно для сезонного и эпизодического проживания.

Для обслуживания населения, преимущественно сезонного, а также туристов выделяется общественно- деловая зона для размещения площадок сезонной торговли, мини-рынка, объектов бытового обслуживания, площадь зоны составляет на первую очередь 0,6 га, на расчетный срок 1,0 га.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры составляет 2,0 га и включает участок автомобильной дороги регионального значения, вдоль которой расположены жилые зоны населенного пункта.

Зона зеленых насаждений специального назначения составляет 2,0 га.

Деревня Ручьи

Основная функциональная зона населенного пункта – зона индивидуальной малоэтажной жилой застройки с этажностью менее 3-х этажей, которая перемежается с участками, предназначенными для ведения личного подсобного хозяйства и огородами,  Генеральным планом не предусматривается расширение существующей жилой зоны, представленной 1-3 этажной застройкой с приусадебными участками. Площадь формируемой совмещенной зоны составит 23,2 га, причем значительная часть территории используется для ведения личного подсобного хозяйств.

Для обслуживания населения предполагается организация площадки (0,2 га)  для развертывания сезонной торговли, а также мест для выездной торговли с автомашин.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры составляет 1,1 га и включает участок автомобильной дороги регионального значения, вдоль которого расположена застройка.

В центральной части деревни для повседневного кратковременного отдыха планируется организация сквера площадью 0,6 га, включающей  пруд.

Зона зеленых насаждений специального назначения составляет 1,1 га.

### 5.2.8	  Функциональное  зонирование северной  группы населенных пунктов

Деревня Померанье

Генеральным планом предусматривается выделение на территории населенного пункта следующих функциональных зон:

- Жилая зона

Зона малоэтажного индивидуального строительства. Предусматривается развитие зоны 1-3 этажной застройки с приусадебными участками: плотность застройки 1000 м2 общей площади на га. Коэффициент застройки Кз - 0,2;  коэффициент плотности застройки Кпз – 0,4. Площадь участков нового жилищного строительства составляет 2,2 га.   Объем нового жилищного строительства составит на расчетный срок 1085 м2 общей площади.

Общая площадь зоны  на первую очередь составит 44,6 га, на расчетный срок -  46,8 га.

- Общественно-деловая зона

Предусматривается развитие общественно-деловой зоны в центре населенного пункта, площадь 1,3 га. Предназначена для размещения объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания местного значения.

- Производственная зона

Зона предназначена для размещения промышленных и складских объектов местного значения IV и V классов опасности. Площадь зоны составляет 1,0 га.

- Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

В состав зоны входят участок автомобильной дороги федерального значения, улично-дорожная сеть и инженерные сооружения,  площадь зоны 3,2 га.

- Зона сельскохозяйственного использования

Предназначена для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, развития объектов сельскохозяйственного назначения. Площадь зоны составляет на первую очередь генерального плана 19,3 га, на расчетный срок –17,1 га

6.Зона специального назначения

Включает зеленые насаждения специального назначения в охранных зонах транспортных коммуникаций. Площадь зоны 1,8 га.

Поселок Керамик

Генеральным планом предусматривается выделение на территории населенного пункта следующих функциональных зон:

1.Жилая зона - смешанная зона 1-3 этажной индивидуальной застройки и ведения личного подсобного хозяйства. Предельные размеры участков индивидуального жилищного строительств  0,06-0,25 га,  для личного подсобного хозяйства - 0,1- 0,5 га. Параметры развития зоны: плотность застройки 1000 м2 общей площади на га; коэффициент застройки Кз - 0,2;  коэффициент плотности застройки Кпз – 0,4. Объемы нового жилищного строительства

Общая площадь смешанной зоны  составляет 32,6  га.

2. Общественно-деловая зона

Для обслуживания населения, преимущественно сезонного, выделяется общественно- деловая зона для размещения площадок сезонной торговли, мини-рынка. Площадь зоны - 0,6 га.

3.Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

В состав зоны входят улично-дорожная сеть и инженерные сооружения,  площадь зоны – 1,0 га.

- Зона специального назначения

Включает зеленые насаждения специального назначения в охранных зонах транспортных коммуникаций. Площадь зоны 3,4 га.

### 5.2.9	 Функциональные зоны сельского поселения вне границ населенных пунктов

Зоны сельскохозяйственного использования:

- зона сельскохозяйственных угодий, территории, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, общая площадь которых на расчетный период составит 5732,5 га. По сравнению с современным состоянием площадь земель сельскохозяйственного назначения сократится на 21,4 га за счет корректировки границ населенных пунктов и  развития населенных пунктов д. Трубников Бор, д. Померанье, д. Большая Кунесть, д. Бабино.

- зона размещения сельскохозяйственных предприятий: животноводческого комплекса на 1100 голов, санитарно-защитная зона – 300 м; фермерских хозяйств (животноводческих ферм до 50 голов, санитарно-защитная зона – 50 м); предприятие по рыборазведению, санитарно-защитная зона – 100  м. Минимальная плотность застройки зоны животноводческой фермы ( в т.ч. выращивание молодняка) - 45%.,

- зона  ведения садоводства  составляет 1107,84 га, состоит из трех садоводческих массивов «Бабино» (318,18 га), «Трубников Бор» (758,96 га), «Керамик» (30,7 га) на расчетные периоды генерального плана площади садоводческих массивов не изменяются. Производственные зоны:

- Зона размещения объектов местного значения по добыче общераспространенных полезных ископаемых (карьеры по добыче строительного песка с подъездами), составляет  - 11,9 га

- Зона размещения объекта регионального значения – карьера по добычи мергелей для цементного производства. Площадь около 46 га.

- Зона планируемого размещения  транспортно-логистического комплекса местного значения муниципального района, в западной части сельского поселения на участке между планируемыми трассами скоростной автомобильной дороги и железной дороги.

Зоны специального назначения

Генеральным планом на территории сельского поселения выделяются зоны специального назначения, включающие сельские кладбища (7 кладбищ). Общая площадь кладбищ - 5,4 га. В границах населенных пунктов площадь зона кладбищ составляет 2,0 га. Вне границ населенных пунктов площадь зон специального назначения (кладбищ) составляет 3,4 га. Обеспеченность на 1000 жителей сельского поселения на расчетный срок 2,7 га. Развитие зоны специального назначения не планируется.

Рекреационные зоны

В соответствии со Схемой территориального планирования Тосненского муниципального района на территории Трубникоборского сельского поселения формируется рекреационная зона «Трубников Бор». Приоритетные виды туризма: сельский, лечебно-оздоровительный, спортивный.

1	Генеральным планом в окрестностях д. Большая Кунесть на правобережье р. Тверезна предусматривается формирование рекреационной зоны лечебно-оздоровительного назначения с размещением в ее пределах объекта местного значения муниципального района - оздоровительного комплекса (пансионата). Общая площадь  зоны составляет 9,0 га.

2.  В окрестностях  д. Большая Горка выделяется рекреационная зона для  размещения планируемого объекта местного значения муниципального района - детского оздоровительного лагеря. Площадь зоны составляет 13 га.

3. В окрестностях д. Черемная Гора выделяется зона для планируемого размещения объекта местного значения муниципального района  - детского лечебно-оздоровительного центра. Площадь зоны составляет 9,3 га.

4. В окрестностях Апраксин Бор  формируется рекреационная зона, где размещаются планируемые объекты местного значения как муниципального района, так и сельского поселения. Площадь зоны 15,0 га.

Зона ведения лесного хозяйства

Зона ведения лесного хозяйства формируется на землях лесного фонда,  Любанского лесничества. Площадь лесного фонда составляет 64415,0 га (90,9 % всей территории сельского поселения). Мероприятия территориального планирования осуществлены с учетом видов разрешенного использования лесов на территории Любанского лесничества.

Генеральным планом предусматривается выделение участков лесного фонда для строительства федеральной скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург и высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург, площадь резервируемых лесных участков составляет 200 га.

Зона особо охраняемых природных территорий

В генеральном плане Трубникоборского сельского поселения выделяется зона особо охраняемых природных территорий регионального значения. В соответствии со Схемой территориального планирования Ленинградской области и Схемой территориального планирования Тосненского муниципального района Ленинградской области на территории Трубникоборского сельского поселения резервируются территории для организации ООПТ регионального значения:

На первую очередь:

1.  	Часть территории планируемого комплексного заказника «Река Тигода» расположена в юго-западной части поселения и охватывает территорию к востоку от деревень Апраксин Бор и Ручьи до границы сельского поселения, площадь участка составляет около 5 тыс. га.

2. Часть территории планируемого зоологического заказника «Вериговщина»: расположена на северо-западе Трубникоборского сельского поселения на правобережной части р. Тигода и распространяется на севере и западе до границ муниципального образования, на юго-западе предлагаемая граница проходит восточнее пос. Керамик, на юге – вдоль притока р. Тигода. Площадь участка в пределах Трубникоборского сельского поселения  около 8 тыс. га.

3.	Ботанический памятник природы регионального значения «Померанье», площадь 200 га. Расположен на участке между железной дорогой и автомобильной дорогой регионального значения, к юго-востоку от д. Померанье.

Общая площадь зоны особо охраняемых природных территорий регионального значения составляет 13,2 тыс. га (18,5 % от площади поселения).

На расчетный срок предусматривается выделение территории для организации ООПТ местного значения муниципального района: лечебно-оздоровительная местность «Тигода» в окрестностях д.   Большая Кунесть.  Площадь планируемой ООПТ составляет 13,5 га.

## 5.3 Планируемые для размещения на территории сельского поселения объекты федерального значения в сфере автомобильного и железнодорожного транспорта

Планируемое развитие транспортной инфраструктуры в значительной степени связано с транзитным положением Трубникоборского сельского поселения, территорию которого пересекают федеральная автомобильная дорога «Россия» и железная дорога  Москва – Санкт - Петербург. Федеральными программами развития транспорта предусмотрено усиление основных магистралей, пересекающих территорию Тосненского муниципального района.

В соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года основные направления развития транспортной инфраструктуры федерального значения на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского муниципального района включают:

в сфере железнодорожного транспорта:

- строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург, организация скоростного движения на направлениях Москва -  Санкт-Петербург.

На  первую очередь генеральным планом для обеспечения безопасности населения при пересечении железнодорожных путей предусматривается строительство пешеходных мостов через железнодорожные пути в районе железнодорожных станций Трубниково, Бабино.

в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства:

- строительство скоростной автомагистрали Москва  –  Санкт-Петербург; развитие автомобильных дорог в составе международных транспортных коридоров, обеспечение их соответствия требованиям к международным магистралям для интеграции в европейскую сеть автомобильных дорог, включая реконструкцию автомобильных дорог федерального значения «Россия» (Москва  –  Санкт-Петербург).

В принятом варианте протяжённость трассы скоростной  автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на территории  Трубникоборского сельского поселения составит 22,5 км.

Прохождение трассы не оказывает отрицательного влияния на социальную и экологическую обстановку, жизнедеятельность населения, проживающего на прилегающих территориях, а также на планировочную структуру населённых пунктов,  обеспечивает хорошую связь с промышленными предприятиями, расположенными на территории Тосненского муниципального района Ленинградской области.

## 5.4 Планируемые для размещения на территории сельского поселения объекты регионального значения в сфере автомобильного транспорта

В соответствии со Схемой территориального планирования Ленинградской области

для улучшение межмуниципальных транспортных связей по автомобильным дорогам регионального значения на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского муниципального района предусматривается строительство участка автомобильной дороги Кириши – Рябово. Протяженность участка дороги  в Трубникоборском сельском поселении составляет 4 км, категория дороги II, ориентировочный санитарный разрыв составляет  100 м.

Предусматривается реконструкция автомобильных дорог регионального значения:

-  участка автомобильной дороги Павлово - Мга - Шапки - Любань - Оредеж – Луга, проходящего по территории  Трубникоборского сельского поселения;

-  Апраксин Бор – Трубников Бор.

## 5.5  Планируемые для размещения на территории сельского поселения объекты местного значения в сфере автомобильного транспорта

В соответствии со Схемой территориального планирования Тосненского муниципального района Ленинградской области   на расчетный срок в юго-восточной части Трубникоборского сельского поселения в зоне влияния проектируемой скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург планируется организация транспортно-логистической зоны. Ориентировочная санитарно-защитная зона составляет 100 м.

Мероприятия по развитию автомобильных дорог местного значения Трубникоборского сельского поселения

Как показал анализ существующего положения,  состояние автомобильных дорог местного значения  и улично-дорожной сети населенных пунктов оценивается как неудовлетворительное.

В части дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности сельского поселения, генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия (таблица 5.5.1.).

Таблица 5.5.1.  Мероприятия по развитию автомобильных дорог местного значения

|  | Мероприятия | Наименование автомобильной дороги | Протяженность (км) | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт» | подъезд к д. Большая Горка от областного участка автомобильной дороги «Дроздово –Большая Горка» | 0,5 | Первая очередь |
| 2 | строительство моста через р. Тигоду | подъезд к д. Большая Горка от областного участка автомобильной дороги «Дроздово – Большая Горка |  | Первая очередь |
| 3 | Капитальный ремонт моста через р. Тверезна | Подъезд к д. Большая Кунесть от областного участка автомобильной дороги «Померанье – Большая Кунесть» |  | Первая очередь |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги с заменой покрытия | Подъезд к д. Большая Кунесть от областного участка автомобильной дороги «Померанье – Большая Кунесть» | 6,0 | Первая очередь |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги с заменой покрытия | Подъезд к д. Дроздово от областного участка автомобильной дороги «Померанье – Кунесть» | О,8 | Первая очередь |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги с заменой покрытия | Подъезд к пос. Керамик от областного участка автомобильной дороги «Померанье – Чудской Бор» | 0,8 | Первая очередь |
| 7 | Капитальный ремонт» | Подъезд к д. Трубников Бор (ул. Мира) от федерального участка автомобильной дороги «Москва - Санкт-Петербург» | 1,5 | Первая очередь |
| 8 | Ремонт автомобильной дороги | Участок между участком областной автомобильной дороги «Подъезд к ж/д ст. Бабино» и участком областной автомобильной дороги «Бабино – Бабинская Лука» | 0,4 | Первая очередь |
| 9 | Ремонт автомобильной дороги | Подъезд к д. Вороний Остров от областного участка автомобильной дороги «Апраксин Бор – Трубников Бор» | 1,0 | Первая очередь |
| 10 | Реконструкция автомобильной дороги от д. Чудской Бор до д. Большая Кунесть | Чудской Бор – Большая Кунесть | 4,0 | Первая очередь |
| 11 | Строительство автомобильной дороги | Черемная Гора - Большая Горка | 4,5 | Расчетный срок |
| 12 | Строительство АЗС ТНК | д. Трубников Бор |  | Первая очередь |
| 13 | Строительство АЗС ТНК | д. Трубников Бор |  | Первая очередь |
| 14 | Строительство пешеходного моста через ж/д пути | у ж/д станции Трубниково |  | Первая очередь |
| 15 | Строительство пешеходного моста через ж/д пути | У ж/д станции Бабино в границах д. Бабино |  | Первая очередь |

Среди объектов дорожного сервиса наибольшая потребность отмечается в станциях технического обслуживания транспортных средств и гостиничных комплексах. В схеме территориального планирования предусматривается строительство автосервисных комплексов, автозаправочных станций.

Часть автомобильных дорог на территории сельского поселения  в настоящее время не учтены и не имеют собственника.

### Мероприятия по развитию улично-дорожной сети

В целом, сложившаяся улично-дорожная сеть обеспечивает транспортные сообщения, однако уровень благоустройства улиц и проездов низкий. На большинстве улиц дорожное покрытие требует ремонта, отдельные участки имеют недостаточную ширину проезжей части.

На первую очередь генерального плана проектом предлагается  капитальный  ремонт улиц всех населённых пунктов, ремонт с  заменой грунтового и песчано-гравийного покрытия на более высокий тип дорожной одежды с целью обеспечения круглогодичного проезда. Предложения по совершенствованию улично-дорожной сети сделаны с учетом сложившейся системы дорог, улиц и проездов, а также с учетом планируемого территориального развития населенных пунктов (таблица 5.5.2) .

Развитие улично-дорожной сети с формированием новых направлений предусматривается в д. Трубников Бор, д. Большая Горка, деревнях Большая Кунесть и Дроздово.

Перечень мероприятий на текущий  2013 год определен планом мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2013-2015 годы»:

-   капитальный ремонт дороги ул. Школьная в  д. Бабино;

- ямочный ремонт дорог:  ул. Станционная,  Дритовская  в д. Бабино; ул. Воронеостровская  в д. Вороний Остров; ул. Мира в  д. Трубников Бор

- ремонт дворовых территорий и подъездов к ним: ул. Совхозная в д. Чудской Бор.

В деревне Трубников Бор генеральным планом предусматривается следующие направления развития улично-дорожной сети:  капитальный ремонт большинства существующих улиц и строительство новой улицы в северо - западной части деревни, соединяющей жилые зоны и новую общественно-деловую зону; новой улицы, связывающей коммунальную зону с внешними дорогами.

Развитие улично-дорожной сети требуется в д. Большая Горка в связи с планируемым строительством моста через р. Тигода. Предусматривается строительство новой улицы от ул. Лесной до ул. Колхозной  через новый мост через р. Тигода.

Таблица 5.5.2 	Перечень мероприятий по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения

| № п/п | Мероприятие | Наименование улиц | Протяженность (км) | Тип покрытия | Не отвечает нормативным требованиям (км) | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятия по развитию улично - дорожной сети |
| д. Чудской Бор |
| 1 | Ремонт дорожного покрытия | Совхозная ул. | 0,5 | асфальтобетон | 0,5 | Первая очередь |
| д. Коколаврик |
| 2 | Капитальный ремонт | Дачная ул. | 0,5 | гравийное | 0,5 | Первая очередь |
| д. Черемная Гора |
| 3 | Капитальный ремонт | Центральная ул. | 1,0 | гравийное | 1,0 | Первая очередь |
| д. Большая Кунесть |
| 4 | Капитальный ремонт | Павловская ул. | 1,0 | гравийное | 1,0 | Первая очередь |
| 5 | Капитальный ремонт | Новая ул. | 0,5 | гравийное | 0,5 | Первая очередь |
| 6 | Строительство проезда | От ул. Павловской до моста | 0,06 |  |  | Первая очередь |
| д. Большая Горка |
| 7 | Капитальный ремонт | Ручейная ул. | 0,3 | грунтовое | 0,3 | Первая очередь |
| 8 | Капитальный ремонт | Колхозная ул. | 0,5 | грунтовое | 0,5 | Первая очередь |
| 9 | Строительство улицы | От ул. Лесной до ул. Колхозной через новый мост | 0,26 |  |  | Расчетный срок |
| д. Дроздово |
| 10 | Капитальный ремонт | Маричевская ул. | 0,5 | грунтовое | 0,5 | Первая очередь |
| 11 | Строительство проезда | От моста до ул. Маричевской ( до общественного центра) | 0,12 |  |  | Первая очередь |
| д. Померанье |
| 12 | Реконструкция | Станционная ул. | 0,3 | грунтовое | 0,3 | Первая очередь |
| д. Трубников Бор |
| 13 | Капитальный ремонт | Пионерская ул. | 0,3 | грунтовое | 0,3 | Первая очередь |
| 14 | Капитальный ремонт | Озёрная ул. | 0,5 | ж/б плиты | 0,5 | Первая очередь |
| 15 | Капитальный ремонт | Новая ул. | 1,0 | ж/б плиты | 1,0 | Первая очередь |
| 16 | ремонт дорожного покрытия | Парковая ул. | 0,5 | асфальтобетон | 0,5 | Первая очередь |
| 17 | Капитальный ремонт | Воронеостровская ул. | 0,3 | грунтовое | 0,3 | Первая очередь |
| 18 | ремонт дорожного покрытия | Ул. Механизаторов | 0,4 | гравийное | 0,4 | Первая очередь |
| 19 | ремонт дорожного покрытия | Железнодорожная ул. | 0,3 | гравийное | 0,3 | Первая очередь |
| 20 | ремонт дорожного покрытия | Молодёжная ул. | 0,4 | гравийное | 0,4 |  |
| 21 | Ремонт дорожного покрытия | Вокзальная ул. | 0,5 | асфальтобетон | 0,5 |  |
| 22 | капитальный ремонт с установкой светофорного объекта на примыкании автомобильной дороге «Россия» | ул. Мира | 1,5 |  |  | Первая очередь |
| 23 | Строительство улицы в д. Трубников Бор | Улица, проходящая через новую общественно-деловую зону с соединением с ул. Вокзальная | 0, 39 |  |  | Первая очередь |
| 24 | Строительство участка улицы в д. Трубников Бор | Продление ул. Железнодорожной до ул Вокзальной | 0,12 |  |  | Первая очередь |
| 25 | Строительство улицы в д. Трубников Бор | Улица - продолжение ул. Железнодорожной, огибает коммунальную зону и выходит к ул. Парковой | 0,47 |  |  | Расчетный срок |
| д. Бабино |
| 26 | капитальный ремонт | Дритовская ул. | 1,0 | грунтовое | 1,0 | Первая очередь |
| 27 | ремонт дорожного покрытия | Железнодорожная ул. | 0,6 | гравийное | 0,6 | Первая очередь |
| 28 | ремонт дорожного покрытия | Речная ул. | 1,0 | грунтовое | 1,0 | Первая очередь |
| 29 | капитальный ремонт | Заречная ул. | 1,0 | грунтовое | 1,0 | Первая очередь |
| 30 | капитальный ремонт | Набережная ул. | 0,4 | грунтовое | 0,4 | Первая очередь |
| 31 | капитальный ремонт | Школьная ул. | 0,7 | гравийное грунтовое | 0,7 | Первая очередь |
| 32 | капитальный ремонт | Садовая ул. | 0,4 | грунтовое | 0,4 | Первая очередь |
| 33 | капитальный ремонт | Полевая ул. | 0,4 | грунтовое | 0,4 | Первая очередь |
| 34 | ремонт дорожного покрытия | Вокзальная ул. | 0,5 | асфальтобетон | 0,5 | Первая очередь |
| 35 | капитальный ремонт | Степная ул. | 0,4 | грунтовое | 0,4 | Первая очередь |
| 36 | капитальный ремонт | Дачная ул. | 0,6 | гравийное грунтовое | 0,6 | Первая очередь |
| 37 | ремонт дорожного покрытия | Фермерский пер. | 0,3 | асфальтобетон | 0,3 | Первая очередь |
| д. Бабинская Лука |
| 38 | капитальный ремонт | Луговая ул. | 1,0 | гравийное грунтовое | 1,0 | Первая очередь |
| 39 | капитальный ремонт | Охотничий пер. | 0,5 | грунтовое | 0,5 | Первая очередь |
| 40 | капитальный ремонт | Новая ул. | 0,5 | грунтовое | 0,5 | Первая очередь |
| д. Вороний Остров |
| 41 | ремонт дорожного покрытия | Воронеостровская ул. | 1,5 | гравийное |  | Первая очередь |
| 42 | ремонт дорожного покрытия | Графская ул. | 0,5 | гравийное | 0,5 | Первая очередь |
| Пос. Керамик |
| 43 | ремонт дорожного покрытия | Гончарная ул. | 1,0 | гравийное | 1,0 | Первая очередь |
| 44 | капитальный ремонт | Лесная ул. | 0,5 | грунтовое | 0,5 | Первая очередь |
| д. Ручьи |
| 45 | капитальный ремонт | Охотничий пер. | 0,4 | грунтовое | 0,4 | Первая очередь |
| д. Александровка |
| 46 | капитальный ремонт | Александровская ул. | 1,2 | грунтовое | 1,2 | Первая очередь |
| 47 | капитальный ремонт | Заречная ул. | 1,0 | грунтовое | 1,0 | Первая очередь |
| д. Апраксин Бор |
| 48 | капитальный ремонт | Полевая ул. | 1,0 | грунтовое | 1,0 | Первая очередь |

## 5.6 	Обоснование планируемого размещения объектов местного значения в области социальной инфраструктуры

При разработке раздела был проанализирован стратегический план социально-экономического развития Тосненского муниципального района Ленинградской области до 2020 г., а также утверждённая схема территориального планирования Тосненского муниципального района.

Ёмкость учреждений по периодам реализации генерального плана рассчитана по действующим Региональным нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области, на основе анализа СНиП 2.07.01-89* (Актуализированная редакция СП 42.13330.2011), «Социальным нормативам и нормам», одобренным распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р (в ред. распоряжений Правительства Российской Федерации от 14.07.2001 № 942-р, от 13.07.2007 N 923-р), «Методике расчета объектов социальной инфраструктуры», одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 г. № 1683-р.

В Трубникоборском сельском поселении предусматривается размещение учреждений и предприятий обслуживания первой необходимости в населенных пунктах с численностью более 50 жителей, и размещение базовых объектов более высокого уровня в административном центре поселения – д. Трубников Бор. Периодическое и эпизодическое обслуживание населения осуществляется в г. Тосно и г. Любань.

Расчёт потребности населения в объектах социальной инфраструктуры приведен в таблице 5.6.1. Перечень планируемых объектов местного значения на первую очередь и расчётный срок приведен в таблицах 5.6.2 и 5.6.3.

Таблица 5.6.1	 Номенклатура и емкость учреждений культурно-бытового обслуживания

| Виды и объекты обслуживания | Единица измерения | Норматив на 1000 чел. | Современное состояние | 1 очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Учреждения образования |
| Дошкольные учреждения | мест | 33-40 | 0 | 70 | 70 |
| Общеобразовательные учреждения | мест | 91 | 200 | 163 | 184 |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | 18,15 ( в сельской амбулатории на 20% меньше) | 0 | 32 | 37 |
| Фельдшерско-акушерский пункт | объект | По заданию на проектирование | 3 | 3 | 3 |
| Аптеки | объект | 1 объект на 10 тыс. жителей | 0 | 1 | 1 |
| Центр (отделение) социальной помощи на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | объект | 1 объект на 120 человек данной категории граждан | 0 | 1 | 1 |
| Физическая культура и спорт |
| Спортивные залы, в т.ч. общего пользования и специализированные | м2 площади пола | 350 | 0 | 600 | 600 |
| Спортивные площадки | тыс. м2 | 1,95 | 0 | 3,5 | 3,7 |
| Бассейн крытый | м2 зеркала воды | 75 | 0 | 0 | 140 |
| Учреждения культуры и искусства |
| Учреждение культуры клубного типа ( сельский клуб) | мест | 300-230 | 0 | 250 | 250 |
| Библиотеки | тыс. томов | 4,5 | 17 | 8 | 9,1 |
| Учреждения молодежной политики |
| Учреждения сферы молодежной политики | м² | 25 | 0 | 44 | 50 |
| Торговля и общественное питание |
| Магазины всех типов | м² торговой площади | 486,6 | 783 | 871 | 983 |
| Рыночный комплекс (крытый рынок) | м2 торговой площади | 40 | 0 | 72 | 81 |
| Объекты общественного питания (рестораны, бары, кафе и пр.) | мест | 40 | 64 | 72 | 81 |
| Бытовое и коммунальное обслуживание |
| Банно-оздоровительный комплекс | помывочное место | 5 | 0 | 9 | 10 |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 5 | 0 | 9 | 10 |
| Предприятие по стирке белья (фабрика-прачечная) | кг белья в смену | 110 | 0 | 197 | 220 |
| Прачечная самообслуживания, мини-прачечная | кг вещей в смену | 10 | 0 | 18 | 20 |
| Предприятие по химчистке | кг вещей в смену | 4 | 0 | 7 | 8 |
| Гостиницы | мест | 6 | 0 | 12 | 12 |

Учреждения воспитания и образования

Главной задачей развития системы дошкольного образования и воспитания будет удовлетворение нормативной потребности в учреждениях дошкольного образования. На первую очередь генерального плана предусмотрено размещение учреждения дошкольного образования проектной мощностью 70 мест. Размещение учреждения дошкольного образования  предусматривается при МКОУ «Трубникоборская основная общеобразовательная школа» д. Трубников Бор.

В рамках развития школьного образования генеральным планом предусмотрено обновление материально-технической базы МКОУ «Трубникоборская основная общеобразовательная школа».

Учреждения здравоохранения

В целях развития здравоохранения в сельском поселении генеральным планом предусматривается на первую очередь строительство в д. Бабино ФАПа  с аптечным пунктом. На расчетный срок планируется строительство ФАПа в д. Померанье. В д. Чудской Бор будут осуществлены работы по ремонту существующего ФАПа.

В целях повышения качества медицинского обслуживания целесообразна организация мобильной формы предоставления услуг населению. Данный вид обслуживания позволит охватить малоподвижное население и население пожилого возраста, нуждающееся в медицинском обследовании. Результатом мер по развитию сферы здравоохранения станет повышение качества и оперативность оказания медицинской помощи с использованием современных методов, снижение смертности, сокращение трудопотерь.

Учреждения социальной защиты

Генеральным планом предусмотрены меры по развитию сферы социальной защиты, планируется создание центра (отделение) социальной помощи на дому в д. Трубников Бор с целью оказания различных видов социальной помощи для жителей сельского поселения. Возможно встороенно-пристроенное размещение данного учреждения.

Физическая культура и спорт

Сохранение и укрепление здоровья населения возможно лишь при условии формировании приоритета здоровья в системе социальных и духовных ценностей населения. Для формирования здорового образа жизни среди населения необходима не только его пропаганда, но и создание инфраструктурных условий. Строительство новых объектов физической культуры и спорта будут способствовать повышению двигательной активности населения и популяризации здорового образа жизни, что в свою очередь позволит уменьшить риск опасных заболеваний. Формирование моды на здоровый образ жизни особенно важно среди подрастающего поколения. В качестве мероприятий по развитию сферы физической культуры и спорта генеральным планом предусмотрено размещение спортивных площадок, как первую очередь, так и на расчётный срок.

На развитие физической культуры и спорта ежегодно на 2012-2015 гг. в местном бюджете на мероприятия утверждено 141,0 тыс. руб. Данные средства расходуются на развитие гиревого спорта.

Учреждения культуры и искусства

В сельском поселении отсутствует здание дома культуры. Культурно-массовая работа проводится на площади, выделяемой школой и на базе библиотек в д. Трубников Бор и д. Чудской Бор.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области генеральным планом предусматривается строительство  учреждения клубного типа в д. Трубников Бор на 300 мест.

На расчетный срок генеральным планом предусматривается создание музея  в д. Померанье.

Молодежная политика

Учитывая важное значение молодёжной политики на первую очередь генерального плана с учетом предусмотрено выделение помещений общей площадью 50 м2 для занятий с молодёжью. Организация учреждений молодёжной политики предлагается на базе существующих учреждений культуры и образования, а на расчетный срок  - в клубе.

Основной критерий отнесения учреждения к сфере молодежной политики – не менее 50% занимающихся на долгосрочной основе в возрасте от 12 до 23 лет.

Торговля и бытовое обслуживание

Генеральным планом предусмотрено дальнейшее развитие сферы торговли и бытового обслуживания, улучшения качества и структуры услуг в соответствии с потребностями населения сельского поселения и Региональными нормативами градостроительного проектирования     Ленинградской области»

Генеральным планом предусмотрено размещение объектов торговли и бытового обслуживания в населенных пунктах: д. Трубников Бор, д. Бабино, д. Померанье, д. Чудской Бор как на первую очередь, так и на расчётный срок.

К объектам местного значения Тосненского муниципального района, планируемым  в соответствии со Схемой территориального планирования муниципального района на территории Трубникоборского сельского поселения  относятся объекты в области здравоохранения и социального обеспечения, молодежной политики, культуры (таблица  5.6.2).

Таблица 5.6.2 Планируемые объекты местного значения Тосненского муниципального района на территории Трубникоборского сельского поселения

| Наименование населённого пункта | 1 очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| д. Трубников Бор | Дошкольное учреждение проектной мощностью 70 мест | - |
| д. Трубников Бор | Обновление материально-технической базы МКОУ «Трубникоборская основная общеобразовательная школа» | - |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| д. Бабино | Строительство ФАП с аптечным пунктом | - |
| д. Померанье | - | Строительство ФАП |
| д. Трубников Бор | Создание центра (отделение) социальной помощи на дому пожилым людям и инвалидам | - |
| Учреждения молодежной политики |
| д. Трубников Бор | Учреждения сферы молодежной политики площадью не менее 50 м2 в встроено-пристроенных помещениях | - |
| Учреждения культуры и искусства |
| д. Померанье | - | Восстановление музея «Комплекс почтовой станции» |

Таблица 5.6.3  Планируемые учреждения и предприятия обслуживания  местного значения Трубникоборского сельского поселения

| Наименование населённого пункта | 1 очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- |
| Учреждения физической культуры и спорта |
| д. Трубников Бор | Спортивный комплекс с залом для тяжелой атлетики | - |
| д. Трубников Бор | Плоскостные спортивные сооружения общей площадью 1,7 тыс. м2 | - |
| д. Трубников Бор | - | Спортивный городок (спортивные площадки, плоскостные спортивные сооружения, зеленые насаждения, велодорожки ) |
| д. Бабино | - | Плоскостные спортивные сооружения общей площадью 0,9 тыс. м2 |
| Учреждения культуры и искусства |
| д. Трубников Бор | Дом культуры на 250 мест |  |
| Торговля и общественное питание |
| д. Трубников Бор | Розничный рынок 80 м2 торговой площади | - |
| д. Трубников Бор | Магазин непродовольственных товаров | - |
| д. Бабино | Розничный рынок 80 м2 торговой площади | - |
| д. Померанье | - | Предприятие общественного питания (кафе) на 20 мест |
| д. Дроздово | Организация торговых объектов для сезонного обслуживания населения | - |
| д. Апраксин Бор | Организация торговых объектов для сезонного обслуживания населения | - |
| д. Чудской Бор | Магазин продовольственных и непродовольственных товаров | Предприятие общественного питания (кафе) на 10 мест |
| Бытовое и коммунальное обслуживание |
| д. Трубников Бор | Гостиница на 25 мест | - |
| д. Трубников Бор | Дом бытовых услуг | - |
| д. Трубников Бор | - | Банно-оздоровительный комплекс |
| д. Вороний Остров | Пожарное депо V типа на 2 пожарных автомобиля | - |
| д. Чудской Бор | Пожарное депо V типа на 2 пожарных автомобиля |  |
| Культовые сооружения |
| д. Трубников Бор | Строительство часовни | - |
| д. Бабино | Восстановление церкви Знамения Божией Матери | - |

## 5.7.	 Обоснование  планируемого размещения  объектов  рекреационного назначения

Развитие рекреационной деятельности обусловлено благоприятной экологической обстановкой, богатством и разнообразием природно-рекреационного потенциала, удобными транспортными связями. Рекреационный потенциал в настоящее время используется неорганизованно и в основном местным населением и сезонным населением садоводств. Основное рекреационное использование территории поселения происходит в целях любительского промысла - сбор грибов, ягод, охота и рыболовство.

В соответствии со Схемой территориального планирования Тосненского муниципального района на территории Трубникоборского сельского поселения формируется рекреационная зона «Трубников Бор». Приоритетные виды туризма: сельский, лечебно-оздоровительный, спортивный.

Центром туристско-рекреационной зоны предлагается д. Трубников Бор, где целесообразно создание инфраструктурной базы туризма: спортивно-оздоровительный комплекс, туристская мини-гостиница, предприятия транспортного обслуживания .

В окрестностях д. Большая Кунесть предлагается строительство пансионата отдыха с комплексным набором услуг, в т.ч. туристско-экскурсионное обслуживание (экологические маршруты, историко-культурные), бальнеолечение на основе природных минеральных вод, оздоровительные комплексы. На участке территории к югу от д. Большая Кунесть, в междуречье р. Твереза и р. Тигода предлагается выделение лечебно-оздоровительной местности.

Перечень  планируемых к размещению объектов  местного значения Тосненского муниципального района туристско-рекреационного назначения:

Первая очередь

- строительство туристской базы  в окрестностях д. Апраксин Бор;

- строительство туристской гостиницы в д. Трубников Бор.

Расчетный срок

- организация детского лечебно-оздоровительного центра, д. Черемная Гора;

- лечебно-оздоровительный комплекс (пансионат) у д. Большая Кунесть;

-  организация детского оздоровительного лагеря у д. Большая Горка.

Реализация предложенных мероприятий   может быть осуществлена в соответствии с требованиями охраны окружающей среды и инженерно-геологических особенностей территории. Установление зон с особыми условиями использования не требуется.

На расчетный срок генерального плана рекреационная деятельность на территории Трубникоборского сельского поселения получит развитие как по номенклатуре видов отдыха, так и по объемам рекреационных услуг.

В границах  населенных пунктов планируется размещение объектов местного значения рекреационного назначения:

- устройство пляжа и мест купаний на берегу обводненного карьера: планировка берега и очистка пруда. Размер пляжа на 1 посетителя – 8 м2, на 1 ребёнка – 4 м2.; минимальная протяжённость береговой полосы – 0,25 м на 1 посетителя (первая очередь);

- устройство парка  в восточной части д. Трубников Бор с восстановлением парковой охраняемой зоны объекта культурного наследия (первая очередь).

Площадь парка 28 га, площадь объекта культурного наследия 13 га Баланс территории (от общей площади рекреационной зоны): зеленые насаждения и водные объекты   65 – 75%, аллеи и дороги – 10%;	 площадки - 8 – 12%, сооружения - 5 – 7%. Предлагается размещение спортгородка (около 3 га), включающего открытые спортивные площадки, пункт проката инвентаря, летнее кафе и пр. ;

- д. Бабинская Лука. Организация парка отдыха на берегу р. Тигода, в т.ч. пляжа,  объектов общественного питания, спортивных площадок, ландшафтное благоустройство. Ориентировочный уровень предельной рекреационной нагрузки - 100 чел/га. Общая площадь парковой зоны 5,8 га.

- строительство кемпинга в окрестностях д. Апраксин Бор  (расчетный срок): стоянка для автомобилей, площадка для палаток, хозяйственная площадка, площадка для отдыха и спорта, пункт охраны и т.д. Кемпинг до 50 машино-мест  требует организации санитарно-защитной зоны, ориентировочный размер которой -  50 м.

## 5.8	Обоснование планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры

### 5.8.1	 Водоснабжение

Централизованное водоснабжение в настоящее время осуществляется в двух населенных пунктах поселения. В административном центре д. Трубников Бор система водоснабжения имеет в своем составе 1 артезианскую скважину № 332668 с павильоном, выделенной зоной санитарной охраны 1 пояса, и разводящие сети водопровода. Для технического водоснабжения используется артезианская скважина, расположенная восточнее.

В д. Чудской Бор: система водоснабжения имеет в своем составе 1 буровую скважину № 2610 с павильоном, выделенной зоной санитарной охраны 1 пояса и разводящие сети водопровода, 2 водозаборные колонки.

В остальных населенных пунктах централизованное водоснабжение отсутствует, водозабор производится из колодцев.

Фактическая производительность системы водоснабжения д. Трубников Бор  – 50 м3/сут. Производительность системы водоснабжения д. Чудской Бор – 25 м3/сут. Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор.

Контроль за качеством воды в централизованных системах осуществляется ведомственной лабораторией ОАО «Водоканал» в контрольных точках.

Водопотребление осуществляется по договорам, фактически получаемых потребителями объемы не лимитируются, а обеспечиваются по потребности. Учет отпущенной воды производится в соответствии с условиями договоров.

В д. Трубников Бор централизованное водоснабжение в многоквартирных домах осуществляется по ул. Мира и ул. Озерной, а также в ряде общественных зданий, в остальной части деревни в частном секторе жители пользуются водоразборными колонками.

В д. Чудской Бор водоснабжение централизованное, жители обеспечены питьевой водой посредством подводки водопровода непосредственно к домам.

Расчет прогнозируемой потребности в воде на хозяйственно-питьевые нужды  населения выполнен с учётом удельных среднесуточных норм водопотребления, установленных в соответствии СНиП 2.04.02-84*.

Норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды составляет 235 л/с для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением. Норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды составляет 30 л/с для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок.

Норма водопотребления для перспективной застройки принята равной 170 л/с для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями.

Норма водопотребления на полив зеленых насаждений, тротуаров и проездов принята равной 50 л/сут.

Коэффициент суточной неравномерности – 1,2.

Расчетные данные по расходам воды на  хозяйственно-питьевые нужды приведены в таблицах 5.8.1, 5.8.2.

Таблица 5.8.1		Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды на первую очередь

| № п/п | Наименование потребителей | Численность населения, тыс. чел. | Норма водопотребления, л/сут | Расход воды, м3/сут | Максимальное водопотребление, м3/сут К=1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующий сохраняемый фонд |
| 1 | д. Трубников Бор |  |
|  | Малоэтажный многоквартирный фонд | 0,384 | 235 | 90,24 | 108,29 |
|  | Индивидуальные дома | 0,383 | 30 | 11,49 | 13,79 |
| 2 | д. Чудской Бор |  |
|  | Индивидуальные дома | 0,165 | 50 | 8,25 | 9,9 |
| Итого: | 0,932 |  | 109,98 | 131,98 |
| Новый жилой фонд |
| 4 | д. Трубников Бор |  |
|  | Блокированная малоэтажная застройка | 0,045 | 235 | 10,58 | 12,69 |
|  | Индивидуальные дома | 0,033 | 235 | 7,76 | 9,31 |
| 2 | д. Чудской Бор |
|  | Индивидуальные дома | 0,03 | 170 | 5,1 | 6,12 |
| Итого: | 0,108 |  | 23,44 | 28,12 |
| Итого по жилому фонду: | 133,42 | 160,10 |
| 6 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 13,34 | 16,01 |
| 7 | Полив зеленых насаждений | 1,04 | 50 | 52 |  |
| Всего: | 198,76 | 176,11 |

Таблица 5.8.2		Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды на расчетный срок

| № п/п | Наименование потребителей | Численность населения, тыс.чел. | Норма водопотребления, л/сут | Расход воды, м3/сут | Максимальное водопотребление, м3/сут К=1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующий сохраняемый фонд |
| 1 | д. Трубников Бор |  |
|  | Малоэтажный многоквартирный фонд | 0,384 | 235 | 90,24 | 108,29 |
|  | Индивидуальные дома | 0,383 | 30 | 11,49 | 13,79 |
|  | Малоэтажный многоквартирный фонд | 0,045 | 235 | 10,58 | 12,69 |
|  | Индивидуальные дома | 0,033 | 235 | 7,76 | 9,31 |
| 2 | д. Чудской Бор |  |
|  | Индивидуальные дома | 0,165 | 50 | 8,25 | 9,9 |
|  | Индивидуальные дома | 0,03 | 170 | 5,1 | 6,12 |
| Итого: | 1,04 |  | 133,42 | 160,10 |
| Новый жилой фонд |
| 4 | д. Трубников Бор |  |
|  | Блокированная малоэтажная застройка | 0,080 | 235 | 18,8 | 22,56 |
|  | Индивидуальные дома | 0,040 | 235 | 9,40 | 11,28 |
| 2 | д. Чудской Бор |
|  | Индивидуальные дома | 0,020 | 170 | 3,40 | 4,08 |
| Итого: | 0,14 |  | 31,60 | 37,92 |
| Итого по жилому фонду: | 165,02 | 198,02 |
| 6 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 16,50 | 19,80 |
| 7 | Полив зеленых насаждений | 1,18 | 50 | 59 |  |
| Всего: | 240,52 | 217,82 |

Нормы расхода воды на наружное пожаротушение и расчетное количество пожаров принимаются  согласно СНиП 2.04.02-84* ( таблица 5.8.3).

Таблица 5.8.3	Нормы расхода воды на пожаротушение  и расчетное количество пожаров

| Проектный срок | Население, тыс.чел. | Расчетное количество пожаров | Продолжительность пожара, ч | Расход воды на тушение наружного и внутреннего пожара, л/с | Расход воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь | 1,04 | 1 | 3 | 1(10 + 5 | 162 |
| Расчетный срок | 1,18 | 1 | 3 | 1(10 + 5 | 162 |

Расход воды на наружное пожаротушение составит 10 л/с. Предусмотрен дополнительный  расход на внутреннее пожаротушение 5 л/с (2 струи по 2,5 л/с). Общий расход воды при 3-часовом тушении пожара на первую очередь составляет 162 м3, на расчетный срок составляет 162 м3.

Проектные решения.

Системы водоснабжения (вновь строящиеся и реконструируемые) следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*, 2.04.01-85, с учетом водосберегающих мероприятий.

В связи с растущим потреблением воды в д. Трубников Бор принято решение о строительстве новой водозаборной скважины по ул. Озерной для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Качество воды, подаваемой для хозяйственно-питьевых нужд населения, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.10774-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Планируется подключение к существующей водопроводной сети проектируемых микрорайонов малоэтажной многоквартирной и коттеджной застройки и прокладка внутримикрорайонных водопроводных сетей, которые по возможности закольцовываются.

В д. Чудской Бор также планируется подключение к существующей водопроводной сети проектируемых микрорайонов коттеджной застройки и прокладка внутримикрорайонных водопроводных сетей, которые по возможности закольцовываются.

Трассировка кольцевых сетей должна разрабатываться на последующих стадиях проектирования исходя из условий существующей застройки, вновь проектируемых зданий и улично-дорожной сети.

### 5.8.2	 Канализация

В настоящее время централизованная канализация в поселении, за исключением д. Трубников Бор, отсутствует.

Система канализации имеет самотечные сети канализации, 2 канализационных насосных станции и напорный коллектор. Сброс сточных вод осуществляется без очистки на рельеф, в бассейне водосбора р. Равань. Канализование индивидуальной застройки в д. Трубников Бор происходит в выгреба.

Канализование жилой и общественной застройки в остальных населенных пунктах поселения происходит в выгреба.

Контроль за качеством стоков в централизованных системах осуществляется ведомственной лабораторией ОАО «Водоканал» в контрольных точках.

В связи с отсутствием действующих очистных сооружений в д. Трубников Бор, контроль за составом сточных вод производится канализационной насосной станции в д. Трубников Бор.

Проектные решения.

Расширение существующей канализационной сети путем подключения к ней проектируемых микрорайонов многоквартирной малоэтажной и коттеджной застройки и прокладка внутримикрорайонных  канализационных сетей на проектируемых участках жилой застройки.

В д. Трубников Бор предусматривается строительство канализационных очистных сооружений (КОС), а также ремонт сетей КНС и ремонт КНС.

Состав очистных сооружений, параметры сетей и сооружений, материалы труб и т.д. определяются на последующей стадии проектирования специализированной организацией после гидравлического расчета системы.

Проектные предложения на данной стадии сводятся к определению расчетных расходов сточных вод и, соответственно, к мощности очистных сооружений

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией).

Предусматривается устройство автономной канализации для индивидуальной перспективной застройки в д. Чудской бор.

Трассировка канализационных сетей должна разрабатываться на последующих стадиях проектирования исходя из условий существующей застройки, вновь проектируемых зданий и улично-дорожной сети.

Таблица 5.8.4		Расходы хозяйственно-бытовых сточных вод на первую очередь

| № п/п | Наименование потребителей | Численность населения, тыс. чел. | Норма водопотребления, л/сут | Расход воды, м3/сут | Максимальное водопотребление, м3/сут К=1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующий сохраняемый фонд |
| 1 | д. Трубников Бор |  |
|  | Малоэтажный многоквартирный фонд | 0,384 | 235 | 90,24 | 108,29 |
| Итого: | 0,384 |  | 90,24 | 108,29 |
| Новый жилой фонд |
| 2 | д. Трубников Бор |  |
|  | Малоэтажный многоквартирный фонд | 0,045 | 235 | 10,58 | 12,69 |
|  | Индивидуальные дома | 0,033 | 235 | 7,76 | 9,31 |
| Итого: | 0,078 |  | 18,34 | 22,00 |
| Итого по жилому фонду: | 108,58 | 130,29 |
| 3 | Неучтенные расходы 5% |  |  | 5,43 | 6,51 |
| Всего: | 114,01 | 136,80 |

Таблица 5.8.5		Расходы хозяйственно-бытовых сточных вод на расчетный срок

| № п/п | Наименование потребителей | Численность населения, тыс. чел. | Норма водопотребления, л/сут | Расход воды, м3/сут | Максимальное водопотребление, м3/сут К=1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующий сохраняемый фонд |
| 1 | д. Трубников Бор |  |
|  | Малоэтажный многоквартирный фонд | 0,384 | 235 | 90,24 | 108,29 |
|  | Малоэтажный многоквартирный фонд | 0,045 | 235 | 10,58 | 12,69 |
|  | Индивидуальные дома | 0,033 | 235 | 7,76 | 9,31 |
| Итого: | 0,462 |  | 108,58 | 130,29 |
| Новый жилой фонд |
| 2 | д. Трубников Бор |  |
|  | Малоэтажный многоквартирный фонд | 0,080 | 235 | 18,8 | 22,56 |
|  | Индивидуальные дома | 0,040 | 235 | 9,40 | 11,28 |
| Итого: | 0,120 |  | 28,20 | 33,84 |
| Итого по жилому фонду: | 136,78 | 164,13 |
| 3 | Неучтенные расходы 5% |  |  | 6,84 | 8,21 |
| Всего: | 143,62 | 172,34 |

### 5.8.3	 Дождевая канализация

Сбор дождевых и талых вод с территории достигается путем проведения мероприятий по вертикальной планировке.

Проектные решения.

В качестве предложений по организации дождевой канализации в д. Трубников Бор предлагается обустройство лотковой сети вдоль дорожной сети с последующим отводом на гидроботанические площадки обеспечивающие очистку стоков до нормативных показателей. В настоящее время подобные системы применяются в ряде населенных пунктов и коттеджных поселках Ленинградской области.

В остальных населенных пунктах сбор дождевых и талых вод предусматривается производить открытым способом в сеть канав.

### 5.8.4	 Теплоснабжение

Таблица 5.8.6		 Сводная таблица основных показателей по теплоисточникам Трубникоборского сельского поселения

| Населенный пункт | Источник тепла | Установленная мощность Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Вид схемы теплоснабжения | Протяженность тепловых сетей, погонный метр | Вид топлива | Резерв мощности Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | отопление | ГВС |  |  |  |  |
| д. Трубников Бор | котельная ул. Московское шоссе, д.63 | 10,4 | 1,85 | 1,123 | 0,484 | открытая | 1033,6 | газ | 8,55 |
| В остальных населенных пунктах поселения источники тепла отсутствуют, теплоснабжение обеспечивается от отопительных печей. |

Отопление

На территории Трубникоборского сельского поселения теплоснабжение  осуществляется преимущественно децентрализовано от локальных источников - отопительных печей.

Централизованное теплоснабжение осуществляется только в административном центре д. Трубников Бор. Оно организовано лишь в многоквартирном жилом фонде на ул. Мира и ул. Озерной от котельной, работающей на газовом топливе. Установленная мощность котельной 10,4 Гкал/ч.

В настоящее время в районах индивидуальной застройки д. Трубников Бор теплоснабжение осуществляется децентрализовано от локальных источников - отопительных печей.

Проектные решения

Для теплоснабжения проектируемой малоэтажной многоквартирной и коттеджной застройки д. Трубников Бор предусматривается расширение существующей сети теплоснабжения.

Для теплоснабжения проектируемой коттеджной застройки д. Чудской Бор, д. Померанье, д. Бабино предусматривается индивидуальные теплогенераторы, установленные в каждом жилом доме и работающие на газе.

Горячее водоснабжение

Горячее водоснабжение осуществляется в д. Трубников Бор в многоквартирном жилом фонде по ул. Мира и ул. Озерной от газовой котельной, расположенной по адресу Московское шоссе д. 63.

Протяженность тепловых сетей составляет 1033,6 м.

В остальных населенных пунктах поселения горячее водоснабжение отсутствует.

Проектные решения.

Для осуществления горячего водоснабжения проектируемой малоэтажной многоквартирной и коттеджной застройки в д. Трубников Бор предусматривается расширение существующей сети теплоснабжения. Горячее водоснабжение проектируемой малоэтажной коттеджной застройки в д. Чудской Бор планируется осуществлять от местных водонагревателей.

Таблица 5.8.7	 Расходы тепла на нужды жилищного фонда и учреждений обслуживания на I очередь

| № п/п | Срок строительства | Числен ность населе ния, тыс.чел. | Жилищ-ный фонд всего, тыс. м² | Расходы тепла, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qот | Qгвс | Qвент | Всего |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд |  |
| д. Трубников Бор |  |
| 1.1 | Многоквартирный малоэтажный жилищный фонд | 0,384 | 7,43 | 0,62 | 0,35 | - | 1,05 |
| 1.2 | Учреждения обслуживания | - | 5,45 |  |  | 0,08 |  |
|  | Итого | 0,384 | 7,43 | 0,62 | 0,35 | 0,08 | 1,05 |
| Жилищный фонд нового строительства |
| д. Трубников Бор |
| 1.1 | Многоквартирный малоэтажный и индивидуальный жилищный фонд | 0,078 | 8,45 | 1,03 | 0,07 | - | 1,10 |
|  | Итого жилищный фонд нового строительства | 0,078 | 8,45 | 1,03 | 0,07 | - | 1,10 |
|  | Всего по Трубникоборскому сельскому поселению | 0,462 | 15,88 | 1,65 | 0,42 | 0,08 | 2,15 |

Таблица 5.8.8		Расходы тепла на нужды жилищного фонда и учреждений обслуживания на расчетный срок

| № п/п | Срок строительства | Числен ность населе ния, тыс. чел. | Жилищ-ный фонд всего, тыс. м² | Расходы тепла, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qот | Qгвс | Qвент | Всего |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд |  |
| д. Трубников Бор |  |
| 1.1 | Многоквартирный малоэтажный жилищный фонд | 0,384 | 7,43 | 0,62 | 0,35 | - | 1,05 |
| 1.2 | Учреждения обслуживания | - | 5,45 |  |  | 0,08 |  |
| 1.3 | Многоквартирный малоэтажный и индивидуальный жилищный фонд | 0,078 | 8,45 | 1,03 | 0,07 | - | 1,10 |
|  | Итого | 0,462 | 15,88 | 1,65 | 0,42 | 0,08 | 2,15 |
| Жилищный фонд нового строительства |
| д. Трубников Бор |
| 1.1 | Многоквартирный малоэтажный и индивидуальный жилищный фонд | 0,12 | 4,8 | 0,59 | 0,11 | - | 0,70 |
|  | Итого жилищный фонд нового строительства | 0,12 | 4,8 | 0,59 | 0,11 | - | 0,70 |
|  | Всего по Трубникоборскому сельскому поселению | 0,582 | 20,68 | 2,24 | 0,53 | 0,08 | 2,85 |

### 5.8.5	 Газоснабжение

Газоснабжение потребителей Трубникоборского сельского поселения осуществляется природным и сжиженным газом. Поставщиком природного газа является ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» (филиал г. Тосно).

Подача газа на котельные и промышленные предприятия осуществляется в основном по газопроводам среднего давления. Природный газ распределяется по потребителям через газораспределительную станцию (ГРС), которая была введена в эксплуатацию в 1991 г. (проектная производительность 15,0 тыс. м3, фактическая производительность 0,25 тыс. м3). В настоящее время проектируется новая ГРС с подводящим газопроводом от магистрального газопровода Серпухов-Санкт-Петербург.

Поставщиком сжиженного углеводородного газа (СУГ) является ООО «ЛОГазинвест»

Централизованное снабжение газом в настоящее время предусмотрено в д. Трубников Бор. Степень газификации природным газом поселения составляет 50%. Протяженность газопроводов в д. Трубников Бор составляет 5 км. Годовое потребление природного газа 1200000 м3.

В остальных населенных пунктах поселения на хозяйственно-бытовые нужды используется сжиженный баллонной газ.

Природный газ в деревне д. Трубников Бор используется на следующие нужды:

- населением на хозяйственно-бытовые нужды (пищеприготовление, горячее водоснабжение);

- коммунально-бытовыми предприятиями;

- топливо для котельной.

Проектные решения

В соответствии с перспективами развития Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области до 2017 года предусматривается газификация д. Померанье, д. Чудской Бор, д. Трубников Бор и последующего развития сети газопроводов в д. Померанье, д. Чудской Бор, д. Бабино, д. Вороний Остров.

В д. Трубников Бор планируется замена ОГРС. Также предусматривается прокладка газопровода низкого давления с установкой ГРПШ к индивидуальным жилым домам по ул. Новая д. 4, Парковая д. 3,5, Железнодорожная д.1а, Воронеостровская д. 2, Московское шоссе д. 45 в соответствии с адресной целевой программой «Газификация домов по улице Железнодорожная д. 1 и д. 2 в д. Трубников Бор в 2012 году», которая продлена до 2014 года.

Предусматривается снабжение природным газом проектируемых участков малоэтажной многоквартирной и коттеджной застройки, путем подсоединения к существующей сети.

Нормы удельного коммунально-бытового потребления приняты в соответствии с СП 42-101-2003 и составят 300 м3/год на человека, проживающего в индивидуальной застройке, и 180 м3/год на человека для потребителей, имеющих централизованное горячее водоснабжение.

Ориентировочные прогнозируемые расходы газа для нужд жилищно-коммунального сектора представлены в таблицах 5.8.9.

Таблица 5.8.9		Перспективные расчетные объемы расхода газа для нужд жилищно-коммунального сектора

| Наимено-вание населен-ных пунктов | Численность населения, тыс. чел. | Расход природного газа в год, млн. м3 |
| --- | --- | --- |
|  | I-я очередь | расчетный срок | I -я очередь | расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Индивидуальные дома 1-2 этажа * | Малоэтажный фонд квартирного типа 2-3 этажа ** | Индивидуальные дома 1-2 этажа ** | Индивидуальные дома 1-2 этажа * | Малоэтажный фонд квартирного типа 2-3 этажа ** | Индивидуальные дома 1-2 этажа ** | Индивидуальные дома 1-2 этажа * | Малоэтажный фонд квартирного типа 2-3 этажа ** | Индивидуальные дома 1-2 этажа ** | Индивидуальные дома 1-2 этажа * | Малоэтажный фонд квартирного типа 2-3 этажа ** | Индивидуальные дома 1-2 этажа ** |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд |
| д. Трубников Бор | 0,283 | 0,384 | - | 0,383 | 0,429 | 0,033 | 0,055 |  | 0,033 | 0,062 | 0,005 | 0,055 |
| д. Бабино | 0,281 | - | - | 0,381 | - | 0,044 |  |  | 0,033 |  | 0,006 |  |
| д. Померанье | 0,162 | - | - | 0,162 | - | 0,013 |  |  | 0,014 |  | 0,002 |  |
| д. Чудской Бор | 0,165 | - | - | 0,165 | - | 0,03 |  |  | 0,014 |  | 0,004 |  |
| д. Вороний Остров | 0,024 | - | - | 0,021 | - | - |  |  | 0,002 |  |  |  |
| Жилищный фонд нового строительства |
| д. Трубников Бор | - | 0,045 | 0,033 | - | 0,08 | 0,04 | 0,006 | 0,005 |  | 0,012 | 0,006 | 0,006 |
| д. Бабино | - | - | 0,044 | - | - | 0,05 |  | 0,006 |  |  | 0,007 |  |
| д. Померанье | - | - | 0,013 | - | - | 0,02 |  | 0,002 |  |  | 0,003 |  |
| д. Чудской Бор | - | - | 0,03 | - | - | 0,02 |  | 0,004 |  |  | 0,003 |  |
| д. Вороний Остров | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0,915 | 0,429 | 0,12 | 1,112 | 0,509 | 0,25 | 0,062 | 0,017 | 0,075 | 0,073 | 0,036 | 0,062 |

Примечание:

*- При наличии газовой плиты в кухне.

**- При наличии газовой плиты в кухне. При наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения.

К планируемым мероприятиям регионального значения (Схема территориального планирования Ленинградской области) на территории Трубникоборского сельского поселения отнесены:

- Развитие сети межпоселковых газопроводов от ГРС Трубников Бор с газификацией населенных пунктов. Протяженность газопроводов составляет 21,8 км. Предусмотрена

газификация населенных пунктов Бабино, Вороний Остров, Померанье, Чудской Бор. Рекомендуемый нормативный разрыв от жилых и общественных зданий: 50 м

На первую очередь планируется:

строительство ГРС и газопровода – отвода.

- ГРС «Трубниково» планируется разместить, юго-восточнее д. Трубников Бор, в 400 м юго-западнее Московского шоссе. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) данного объекта не распространяется на жилые территории деревни, ориентировочные размеры – 300 м.

- в каждом газифицируемом населенном пункте (д. Померанье, д. Чудской Бор, д. Трубников Бор,  д. Бабино, д. Вороний Остров) строительство ГРП;

-   в населенных пунктах Апраксин Бор, Большая Горка, пос. Бабино предлагается размещение  групповых установок СУГ.

На расчетный срок:

- достигнуть полной газификации всех населенных пунктов Трубникоборского сельского поселения по всем категориям потребителей (тепловые источники, промышленные предприятия, хозяйственно-бытовые нужды населения).

### 5.8.6	Электроснабжение

Потребителями электроэнергии Трубникоборского сельского поселения Тосненскоего муниципального района являются коммунально-бытовые потребители и  мелкопромышленные потребители.

Электроснабжение осуществляется от электрических сетей ОАО «Ленэнерго» и от ОАО «ЛОЭСК». Рассматриваемая территория относится к зоне электроснабжения ПС-49 "Чудово" 330/110 кВ.

Источником электроснабжения населенных пунктов является понизительная подстанция ПС №732-35/10 кВ "Трубников Бор". Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания и промышленные потребители.

В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на 2011-2015 годы» на территории Трубникоборского сельского поселения в целях развития в   сетей 35 кВ планируется размещение объектов регионального значения:  выполнить реконструкцию ПС 35/10 кВ  № 732 «Трубников Бор» с заменой трансформаторов мощностью 2×4 МВ×А на трансформаторы мощностью 26×,3  МВ×А.

Таблица 5.8.10	Сводные расчетные данные по годовому потреблению  электроэнергии коммунально-бытовыми объектами Трубникоборского сельского поселения

| №№ п/п | Наименование | Нагрузка, МВт | Число часов использования max эл. нагрузки в год | Годовое потребление электроэнергии, тыс. кВт. час | Источники электроснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | 2030г. |  | 2020г. | 2030г. |  |
| 1 | д. Бабинская Лука | 0,0007 | 0,0005 | 4100 | 2,85 | 1,9 |  |
| 2 | пос. Бабино | 0,0086 | 0,0086 |  | 35,15 | 35,15 |  |
| 3 | д. Вороний Остров | 0,0056 | 0,0049 |  | 22,8 | 19,95 |  |
| 4 | д. Апраксин Бор | 0,0058 | 0,0063 |  | 23,75 | 25,65 |  |
| 5 | д. Ручьи | 0,0009 | 0,0007 |  | 3,8 | 2,85 |  |
| 6 | д. Александровка | 0,0002 | 0,0007 |  | 0,95 | 2,85 |  |
| 7 | д. Бабино | 0,0985 | 0,1101 |  | 403,75 | 451,25 |  |
| 8 | д. Трубников Бор | 0,1958 | 0,2236 |  | 802,75 | 916,75 |  |
| 9 | д. Чудской Бор | 0,0452 | 0,0498 |  | 185,25 | 204,25 |  |
| 10 | д. Померанье | 0,0405 | 0,0452 |  | 166,25 | 185,25 |  |
| 11 | пос. Керамик | 0,0035 | 0,0039 |  | 14,25 | 16,15 |  |
| 12 | д. Черемная Гора | 0,0049 | 0,0053 |  | 19,95 | 21,85 |  |
| 13 | д. Коколаврик | 0,0009 | 0,0007 |  | 3,8 | 2,85 |  |
| 14 | д. Большая Горка | 0,0005 | 0,0005 |  | 1,9 | 1,9 |  |
| 15 | д. Дроздово | 0,0021 | 0,0016 |  | 8,55 | 6,65 |  |
| 16 | д. Большая Кунесть | 0,0014 | 0,006 |  | 5,7 | 24,7 |  |
|  | Итого | 0,4151 | 0,4684 |  | 1701,45 | 1919,95 | От единой энергосистемы через ПС №732-35/10кВ |

Подсчет электрических нагрузок  коммунально-бытовых потребителей  выполнен  по удельным показателям в соответствии с “Инструкцией по проектированию городских электрических сетей” РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения 1999 г.) с учетом пищеприготовления на газовых плитах  по удельным нагрузкам на 1 жителя.

Таблица 5.8.11	  Суммарные электрические нагрузки  в Трубникоборском сельском поселении на конец первой очереди (2020 г.)  и расчетного срока (2030 г.)

| № п/п | Наименование потребителей | Электрическая нагрузка, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | 2030 г. |
| 1 | Коммунально-бытовые потребители | 0,4151 | 0,4684 |
| 2 | Промышленные потребители | Нет данных | Нет данных |
| 3 | Неучтенные нагрузки, потери в сетях, собственные нужды подстанций (10%) | 0,0415 | 0,0468 |
|  | Итого | 0,4566 | 0,5152 |

Проектные решения.

Обеспечение электроснабжением проектируемых участков коттеджной и малоэтажной многоквартирной застройки.

Замена ЛЭП от д. Трубников Бор до д. Ручьи и строительство дополнительной ТП. Замена линий электропередач 0,4 кВ в населенных пунктах д. Бабино, д. Чудской Бор, д. Вороний Остров, д. Ручьи.

### 5.8.7	Связь

Телефонизация

Трубникоборское сельское поселение телефонизировано.

Территория Трубникоборского сельского поселения охвачена зонами устойчивой связи основных операторов сотовой связи.

Услуги связи оказывают: ОАО «Ростелеком» Петербургский объединенный филиал, услуги сотовой связи: ОАО «Вымпел-Коммуникации», ОАО «МТС», ОАО «Облком», ОАО «Мегафон».

В соответствии с перспективами развития Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области до 2017 года предусматривается:

- установка мачты сотовой связи ТЕЛЕ-2 в д. Чудской бор; установка башни сотовой связи МТС д. Большая Кунесть и д. Померанье, установка мачты сотовой связи Мегафон в д. Померанье;

- замена воздушной телефонной линии на кабель между д. Померанье и д. Чудской Бор;

- установка новых АТС в д. Трубников Бор и д. Чудской Бор;

- расширение оборудования телефонной связи на 50 номеров в д. Трубников Бор.

Почтовая связь

В Трубникоборском сельском поселении сохраняется и расширяется отделение почтовой связи, которое кроме традиционных почтовых услуг, предлагает населению товары народного потребления, осуществляет прием и доставку отправлений ускоренной почтой, прием оплаты всех видов коммунальных услуг, выдачу пенсий, микрокредитов и т.д. В отделениях связи Трубникоборского сельского поселения также открыты пункты коллективного доступа в интернет.

## 5.9	Мероприятия по охране окружающей среды

Органы местного самоуправления отвечают за ряд вопросов, касающихся охраны окружающей среды, природопользования, обеспечения экологической безопасности населения. Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к ведению муниципальных образований отнесены следующие вопросы:

- обеспечение санитарного благополучия населения;

- контроль использования земель на территории муниципального образования;

- регулирование использования водных объектов местного значения;

- благоустройство и озеленение территории муниципального образования;

- организация утилизации и переработки бытовых отходов;

- участие в охране окружающей среды на территории муниципального образования.

Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, комфортных условий проживания населения и рациональное природопользование при устойчивом социально-экономическом развитии поселения. В результате оценки экологического состояния и перспектив развития территории выявлены экологические проблемы и предложен комплекс мероприятий по их устранению.

Оптимизация экологической обстановки и обеспечение экологического благополучия в рамках Генерального плана достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, её инженерного обустройства и благоустройства. Предложения по градостроительному развитию территории базируются на комплексной оценке, которая учитывает территориальные ограничения, направленные на сохранение компонентов природной среды, здоровья населения. Перспективное развитие жилой застройки предусмотрено за пределами санитарно-защитных зон, с учетом  всех планировочных ограничений.

### 5.9.1. Формирование экологического каркаса территории

Стратегия формирования экологического каркаса ставит задачу обеспечения  сохранности биологического и ландшафтного разнообразия на расчетный период, включая охрану рек, лесов, водно-болотных угодий.  Природные комплексы Трубникоборского сельского поселения включаются в общую систему охраняемых природных территорий Ленинградской области. Под экологическим каркасом территории понимается совокупность ее экосистем, с индивидуальными характеристиками природопользования для каждого участка, образующих пространственно-организованную структуру, которая поддерживает экологическую стабильность территории, предотвращая потерю биоразнообразия и деградацию природных систем.

Для обеспечения благоприятного природоохранного статуса экосистем, местообитаний, видов и ландшафтов, имеющих региональное значение необходимо обеспечить охрану типичных экосистем и природных местообитаний, а также ландшафтов в пределах их обычного распространения, обеспечить устойчивое использование природно-антропогенных комплексов, поддерживать жизнеспособность популяций видов в пределах их типичного ареала, а также поддерживать те природные процессы, от которых зависят состояние экосистемы, местообитания, виды и ландшафты.

Экологический каркас, как и любая система, имеет сложную функциональную структуру и состоит из площадных и линейно вытянутых элементов. Площадные структуры играют роль ядер, биоцентров (особо охраняемые природные территории), линейные структуры (реки, водоохранные леса, пойменные луга) играют роль биокоридоров связывающих между собой ядра (транзитные территории). В структуре экологического каркаса также выделяются так называемые буферные территории, защищающие ключевые и транзитные территории и от неблагоприятных антропогенных воздействий.

Потребность в охранных зонах и их конфигурация в значительной степени зависит от требований к охране наиболее чувствительных видов, от специфики наиболее интенсивного воздействия и от свойств ландшафта. На практике, особенно в случае малых ключевых территорий или узких коридоров, роль буферных территорий состоит в предотвращении или уменьшении нарушений на приграничных участках. Иногда охранные зоны могут быть размещены на некотором расстоянии от защищаемой территории.

Таким образом, формирование экологического каркаса на рассматриваемой территории представляет собой развитие и регламентацию существующих форм территориальной охраны природы и регулирования природопользования. В экологический каркас включаются все существующие меры экологической регламентации природопользования:

- особо охраняемые природные территории ООПТ (существующие или планируемые),

- участки ограниченного природопользования: защитные леса лесного фонда, сенокосные луга;

- различные типы охранных зон: водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов, охранные зоны транспортных и инженерных коммуникаций и др.

### 5.9.2	Мероприятия по развитию особо охраняемых природных территорий

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) являются ключевыми звеньями экологического каркаса территории.

В Схеме территориального планирования Тосненского муниципального района на первую очередь резервируются территории для организации ООПТ регионального и местного значения, которые учитываются при подготовке проекта Генерального плана Трубникоборского сельского поселения. Проектные предложения генерального плана направлены  на сохранение объектов, представляющих высокую природоохранную ценность, таких как естественные местообитания, крупные природные территории, а также популяции редких и исчезающих видов.

К планируемым к организации особо охраняемым природным территориям регионального значения на территории Трубникоборского сельского поселения относятся:

1.  	Часть территории планируемого комплексного заказника «Река Тигода». Предлагаемая к заповедованию территория расположена в юго-западной части поселения и охватывает территорию к востоку от деревень Апраксин Бор и Ручьи до границы поселения.

Обоснование для организации ООПТ подготовлено специалистами СПбГУ. Общая площадь планируемого объекта составляет около 25 тыс. га, в пределах Трубникоборского сельского поселения около 5 тыс. га. Особо охраняемые объекты: лесные массивы по берегу р. Тигода, места обитания дупеля, белой куропатки, летяги, лесной куницы, рыси, медведя.

Рекомендуемый режим охраны предполагает запрет всех видов рубок, отвода земель под строительство и садоводства, распашку лугов вдоль р. Тигода.

2. Часть территории планируемого (на первую очередь) зоологического заказника «Вериговщина». Предлагаемая к заповедованию территория расположена на северо-западе Трубникоборского сельского поселения на правобережной части р. Тигода и распространяется на севере и западе до границ муниципального образования, на юго-западе предлагаемая граница проходит восточнее пос. Керамик, на юге – вдоль притока р. Тигода.

Общая площадь планируемого объекта составляет около 13 тыс. га, в пределах Трубникоборского сельского поселения - около 8 тыс. га.

Значительная часть территории заболочена, имеются участки сфагновых болот. По берегу р. Тигода расположены сенокосные луга. На данной территории сохранились многие редкие виды птиц: гнездятся беркут, луговой и полевой луни, серый журавль. В лесных массивах сохранились глухариные тока. На крупных болотных массивах отмечаются места  миграционных стоянок водоплавающих и околоводных птиц. Из млекопитающих  здесь распространены заяц-беляк, лось, кабан, медведь, волк.

Заказник организуется с целью сохранения природных ландшафтных комплексов, мест обитания редких видов животных, поддержания биологического разнообразия.

3.	Ботанический памятник природы регионального значения «Померанье», площадь 200 га. Расположен на участке между железной дорогой и автомобильной дорогой регионального значения, к юго-востоку от д. Померанье.

Цель создания – сохранение луговых участков - местообитаний редких для флоры Ленинградской области растений.

Рекомендуемый режим охраны должен предусматривать запрет застройки, организации садоводств и огородничеств, сбор редких видов растений.

На расчетный срок предусматривается выделение территории для организации ООПТ местного значения: лечебно-оздоровительная местность «Тигода».

Лечебно-оздоровительная местность «Тигода», расположена к югу от устья р. Тверезна, впадающей в р. Тигода, на севере, граничащая с д. Большая Кунесть. Площадь планируемой ООПТ составляет 13,5 га. Территория обладает высоким природно-ресурсным потенциалом, в д. Большая Кунесть имеется источник минеральных вод, ресурсы которого могут использоваться для бальнеолечения.

### 5.9.3. Обеспечение санитарного благополучия населения

Обеспечение нормативных уровней загрязнения атмосферного воздуха.

Основными источниками загрязнения на рассматриваемой территории являются сельскохозяйственные предприятия и транспорт (железнодорожный и автомобильный).

Развитие производственно-складской зоны на территории д. Трубников Бор предполагает размещение производственных предприятий IV – V классов опасности, при эксплуатации которых будут выделяться выбросы от организованных (вентиляционные выбросы, выбросы котельных) и неорганизованных источников (автотранспорта).

Влияние на воздушный бассейн, связанное с выбросами обслуживающего автотранспорта, будет локализовано в пределах СЗЗ объектов. Перспективное развитие жилой застройки предусмотрено за пределами санитарно-защитных зон.

При озеленении улично-дорожной сети и санитарно-защитных зон следует использовать растения, стойкие к загрязнению воздуха, - тополь канадский, сирень обыкновенную, шиповник, кизильник, спирею, черёмуху виргинскую и др. Целесообразно

также использование относительно стойких к загрязнению атмосферы хвойных вечнозеленых пород (туи западной, веймутовой сосны), и  с растений, обладающих средней устойчивостью к загрязнению, но при этом имеющими большую лиственную массу, которая интенсивно поглощает вредные примеси – липой, тополем берлинским, вязом обыкновенным и кустовым, клёном ясенелистным и др.

Обеспечение нормативного уровня шума в жилой зоне предусматривает:

- Соблюдение регламентов санитарно-защитных зон и санитарных разрывов.

- Проведение шумозащитных мероприятий: создание зеленых полос вдоль основных автомобильных дорог.

Водоохранные мероприятия:

Первая очередь

- строительство канализационных очистных сооружений в д. Трубников Бор,

- разработка проектов зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- установление округа санитарной охраны источника минеральных вод в д. Большая Кунесть;

- строительство очистных сооружений и внедрение современных технологических процессов в крупных животноводческих комплексах;

- очистка русел рек Тигода, Равень, Тверезна и их притоков от скопившихся загрязнений и мусора;

- ограничение хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

Мероприятия по охране почв и геологической среды:

Первая очередь

- рекультивация нарушенных в процессе добычи полезных ископаемых территорий,  заброшенных карьеров в д. Трубников Бор, д. Померанье, д. Чудской Бор, д. Ручьи.

- организация защитных лесных полос вдоль транспортных коммуникаций для предотвращения загрязнения почв.

Мероприятия по сохранению и восстановлению природных ресурсов, комплексов:

- формирование системы особо охраняемых природных территорий  и зеленых насаждений общего пользования;

- запрещение отводов новых земельных участков под разработку карьеров, строительство, организацию садоводств на территории планируемых особо охраняемых природных территорий (первая очередь, расчетный срок);

- проведение лесовосстановительных мероприятий на нарушенных территориях лесного фонда:

- размещение хозяйственных и иных объектов с  учетом ограничений, необходимых для предупреждения или уменьшения негативного воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания (условия забора воды и отведения сточных вод, условия работ в водоохранной зоне, ограничения по срокам и способам производства работ на акватории и другие условия);

Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой

Оценка результатов химического и микробиологического анализа питьевой воды проведенного испытательной лабораторией качества воды (ОАО «ЛОКС») в д. Трубников Бор в 2012 году (скважина № 33268), показала, что концентрации исследуемых ингредиентов превышают нормативы СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателям мутности и по железу общему.

Водопроводные очистные сооружения на территории поселения в настоящее время отсутствуют, необходимы мероприятия по обезжелезиванию воды.

На снижение риска здоровью населения направлены следующие мероприятия:

- создание условий для отдыха и занятий спортом, организация площадок для спортивных игр, велосипедных дорожек;

- развитие системы зеленых насаждений;

- определение приоритетных мероприятий по достижению требуемого сокращения выбросов загрязняющих веществ от основных источников.

## 5.10	Санитарная очистка территории

В соответствии с программой «Отходы» на 2010-2015 годы предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание. В задачу санитарной очистки территории входит сбор, удаление и обезвреживание твёрдых бытовых отходов (ТБО) из всех жилых и общественных зданий, выполнение работ по летней и зимней уборке улиц с целью обеспечения чистоты проездов и безопасности движения, а также вывоз жидких бытовых отходов.

Вывоз твердых бытовых отходов с территории Трубникоборского сельского поселения предусматривается на полигон «Куньголово». Сбор и транспортировка отходов будет осуществляться специализированными организациями, имеющими на балансе машины и механизмы для вывоза твёрдых и жидких отходов, снега, летней и зимней уборки территории, эксплуатации полигона, мойке контейнеров и др.

Обращение с отходами планируется осуществлять в соответствии с генеральной схемой санитарной очистки Трубникоборского сельского поселения. Норма накопления твёрдых бытовых отходов на одного человека в Тосненском муниципальном районе принята для населения, проживающего в благоустроенном фонде – 1,3 м3/год, в частном секторе – 1,8 м3/год.

Нормы накопления твердых бытовых отходов величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Так, отмечается тенденция роста количества образующихся отходов с ростом доходов населения. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось - помимо традиционных материалов, таких, как бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов. Наблюдается тенденция быстрого морального старения вещей, что также ведет к росту количества отходов. Изменения, произошедшие на рынке товаров и в уровне благосостояния населения за последнее время, несомненно, являются причиной изменения нормы накопления отходов в большую сторону, поэтому каждые 3-5 лет необходим пересмотр норм накопления отходов и определение их по утвержденным методикам.

По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Памфилова увеличение массы отходов в год в среднем составляет 3-5%. В Генеральном плане  Трубникоборского сельского поселения принято ежегодное увеличение отходов 4% в год.

Сбор ТБО планируется осуществлять:

- в зоне индивидуальной малоэтажной застройки - отходы будут собираться в бумажные или малые пластмассовые сборники, которые вручную или механически загружаются в кузов собирающего мусоровоза;

- в многоквартирной застройке этажностью  до 4-х этажей на контейнерных площадках устанавливаются стандартные герметичные контейнеры. Контейнерные площадки должны быть обустроены, вывоз отходов производиться по системе сменяемых контейнеров.

На этих же площадках следует размещать съемные контейнеры-кузова для сбора крупногабаритных отходов. Вывоз контейнеров-кузовов осуществляется по мере их заполнения.

В составе проекта генерального плана предусматривается полный охват планово-регулярной схемой очистки всех домовладений жилищного фонда и общественных зданий. Необходима организация контейнерных площадок в д. Бабино, д. Померанье.

Биологические отходы, которые могут образовываться  в личных, подсобных хозяйствах, в населенных пунктах утилизируют путем переработки  на 
ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах) в соответствии с действующими правилами,  обеззараживают в биотермических ямах, уничтожают сжиганием  или  в  исключительных случаях захоранивают в специально отведенных
местах. Владельцы животных,  в срок не более суток с момента гибели животного,  обнаружения абортированного или мертворожденного плода, обязаны
известить об этом ветеринарного специалиста, который на месте, по результатам осмотра,  определяет порядок утилизации или уничтожения биологических отходов.

Основные мероприятия:

- реализация генеральной схемы санитарной очистки  Трубникоборского сельского поселения;

- развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, сортировки и вывоза твердых бытовых отходов на объекты хранения и утилизации отходов;

- ликвидация несанкционированных свалок.

### 5.11	 Инженерная подготовка территории

На основе анализа инженерно-геологических, гидрогеологических условий и материалов по экологическому состоянию почв на территориях, предназначенных для градостроительного освоения,  необходимо предусматривать следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- подготовка территории под строительство, выравнивание поверхности по проектным отметкам;

- отвод поверхностных вод: создание системы ливневой канализации, отводящей поверхностный сток на очистные сооружения;

- понижение уровня грунтовых вод путем устройства закрытой сети водостоков с очистными сооружениями ливневых вод в районе капитальной застройки;

-  улучшение сети открытых дренажных канав;

- защита территории от затопления и подтопления в деревнях: Большая Кунесть,  Большая Горка, Бабино, Бабинская Лука, Александровка.

- благоустройство русел рек;

- обустройство  рекреационных зон.

Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой улиц, проездов, площадей является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории. Сбор дождевых и талых вод с проектируемой территории достигается путем проведения мероприятий по вертикальной планировке с установкой в пониженных местах дождеприемных колодцев, отвод воды из которых должен осуществляться в проектируемые дождевые коллекторы, а далее на ЛОС.

При проектировании открытых плоскостных сооружений для обеспечения поверхностного водоотведения и улучшения условий дренирования должны быть предусмотрены нормативные уклоны для сброса дождевых вод за пределы сооружения (по рельефу, в водоотводные лотки или дренажные канавы).

Защита территории от затопления. Пойменные террасы речных долин р. Тигода и ее притока р. Равань подвержены затоплению. В весенний период пойма ежегодно затопляется слоем воды от 0,2 м до 1,5 м. В большинстве случаев в бассейнах этих рек наивысшие уровни воды формируются в момент прохождения максимального стока весеннего половодья.

Гидравлические расчёты регулируемого русла, включающие определение расчётных расходов воды в реке, объем земляных работ, уточнение границ водосборной площади, должны быть выполнены специализированной организацией.

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления следует предусматривать:

- обвалование территорий со стороны водных объектов;

- искусственное повышение рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок;

- аккумуляцию, регулирование, отвод поверхностных сбросных и дренажных вод с затопленных, временно затопляемых территорий и низинных нарушенных земель;

- сооружения инженерной защиты, в том числе: дамбы обвалования, дренажи, дренажные и водосбросные сети и другие.

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты следует использовать естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты.

Гидравлические расчёты регулируемого русла, включающие определение расчётных расходов воды в реке, объем земляных работ, уточнение границ водосборной площади, должны быть выполнены специализированной организацией. В состав проекта инженерной защиты территории следует включать организационно-технические мероприятия, предусматривающие пропуск весенних половодий и дождевых паводков.

Обустройство рекреационных зон. Инженерная подготовка и оборудование территории, выделенной для организации рекреационной зоны в д. Трубников Бор, включает мероприятия по организации рельефа, мелиорации, очистки прудов, работы по берегоукреплению.

Обустройство водоемов, составляющих композиционную основу рекреационной зоны д. Трубников Бор, направлено на укрепление берегов, понижение уровня грунтовых вод, создание мест отдыха у воды, обогащение пространственной композиции. Укрепление берегов водоемов осуществляется с помощью одерновки откосов, применения деревянных свай и брусьев, каменных или бетонных элементов.

Создание мест отдыха у воды включает: устройство пляжей и мест купания, лодочной станции, других водных объектов. Необходимым условием организации отдыха на воде является удовлетворяющая санитарно-гигиеническим требованиям чистота воды, проточность, глубина, гидрологический и температурный режимы, величина водной поверхности. Для катания на лодках и водных велосипедах минимальная ширина акватории - 10 м, глубина - 0,8 м.

В состав мероприятий по благоустройству и организации пляжей входит расчистка береговой полосы от кустарниковой растительности, планировка берега и намыв песчаной подушки толщиной слоем 0,3 м.

Подсыпка предусматривается и в воду в пределах прибрежной полосы на ширину от 3 до 5 м. Рельеф дна в месте купания должен углубляться постепенно, не иметь уступов, дно водоёмов должно быть плотным, свободным от коряг, острых камней. Пляж и берег у места купания должны быть пологими, без обрывов и ям. Пляж устраивается с уклоном 0,05–0,12 до глубины воды 1,5 м.

Благоустройство русел рек. С целью улучшения экологического и санитарного состояния и снижения ущерба от вредного воздействия проектом генерального плана предлагается проведение мероприятий по благоустройству русел рек в границах населенных пунктов: расчистка от ила, мусора и растительности, дноуглубление на отдельных участках русел, благоустройство и залужение прибрежно-защитных полос.

Рекультивация нарушенных территорий. На территории сельского поселения имеется несколько заброшенных карьеров по добыче песка: в д. Ручьи, д. Трубников Бор, д. Померанье, д. Чудской Бор. На нарушенных территориях предусматриваются мероприятия по рекультивации нарушенных территорий. На обводненных карьерах планируется рекультивация для рекреационных целей.

## 5.12	 Мероприятия по сохранению историко-культурного наследия

В связи с тем, что на сегодняшний день территории и зоны охраны данных объектов культурного наследия не установлены, необходимо соблюдать требования Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25 июня 2002 г., в соответствии с которым:

Проекты планировки, застройки и реконструкции населенных пунктов, имеющих объекты культурного наследия, подлежат согласованию с Департаментом государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия Комитета по культуре Ленинградской области,

Проектирование проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника ( в т.ч. археологического) или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в проекты должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов.

После разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия документы территориального планирования подлежат соответствующей корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений.

Для сохранения культурного наследия генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия:

- благоустройство территории братских захоронений советских воинов (объектов культурного наследия регионального значения), расположенных на территории сельского поселения:  д. Апраксин Бор ( 2 объекта),  д. Померанье  (1 объект),  д. Трубников Бор (1 объект), д. Чудской Бор (1 объект),

-  реконструкция парка усадьбы Багратион-Мухранских (объект культурного наследия, выявленный) в д. Трубников Бор, с включением его в рекреационную зону населенного пункта;

- восстановление церкви Знамения Божией Матери (объект культурного наследия, выявленный) в д. Бабино;

- выделение на местности ограничительными знаками территории археологического объекта «грунтовый могильник Крапивно»;

- разработка и организация тематических туристских маршрутов по местам братских захоронений советских воинов, военных действий в период Великой Отечественной войны;

## 5.13	Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории

Предложения по размещению объектов  местного значения на территории Трубникоборского сельского поселения  даны на основе анализа использования территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования.

Размещение объектов местного значения в проекте генерального плана  Трубникоборского сельского поселения Тосненского муниципального района выполнено с учетом требований, соответствующих нормативным документам. В целях обеспечения безопасности населения, охраны окружающей среды вокруг объектов и производств устанавливаются специальные территории с особым  режимом использования. Предлагаемые к размещению на территории сельского поселения объекты местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду, по санитарной классификации (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) в основном относятся к IV, V классам опасности. Границы санитарно-защитных зон ряда объектов, уровень загрязнения от которых за пределами промышленной площадки составляет не более 0,1 ПДК и (или) ПДУ, совпадает с границами промышленных площадок.

В таблице 5.13.1 приведен перечень планируемых объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду.

Таблица 5.13.1 Планируемые объекты местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду

| Наименование объекта | Последовательность выполнения мероприятий | Класс опасности в соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Санитарно-защитная зона, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Автозаправочный комплекс в д. Трубников Бор | 1 очередь | IV класс | 100 |
| Строительство канализационных очистных сооружений (КОС) в д. Трубников Бор | 1 очередь | III класс | 300 |
| Капитальный ремонт КНС в д. Трубников Бор при расчетной производительности насосной станции до 5 тыс. м3/сутки | 1 очередь |  | 20 |
| Реконструкция животноводческого комплекса на 1100 голов (молочное животноводство) к югу от д. Трубников Бор | 1 очередь | II класс | 300 |
| Животноводческая ферма на 50 голов, д. Чудской Бор | 1 очередь | V | 50 |
| Автозаправочная станции для заправки грузового и легкового Автотранспорта д. Трубников Бор | 1 очередь | IV | 100 |
| Строительство предприятия гончарного производства (производство сувениров) в д. Померанье | 1 очередь | IV | 100 |
| Склад хранения промышленных и хозяйственных товаров в д. Трубников Бор | Расчетный срок | V | 50 |
| Звероферма до 50 голов, в окрестностях д. Апраксин Бор | 1 очередь | V | 50 |
| Автозаправочные станции для заправки легкового автотранспорта | Расчетный срок | V | 50 |
| Кемпинг до 50 машино-мест, при въезде в д. Апраксин Бор | Расчетный срок | V | 50 |

ГРС «Трубниково» планируется разместить, юго-восточнее д. Трубников Бор, в 400 м юго-западнее Московского шоссе. Класс опасности III,  санитарно-защитная зона данного объекта составляет 300 м и не распространяется на жилые территории деревни. Строительство газопровода- отвода требует организации санитарного разрыва – 20 м.

## 5.14	Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения

Предложения по территориальному развитию населённых пунктов направлены на обеспечение расчетных объемов жилищного строительства и развитие производственного потенциала с учетом увеличения численности населения. Потребность в территории для развития населённых пунктов определена исходя из величины основных технико-экономических показателей проекта.

В связи с  перспективами градостроительного развития территории муниципального образования генеральным планом сельского поселения предлагается расширение границ населенных пунктов с целью развития зон жилой застройки и ведения личных подсобных хозяйств за счет земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в ведении Трубникоборского сельского поселения (таблица 5.14.1).

Таблица 5.14.1	 Изменение площади земель в границах населенных пунктов

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь, в существующих границах, га | Площадь в планируемых границах, га | Изменение границ населенных пунктов, га | Категория земель участков, включаемых в границы населенных пунктов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Александровка | 29,3 | 29,3 | - | - |
| 2 | д. Апраксин Бор | 43,0 | 43,0 | - | - |
| 3 | д. Бабинская Лука | 41,6 | 41,6 | - | - |
| 4 | д. Бабино | 284,8 | 291,8 | 7,0 | Земли сельскохозяйственного назначения находящиеся в ведении муниципального образования |
| 5 | пос. Бабино | 47,0 | 47,0 | - |  |
| 6 | д. Большая Горка | 39,8 | 39,8 | - |  |
| 7 | д. Большая Кунесть | 26,5 | 31,5 | 5,0 | Земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в ведении муниципального образования |
| 8 | д. Вороний Остров | 42,0 | 42,0 | - | - |
| 9 | д. Дроздово | 20,4 | 20,4 | - | - |
| 10 | пос. Керамик | 38,0 | 38,0 | - | - |
| 11 | д. Коколаврик | 8,9 | 8,9 | - | - |
| 12 | д. Померанье | 69,0 | 71,2 | 2,2 | Земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в ведении муниципального образования |
| 13 | д. Ручьи | 26,4 | 26,4 | - |  |
| 14 | д. Трубников Бор | 249,1 | 256,3 | 7,2 | Земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в ведении муниципального образования |
| 15 | д. Черемная Гора | 16,2 | 16,2 | - | - |
| 16 | д. Чудской Бор | 50,5 | 50,5 | - | - |
| 17 | Итого | 1032,5 | 1053,9 | 21,4 |  |

В соответствии с действующим законодательством учтены условия и критерии перевода земель из категории сельскохозяйственного назначения в другую категорию:  особо ценными сельскохозяйственными угодьями данные участки не являются.

## 5.15	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

### 5.15.1 	Техногенные пожары

На территории Трубникоборского сельского поселения пожарную безопасность обеспечивает пожарная часть № 112, дислоцированная в г. Любань, ул. Кирпичная, д. 4 . Сформированных пожарных частей на территории сельского поселения нет. Пожарные дружины на территории сельского поселения не сформированы.

Согласно Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 76) дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Расстояние от г. Любань до д. Трубников Бор составляет 12 км.

При радиусе доступности пожарного депо в среднем около 10 км в сельском поселении по автомобильным дорогам общего пользования, остаются нормативно не охваченными подразделениями пожарной охраны большинство населенных пунктов сельского поселения, за исключением д. Померанье и пос. Керамик. Помимо населенных пунктов на территории сельского поселения вне нормативного радиуса доступности пожарными подразделениями остаются большие садоводческие массивы, в которых в летний период проживает до 15 тыс. чел. Крупных промышленных предприятий и объектов на территории сельского поселений нет.

Проектом генерального плана предлагается разместить два пожарных депо в д. Чудской Бор и в д. Вороний Остров 5 типа на 2 пожарных автомобиля каждый, в соответствии с нормами НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» и согласно Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». При данном расположении проектируемых пожарных подразделений, в зону нормативного охвата прибытия первого подразделения пожарной охраны попадут максимальное количество населенных пунктов Труникоборского сельского поселения, а также все садоводства расположенные в границах сельского поселения. Площадь земельных участков под строительство пожарных депо в соответствии с рекомендациями НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» составляет 0,55 га.

Пожарные депо предусматривается разместить на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Расстояние от границы участка размещения пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков школ, детских и лечебных учреждений – не менее 30 м. Территория размещения пожарного депо должна иметь два въезда (выезда), ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 м, а также ограждение высотой не менее 2 м. Дороги и площадки на территории пожарного депо следует предусматривать с твердым покрытием. Проектируемые пожарные депо должно полностью соответствовать требованиям НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

Противопожарные мероприятия в части объемно-планировочных решений, установления пределов огнестойкости строительных конструкций, обеспечения безопасной эвакуации при пожаре, выбора отделочных материалов проектируемых объектов принимаются в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил.

На территории сельского поселения расположены социальных объекты (школы, детские сады, медицинские учреждения и т.д.), часть из которых в настоящее время не оборудована автоматическими пожарными сигнализациями и системами оповещения и имеет ряд нарушений пожарной безопасности. На весь срок реализации генерального плана необходимо оборудовать все социальные объекты и места массового скопления населения автоматическими пожарными сигнализациями, системами оповещения, обустройство данных объектов должно быть выполнено согласно действующим нормам пожарной безопасности.

Первичные меры пожарной безопасности

Первичные меры пожарной безопасности, согласно Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ,  включают в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Противопожарное водоснабжение

На территории Трубникоборского сельского поселения должны быть предусмотрены источники наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения.

Проектируемые и существующие объекты капитального строительства в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.10.2007 № 269 «Об утверждении Перечня зданий и помещений, которые требуется оборудовать пожарной автоматикой с передачей сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе и локальными системами оповещения о чрезвычайных ситуациях на центральные пункты связи пожарных частей территориальных подразделений Государственной противопожарной службы, расположенных на территории Ленинградской области», на территории сельского поселения должны оборудоваться установками пожарной автоматики, в том числе системами противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

Основным источником противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения является пожарные и естественные водоёмы.

На территории сельского поселения на сегодняшний день расположено 19 пожарных водоёмов в 8 населенных пунктов,  в 3 населённых пунктах воду возможно забирать из рек Тигода и Тверезна (таблица 5.15.1). Большинство пожарных водоёмов не оборудованы соответствующим образом подъездами, площадками, пирсами. Забор воды из рек осуществляется с естественной береговой линии, места не оборудованы подъездами и пожарными пирсами.

Данные о местах расположения пожарных водоёмов и местах забора из естественных водоёмов предоставлены администрацией Трубникоборского сельского поселения.

Таблица 5.15.1  Список пожарных водоёмов и естественных водоёмов на территории Трубникоборского сельского поселения

| № | Месторасположение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | д. Трубников Бор | ул. Парковая, д.11 | не оборудован пирсом |
|  |  | Карьеры по дороге на станцию |  |
| 2 | д. Померанье | Московское шоссе, д. 1 | не оборудован подъезд |
|  |  | ул. Станционная, д. 17а | нет подъезда с пирсом |
|  |  | Московское шоссе, д. 85 | нет подъезда с пирсом |
|  |  | Московское шоссе, д. 90 | нет подъезда с пирсом |
| 3 | пос. Керамик | ул. Гончарная, д. 2 | нет подъезда с пирсом |
|  |  | ул. Гончарная, д. 1 | нет подъезда с пирсом |
| 4 | д. Чудской Бор | ул. Центральная, д. 1 | нет подъезда с пирсом |
| 5 | д. Черемная Гора | река Тигода | нет подъезда с пирсом |
| 6 | д. Большая Кунесть | реки Тверезна и Тигода | нет подъезда с пирсом |
| 7 | д. Большая Горка | река Тигода | нет подъезда с пирсом |
| 8 | д. Бабино | ул. Дритовская, д.16 | нет необходимого запаса воды |
|  |  | Московское шоссе, 70 |  |
|  |  | ул. Школьная, напротив д.1а, д. 11 |  |
|  |  | ул. Заречная |  |
| 9 | д. Вороний Остров | Воронеостровская, д. 22 | нет подъезда с пирсом |
|  |  | ул. Воронеостровская, д.34 | нет подъезда с пирсом |
| 10 | д. Апраксин Бор | ул. Полевая, д.22 | нет подъезда с пирсом |
|  |  | ул. Апраксинская, д. 43 | нет подъезда с пирсом |
|  |  | ул. Апраксинская, д. 54 | нет подъезда с пирсом |
| 11 | д. Ручьи | ул. Ручейная, д.13 | нет подъезда с пирсом |

Для обеспечения бесперебойного снабжения водой на нужды пожаротушения предлагается на первую очередь проекта обустроить подъезды для забора воды с площадками размером не менее 12×12 м, на всех существующих пожарных водоёмах. В части населенных пунктов, в которых отсутствуют источники противопожарного водоснабжения – д. Бабинская Лука, пос. Бабино, д. Александровка и д. Дроздово  необходимо строительство пожарных водоёмов с подъездами и площадками.

К пожарным водоёмам и пожарным пирсам должен быть обеспечен свободный подъезд пожарных машин с облегченным усовершенствованным покрытием. У источников противопожарного водоснабжения, а также по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

Помимо пожарных водоёмов на территории сельского поселения источниками противопожарного водоснабжения являются пожарные гидранты. На проектируемых территориях пожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом. Системы водоснабжения, обеспечивающие и противопожарные нужды, следует проектировать исходя из расчетов расхода воды на тушение пожара.

Все вновь проектируемы жилые и производственные территории в проекте генерального плана, планируется оборудовать противопожарным водопроводом. Также необходимо планомерное развитие существующей системы пожарного водоснабжения в не охваченных существующих жилых и производственных территориях.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» противопожарные водопроводные сети должны обеспечить определенный расход воды на наружное пожаротушение в зависимости от численности населенного пункта и характера застройки.  Для сельского поселения с существующей численностью 1610 чел. и прогнозной 2021 чел. на расчётный срок, система противопожарного водоснабжения в зонах существующей и проектируемой застройки должна обеспечивать расход воды – 10 л/сек. Расчётное количество одновременных пожаров – 1.

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части. При этом установка гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается. Пожарные гидранты на водопроводной сети должны располагаться на расстоянии не более 200 м друг от друга, для обеспечения пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов.

Пожарная безопасность на территории садоводств

В центральной части сельского поселения  расположены крупные садоводческие и дачные некоммерческие товарищества, которые в настоящее время находятся за пределами нормативного радиуса доступности пожарных подразделений. В летний период численность населения проживающего в садоводствах сельского поселения достигает 15 тыс. чел.  	Основной проблемой в сфере пожарной безопасности на территории данных садоводств является отсутствие источников противопожарного водоснабжения (пожарные водоёмы).

Согласно Федеральным законом от 22.07.2008 г. № ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоёмы или резервуары вместимостью не менее 25 м3при числе участков до 300 и не менее 60 м3 при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей).

Генеральным планам на первую очередь проектируется организация части первичных мер пожарной безопасности на территории садоводств сельского поселения, а именно:

- строительство пожарных водоёмов на территории садоводств;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности.

Проезды и подъезды

Ко всем зданиям генеральным планом предусматривается доступ пожарных машин по улицам и внутриквартальным проездам.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно), согласно Федеральному закону от 22.07.2008 г. № ФЗ-123, должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15×15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов – не менее 3,5 метра.

Все пожарные  проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям в зависимости от их этажности, размеров, конструкций должны проектироваться согласно нормам Федеральному закону от 22.07.2008 г. № ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Пожаровзрывоопасные объекты на территории Трубникоборского сельского поселения

К декларируемому объекту относится магистральный нефтепродуктопровод (МНПП) «Кириши-Санкт-Петербург», участок которого проходит в северо-восточной части сельского поселения. Нефтепродуктопровод обеспечивает транспорт нефтепродуктов с Киришского НПЗ потребителям Санкт-Петербурга, Ленинградской области и на экспорт через Морской торговый порт.

МНПП проходит вдоль федеральной автомобильной дороги М-10 Е-105 «Россия»,  до д. Померанье (со стороны Санкт-Петербурга) рядом с которой делает поворот на северо-восток, пересекая дорогу М-10 Е-105 «Россия» и железную дорогу Санкт-Петербург – Москва. МНПП проходит вблизи следующих населенных пунктов – д. Померанье, пос. Керамик, д. Чудской Бор. Наиболее опасными участками на МНПП являются переходы через автомобильную и железную дорогу в районе д. Померанье.

Вдоль автодороги  М-10 Е-105 «Россия», с западной стороны, проходит магистральный газопровод по всей территории сельского поселения с газораспределительной станцией (ГРС) рядом с д. Трубников Бор. По газопроводу транспортируется природный горючий газ под высоким давлением до 55 атм. Основными опасностями на газопроводах являются аварии, связанные с катастрофической разгерметизацией трубопровода и горением газа, истекающего из повреждённого участка. Наиболее опасными участками магистральных газопроводов являются участки пересечения газопроводов с железными и автомобильными дорогами.

Ко второму уровню опасности следует отнести газораспределительные станции, предназначенные для снижения давления газа, поступающего из магистральных газопроводов, в зависимости от требований потребителя.

К пожаровзрывоопасным объектам на территории Трубникоборского сельского поселения относятся автозаправочные станции (АЗС) На территории сельского поселения расположено 4 АЗС различных предприятий. На каждой АЗС хранятся следующие виды нефтепродуктов: бензин (АИ-95, 92, 76) и ДТ. Средний объём хранящихся на АЗС нефтепродуктов около 100 м3. Вид хранения нефтепродуктов – в подземных ёмкостях. Все АЗС расположены вдоль автомобильной дороги «Россия».

Территории всех АЗС оборудованы молниезащитой и первичными средствами пожаротушения.

Разлив нефтепродуктов на АЗС возможен при сливе нефтепродуктов из автоцистерн в случае разрыва сливного рукава или выхода из строя запорной арматуры автоцистерны резервуара. Разлив незначительных количеств нефтепродуктов возможен при выпадении пистолета из бака, заправляемого транспортного средства или несрабатывания «отсекателя» при переполнении бензобака.

Воздействию поражающих факторов при авариях на АЗС может подвергнуться весь персонал АЗС и клиенты, находящиеся в момент аварии на территории объекта. На АЗС возможно возникновение техногенной ЧС локального характера.

### 5.15.2. 	Природные пожары

Ежегодная статистика лесных и торфяных пожаров показывает, что торфяные пожары представляют угрозу, как правило, садоводствам и проходящим вблизи магистральным трубопроводам. Лесные пожары помимо садоводств несут потенциальную угрозу населённым пунктам сельского поселения. Наличие торфяников на территории сельского поселения вызывает трудности при их локализации и ликвидации, что может приводить к необходимости эвакуации населения и из зон пожаров и зон сильного задымления. Наиболее крупные болота, частично или целиком входящие в границы рассматриваемой территории – Пятницкий Мох, Красный Мох, Гладкий Мох, Мох Палочник.

В летнем периоде при сухой погоде с высокой температурой, а также из-за нарушения правил обращения с огнем населения муниципального образования, членов садоводств и огородничеств, населения г. Санкт-Петербурга, выезжающего на отдых, сбор грибов и ягод в лесах складывается сложная пожарная обстановка. Для тушения лесных и торфяных пожаров требуется задействование большого количества  сил и средств (техника  различных наименований, финансовые, материальные и т.д.). Требуется проведение лесовосстановительных работ на больших площадях.

В 90-95 % случаях виновниками возникновения пожара оказываются люди, не проявляющие должной осторожности при пользовании огнем в местах работы и отдыха.

Исходя из среднестатистических устойчивых высоких температур, в период с мая по август прогнозируемый средний класс пожарной опасности лесов сельского поселения равен 3-4.

В районах жилой и садоводческой застройки на территории сельского поселения не обустроены противопожарные разрывы в местах примыкания застройки к лесным массивам. Вовремя локализовать очаги возгорания затруднительно из-за слаборазвитой дорожной сети, в особенности противопожарных дорог лесничества.

Мероприятия по защите от лесных пожаров

Ликвидация пожаров осуществляется силами и средствами ЛОГУ «Ленобллес», арендаторами лесных участков, а также силами и средствами МЧС России по Ленинградской области, в том числе с привлечением авиации.

В целях пожарной безопасности в лесах должны осуществляться следующие мероприятия:

- противопожарное обустройство лесов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

К основным мероприятия противопожарного обустройства лесов следует отнести:

- строительство, реконструкцию и содержанию дорог противопожарного назначения;

- устройство посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов;

- прокладку просек, противопожарных разрывов;

- устройство пожарных водоёмов и подъездов к источникам воды.

На территории сельского поселения для охраны населенных пунктов от воздействия лесных пожаров расположенных вблизи  лесных массивов, необходимо обязательное обустройство противопожарных разрывов.

Привлечение граждан, юридических лиц для тушения лесных пожаров осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Охрана территории лесничества от пожаров должна осуществляется наземным способом, путем, организации дозорно-сторожевой службы с применением маршрутов патрулирования и использованием камер видеонаблюдения.

На территории лесничества устанавливается вид охраны лесов от пожаров – наземный. Комитет по природным ресурсам Ленинградской области при наличии средств может привлекать авиацию для обнаружения лесных пожаров, оповещения работников лесничеств об их возникновении, распространении и принятия необходимых мер по борьбе с пожарами.

Необходимо проведение регулярных работ по отчистке лесных массивов от захламленности. По границе с безлесными пространствами рекомендуется выкашивание травянистой растительности шириной не менее 50 м, а при невозможности  выкашивания периодическое контролируемое выжигание горючих материалов. Проведение контролируемых выжиганий сухих горючих материалов проводится в соответствии с приказом Рослесхоза от 24.03.99 г. № 68.

# Приложение 1

Список сокращений

В работе приняты следующие сокращения:

АЗС			- автомобильная заправочная станция;

ГРС			-  газораспределительная станция;

д.			- деревня;

ж/д	станция	- железнодорожная станция;

ЗСО			- зона санитарной охраны;

КНС 			-  канализационная насосная станция;

КОС			- канализационное очистное сооружение;

МКДОУ		- муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение;

МКОУ		- муниципальное казенное образовательное учреждение;

ООПТ			- особо охраняемые природные территории;

ПДК                          -  предельно-допустимая концентрация;

ПС 		            -  подстанция электрическая;

пос.			- поселок;

пр.			- проспект;

с.п.			- сельское поселение;

СЗЗ			- санитарно-защитная зона;

СНиП 			- строительные нормы и правила;

ТБО 			- твердые бытовые отходы;

ул.			- улица;

ФАП 			- фельдшерско-акушерский пункт;

чел.			-  человек.

Приложение 2

Братские захоронения

На территории Трубникоборского сельского поселения есть несколько Братских захоронений. В деревне Апраксин Бор два братских захоронения. Одно захоронение создано 01.08.1993 г. Шефствует Трубникоборская средняя школа и Совет ветеранов Трубникоборского сельского поселения. Номер захоронения в ВМЦ 47-399. Всего захоронено 930 человек. Из них известных 34, неизвестных 896. В том числе: Андреев П.П. (красноармеец), Ахманаев Б.О. (красноармеец), Бонарёв А.М. (красноармеец), Боровко, Волгин И.А., Горелов П., Дмитриев (красноармеец), Исаков А.Е. (красноармеец), Карпов В.А. (командир отделения), Карпов В.П., Ковалёв В.И. (красноармеец), Костин В.Н. (красноармеец), Кочергин С.И. (красноармеец), Кудря М. (красноармеец), Кузнецов М.Ф. (красноармеец), Лавинский М.Д. (старшина), Липовцев К.А., Лузин, Прокофьев, Маслова Ж. (партизан), Маслов С.Е. (красноармеец), Мельников А.И. (красноармеец), Осипов И.А., Прокофьев А.Д. (старшина 1 ст.), Прокофьев Г.П., Решетников, Сидоров А.И., Теконов А., Тихонов А., Хутеновский В. (лейтенант), Черкасов Ф.Д. (красноармеец), Щербаков П. (красноармеец), Ялов А.А. Из д. Александровка в д. Апраксин Бор перезахоронен: Панев В.С. (младший сержант).

Второе захоронение на гражданском кладбище. Номер в ВМЦ 47-404. Создано 10.08.1993 г. Шефствует администрация д. Трубников Бор. Всего захоронено 10 человек, 9 – неизвестных, 1 – известный.

Перезахоронены из д. Ручьи в д. Апраксин Бор: Минаков Н.М. (красноармеец), Наволокин К.И. (красноармеец), Пьекин А.П.

Из Трубникоборского сельского поселения некоторые братские могилы были перезахоронены в г. Любань на два братских захоронения. Одно расположено на Березовой аллее. Над захоронениями в г. Любань шефствуют администрация г. Любани, школа им. А.Н. Радищева и АО «ЛЛДОК». Захоронение было организовано 10.07.1985 г. Номер захоронения в ВМЦ 47-395. Захоронено 9789 человек, в том числе перезахоронено из д. Померанье: Баранов Ф.А. (рядовой), Белокарницкий М.Г. (ефрейтор), Бичаев М.П. (рядовой), Богачев Н.П. (рядовой), Дианов Д.А. (рядовой), Евсеев К.Г. (капитан), Егоров Ф.Е. (старшина), Ермолович В.П., Морозов  М.М. (лейтенент), Обухов П.Ф. (рядовой).

Из д. Коколаврик: Будовскин И.К. (лейтенант), Великовский Э.И. (старший лейтенант), Веронихин Д.Г. (лейтенант), Ветошник Ф.А. (рядовой), Гилеев Л.Л. (рядовой), Глимберг А.М. (рядовой), Голицын П. И. (рядовой), Гончаров В.В. (рядовой), Грачев М.В. (рядовой), Гуман К.И. (рядовой), Дегтярев С.Л. (рядовой), Демченко Ф.П. (рядовой), Долгалев И.Д. (рядовой), Дорошев Г.А. (рядовой), Дунаев Е.С. (рядовой), Дышин Л,З. (рядовой), Дюссельбенов С. (рядовой), Житомерский И.В. (сержант), Завьялов А.М. (сержант), Иванов В.И., Иванов В.С., Иванов И.С. (старшина), Иванов П.В. (старшина), Ивко М.Е. (рядовой), Ильницкий Г.Х., Казаков В.П. (рядовой), Качалов И.П. (рядовой), Колмаков М.Д. (рядовой), Колмогоров Т.И. (рядовой), Колюжный  А.Ф. (рядовой), Коржаков П.З. (рядовой), Коничников С.В. (рядовой), Кондратьев П.Е. (сержант), Конев Д.А. (рядовой), Косьтин П.И. (рядовой), Кравцов П.Д. (лейтенант), Кудрин Н.И. (рядовой), Кузнецов В.А. (рядовой), Куликов А.М. (рядовой), Курлейко К.Г. (рядовой),  Лавров И.И. (старший сержант), Лебедев Г.М. (рядовой), Левин С.П. (рядовой), Лукашев И.Г. (рядовой), Лукиных И.П. (рядовой), Ляхов М.И. (рядовой), Малеев И.Д. (рядовой), Миссаров Я. (рядовой), Масляничев И.С. (рядовой), Мигусев А.С. (рядовой),  Мокеев М.Л., Молодцов В.И. (старший сержант), Мочурин И.Н. (рядовой), Низовкин В.Т. (рядовой), Новиков Ф.П. (рядовой), Осипов А.Я. (рядовой), Оторбаев Б. (рядовой), Отрадов С.Ф. (рядовой), Папулов П.З. (старший лейтенант), Петрусевич И.Д. (старший лейтенант), Сельдимиров М.А. (рядовой), Смуглеев А.М. (лейтенант), Сорокин И.Л. (рядовой), Ставер А.И., Тарасов И.А. (рядовой), Телевский А.Е. (рядовой), Тураверов А.В. (рядовой), Устименко Г.И. (лейтенант), Федоров В.И., Федоров М.А. (младший сержант), Христославенко К.Т. (рядовой), Хряков Н.А. (младший лейтенант),  Челядин А.А. (рядовой), Черданцев С.Д. (сержант), Чернуха И.С. (рядовой), Шабуров А.В. (страшина), Швецов А.М. (рядовой), Шевченко П.Н. (лейтенент), Шестаков Р.Т. (рядовой), Штань А.И. (рядовой), Юлаев В.А. (рядовой), Юмаев Б.М. (рядовой), Юрьев А.И. (рядовой).

Из деревни Вороний Остров: Волков В.А. (сержант), Талипов М.А. (рядовой), Тимергазин И.С. (рядовой).

Из деревни Черемная Гора: Васильев А.Г. (рядовой), Галанин И.В. (старшина), Глебов В.Н. (рядовой), Зайцев В.И. (сержант), Зверев С.И. (сержант), Злобин З.З. (сержант), Кустов Н.Д. (сержант), Макуха А.Н. (младший сержант), Новокрещенков М.М. (лейтенант), Плюсин И.А. (старший лейтенант), Сатаров Р. (рядовой), Степанов Г.С. (рядовой), Смирнов А.Ф. (рядовой), Сулейманов А. (рядовой), Тарасенко Ф.А. (рядовой), Усанов М.И. (рядовой), Филиппов Н.С. (рядовой),  Шаикин И.А. (лейтенант), Шутов А.Ф. (младший сержант).

Второе захоронение создано 15.11.1995 г. Номер захоронения в ВМЦ 47-396. Над ним шефствуют: Любанская средняя школа им. Радищева, Совет ветеранов г. Любани и администрация г. Любани. Всего в г. Любань захоронено 341 человек, из них 337 – известных, 4 – неизвестных. В том числе перезахоронено из д. Померанье: Иово И.Д. (рядовой), Клементьев Л.А. (рядовой), Михайловский С.В. (лейтенант), Набойкин Г.А. (младший сержант), Санин М.О. (рядовой), Сущенков А.Я. (младший лейтенант), Щербаков И.И. (старший сержант). Из д. Александровка: Габриелян А.А. (рядовой),

Современные захоронения в д. Чудской Бор были образованы 10.10.1993 г. Номер захоронения в ВМЦ 47-410. Над ним шефствует АОЗТ "Агротехника". Всего захоронено 178 человек, из них 36 неизвестных, 142 известных. В том числе: Абатуров В.Г., Абрамов П.Я., Агидилушкин З.Г., Акулич С.К., Алилов Г.С., Андрейчук Ф.С. (старшина), Бавинов Н.И., Буданов П.С., Васильев Г.С., Веселов Н.В., Ветлужских Н.М., Видлога А.К., Видлога А.К., Видлога А.П., Волков Д.И., Гейсит Л.Н., Голованов Е.П., Городенко Д.П., Горюнов К.Т., Гримберг Б.А., Дмитриенко А.В., Дмитриев П.Е., Долбило И., Душкин Б.Д., Елинский Е.П., Еложнов Д.И., Еременко М.П., Ермолаев Л.Я., Золин В.А., Зоров А.А., Иванов А.П., Иванов О.П., Игнатьев К.Л., Игнатьев П.П., Иванов Н.Ф., Кабаров М.Р., Казюлин Н.И., Катаев С.Н., Кизименко Ф.А., Кириченко Е.П., Кириченко Е.П., Ковери Л.Ф., Козлов Г.Г., Комелов Г.И., Коновалов К.Ф., Коптелий Г.М., Коптелий П.М., Костенко Ф.Ф., Котов М.С., Красулин Д.Н., Кузьмин Ф.Н., Кулин С.Т., Кушнир И.С., Лабанов С.Ф., Ласкутов А.Г., Лахнов И.Д., Левитьев С.П., Левченко Б.Н., Лечков М.П., Макаев А.К., Македонов И.А., Максимов И.В., Малькин С.А., Мамрак Г.Т., Маракасов П.В. (красновармеец), Милохов А.Ф., Михайлов Г.С., Морозов Б.П., Мотошков С.Т., Мятусов В.В., Набиев Г., Налетов Н.А., Натышев П.М., Небощт Н.В., Нешипанов И.И., Нехейма П.В., Никитин Н.Е., Николаев А.Н., Николаев В.И., Николаев Н.И., Николаенко И.И., Новиков Я.Ф., Ноговицин С.В., Носков К.П., Озорин А.А., Омельченко М.М., Онфицеров Н.Е., Орлов В.А., Орлов Н.П., Осипов Ф.А., Оськин И.П., Павлов Г.В., Павлов М.С., Павлов Ф.В., Панин Г.Ф., Пантелеев А.Д., Пасечник З.А., Пастухов Н.В., Пахтечко Е.А., Первухин В.Н., Перескоков Я.А., Перечнев Т.А., Петров А.А., Пешков С.Т., Пивоваров Н.И., Пилипов И.Х., Пискунов Е.М., Пискунов Н.П., Плотников П.Е., Подпалько Я.Г., Положенцев Е.Н., Помещик С.И. (лейтенант), Понесов П.С., Понуров В.В., Попов Ф.И., Прокопенко И.П., Просенков Л.Д., Пылаев Н.И., Пятигорский С.П., Розенштейн Д., Сердотейков Н.Б., Ситповский Н.Г., Слезин Н.А., Смирнов А.Т., Тиханков П.В., Трофимов М.Е., Туман А.Ф., Тутов Л.А., Томаря М.И., Фаюртин Я., Фирсов П.А., Харченко Р.Ф., Хохлов Н.М., Худяков К.П., Чертов Г.П., Шайтанов П.А. (красноармеец), Шаповал М.Т., Шевчук С.Н., Шмаков П.П., Щукин И.И., Юженко А.К., Янченко П.И.

# Footnotes

По формуле V=N*H, где V – объём образования ТБО, N – количество единиц измерения, H – среднегодовая норма накопления отходов на единицу измерения

Нормы накопления для населения, объектов общественного назначения на территории МО «Тосненский район» Ленинградской области утверждены Постановлением главы МО «Тосненский район» Ленинградской области от 19.05.2005 г. № 388 –пг

Данные взяты с сайта www.obd-memorial.ru