СТО 01422737-023-2009

«ОАО НИИПГрадостроительства»

Открытое Акционерное Общество

Научно-исследовательский и проектный институт

по разработке генеральных планов и проектов застройки городов

Инв. №

Заказчик: Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

Шифр темы: муниципальный контракт № 2 от 30.05.2012г.

Проект

Генерального плана Трубникоборского сельского поселения Тосненского района

Ленинградской области

Пояснительная записка

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Том II

Книга 3

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Генеральный директор, канд. техн. наук					А.Д. Лаппо

Директор по научной работе, канд. геогр. наук 				Э.А. Миленина

Начальник отдела градостроительного

прогнозирования, канд. геогр. наук						П.П. Спирин

ГАП, н. с.										М.И. Шацман

ГИП, рук. группы									Ю.С. Вязилова

Санкт-Петербург – Трубников Бор

2013

Состав проекта

| Номер тома | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| I | Пояснительная записка Положения о территориальном планировании |  |
| II | Пояснительная записка Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Трубникоборского сельского поселения |  |
|  | Книга 1 Анализ комплексного развития территории и обоснование предложений по территориальному планированию |  |
|  | Книга 2 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | ДСП |
|  | Книга 3 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |
| III | Исходно-разрешительная документация |  |

Графические материалы

| Материалы | Масштаб | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Карты к положению о территориальном планировании |
| 1.Проектный план ( основной чертеж) | 1:10 000 |  |
| 2. Карта планируемого размещения объектов местного значения Трубникоборского сельского поселения | 1:10 000 |  |
| 3. Карта планируемого размещения объектов местного значения в области водоснабжения и водоотведения | 1:10 000 | ДСП |
| 4. Карта планируемого размещения объектов местного значения в области тепло-и газоснабжения | 1:10 000 | ДСП |
| 5. Карта планируемого размещения объектов местного значения в области электроснабжения | 1:10 000 | ДСП |
| 6. Карта границ населенных пунктов | 1:10 000 |  |
| 7. Карта функциональных зон д. Трубников Бор | 1:5 000 |  |
| 8. Карта функциональных зон населенных пунктов Александровка, Вороний Остров, Трубников Бор | 1:5 000 |  |
| 9. Карта функциональных зон населенных пунктов, Большая Кунесть, Дроздово, Большая Горка | 1:5 000 |  |
| 10. Карта функциональных зон населенных пунктов Померанье, Керамик | 1:5 000 |  |
| 11. Карта функциональных зон населенных пунктов Чудской Бор; Коколаврик, Черемная Гора; Апраксин Бор, Ручьи | 1:5 000 |  |
| 12. Карта функциональных зон населенных пунктов д. Бабино, пос. Бабино, д. Бабинская Лука | 1:5 000 |  |
| Карты к обоснованию проекта |
| 1.Ситуационная схема | 1:100 000 |  |
| 2. Карта современного использования территории (опорный план) | 1:10 000 |  |
| 3. Карта комплексной оценки территории | 1:10 000 |  |
| 4. Карта зон с особыми условиями использования территории | 1:10 000 |  |
| 5.Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | 1:10 000 | ДСП |
| 6.Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры | 1:10 000 |  |

Состав авторского коллектива

Отдел градостроительного прогнозирования

Начальник отдела, канд. геогр. наук				П.П. Спирин

Руководитель группы, ГИП					Ю.С. Вязилова

Н.с.,  ГАП								М.И. Шацман

Руководитель группы, архитектор					М.В. Ксенофонтова

Инженер-экономист 						Д.В. Омельченко

Инженер – эколог							Е.А. Соколов

Инженер-эколог							А.Э. Буевич

Специалист по ГИС технологиям					Т.Л. Гончарова

Содержание

1. краткая характеристика терртиории	6

1.1 Природно-климатические условия	6

1.2 Занятость населения	11

1.3 Численность населения	13

1.4 Развитие социальной инфраструктуры	14

1.5 Транспортная инфраструктура	18

2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	21

2.1 Техногенные пожары	21

2.2 Природные пожары	28

# 1. краткая характеристика терртиории

Трубникоборское сельское поселение в соответствие областным законом от 22 декабря 2004 года № 116-ОЗ «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Тосненский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» входит в состав Тосненского муниципального района Ленинградской области. В состав поселения входят шестнадцать населенных пунктов: д.Трубников Бор, административный центр поселения, деревни Александровка, Апраксин Бор, Бабино, Бабинская Лука, Большая Горка, Большая Кунесть, Вороний Остров, Дроздово, Коколаврик, Померанье, Ручьи, Черемная Гора, Чудской Бор и посёлки Бабино и Керами .

Границы сельского поселения установлены законом от 22 декабря 2004 года № 116-ОЗ «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Тосненский муниципальный район и муниципальных образований в его составе». Поселение находится в южной части муниципального района: на севере граничит с Кировским муниципальным районом, на востоке - с Любанским городским поселением; на юге – с Новгородской областью, на западе -  Киришским муниципальным районом.

Трубникоборское сельское поселение расположено вдоль основных железнодорожных и автомобильных магистралей Ленинградской области. По его территории проходят федеральные автомобильная трасса и железнодорожная трасса Москва - Санкт-Петербург, находящиеся в створе международного транспортного коридора  № 9.

На железнодорожной линии Москва - Санкт-Петербург расположены железнодорожная станция «Померанье», «93 км», «Трубниково», «Бабино», «Бабино-2», «106 км», из них действующие 4.

Численность населения Трубникоборского сельского поселения на 01.01.12  г. составляет 1610 чел.

## 1.1 Природно-климатические условия

Климат

По строительно-климатическому районированию территория Трубникоборского сельского поселения относится к климатическому подрайону II В. Климат рассматриваемой территории умеренно холодный, переходный от слабо морского к слабо континентальному, с продолжительной мягкой зимой и коротким прохладным летом. Характерной чертой является поступление в течение всего года воздушных масс из Атлантики. Поступление арктических воздушных масс приводит к резким  похолоданиям.

Средние многолетние и экстремальные показатели основных метеорологических характеристик приведены в таблице.

Таблица 1.1-1 – Характеристика климатических условий

| Наименование характеристики | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Температура воздуха среднегодовая | оС | 3,5 |
| Средняя температура самого теплого месяца, июля | оС | 16,7 |
| Абсолютный максимум температуры | оС | 35 |
| Средняя температура самого холодного месяца, января | оС | -8,6 |
| Абсолютный минимум температуры | оС | - 40 |
| Продолжительность безморозного периода | сут | 215 |
| Продолжительность вегетационного периода | сут | 115-118 |
| Сумма температур выше 10ºС | оС | 1700 |
| Средняя многолетняя годовая температура поверхности почвы | оС | 4 |
| Среднегодовое количество осадков | мм | 632 |
| Средняя продолжительность периода с устойчивым снежным покровом | сут | 138 |
| Относительная влажность воздуха в среднем за год | % | 80 |
| Преобладающие направления ветров, среднегодовые |  | юго-западные, западные |
| Средняя годовая скорость ветра | м/с | 3,6 |
| Продолжительность комфортного периода с температурой воздуха более 15 ºС | сут | 70 |

Из неблагоприятных атмосферных явлений следует отметить метели и туманы. Среднее число дней с метелями - около 20 за год.

В среднем за год наблюдается 4 дня с сильным ветром (V(15 м/с), в отдельные годы их количество достигает 8 дней. Наибольшие скорости ветра отмечаются при ветрах юго-западного направления.

Для рассматриваемой территории характерны конвективно-изотермические условия устойчивости атмосферы, температурные инверсии редки. Коэффициент стратификации А=160, что способствует рассеиванию загрязняющих веществ.

В целом климатические условия сельского поселения благоприятны для жилищного строительства, развития сельского хозяйства, рекреации и туризма.

Гидрология

Гидрографическая сеть Трубникоборского сельского поселения представлена реками, озерами, водохранилищами, каналами мелиоративной сети. При составлении краткой характеристики водных объектов были использованы архивные материалы изысканий ГНПЦ «Ленводпроект» («Ленгипроводхоз»).

Реки. Основные реки поселения Тигода и Равань принадлежат бассейну р. Волхов.

Речная сеть развита относительно равномерно: р.Равань делит территорию примерно на две части в меридианальном направлении, впадая в р.Тигода за восточной границей поселения. Река Тигода проходит по середине северной части поселения в меридианальном направлении. Река Кородынька – левый приток р.Тигода – природная северо-западная граница поселения. Река Тверевна – правый приток р.Тигода – протекает, повторяя контур границы садоводства Трубников Бор и имеет левый приток р.Мал. Хопунь. Реки Грядка, Хвощень, Лузинский ручей, Щелытенка – правые притоки р.Равань, реки Жадоба, Хутань, Широкий ручей, Гидрографические характеристики основных рек и их наиболее крупных притоков приведены в таблице 1.2-1.

Таблица 1.2-1 – Гидрографическая характеристика основных рек района

| Наименование водотока | Куда впадает (с какого берега) | Длина, км | Площадь водосбора, км2 общая | Площадь водосбора в пределах района, км2 общая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тигода | р. Волхов (лев.) | 143/110 | 3290 | 1200 |
| Равань | р. Тигода (пр.) | 76 | 533,0 | - |
| Кородынька | Р. Тигода (лев.) | 19 | 99,5 | - |

Река Тигода берет начало из болота. Водосборный бассейн реки Тигода имеет равнинный характер, ширина долины доходит до 300 м. Пойма двухсторонняя, преимущественно луговая шириной от 50 м до150 м. В весенний период ежегодно затопляется слоем воды до 0,2-1,5 м, продолжительность затопления 1 - 2 недели. Основной приток р. Тигода – река Равань (правый приток), протяженность которой составляет 76 км.

Все реки принадлежат к равнинному типу. Питание рек смешанное с преобладанием снегового. Водный режим рек характеризуется ярко выраженным весенним половодьем, составляющим 40-70 % стока всего года. Летняя межень прерывается дождевыми паводками. Короткая фаза осеннего повышенного стока сменяется зимней меженью.

Река Равань берет начало из озера Отлизино и впадает в р.Тигода справа на 30-м километре от устья. Длина р. Равань - 76 км, уклон - 0,48 м/км. На ряде участков, начиная с июня, русло сильно зарастает. Берега крутые, обрывистые, поросшие кустарником - ива, ольха. Равань очень извилиста река.

Река Кородынька. Устье находится в 55 км по левому берегу р.Тигода. Относится к речному бассейну р. Нева, входящая в бассейн Балтийского моря.

Озера. Более половины озер приурочены к болотным массивам и имеют небольшую площадь зеркал. На рассматриваемой территории нет крупных озёр.

Озеро Долгое, Круглое, Ловецкое, Скатное – наиболее крупные озёра из имеющихся на территории поселения.

Питание озер смешанное, но с преобладанием ключевого или болотно-фильтрационного питания. В годовом ходе уровней отмечается два подъема: весенний в конце апреля – начале мая, и осенний в период с октября по ноябрь. Абсолютная величина подъема невелика и составляет 0,2-0,5 м.

Вода водных объектов по природным свойствам пригодна для хозяйственно-питьевого использования - относится к категории гидрокарбонатно-кальциевых, малой и слабой минерализации. В зимний период минерализация вод возрастает за счет перехода рек на подземное питание.

Искусственные водоёмы. На территории поселения помимо естественных имеются искусственные водоёмы – пруды и карьеры. В дер.Трубников Бор расположено два крупных карьера: карьер с восточной стороны от главной дороги служит для рекреации, карьер с западной части – заболочен.

Геология, рельеф

Территория Трубникоборского сельского поселения представляет собой слабодренированную, преимущественно глинистую, озёрно-ледниковую равнину.

На рассматриваемой территории широко распространены процессы заболачивания, подтопления, речная эрозия, карстовые процессы, пучение грунтов при промерзании.

Равнинный, местами плоский рельеф, развитие с поверхности слабопроницаемых грунтов, избыточное увлажнение способствуют широкому распространению на рассматриваемой территории процессов заболачивания и заторфовывания Мощность торфа  колеблется  от 2 м до4 м, достигая на отдельных болотах 6-8 м.

Подземный карст встречается до глубины 30-35 м, но наиболее закарстована  верхняя часть разреза до глубины 15-20 м. Проявляется он, в основном, в образовании щебенистого грунта в кровле известняка. При неблагоприятных условиях (водонасыщении трещиноватых карбонатных пород, малой мощности перекрывающих их четвертичных отложений, загрязнении подземных вод) зона возможного развития карста может оказаться несколько шире зоны с поверхностными проявлениями карста.

Речная эрозия проявляется в подмыве и обрушении береговых уступов в период прохождения паводков.

Широкое распространение с поверхности суглинистых влажных и водонасыщенных грунтов способствует проявлению процессов пучения при их промерзании.

Затоплению подвержены пойменные террасы речных долин р.Тигода и ее притока р. Равань. Поймы преимущественно луговые, шириной 50-150 м. В весенний период ежегодно затопляется слоем воды от 0,2 м до1,5 м. В большинстве случаев в бассейнах этих рек наивысшие уровни воды формируются в момент прохождения максимального стока весеннего половодья.

Развитию подтопления подвержены участки, сложенные слабопроницаемыми и набухающими при увлажнении грунтами, слабо развитой эрозионной сетью, неглубоким залеганием водоупорных слоев с неровной кровлей, затрудненным поверхностным и особенно подземным стоком. Строительное освоение таких территорий и эксплуатация зданий, сооружений и других объектов, расположенных на слабопроницаемых грунтах, практически всегда сопровождаются накоплением влаги в толще грунтов и подъемом уровня грунтовых вод, что требует на стадии разработки проектной документации для каждого объекта проведения  полного комплекса инженерных изысканий.

Таким образом, сложный рельеф, физико-геологические процессы, надёжность грунтов оснований фундаментов, гидрогеологические условия осложняют освоение рассматриваемой территории. Перечисленные факторы вносят некоторые ограничения и удорожают строительство вследствие необходимости проведения мероприятий по инженерной подготовке.

Растительность

Трубникоборское сельское поселение расположено на границе южной тайги и подтайги. В растительности Трубникоборского сельского поселения господствуют заболоченные сосново-мелколиственные и осиново-березовые леса. Местами сохранились заболоченные долгомошные и сфагновые сосновые боры. В северной и немного западной частях территории произрастают коренные сосновые долгомошные и сфагновыми заболоченными лесами, южные и восточные части территории заняты вторичными осиново-берёзовыми лесами на местах коренных, центральная часть и долина р.Тигода – лугами. На более низких местах распространены сосняки-долгомошники, а по окраинам болот - сфагновые сосняки. Луга почти исключительно суходольные, значительная часть их заболочена и заросла кустарником.

Рассматриваемая территория представляет большой болотный комплекс. Преобладающая часть болот мезотрофные осоково-сфагновые. Наиболее крупные болота, частично или целиком входящие в границы рассматриваемой территории – Пятницкий Мох, Красный Мох, Гладкий Мох, Мох Палочник.

## 1.2 Занятость населения

Оценка занятости населения сделана на основе данных предоставленных администрацией Трубникоборского сельского поселения. При разработке раздела был проанализирован аналитический отчёт «Прогноз социально-экономического развития Трубникоборского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2013 г. и плановый период 2014 и 2015 гг.» и утверждённая схема территориального планирования Тосненского муниципального района.

На 01.01.2011 общая численность занятых в экономике сельского поселения составило 0,96 тыс. чел. Наибольшее число занятых наблюдается в сфере сельского хозяйства – 0,6 тыс. чел. Структура числа занятых по отраслям приведена в таблице 1.2-1.

Таблица 1.2-1 – Структура числа занятых по отраслям экономики

| Показатели | 2011 г., тыс. чел. |
| --- | --- |
| Число занятых в экономике - всего, в том числе по видам экономической деятельности: | 0,96 |
| промышленность | 0,00 |
| строительство | 0,06 |
| сельское хозяйство | 0,60 |
| транспорт и связь | 0,09 |
| ЖКХ | 0,01 |
| торговля и общественное питание | 0,08 |
| здравоохранение, физкультура и спорт, соцобеспеченность | 0,01 |
| образование | 0,02 |
| культура и искусство | 0,01 |
| финансы, кредит, страхование | 0,01 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 0,01 |
| прочие, в т.ч. малый бизнес | 0,06 |

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство является ведущей отраслью территориальной специализации сельского поселения. Основные направления сельского хозяйства – овощеводство, молочно-мясное животноводство. В 2011-2012 гг. удалось сохранить стабильность и обеспечить высокие темпы роста сельскохозяйственного производства. По оценке 2012 г. объём продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 125368 тыс. рублей, что на 44% выше уровня 2011 г.

Основными сельскохозяйственными предприятия Трубникоборского сельского поселения являются: ООО «СП ВОСХОД» и отделение Чудской Бор ЗАО «Агротехника». По состоянию на 01.01.2012 существующие предприятия работают в обычном режиме, без перехода на сокращенную неделю.

В 2007 г. предприятие ООО СП «Восход» вошло в состав концерна «Детскосельский». На предприятии работает около 166 чел. Основным видом деятельности предприятия является растениеводство (картофель, овощи открытого грунта, зерно, кормовые культуры) и животноводство (молоко, мясо). Предприятие также занимается торгово-закупочной деятельностью.

Ведущее место в структуре товарной продукции занимает животноводство – 54%, в т.ч. производство молока – 50%, мяса – 4%. В 2011 г. на предприятии получили 5127 кг молока на корову, что выше среднерайонного уровня. Число крупного рогатого скота в хозяйстве достигает 1552 голов, из них 837 дойных коров. Валовое производство молока в 2011 г. составило 4247 тонн, в 2010 г. – 3097 тонн. Общая площадь ООО СП «Восход» составляет 8861,69 га, в т.ч. сельскохозяйственных угодий – 3226 га, в т.ч. пашни 2258 га из которых под картофель отведено 360 га, морковь 70 га, свеклы 30 га, зерновые всего 300 га, зерносанеж 100 га, многолетние травы на сено и силос 1344 га.

Предприятие ООО СП «Восход» имеет важное социально-экономическое значение для Трубникоборского сельского поселения, предприятие регулярно оказывает помощь МКОУ «Трубникоборская основная общеобразовательная школа» и местной спортивной секции гиревого спорта.

Малое предпринимательство

Малое предпринимательство представлено предприятиями, занимающимися розничной торговлей, предоставлением услуг и предприятиями общественного питания.

На территории Трубникоборского сельского поселения торговую деятельность осуществляют 9 хозяйствующих субъектов: ООО «ТД «Тигода», ООО «Иванов и Ко», ООО «АВРО», ООО «Альянс», Тосненское районное потребительское общество, ООО «Татнефть имени Шашина», ОАО «Людмила», ИП Котов Олег Владимирович, ИП Усманов Вахитахажи Юнусович, имеющие 19 торговых объектов. В том числе магазинов – 18, из них 6 продовольственных и 12 смешанного типа. Общая площадь торговых предприятий составляет 2163,2 м2.

На территории сельского поселения расположены 5 предприятий общественного питания:

- Кафе, принадлежащие ИП Царенко (д. Трубников Бор, ТЦ «Белые ночи»);

- Кафе «Харчевня» ООО «ТД «Тигода» (д. Трубников Бор);

- Кафе при АЗС ООО «Татнефть имени Шашина» ОАО «Людила»;

- Кафе «Тайм-аут» принадлежащие ИП Маслова О.В.;

- Кафе «Тропик» ИП Быстрова Т.Н. (д. Трубников Бор).

На малых предприятиях Трубникоборского сельского поселения (включая микро предприятия) работало на постоянной основе 70 человек.

Также на территории сельского поселения функционируют 3 автозаправочные станции, расположенные на трассе «Москва – Санкт-Петербург». Это АЗС ООО «АВРО» в д. Трубников Бор и 2 АЗС ООО «Татнефть имени Шашина», в д. Бабино.

## 1.3 Численность населения

Основной задачей совершенствования расселения является укрепление экономических и планировочных основ устойчивого развития всей сети населенных пунктов. Развитие местной системы расселения связано с активизацией хозяйственной деятельности, инфраструктурного обеспечения и развитие планировочного центра расселения - д.Трубников Бор.

Анализ сложившегося расселения показал, что оно исторически происходило вдоль транспортных магистралей. В зоне автомобильных и железнодорожных магистралей сформировались наиболее крупные населенные пункты Трубникоборского сельского поселения (таблица 1.3-1).

Таблица 1.3-1 – Состав населённых пунктов Трубникоборского сельского

поселения, чел.

| Населённый пункт | Современное состояние | Первая очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Бабинская Лука | 3 | 3 | 2 |
| п. Бабино | 39 | 37 | 37 |
| д. Вороний Остров | 24 | 24 | 21 |
| д. Апраксин Бор | 22 | 25 | 23 |
| д. Ручьи | 4 | 4 | 3 |
| д. Александровка | 1 | 1 | 3 |
| д. Бабино | 381 | 425 | 443 |
| д. Трубников Бор | 767 | 845 | 890 |
| д. Чудской Бор | 165 | 195 | 210 |
| д. Померанье | 162 | 175 | 185 |
| пос. Керамик | 11 | 15 | 17 |
| д. Черемная Гора | 11 | 21 | 23 |
| д. Коколаврик | 5 | 4 | 3 |
| д. Большая Горка | 3 | 2 | 2 |
| д. Дроздово | 10 | 9 | 7 |
| д. Большая Кунесть | 2 | 6 | 23 |
| Всего по Трубникоборскому сельскому поселению | 1610 | 1791 | 1892 |

Таким образом, на территории Трубникоборского сельского поселения в 6 населённых пунктах проживает менее 10 человек постоянного населения, в 6 населённых пунктах - от 10 до 30 человек, в 3 населённых пунктах – от 100 до 500 человек, в 1 (д.Трубников Бор) более 500 человек.

В соответствии с проектными предложениями проекта численность сельского поселения увеличиться до 1892 чел.

Следует отметить существование значительной маятниковой миграции. Согласно данным паспорта сельского поселения 23 % населения работают и учатся за пределами Трубникоборского сельского поселения. Данные по маятниковой миграции населения сельского поселения за пределы территории приведены в таблице 1.3-2.

Таблица 1.3-2 – Маятниковая миграция населения Трубникоборского сельского поселения за пределы территории

| Маятниковая миграция населения муниципального образования за пределы территории: | чел. | 370 |
| --- | --- | --- |
| на работу | чел. | 290 |
| на учебу | чел. | 80 |
| в том числе: |  |
| в г. Санкт-Петербург | чел. | 270 |

Сезонное население

Благоприятная экологическая обстановка, удобство транспортной доступности современные возможности автономных систем инженерного благоустройства способствуют развитию строительства капитальных дачных домов. Согласно данным предоставленным администрацией сельского поселения численность сезонного населения Трубникоборского сельского поседения составляет примерно 15 тыс. чел.

## 1.4 Развитие социальной инфраструктуры

Анализ наличия и нормативной обеспеченности объектов обслуживания Трубникоборского сельского поселения выполнен на основе исходных данных предоставленных администрацией сельского поселения. Дополнительно при разработке раздела были использованы данные социально-экономического паспорта Трубникоборского сельского поселения.

Характеристика объектов социальной инфраструктуры приведена в таблицах 1.4-1, 1.4-2, 1.4-3.

Образование

Современная система образования сельского поселения представлена МКОУ «Трубникоборская основная общеобразовательная школа», которая расположена в д. Трубников Бор. Проектная мощность учреждения рассчитана на 200 учащихся, при этом наполняемость школы составляет 24% (на 01.01.2012 число учащихся составило 48 чел). Низкая наполняемость общеобразовательного учреждения вызвана ежегодным сокращением учащихся и низкой рождаемостью.

В школе работает стабильный педагогический коллектив, ведётся работа по патриотическому воспитанию, историко-краеведческая работа. Начато возрождение школьного музея, работает секция гиревого спорта, участники которой становились призёрами соревнований областного и федерального уровня.

На территории сельского поселения отсутствуют учреждения дошкольного образования. В связи с этим существует потребность в открытии 2-х дошкольных групп. В настоящее время 19 детей (д. Трубников Бор – 14 детей, дер. Бабино – 5 детей) проживающих на территории сельского поселения посещают МКДОУ №3 г. Любань. На очереди в дошкольное учреждение состоит 11 детей до 4-х лет. Также на территории сельского поселения есть семьи, дети которых не поставлены на очередь в дошкольное учреждение.

В Трубникоборском сельском поселении организован подвоз детей школьными автобусами из отдалённых и малонаселённых пунктах. На 01.01.2012 курсирует два автобуса по следующим направлениям: д. Чудской Бор, д. Померанье и близлежащие населённые пункты; д. Бабино и близлежащие населённые пункты.

Дошкольные и средние специальные учебные заведения на территории сельского поселения отсутствуют.

Здравоохранение

Повседневная медицинская помощь на территории сельского поселения обеспечивается в 3-х фельдшерско-акушерских пунктах, начато строительство фельдшерско-акушерского пункта в д. Трубников Бор.

Культура

По состоянию на 01.01.2012 г. на территории Трубникоборского сельского поселения функционируют две общедоступные библиотеки в д. Чудской Бор и д. Трубников Бор. Книжный фонд учреждения на 01.01.2012 г. составляет 17 тыс. экземпляров.

На развитие культуры, организацию детского досуга в д. Чудской Бор и организацию праздников на территории сельского поселения в местном бюджете заложены ежегодные денежные средства в размере 112,0 тыс. руб. на период 2012-2015 гг.

Физкультура и спорт

Жители сельского поселения имеют возможность заниматься спортом в спортивном зале при МКОУ «Трубникоборская основная общеобразовательная школа». В период на 2012-2015 гг. на развитие физической культуры и спорта в местном бюджете утверждено 141,0 тыс. руб. Данные средства планируется расходовать на развитие гиревого спорта.

Молодежная политика

Согласно исходным данным, на территории сельского поселения отсутствуют учреждения молодёжной политики. Работа по воспитанию молодёжи ведётся при МКОУ «Трубникоборская основная общеобразовательная школа».

Таблица 1.4-1 – Наличие дошкольных и общеобразовательных учреждений

| Наименование населённого пункта | Детские дошкольные учреждения | Общеобразовательные учреждения |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Воспитанников | Проектная мощность | % наполняемости | Наименование | Учащихся | Проектная мощность | % наполняемости |
| д. Трубников Бор | - | - | - | - | МКОУ «Трубникоборская основная общеобразовательная школа» | 48 | 200 | 24 |

Таблица 1.4-2 – Наличие объектов здравоохранения

| Наименование населённого пункта | Больницы | Кол-во коек (ед.) | Амбулаторно-поликлинические учреждения | Посещений в смену | ФАП | Прочие объекты здравоохранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Трубников Бор | - | - | - | - | ФАП, ул. Парковая, д.5 | - |
| д. Чудской Бор | - | - | - | - | ФАП, ул. Новая, д.1 | - |
| д. Бабино | - | - | - | - | ФАП, Московское шоссе, д.63 | - |

Таблица 1.4-3 – Наличие объектов культуры

| Муниципальное образование | Культурно-досуговые объекты | Библиотеки |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта, месторасположение | Число мест | Наименование объекта, месторасположение | Книжный фонд, число экземпляров |
| д. Трубников Бор | - | - | Бабинская сельская библиотека, д. Трубников Бор, ул. Озёрная, д. 43 | 10 |
| д. Чудской Бор | - | - | Чудскоборская сельская библиотека, д. Чудской Бор, ул. Новая, д.1 | 7 |

## 1.5 Транспортная инфраструктура

Трубникоборское сельское поселение расположено в южной части Тосненского муниципального района на расстоянии 80 км от Санкт-Петербургу и имеет хорошие транспортные связи с Санкт-Петербургом, соседними районами (Гатчинским, Лужским, Кировским и Киришским) и Новгородской областью. По территории поселения проходят транзитные  транспортные коридоры – федеральные автомобильная и железнодорожная трассы Санкт-Петербург – Москва, находящиеся в створе международного транспортного коридора № 9.

Железнодорожная сеть поселения представлена меридиональной магистральной  линией Санкт-Петербург – Москва. Линия Санкт-Петербург – Москва 2-х-путная электрифицированная. На линии Мга – Гатчина Балтийская имеются на небольшом протяжении 2-х путные участки.

Протяженность железнодорожных линий общего пользования в границах сельского поселения составляет 20 км. По ней осуществляется пропуск грузовых и пассажирских поездов дальнего следования и значительного числа поездов пригородного сообщения

Автомобильные дороги на территории района представлены дорогами общего пользования и ведомственными. Основой автодорожной сети поселения является магистральная федеральная дорога М-10 Е-105 «Россия».

Характеристика федеральных автодорог представлена по данным ФГУ «Севзапуправтодор»  (таблица 1.5-1).

Таблица 1.5-1– Характеристика федеральных автодорог

| Наименование дороги | Протяженность в пределах поселения, км | Покрытие | Ширина проезжей части , м | Техническая категория | Интенсивность движения, ед./сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М-10, Е-105, а/д «Россия» | 17,7 | а/б | 15 | I | 19972 |

Территорию поселения в меридиональном направлении пересекает региональная автодорога Р-41, имеющая подъезды к станциям Бабино и Трубников Бор и деревням Апраксин Бор, Померанье, Чудской Бор, Коколаврик, Большая Кунесть, Бабинская Лука, Вороний Остров и Александровка, общей протяжённостью 62,032 км. Перечень региональных автомобильных дорог приводится в соответствии со списком,  предоставленным Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области (таблица 1.5-2).

Таблица 1.5-2 – Перечень автомобильных дорог регионального значения Трубникоборского сельского поселения

| № п/п | Наименование дороги | Протяженность региональных дорог, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подъезд к ст. Бабино | 1,300 |
| 2 | Подъезд к ст. Трубников Бор(1) | 0,900 |
| 3 | Апраксин Бор – Трубников Бор | 10,000 |
| 4 | Померанье – Чудской Бор | 9,032 |
| 5 | Подъезд к ст. Померанье(1) | 0,900 |
| 6 | Подъезд к д. Коколаврик | 3,200 |
| 7 | Померанье – Кунесть | 10,000 |
| 8 | Смердыня – Чудской Бор | 15,100 |
| 9 | Бабино – Бабинская Лука | 4,000 |
| 10 | Вороний Остров – Александровка | 5,600 |
| 11 | Подъезд к ст. Померанье(2) | 1,000 |
| 12 | Подъезд к ст. Трубников Бор(2) | 1,000 |
|  | Всего в сети региональных дорог | 62,032 |

Сеть дорог местного значения также имеет довольно хорошее развитие и обеспечивает подъезды к населенным пунктам, зонам отдыха и выходы на дороги регионального и федерального значения, но большинство из них находится в неудовлетворительном состоянии и требует ремонта. Перечень автодорог местного значения Трубникоборского сельского поселения приводится в таблице 1.5-3.

Таблица 1.5-3 – Автомобильные дороги общего пользования местного значения

| № п/п | Наименование автодороги, объекта | Протяжённость, км | Ширина м | Вид покрытия | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подъезд к д. Большая Горка | 0,5 | 5 | - | Необходимо строительство моста через р. Тигоду |
| 2 | Подъезд к д. Большая Горка | 0,5 | 5 | - | Необходимо строительство моста через р. Тигоду |
| 3 | Подъезд к д. Большая Кунесть | 6,0 | 5 | Грунт | Нуждается в кап. ремонте. Необходим кап. ремонт моста через р. Тверезну |
| 4 | Подъезд к д. Дроздово | 0,8 | 5 | Грунт | Нуждается в ремонте |
| 5 | Подъезд к пос. Керамик | 0,8 | 5 | Грунт | Нуждается в кап. ремонет |
| 6 | Подъезд к д. Трубников Бор (ул. Мира) | 1,5 | 5 | Асфальт | Нуждается в ремонте |
| 7 | Участок между а/д «Подъезд к вокзалу ст. Бабино» и а/д «Бабино - Бабинская Лука» | 0,4 |  | - | Нуждается в ремонте |
| 8 | Подъезд к д. Вороний Остров | 1,0 | 7 | - | Нуждается в ремонте |

В поселении функционирует разветвленная маршрутная сеть пассажирских перевозок. Пассажироперевозки выполняются пригородными автобусами (таблица 1.5-4). На многих направлениях работают маршрутные такси.

Таблица 1.5-4 – Автобусные маршруты

| № п/п | № маршрута | Маршрут следования | Протяженность м-та, км. | Тип подвижного состава. | Кол-во автобусов, ед. | Кол-во рейсов, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 321 | «ж.д.ст. Любань – Бабино» | 21,3 | М2 | 1 | 6 |
| 2 | 321а | «ж.д.ст. Любань – Большая Горка» | 24,4 | М2 | 1 | 6 |
| 3 | 322 | «ж.д.ст. Любань – д. Ручьи» | 28,6 | М2 | 1 | 6 |
| 4 | 331 | «ж.д.ст. Любань – д.Чудской Бор» | 16,4 | М3 | 1 | 6 |
| 5 | 332 | «ж.д.ст. Трубников Бор – садоводческий массив «Трубников Бор» | 10,3 | М2 | 1 | 18 |
| 6 | 333 | «ж.д.ст. Бабино - II –садоводческий массив Бабино - II» | 8,3 | М2 | 1 | Интервал 15 мин. |

В границах поселения находятся крупные дорожные сооружения: путепроводы через железнодорожные линии и мосты, которые в целом находятся в удовлетворительном состоянии.

# 2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

## 2.1 Техногенные пожары

На территории Трубникоборского сельского поселения пожарную безопасность обеспечивает пожарная часть № 112 дислоцированная в г. Любань, ул. Кирпичная, д. 4 . Сформированных пожарных частей на территории сельского поселения нет. Пожарные дружины на территории сельского поселения не сформированы.

Согласно Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 76) дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Расстояние от г. Любань до д. Трубников Бор составляет 12 км.

При радиусе доступности пожарного депо в среднем до 10 км в сельском поселении, по автомобильным дорогам общего пользования, остаются нормативно не охваченными подразделениями пожарной охраны большинство населенных пунктов сельского поселения, за исключением д. Померанье и пос. . Керамик. Помимо населенных пунктов на территории сельского поселения вне нормативного радиуса доступности пожарными подразделениями остаются большие садоводческие массивы, в которых в летний период проживает до 15 тыс. чел. Крупных промышленных предприятий и объектов на территории сельского поселений нет.

Проектом генерального плана предлагается разместить два пожарных депо в д. Чудской Бор и в д. Вороний Остров 5 типа на 2 пожарных автомобиля каждый, в соответствии с нормами НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» и согласно Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». При данном расположении проектируемых пожарных подразделений, в зону нормативного охвата прибытия первого подразделения пожарной охраны попадут максимальное количество населенных пунктов Труникоборского сельского поселения, а также все садоводства расположенные в границах сельского поселения. Площадь земельных участков под строительство пожарных депо в соответствии с рекомендациями НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» составляет 0,55 га.

Пожарные депо предусматривается разместить на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Расстояние от границы участка размещения пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков школ, детских и лечебных учреждений – не менее 30 м. Территория размещения пожарного депо должна иметь два въезда (выезда), ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 м, а также ограждение высотой не менее 2 м. Дороги и площадки на территории пожарного депо следует предусматривать с твердым покрытием. Проектируемые пожарные депо должно полностью соответствовать требованиям НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

Противопожарные мероприятия в части объемно-планировочных решений, установления пределов огнестойкости строительных конструкций, обеспечения безопасной эвакуации при пожаре, выбора отделочных материалов проектируемых объектов принимаются в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил.

На территории сельского поселения расположены социальных объекты (школы, детские сады, медицинские учреждения и т.д.), часть из которых в настоящее время не оборудована автоматическими пожарными сигнализациями и системами оповещения и имеет ряд нарушений пожарной безопасности. На весь срок реализации генерального плана необходимо оборудовать все социальные объекты и места массового скопления населения автоматическими пожарными сигнализациями, системами оповещения, обустройство данных объектов должно быть выполнено согласно действующим нормам пожарной безопасности.

Первичные меры пожарной безопасности

Первичные меры пожарной безопасности, согласно Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ,  включают в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Противопожарное водоснабжение

На территории Трубникоборского сельского поселения должны быть предусмотрены источники наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения.

Проектируемые существующие объекты капитального строительства в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.10.2007 № 269 «Об утверждении Перечня зданий и помещений, которые требуется оборудовать пожарной автоматикой с передачей сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе и локальными системами оповещения о чрезвычайных ситуациях на центральные пункты связи пожарных частей территориальных подразделений Государственной противопожарной службы, расположенных на территории Ленинградской области», на территории сельского поселения должны оборудоваться установками пожарной автоматики, в том числе системами противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

Основным источником противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения является пожарные и естественные водоёмы.

На территории сельского поселения на сегодняшний день расположено 19 пожарных водоёмов в 8 населенных пунктов,  в 3 населённых пунктах воду возможно забирать из рек Тигода и Тверезна (таблица 4-1). Большинство пожарных водоёмов не оборудованы соответствующим образом подъездами, площадками, пирсами. Забор воды из рек осуществляется с естественной береговой линии, места не оборудованы подъездами и пожарными пирсами.

Данные о местах расположения пожарных водоёмов и местах забора из естественных водоёмов предоставлены администрацией Трубникоборского сельского поселения, таблица 4-1.

Таблица 4-1 – Список пожарных водоёмов и естественных водоёмов на территории Трубникоборского сельского поселения

| № | Месторасположение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | д. Трубников Бор | ул.Парковая, д.11 | не оборудован пирсом |
|  |  | Карьеры по дороге на железнодорожную станцию | - |
| 2 | д. Померанье | Московское шоссе, д.1 | не оборудован подъезд |
|  |  | ул.Станционная, д.17а | нет подъезда с пирсом |
|  |  | Московское шоссе, д.85 | нет подъезда с пирсом |
|  |  | Московское шоссе, д.90 | нет подъезда с пирсом |
| 3 | пос. Керамик | ул. Гончарная, д.2 | нет подъезда с пирсом |
|  |  | ул. Гончарная, д.1 | нет подъезда с пирсом |
| 4 | д. Чудской Бор | ул. Центральная, д.1 | нет подъезда с пирсом |
| 5 | д. Черемная Гора | река Тигода | нет подъезда с пирсом |
| 6 | д. Большая Кунесть | реки Тверезна и Тигода | нет подъезда с пирсом |
| 7 | д. Большая Горка | река Тигода | нет подъезда с пирсом |
| 8 | д. Бабино | ул. Дритовская, д.16 | нет необходимого запаса воды |
|  |  | Московское шоссе, 70 | - |
|  |  | ул.Школьная, напротив д.1а, д.11 | - |
|  |  | ул. Заречная | - |
| 9 | д. Вороний Остров | Воронеостровская, д.22 | нет подъезда с пирсом |
|  |  | ул. Воронеостровская, д.34 | нет подъезда с пирсом |
| 10 | д. Апраксин Бор | ул.Полевая, д.22 | нет подъезда с пирсом |
|  |  | ул.Апраксинская, д.43 | нет подъезда с пирсом |
|  |  | ул.Апраксинская, д.54 | нет подъезда с пирсом |
| 11 | д. Ручьи | ул.Ручейная, д.13 | нет подъезда с пирсом |

Для обеспечения бесперебойного снабжения водой на нужды пожаротушения предлагается на первую очередь проекта обустроить подъезды для забора воды с площадками размером не менее 12×12 м, на всех существующих пожарных водоёмах. В части населенных пунктов, в которых отсутствуют источники противопожарного водоснабжения – д. Бабинская Лука, п. Бабино, д. Александровка, д. Коколаврик и д. Дроздово  необходимо строительство пожарных водоёмов с подъездами и площадками для разворота пожарной техники.

К пожарным водоёмам и пожарным пирсам должен быть обеспечен свободный подъезд пожарных машин с облегченным усовершенствованным покрытием. У источников противопожарного водоснабжения, а также по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

Помимо пожарных водоём на территории сельского поселения источниками противопожарного водоснабжения также являются пожарные гидранты. На проектируемых территориях пожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом. Системы водоснабжения, обеспечивающие и противопожарные нужды, следует проектировать исходя из расчетов расхода воды на тушение пожара.

Все вновь проектируемы жилые и производственные территории в проекте генерального плана, планируется оборудовать противопожарным водопроводом. Также необходимо планомерное развитие существующей системы пожарного водоснабжения в не охваченных существующих жилых и производственных территориях.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» противопожарные водопроводные сети должны обеспечить определенный расход воды на наружное пожаротушение в зависимости от численности населенного пункта и характера застройки.  Для сельского поселения с существующей численностью 1610 чел. и прогнозной 1892 чел. на расчётный срок, система противопожарного водоснабжения в зонах существующей и проектируемой застройки должна обеспечивать расход воды – 10 л/сек. Расчётное количество одновременных пожаров – 1.

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части. При этом установка гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается. Пожарные гидранты на водопроводной сети должны располагаться на расстоянии не более 200 м друг от дуга, для обеспечения пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов.

Пожарная безопасность на территории садоводств

В центральной части сельского поселения  расположены крупные садоводческие и дачные некоммерческие товарищества, которые в настоящее время находятся за пределами нормативного радиуса доступности пожарных подразделений. В летний период численность населения проживающего в садоводствах сельского поселения достигает 15 тыс. чел.  Основной проблемой в сфере пожарной безопасности на территории данных садоводств является отсутствие источников противопожарного водоснабжения (пожарные водоёмы).

Согласно Федеральным законом от 22.07.2008 г. № ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоёмы или резервуары вместимостью не менее 25 м3при числе участков до 300 и не менее 60 м3 при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей).

Генеральным планам на первую очередь проектируется организация части первичных мер пожарной безопасности на территории садоводств сельского поселения, а именно:

- строительство пожарных водоёмов на территории садоводств;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности.

Проезды и подъезды

Ко всем зданиям генеральным планом предусматривается доступ пожарных машин по улицам и внутриквартальным проездам.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно), согласно Федеральному закону от 22.07.2008 г. № ФЗ-123, должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15×15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов – не менее 3,5 метра.

Все пожарные  проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям в зависимости от их этажности, размеров, конструкций должны проектироваться согласно нормам Федеральному закону от 22.07.2008 г. № ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Пожаровзрывоопасные объекты на территории Трубникоборского сельского поселения

К декларируемому объекту относится магистральный нефтепродуктопровод (МНПП) «Кириши-Санкт-Петербург», участок которого проходит по территории сельского поселения. Нефтепродуктопровод обеспечивает транспорт нефтепродуктов с Киришского НПЗ потребителям Санкт-Петербурга, Ленинградской области и на экспорт через Морской торговый порт.

МНПП проходит вдоль федеральной автомобильной дороги М-10 Е-105 «Россия»,  до д. Померанье (со стороны Санкт-Петербурга) рядом с которой делает поворот на северо-восток, пересекая дорогу М-10 Е-105 «Россия» и железную дорогу Санкт-Петербург – Москва. МНПП проходит вблизи следующих населенных пунктов – д. Померанье, пос. Керамик, д. Чудской Бор. Наиболее опасными участками на МНПП являются переходы через автомобильную и железную дорогу в районе д. Померанье.

Вдоль автодороги  М-10 Е-105 «Россия», с западной стороны, проходит магистральный газопровод по всей территории сельского поселения с газораспределительной станцией (ГРС) рядом с д. Трубников Бор. По газопроводу транспортируется природный горючий газ под высоким давлением до 55 атм. Основными опасностями на газопроводах являются аварии, связанные с катастрофической разгерметизацией трубопровода и горением газа, истекающего из повреждённого участка. Наиболее опасными участками магистральных газопроводов являются участки пересечения газопроводов с железными и автомобильными дорогами.

Ко второму уровню опасности следует отнести газораспределительные станции, предназначенные для снижения давления газа, поступающего из магистральных газопроводов, в зависимости от требований потребителя.

Охранные зоны магистральных трубопроводов устанавливаются для исключения возможности их повреждения в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г. № 9. Охранная зона представляет собой участок земли вдоль трасс трубопроводов, ограниченный условными линиями по обе стороны от его оси, проходящими на расстоянии 25 м,  для трубопроводов, транспортирующих природный газ.

Санитарный разрыв от магистральных трубопроводов следует принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и СНиП 2.05.06-85* (таблица 2.2-1)

Таблица 2.2-1 – Санитарный разрыв от магистральных газопроводов

| Объекты, здания и сооружения | Минимальные расстояния, м, от оси |
| --- | --- |
|  | класса |
|  | I | II | IV |
|  | с условным диаметром, мм |
|  | 300 и менее | св. 300 до 600 | св. 600 до 800 | св. 800 до 1000 | св. 1000 до 1200 | св. 1200 до 1400 |
| Города и другие населенные пункты; коллективные сады и дачные поселки | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| Жилые здания 1-2-этажные: садовые домики, дачи; | 75 | 125 | 150 | 200 | 225 | 250 |
| Отдельно стоящие нежилые и подсобные строения; гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на 20 автомобилей и менее; канализационные сооружения; автомобильные дороги IV, V, III-п и IV-п категорий, параллельно которым прокладывается трубопровод и т.д. | 30 | 50 | 100 | 150 | 175 | 200 |

К пожаровзрывоопасным объектам на территории Трубникоборского сельского поселения относятся автозаправочные станции (АЗС) На территории сельского поселения расположено 3 АЗС различных предприятий. На каждой АЗС хранятся следующие виды нефтепродуктов: бензин (АИ-95, 92, 76) и ДТ. Средний объём хранящихся на АЗС нефтепродуктов около 100 м3. Вид хранения нефтепродуктов – в подземных ёмкостях. Все АЗС расположены вдоль автодороги М-10 Е-105 «Россия».

Территории всех АЗС оборудованы молниезащитой и первичными средствами пожаротушения.

Разлив нефтепродуктов на АЗС возможен при сливе нефтепродуктов из автоцистерн в случае разрыва сливного рукава или выхода из строя запорной арматуры автоцистерны резервуара. Разлив незначительных количеств нефтепродуктов возможен при выпадении пистолета из бака, заправляемого транспортного средства или несрабатывания «отсекателя» при переполнении бензобака.

Воздействию поражающих факторов при авариях на АЗС может подвергнуться весь персонал АЗС и клиенты, находящиеся в момент аварии на территории объекта. На АЗС возможно возникновение техногенной ЧС локального характера.

## 2.2 Природные пожары

Ежегодная статистика лесных и торфяных пожаров показывает, что торфяные пожары представляют угрозу, как правило, садоводствам и проходящим вблизи магистральным трубопроводам. Лесные пожары помимо садоводств несут потенциальную угрозу населённым пунктам сельского поселения. Наличие торфяников на территории сельского поселения вызывает трудности при их локализации и ликвидации, что может приводить к необходимости эвакуации населения и из зон пожаров и зон сильного задымления. Наиболее крупные болота, частично или целиком входящие в границы рассматриваемой территории – Пятницкий Мох, Красный Мох, Гладкий Мох, Мох Палочник.

В летнем периоде при сухой погоде с высокой температурой, а также из-за нарушения правил обращения с огнем населения муниципального образования, членов садоводств и огородничеств, населения г. Санкт-Петербурга, выезжающего на отдых, сбор грибов и ягод в лесах складывается сложная пожарная обстановка. Для тушения лесных и торфяных пожаров требуется задействование большого количества  сил и средств (техника  различных наименований, финансовые, материальные и т.д.). Требуется проведение лесовосстановительных работ на больших площадях.

В 90-95 % случаях виновниками возникновения пожара оказываются люди, не проявляющие должной осторожности при пользовании огнем в местах работы и отдыха.

Исходя из среднестатистических устойчивых высоких температур, в период с мая по август прогнозируемый средний класс пожарной опасности лесов сельского поселения равен 3-4.

В районах жилой и садоводческой застройки на территории сельского поселения не обустроены противопожарные разрывы в местах примыкания застройки к лесным массивам. Вовремя локализовать очаги возгорания затруднительно из-за слаборазвитой дорожной сети, в особенности противопожарных дорог лесничества.

Мероприятия по защите от лесных пожаров

Ликвидация пожаров осуществляется силами и средствами ЛОГУ «Ленобллес», арендаторами лесных участков, а также силами и средствами МЧС России по Ленинградской области, в том числе с привлечением авиации.

В целях пожарной безопасности в лесах должны осуществляться следующие мероприятия:

- противопожарное обустройство лесов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

К основным мероприятия противопожарного обустройства лесов следует отнести:

- строительство, реконструкцию и содержанию дорог противопожарного назначения;

- устройство посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов;

- прокладку просек, противопожарных разрывов;

- устройство пожарных водоёмов и подъездов к источникам воды.

На территории сельского поселения для охраны населенных пунктов от воздействия лесных пожаров расположенных вблизи  лесных массивов, необходимо обязательное обустройство противопожарных разрывов.

Привлечение граждан, юридических лиц для тушения лесных пожаров осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Охрана территории лесничества от пожаров должна осуществляется наземным способом, путем, организации дозорно-сторожевой службы с применением маршрутов патрулирования и использованием камер видеонаблюдения.

На территории лесничества устанавливается вид охраны лесов от пожаров – наземный. Комитет по природным ресурсам Ленинградской области при наличии средств может привлекать авиацию для обнаружения лесных пожаров, оповещения работников лесничеств об их возникновении, распространении и принятия необходимых мер по борьбе с пожарами.

Необходимо проведение регулярных работ по отчистке лесных массивов от захламленности. По границе с безлесными пространствами рекомендуется выкашивание травянистой растительности шириной не менее 50 м, а при невозможности  выкашивания периодическое контролируемое выжигание горючих материалов. Проведение контролируемых выжиганий сухих горючих материалов проводится в соответствии с приказом Рослесхоза от 24.03.99 г. № 68.